- Введение

Проект «Подготовка проекта изменений в схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район» разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта от 09 декабря 2011 года № 13-18/123 и утвержден решением сессии Совета муниципального образования Темрюкский район от 22 ноября №598.

Проект является градостроительным документом, определяющим основные идеи градостроительного развития муниципального района на I очередь строительства до 2022 года, ближайшие 20 лет до 2032 года с определением долгосрочных перспектив до 2047 года.

В 2014 году на основании договора от 08 июня 2015 года № 1 ООО «ПКФ «СОГЛАСИЕ» разработан проект по заказу общества с ограниченной ответственностью «Таманский Завод Переработки маслосемян»  на разработку предложений по внесению изменений в схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район» были внесены изменения в соответствии с заданием на проектирование. Изменения касались размещения проектируемых зон производственного назначения с переводом земельного участка с кадастровым номером 23:30:0701000:3108 площадью 9,35 га, расположенного на территории Таманского сельского поселения, в земли промышленности, транспорта и иного специального назначения, связанные с необходимостью освоения в производственных целях.

Предложения вошли в настоящий проект.

Внесение изменений в Схему выполнено ООО «ПроектИнжТеррПланирование» по заказу администрации муниципального образования Темрюкский район на основании муниципального контракта № 26-16-460 от 05 октября 2015 года на выполнение проекта внесения изменений в Схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края, и учитывает все изменения, внесенные ранее.

Цель разработки проекта внесения изменений: на основе принятых решений по размещению объектов регионального значения, в том числе с учётом объектов федерального значения, внести следующие изменения в схему территориального планирования Темрюкского района и обеспечить проработку их территориальной организации и пространственных связей:

1) размещение объектов, относящихся к развитию инфраструктуры (в том числе инженерной и транспортной) Таманского и Керченского полуостровов;

2) размещение планируемых объектов краевого значения отраслей экономики Краснодарского края и объектов муниципального значения отраслей экономики Темрюкского района в соответствии с государственными программами Краснодарского края и Темрюкского района соответственно.

В схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район внесены следующие изменения

- Отображение местоположения объектов федерального значения, а именно:

  - Линейные объекты автомобильного транспорта:

- Автомобильная дорога, соединяющая транспортный переход на Керчь с федеральной автомобильной дорогой М-25.

  - Объекты железнодорожного транспорта:

- Первый и второй главные пути железнодорожного подхода к Транспортному переходу через Керченский пролив;

- Реконструкция станции «Фонталовская» в составе Комплексной реконструкция участка - «разъезд 9 км – Юровский - Анапа – Темрюк – Кавказ»;

- Реконструкция станции «Вышестеблиевская» в составе Комплексной реконструкция участка - «разъезд 9 км – Юровский- Анапа – Темрюк – Кавказ».

1.3. Отображение в материалах схемы территориального планирования объекта федерального значения – Транспортного перехода через Керченский пролив, соединяющего Краснодарский край и Республику Крым.

1.4 Линейные объекты газоснабжения:

- Магистральный газопровод «Краснодарский край – Крым».

1.5 Объекты водного транспорта:

- Сухогрузный район порта Тамань;

- Перегрузочный комплекс порта Тамань;

- Зерновой терминал порта Тамань;

- Отображение границ Порта Тамань согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 г. №2165-р.

1.6 Линейные объекты энергетической инфраструктуры для обеспечения передачи мощности в Республику Крым и г. Севастополь:

- ЛЭП 500 кВ «Кубанская – Тамань»;

- ЛЭП 500 кВ «Ростовская – Тамань»;

- ЛЭП федерального значения КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь и КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь;

- ЛЭП федерального значения ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань – Кафа №3 и  ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун.

1.7. Отображение местоположения объектов энергетической инфраструктуры федерального значения:

- ПС 500/220/110 «Тамань».

2.  Отображение местоположения объектов регионального значения:

2.1. Объекты энергетической инфраструктуры и связи:

- ПС 220/110/35 кВ «Порт»;

- ПС 110/27,5/10 кВ «Портовая тяга»;

- ПС 35 кВ «Мост»;

- ПС 110/35/10 "Волна 2" с установкой силовых трансформаторов 2х63 МВА;

- ПС 110/10 кВ "Тольяттиазот "с установкой силовых трансформаторов 2х63 МВА;

- ПС 110/10 кВ "Зерновой комплекс" с установкой силовых трансформаторов 2х4 МВА;

- ЛЭП-220 кВ «ПС 500 кВ Тамань - ПС 220 кВ Порт» 1 цепь;

- ЛЭП-220 кВ «ПС 500 кВ Тамань - ПС 220 кВ Порт» 2 цепь;

- ЛЭП-110 кВ «ПС 220 кВ Вышестеблиевская -Вышестеблиевская тяга»;

- ПС 110/27,5/10 кВ «Вышестеблиевская тяга»;

- ЛЭП-110 кВ «ПС 110 кВ Вышестеблиевская тяга – ПС 110 кВ Портовая тяга»;

- ЛЭП -110 кВ «ПС 220 кВ Порт – ПС 110 кВ Портовая тяга»;

- двухцепная ЛЭП "Вышестеблиевская-220 - Порт Кавказ" (2х57 км);

- две одноцепных ЛЭП-110 кВ "ВЭС Береговая - Вышестеблиевская 220";

- две ЛЭП 110 кВ «ПС 220 кВ Вышестеблиевская – ПС 110 кВ Тольяттиазот, (2х26 км);

- ЛЭП -110 кВ «ПС 220 кВ Вышестеблиевская – ПС 110 Северное сияние».

- ВОЛС «пос.Юровка - г.Темрюк -ст-ца Вышестеблиевская - пос.Тамань»;

- - ВОЛС «Пересыпь – Порт Кавказ с ответвлением к населенным пунктам: ст. Запорожская, ст. Фонталовская, п. Батарейка, п. Ильич».

Временно, на период сооружения ПС 220 кВ «Порт» и строительства моста через Керченский пролив:

- Мобильная ПС 110 кВ «Мост»;

- Переключательный пункт 110 кВ;

- Присоединение переключательного пункта 110 кВ от ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна-1» (1, 2 цепи);

- ЛЭП-110 кВ от переключательного пункта 110 кВ до площадки мобильной ПС 110 кВ «Мост» 1 цепь;

- ЛЭП-110 кВ от переключательного пункта 110 кВ до площадки мобильной ПС 110 кВ «Мост» 2 цепь.

После сооружения ПС 220 кВ «Порт» и завершения строительства моста через Керченский пролив:

- Перезавод построенной ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт с образованием после присоединения двух ЛЭП-110 кВ «Порт 220 – Вышестеблиевская 220» с отпайками на ПС 110/10 кВ «Волна-1» и двух ЛЭП-35 кВ «Порт 220 – ПС 35 кВ Мост.

  - Объекты газоснабжения

- ГРС «Тамань» (планируемая).

- магистральный газопровод «Темрюк – Тамань» 2-ая нитка.

  - Объекты водоснабжения

- Отображение планируемой второй нитки водопровода в рамках реконструкции Таманского группового водопровода от РЧВ «Гора Чиркова» до РЧВ в ст. Тамань;

- Реконструкция ВНС 1-го подъема на р.Казачий Ерик в пос.Октябрьский Темрюкского района;

- Реконструкция ВНС 1-го подъема на р.Кубань в пос.Октябрьский Темрюкского района.

2.4. Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемых к развитию (строительство, реконструкция):

- г. Темрюк – г.Краснодар – г.Кропоткин – граница Ставропольского края 33,388 км;

- Андреева гора – ст-ца Варениковская – г.Анапа 7,794 км;

-  хут.Белый – г.Темрюк 12,687 км;

- пос.Пересыпь – пос.Соленый 13,250 км;

- п.Стрелка - ст-ца Старотитаровская - п.Прогресс 43,194 км;

- п.Сенной -ст-ца Тамань 25,472 км;

- г.Темрюк - п.Южный Склон 10,145 км;

- ст-ца Тамань - п.Веселовка 19,414 км.

- п.Сенной - станица Вышестеблиевская, 9,925 км.

- г. Темрюк - ст-ца Фонталовская 29,165 км

- ст-ца Фонталовская - п. Кучугуры 5,355 км

- ст-ца Фонталовская - п. Волна Революции 5,040 км

- ст-ца Запорожская - п.Гаркуша 8,120 км;

- Подъезд к паромной переправе через реку Кубань 4,190 км;

- Ст-ца Запорожская – пос.Береговой 3,557 км;

- Пос.Ильич – пос.Приазовский 6,858 км.

2.5. Развитие санаторно-курортного комплекса

Создание туристско-рекреационного кластера «Молодёжный рекреационный центр международного класса «PortOle» (Строительство гостинично-развлекательного комплекса, увеличение номерного фонда в коллективных средствах размещения на 2500 номеров, создание развлекательной инфраструктуры в п. Кучугуры.

2.6. Отображение (уточнение границ) в материалах схемы территориального планирования особо охраняемой природной территории «Запорожско-Таманский заказник».

2.7. Корректировка границ округов горно-санитарной охраны курортов местного значения Темрюкского района в Краснодарском крае согласно Постановлению Главы Администрации Краснодарского Края от 24 декабря 2012 г. № 1597.

2.8. Отображение в материалах генерального плана планируемых особо охраняемых природных территорий в соответствие с СТП Краснодарского края:  природный парк «Анапская пересыпь», «Таманская Швейцария», «Тузла».

2.9. Отображение в материалах схемы территориального планирования выявленных за период 2013-2015 гг. объектов культурного наследия.

2.10. Уточнение границ развития промышленного района в юго-западной части района.

2.11. Отображение в материалах схемы территориального планирования предлагаемого места размещения полигона размещения строительных отходов в юго-восточном направлении от станицы Фонталовская.

2.12. Отображение в материалах схемы территориального планирования планируемых объектов регионального значения, относящихся к области физкультуры и спорта.

- Строительство воздухоопорного универсального спортивного комплекса в Темрюкском районе, общая площадь земельного участка 4474,8 кв.м.

2.13. Отображение в материалах схемы территориального планирования планируемых объектов регионального значения, относящихся к области железнодорожного транспорта.

- Строительство железнодорожного пути необщего пользования в Таманском сельском поселении Темрюкского района.7

2.14. Корректировка в материалах схемы территориального планирования границ округов горно-санитарной охраны курорта Анапа в Краснодарском крае, утвержденных постановлением СМ РСФСР от 30 января 1985 года № 45, уточненных Постановлением Правительства от 22 октября 2012 г. № 1087.

3. Отображение местоположения объектов местного значения различного назначения, предусмотренных программами долгосрочного развития муниципального образования Темрюкский район (их вид, назначение,  наименование и характеристики приведены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

4. Корректировка границ населенных пунктов муниципального образования Темрюкский район в соответствии с данными Росреестра и выполненными генеральными планами сельских поселений района.

Изменения внесены в текстовые и графические материалы утверждаемой части и материалов обоснования схемы территориального планирования.

Последующие изменения в текстовых материалах выделены красным курсивом, графические материалы проекта актуализированы.

В качестве исходного документа, подлежащего внесению изменений, использованы материалы схемы территориального планирования муниципального образования Темрюкский район, разработанные ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2012 году и утвержденные Решением № 598 Совета муниципального образования Темрюкский район от 22 ноября 2013 года.

При подготовке схемы территориального планирования использовались отчётные и аналитические материалы территориальной службы государственной статистики, материалы отдельных органов муниципального управления, прочих организаций, данные, предоставленные администрацией муниципального образования, данные собственных исследований, проведённых сотрудниками института, прочие источники.

Существенную помощь при подготовке проекта оказали сотрудники МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район», Управления по обеспечению градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края, управления администрации муниципального образования Темрюкский район – институт выражает им особую благодарность.

Показатели экономического развития муниципального образования Темрюкский район, заложенные в проекте, не являются самостоятельной разработкой схемы территориального планирования, а обобщают прогнозы, предложения, и плановые намётки различных служб, предоставленные в качестве исходных данных для проектирования. Проект не является директивным документом по экономическому развитию муниципального образования, но представляет собой территориальную модель развития событий по оптимистическому сценарию.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования Темрюкский район.

В состав материалов проекта схемы территориального планирования входят положение о территориальном планировании и материалы по обоснованию схемы территориального планирования муниципального образования Темрюкский район.

Проект схемы территориального планирования (далее – СТП) выполнен с учетом актуализированной земельно-кадастровой карты с семантической базой данных муниципального образования Темрюкский район по состоянию на июль 2015 года.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями следующих документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Градостроительный кодекс Краснодарского края.

4. Земельный кодекс Российской Федерации.

5. Водный кодекс Российской Федерации.

6. Лесной кодекс Российской Федерации.

7. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

8. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

9. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

11. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

12. Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утверждённые Приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78.

13. Постановление ЗСК Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

14. Лесной план Краснодарского края, утверждённый постановлением главы администрации Краснодарского края от 31 марта 2009 года №249.

15. Стратегия инвестиционного развития муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края.

16. Стратегии (программы) развития отдельных отраслей экономики, приоритетные национальные проекты, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития Краснодарского края, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее также - информационная система территориального планирования).

17. Федеральный закон от 23 февраля 1995 года №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года №1425 «Об утверждении Положения об округах  санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения».

19. Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

20. Закон Краснодарского края от 06 февраля 2003 №558–КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края».

21. Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), утвержденные постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 года №315.

22. Закон от 14 января 1993 года №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества».

23. Другие нормативные правовые акты, необходимые для учёта при разработке градостроительной документации.

2.Комплексный анализ современного состояния планируемой

территории и экономическая база муниципального района

2.1. Характеристика и анализ природно-климатических условий

Климатические условия

Темрюкский район входит в III-Б строительно-климатический район и во II и III агроклиматические районы.

Климат района умеренно-континентальный со смягчающим влиянием Черного и Азовского морей. Местоположение Таманского полуострова способствует своеобразному сочетанию элементов морского и континентального климата. Среднегодовая температура воздуха составляет 10,9оС, средняя температура января -2,8оС, июля +23,4оС. Абсолютный минимум температуры воздуха -29оС, максимум - +37оС.

Средняя температура отопительного периода составляет 1,9оС, продолжительность - 155 дней. Средняя продолжительность безморозного периода 224 дня, наименьшая – 194, наибольшая – 268 дней. Заморозки обычно наступают в первой декаде ноября. Средняя дата последнего заморозка – 27 марта.

Зима теплая, обычно зимний период начинается в конце декабря – начале января. Продолжительность вегетационного периода (дни с tо выше 5оС) составляет 260 дней.

По количеству выпадающих осадков Таманский полуостров приближается к наименее обеспеченной атмосферными осадками северной части Азовского побережья (в среднем 459 мм в год). Осадки не постоянны и по отдельным годам колеблются в значительных пределах. К своеобразным особенностям климата Таманского полуострова следует отнести обилие ночной и утренней росы и повышенную конденсацию паров атмосферы почвой, что в значительной степени возмещает недостаток капельно-жидкой влаги в ней.

Относительная влажность воздуха на Таманском полуострове значительно выше, чем в северных степных районах и весьма благоприятна для вегетации растений.

Климатические условия способствуют развитию рекреации в районе. В течение теплого сезона преобладает солнечная погода – не менее 24 дней в месяц с умеренным характером влажности и благоприятным температурным режимом. Сезон морских купаний начинается во второй половине мая (tо воды выше 17оС и к концу достигает +22оС). Заканчивается сезон купания во второй половине сентября при переходе температуры воды через 17оС в сторону понижения. Волнение моря в течение лета не более 2-3 баллов.

Вывод:

Агроклиматические условия территории района благоприятны для произрастания районированных сельскохозяйственных культур. Климатические условия не вызывают строительных ограничений и не препятствуют хозяйственному освоению территории.

Рельеф

Темрюкский район характеризуется равнинным и грядовохолмистым рельефом с грязевыми сопками, степными пространствами, множеством лиманов.

Гряды располагаются параллельно друг другу, ориентированы в северо-восточном и северно-западном направлениях, разделены плоскими долинообразными понижениями. В строении этих складок основная роль принадлежит третичным известнякам, мергелям и песчаникам, которые покрыты четвертичными глинистыми отложениями.

Понижения между цепями холмов и сопками часто заполнены водой и образуют многочисленные и довольно крупные озера и лиманы.

Перешеек полуострова характеризуется обилием лиманов, которые представляют собой морские заливы с плоским дном (заливы Таманский, Динской); узким «гирлом» соединен с морем Ахтанизовский лиман. Часть лиманов уже превратилась в замкнутые озера (Яновского, Соленое).

Восточная часть района занята плавнями.

Геоморфологической особенностью Таманского полуострова являются бездействующие и действующие грязевые сопки. Насчитывается до 39 грязевых вулканов, из которых наиболее известны Карабетова гора, Ахтанизовская сопка, Миска.

Геолого-геоморфологическую ценность в районе представляют мысы Тузла, Панагия, Железный Рог. Сопочный рельеф, вытянувшийся от ст. Тамани до Ахтанизовского лимана является уникальным, состоящим из цепи действующих грязевых вулканов и сопок в зачаточном состоянии, возвышающимися на 80-160 м над уровнем моря.

Вывод:

Геоморфологические особенности района, своеобразный живописный ландшафт территории создают благоприятные условия для развития курортного хозяйства.

Рельеф территории не препятствует развитию сельскохозяйственного производства, в основном благоприятен для промышленного и гражданского строительства (за исключением обрывистых и оползневых участков на Каменном мысу, грязевых сопок, заболоченных участков).

Почвенный покров

По почвенно-географическому районированию территория муниципального образования входит в Приазово-Предкавказскую провинцию зоны обыкновенных и южных черноземов, Таманский почвенный округ.

По агропочвенному районированию территорию района можно разделить на три почвенных подрайона:

1. Каштановых почв и черноземов каштановых карбонатных. Подрайон охватывает западную, наиболее засушливую часть территории.

2. Черноземов каштановых слабовыщелоченных и выщелоченных. Местоположение – центральная и восточная часть.

3. Лугово-степных и болотных почв. Расположен в восточной плавневой части Темрюкского района.

Довольно большое распространение на территории района имеют интразональные почвы – солонцы и солончаки. Имеются смытые почвы и наносы, слабо затронутые почвообразованием.

Вывод:

Исследуемый район располагает ценными сельскохозяйственными угодьями. При соблюдении правильной агротехники почвы района обеспечивают получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур зерново-виноградарского направления.

Инженерно-геологические условия территории

В тектоническом отношении зона Таманского полуострова представляет область развития структур диапирового типа, с которыми неразрывно связаны грязевые вулканы и нефтепроявления.

Таманский полуостров сложен третичными отложениями, которые представлены, главным образом, глинами с прослоями мергелей, известняков, алевритов и маргелей. В районах распространения майкопских глин, где уклон поверхности превышает 5-7о, вся их площадь оказывается подверженной оползневым подвижкам. Интенсивность развития оползней в майкопских глинах и их мощность резко возрастают при наличии абразии и боковой эрозии, а также при возведении на них искусственных сооружений. Основными типами смещения майкопских глин являются земляные потоки, оползни пластических масс, течение грунта под дерновым покровом, скатывание дернового покрова по алювиальной толще.

Оползни на Таманском побережье по интенсивности развития занимают первое место на всем Северо-Западном Кавказе.

По Черноморскому и Азовскому побережьям Тамани развиты различные типы оползней.

На Черноморском побережье распространены, главным образом, оползни коренных пород. По побережью Азовского моря распространены древние оползни коренных пород по напластованиям и трещинам отдельности, а современные оползни в виде оползней - оплывин – земляных потоков.

На Таманском полуострове обнаружено более 39 грязевых вулканов, наиболее мощными являются Карабетова Сопка, Миска, Ахтанизовский. В результате деятельности грязевых вулканов на поверхности земли образуются грязевые сопки высотой 80 м и диаметром до 2 км.

Сейсмичность района характеризуется 8 баллами. Таким образом, при проектировании и строительстве объектов в районе необходимо проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий.

Сгонно-нагонные явления широко распространены в пойме и дельте р.Кубань, а также на косах и пересыпях, где абсолютные отметки не более 1,5-2,0 м. В периоды сильных штормов высота сгонно-нагонных вод достигает    4,0 м.

Абразионная деятельность моря ограничивается сравнительно узкой прибрежной полосой, занятой косами, пересыпями, пляжами и абразионным уступом. Она проявляется в сносе и перемещении песчано-ракушечного материала, в разрушении морских берегов и берегоукрепительных сооружений, в размыве коренного берега.

Эоловые явления наблюдаются на участках развития песчано-ракушечных кос пересыпей, пляжей.

Грунты территории представлены макропористыми пылеватыми суглинками. Расчетное сопротивление на суглинки при закладке фундаментов на глубину 1,5-2,0 м составляет 2,0-2,5 кг/см2 в западной части и 1,0 кг/см2 в восточной.

Восточная часть района характеризуется низким стоянием грунтовых вод (ниже 3 м) от поверхности, западной части района и дельте р.Кубань свойственна заболоченность местности типа плавней.

Береговая часть представляет собой сложный район в отношении гидродинамических процессов. Наиболее характерной чертой современной динамики берегов Азовского моря является повсеместный размыв, обусловленный природными факторами и деятельностью человека. Не опасными в этом отношении являются лишь Южный район, примыкающий к Соленому озеру и район п. Кучугуры.

Между мысами Панагия и Тузла происходит интенсивное наступление моря на сушу (в среднем по 1 м в год).На это указывают скалы среди моря, геологическое строение морского дна, подводные археологические раскопки на Фанагории.

Вывод:

При проектировании и строительстве объектов в районе необходимо тщательное проведение инженерно-геологических изысканий, особенно при застройке территорий, подверженных оползневым процессам, для оценки устойчивости склонов и проведения инженерных мероприятий (наилучшими мероприятиями для стабилизации оползневых склонов и одновременно для курортного использования являются создание искусственных пляжей за волноломами и траверзами).

Рекомендуется также провести микросейсмические исследования, в соответствии с которыми определять расчетную балльность для района, выбранного под строительство.

Гидрография и гидрология

Темрюкский район омывается Черным и Азовским морями, соединенными Керченским проливом. На территории района размещена дельта самой длинной и многоводной реки края – Кубани, множество лиманов и озер.

Черное море – глубокий и бурный водоем. Большим преимуществом является то, что оно здесь никогда не замерзает. Особенно сильные штормы бывают на море во время зимних северо-восточных ветров, когда высота волны достигает 7-8 м. С воздействием сгонных и нагонных ветров связаны и колебания уровней прибрежных вод. Сильных течений в море нет. Обычно скорость течения 15-18 м/сек. Приливно-отливные явления почти незаметны.

Азовское море – самое мелководное из всех морей России, максимальная глубина его не превышает 15 м. Кроме малой глубины, немалой помехой для транспортных и рыболовецких судов являются частые волнения. Волны здесь крутые и короткие, опасные для мелких судов. При сильных ветрах сгонно-нагонные колебания уровня достигают 3 - 4,5 м (Темрюкский залив). В летнее время вода прогревается до 30-32о С. Зимой море не замерзает.

Черное и Азовское моря соединяет Керченский пролив. Глубина его в фарватере 5-8 м, длина 41 км. Пролив имеет важное транспортное значение, через него проходит оживленное судоходное сообщение между морями.

Река Кубань является главной водной магистралью края и Темрюкского района. Водосборный бассейн Кубани расположен в западной части северного склона Большого Кавказа. Площадь бассейна составляет 57 900 км2. Длина реки 870 км, падение 1 339 м. Питание реки ледниковое и атмосферными осадками.

Дельта р.Кубань занимает площадь 4 300 км2, причем около 1 500 км2 приходится на лиманы. Наблюдениями установлено, что дельта испытывает погружения со скоростью 3 мм в год.

Основные гидрологические данные реки Кубань (рукав Петрушин – г. Темрюк) представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Дата измере-ния | Показатели |
| --- | --- |
|  | Уровень воды, см | Расход,м3/сек | Скорость, м/сек | Ширина, м | Глубина,м |
|  |  |  | средняя | максим. |  | средняя | максим. |
| 9.01 | 100 | 165 | 0,51 | 0,65 | 85,5 | 3,81 | 6,0 |
| 28.06 | 52 | 100 | 0,34 | 0,39 | 81,7 | 3,57 | 5,3 |
| 20.11 | 9 | 66,1 | 0,24 | 0,35 | 76,0 | 3,62 | 5,3 |

Лиманы современной дельты р.Кубань называются Кубанскими. Большинство лиманов имеют небольшие глубины (от 0,5 до 0,1 м.), хотя встречаются лиманы с глубинами до 25 м. Площади водного зеркала у половины лиманов составляют от 50 до 500 га. Наиболее крупные – Ахтанизовский и Курчанский. Воды в лиманах, в основном, пресные и солоноватые, причем соленость их непостоянная и зависит от объема вод, поступающих из реки и моря (в среднем соленость лиманов не более 2 г хлора на литр воды).

Озера Соленое, Голубицкое, Маркитанское ценны лечебными грязями.

Озеро Соленое находится в 15 км к юго-востоку от ст.Тамань, имеет площадь 3 км2. Питание за счет атмосферных осадков и перекатывающейся во время штормов морской воды. Максимальная глубина озера 0,4 м, минерализация 390 г/л. Озеро бессточное, лагунного типа, отделено от Черного моря низкой песчаной пересыпью шириной до 100 м. Почти по всей площади дна залегают черные илы, пластинные, жирные на ощупь, с сильным запахом сероводорода. По физико-химическим свойствам илы о.Соленое относятся к иловым сильносульфидным, очень высокоминерализованным хлоридно-натриевым лечебным грязям. Используются в грязелечебницах г.Анапы, г.Краснодара, п. Архипо-Осиповка.

Озеро Голубицкое расположено на окраине ст.Голубицкой, от Темрюкского залива отделено песчаной пересыпью. Максимальная глубина – 1,1 м. За счет испарения воды летом, уровень ее в озере понижается на 0,5-0,8 м, однако, за счет подземной связи с морской водой, озеро не пересыхает. Мощность черного илового слоя в среднем достигает 0,4 м, по мере приближения к берегу уменьшается до 0,05 м и сменяется темно-серыми илами. Основными потребителями лечебной грязи озера являются курорты Анапы и Геленджика.

Озеро Маркитанское расположено в 5 км к северо-востоку от ст.Тамань. Площадь его 0,3 км2. От вод Таманского залива озеро отделено неширокой, 70-80-метровой песчаной пересыпью. Озеро бессточное, мелководное, лагунного типа. Максимальная мощность илов в центре озера до 0,5 м.

Вывод:

Гидрологические ресурсы района весьма разнообразны, играют большую роль в развитии сельского, рыбного и курортно-рекреационного отраслей хозяйств, осуществлении транспортных перевозок.

Ценные физико-химические свойства грязей располагают к эксплуатации грязевых месторождений озер Соленого, Маркитанского, Голубицкого, Кизилташского лимана крупными грязелечебницами.

Гидрогеологические условия

Таманский полуостров – своеобразный гидрологический район.

В пределах Таманской гидрогеологической складчатой области, представляющей собой систему малых артезианских бассейнов, сложенных песчано-глинистыми миоцен-плиоценовыми отложениями, преобладают напорные межпластные поровые и порово-трещинные воды.

Наиболее мощные и водообильные водоносные горизонты относятся к среднему и верхнеплиоценовому водоносному комплексу, объединяющему отложения нижнего плиоцена, миоцена, эоцена, палеоцена. Они имеют ограниченное распространение на поверхности, слагая небольшие куполовидные антиклинальные возвышенности, разделяемые пологими синклинальными долинами.

Синклинальные структуры представляют собой небольшие артезианские бассейны, в строении которых принимают участие слабонапорные водоносные горизонты среднего плиоцена. В молодых отложениях четвертичных и верхнеплиоценовых заключены пресные, иногда слабосолоноватые воды. Основные запасы вод приурочены к синклинальным прогибам.

В гидрогеологическом отношении район представляет собой систему небольших артезианских бассейнов, выполненных обычно песчано-глинистыми плиоценовыми отложениями, и разделенных между собой антиклинальными грязями, сложенными практически водонепроницаемыми миоценовыми породами. Таких бассейнов на Таманском полуострове пять:

Сенновский (эксплуатационные запасы пресных подземных вод -2 250 м3/сут.), Старотитаровский (23 800 м3/сут.), Ахтанизовский (4140 м3/сут.), Таманский (2 300 м3/сут.), Темрюкский.

По условиям формирования подземных вод всю территорию по меридиану п.Сенной можно разделить на 2 части: западную, находящуюся в крайне тяжелом положении ввиду отсутствия на большей части территории благоприятных для формирования пресных вод условий, и восточную, имеющую по сравнению с западной частью более благоприятные гидрогеологические условия.

Вывод:

В отношении водоснабжения рассматриваемый район находится в неблагоприятных условиях, т.к. грунтовые и напорные пресные воды с сухим остатком до 1 г/л имеют весьма ограниченное распространение. Проблема водоснабжения может быть решена за счет подачи воды из р. Кубань и использованием вод малых артезианских бассейнов района.

### Гидрология

Большая половина площади Темрюкского района занята плавнями, лиманами, ериками. По Темрюкскому району, огибая г. Темрюк, несет свои воды р. Кубань, впадая в Азовское море.

Бассейн реки Кубань образует крупнейший гидрографический район. Длина реки оценивается в 870-907 км, а водосборная площадь – в 57,9-61,0 тыс.км2. У х.Тиховский р.Кубань разделяется на два рукава – р.Кубань и р.Протока. Водный режим нижнего течения р.Кубань зависит от сбросов выше расположенных по течению р.Кубань крупных гидроузлов: Краснодарское и Шапсугское водохранилища, Федоровский и Тиховский гидроузлы. Для этого  участка р.Кубань характерно хорошо выраженное половодье с мая по август и межень в зимний период. Ледовые явления появляются в середине декабря, ледостав не продолжительный и толщина его незначительна, составляет 5-20 см. В русле реки почти ежегодно образуются заторы и зажоры, повышение уровня воды вызванный заторно-зажорными явлениями может достигать 3 метров и выше.

В 25 км от устья р. Кубань от левого берега отходит протока Старая Кубань длиной 28 км, в среднем течении она разделяется  на р.Джигу, впадающую в Витязевский лиман и р.Кубанку впадающую в Кизилташский лиман. В Переволоцком узле (16 км от устья) Кубань делится на Петрушин рукав, Казачий Ерик и протоку Переволока. Петрушин рукав в Вербенском узле (2 км от устья) разделяется на рукава Чайкинский, Средний и Голинский. Основной – Чайкинский с глубинами от 1,7 м в верхней части и до 6-7 м в нижней, остальные оба рукава имеют глубины 0,5-3 м.

### Азовское море омывает берега муниципального образования Темрюкский район, несмотря на свои небольшие размеры, имеет важное народнохозяйственное значение. Прежде всего оно отличается уникально высокой рыбопродуктивностью, которая обеспечивается мелководностью моря, большим отношением объема речного стока к объему моря, что определяет низкую соленость его вод и высокую концентрацию биогенных веществ.

Теплый умеренно-влажный климат, песчаные пляжи и дно, месторождения лечебных грязей и минеральных вод создают благоприятные условия для использования моря в лечебно-курортных и рекреационных целях.

Строительство Волго-Донского канала превратило Азовское море в важное звено транспортного сообщения между портами Волжско-Камского и Азово-Черноморского бассейнов.

Мелководность и внутриконтинентальное расположение моря обусловливают большую временную изменчивость гидрологических и гидрохимических характеристик. Так, например, суточная амплитуда температуры воды в прибрежных районах может достигать нескольких градусов Цельсия, а ее многолетние изменения даже в открытых районах моря превышают 10 С0. Благодаря большому количеству поступающей солнечной радиации, Азовское море имеет довольно высокую среднюю годовую температуру воды – 11,5 С0. В июле–августе температура воды достигает 24–25 С0, а у берегов может превышать 30 С0. Зимой температура воды равна или близка к точке замерзания. Лед на Азовском море появляется ежегодно.

### Черное море омывает берега муниципального образования Темрюкский район от мыса Тузла Таманского полуострова (Темрюкский район) до южной границы муниципального образования (оз. Соленое) на протяжении 28,50 км.

Площадь Черного моря составляет 413488 км², наибольшая длина его 1130 км, ширина около 600 км, длина береговой линии - 4090 км, средняя глубина - 1271 м, максимальная - 2245 м.

Основное пополнение вод Черного моря происходит за счет рек и атмосферных осадков. Приливы и отливы на море незначительны, величина их составляет от 3 до 100 см. За последние 100 лет уровень вод в Черном море повысился на 20-50 см. Воды Черного моря имеют слабые течения, скорость их лишь иногда превышает 0,5 м/с. Основными их причинами является ветер и сток рек. Течения моря образуют два замкнутых кольца против часовой стрелки.

Самые большие волны, наблюдавшиеся в Черном море, достигали высоты 10 м и длины 150 м. Теплое Черное море замерзает только в прибрежной мелководной северо-западной части. Температура воды зимой обычно 4-8° тепла, летом 16-22°

Животный мир Черного моря разнообразный, в нем насчитывается более 180 видов рыб.

### Керченский пролив играет важную роль в формировании океанографического режима Черного и Азовского морей, которые он соединяет. В условиях современных изменений климата и антропогенных воздействий на морские экосистемы пролив служит естественным передаточным звеном для этих воздействий.

Длина Керченского пролива по прямой составляет около 43 км, по фарватеру – 48 км. Ширина пролива изменяется в широких пределах: от 3,7 до 42 км. Пролив мелководен: наибольшие глубины при входе в пролив со стороны Азовского моря не превышают 10,5 м, со стороны Черного – 18 м. При продвижении к середине пролива глубины постепенно уменьшаются и на большей площади составляют около 5,5 м. Общая площадь Керченского пролива приблизительно равна 805 км², объем вод – 4,56 км3.

Пролив играет существенную роль в формировании особенностей гидролого-гидрохимического режима Азово-Черноморского бассейна и является важнейшим промысловым районом и судоходной магистралью. Через Керченский пролив из Азовского моря в Черное поступает большое количество пресной воды, а при южных ветрах воды из Черного моря поступают в Азовское.

Растительный и животный мир

В настоящее время почти вся территория района распахана и превращена в сельскохозяйственные угодья.

Естественная растительность сохранилась частично в днищах балок, впадин, дельте р.Кубань и прилиманных понижениях. Видовой состав растительности на этих участках довольно бедный, представлен, в основном, влаголюбивым луговым и лугово-болотным разнотравьем. Здесь преобладают тростник, осока, камыш, рогоз. В лиманах развивается мощная подводная растительность в виде харовых водорослей, роголистника, урути колосистой, кувшинок и др.

Богат и разнообразен животный мир дельты. В водоемах, благодаря большому приносу речными водами питательных солей, бурно развиваются планктон и бентос, которые служат пищей для молоди и взрослых рыб. Здесь живут постоянно или только в период нереста или нагула, такие рыбы, как тюлька, сазан, тарань, лещ, густера, судак, окунь, ёрш. Акклиматизированы ценные промысловые рыбы: белый амур, белый и пестрый толстолобики.

На плавнях дельты и просторах лиманов обитает масса птиц. Особенно много водоплавающих: диких гусей, уток, встречаются целые колонии бакланов и пеликанов, лебеди, серые цапли, выпь. За птицами охотятся лисицы и дикие коты.

Для охраны водоплавающей птицы организован заказник в Таманском заливе.

В Красную книгу охраны исчезающих видов внесены: кувшинки, лебеди, бакланы, пеликаны.

Вывод:

Наличие значительного фонда рыбохозяйственных водоемов способствует перспективному развитию рыбной отрасли.

Ландшафты района пригодны для ведения сельского хозяйства, строительства, организации массового отдыха.

Опасные геологические процессы

К опасным геологическим и инженерно-геологическим процессам в пределах площадки относятся:

- просадка;

- затопление;

- подтопление;

- нагоны;

- пыльные бури;

- сейсмичность.

Сейсмичность площадки изысканий приводится по СНиП II-7-81* в редакции 2000 г. (карта ОСР-97-А) и СНКК 22-301-2000* (редакция 2004 г.). Фоновая сейсмичность п. Юбилейного для объектов II уровня ответственности составляет 8 баллов. По сейсмическим свойствам грунты ИГЭ-2 относятся ко II категории, а грунты ИГЭ-1, ИГЭ-3 – к III категории. Суммарная мощность грунтов III категории, залегающих в 10-ти метровой толще отложений от поверхности земли составляет более 5 м. В этом случае сейсмичность площадки с учетом грунтовых условий равна 9 баллам для сооружений массового строительства (нормальный уровень ответственности).

Инженерно-геологические условия площадки, согласно СП 11-105-97, соответствуют II (сложной) категории сложности.

## Общая характеристика береговой зоны

На Азовском побережье абразией поражено более 70%  берега. Восточное побережье Азовского моря, сложено  легко размываемыми песчано-глинистыми отложениями, ширина пляжей незначительная, часты нагонные явления, при которых происходит затопление пляжей, предохраняющих берега от размыва.

Особенностью береговых процессов здесь является то, что абрадируемые берега сложены тонкодистперсным материалом, практически не участвующим в формировании пляжей. Это способствует сохранению активности абразии, усугубляемой погружением берега в результате отрицательных тектонических движений.

Основным определяющим фактором размыва берегового уступа (абразии клифа) является энергия волн, привносимая в береговую зону. По типу высвобождаемой энергии при распространении и обрушения волны на берег различают механическую, термическую, химическую и пр. абразии

Клиф представляет собой надводную часть берега. Этим обусловлены особенности его динамики. На эволюцию клифов оказывают влияние факторы и неволнового характера: денудация, солифлюкция, выветривание, термическое и химическое выхолаживание и т.д. Поэтому подразделяют берега на абразионно-денудационные, абразионно-солифлюкционные и т.д., отмечая тем самым воздействие не только волновых факторов.

Наиболее динамичны берега, сложенныео четвертичными суглинками и глинами и отличающегося значительным современным тектоническим прогибанием. Волновая равнодействующая направлена здесь почти по нормали к берегу, что обусловливает появление сильных нагонов и преимущественное развитие абразионных процессов со средней скоростью размыва 0,4-3,0 мгод.. Между косами азовского типа развиты питающие их выровненные абразионные участки, где преобладают абразионно-обвальные процессы – в местах развития четвертичных глин и суглинков, широко распространены абразионно-оползневые явления, развитые вдоль района выхода в основании клифов песчано-глинистых неогеновых отложений.

В обрывах высотой менее 20 м при их подмыве протекают обвально-осыпные процессы. В описываемом регионе обрывы высотой менее 20 м сложены четвертичными лессовидными суглинками, имеющими столбчатую структуру. Такое строение обуславливает наличие почти вертикальных обрывов. Волны вырабатывают в нижней части обрыва волноприбойную нишу, размеры которой составляю 0.3 –0.5 м. От обрыва отчленяются столбообразные глыбы суглинков размерами в поперечнике 0.3 –1 м, которые обрушиваются на пляж и быстро размываются.

На участках развития оползней процесс размыва и динамика берега усложняется. Высота склонов колеблется в пределах 20 –60 м, заложение склонов составляет 50 –250 м. При активно протекающем оползневом процессе язык оползня периодически движется. Обычно наибольшие подвижки наблюдаются в весенний период. Иногда язык оползня на протяжении нескольких десятков метров перекрывает пляж на 3-10 м выдвигается в море. Оползни сложены песчано-глинистым материалом, который легко размывается. Поэтому на участках развития оползней объемы отмытого материала во время шторма бывают в несколько раз больше, чем на участках с обвально-осыпными процессами. В многолетнем плане скорость отступления берега зависит от локальных гидродинамических условий. Наибольшая скорость отступления берега (1.5-2 м в год) наблюдается на участках, где направленность береговой линии с юго-запада на северо-восток. Объясняется это тем, что волновая равнодействующая в многолетнем плане в северной части акватории моря направлена с востока на запад. В этом направлении наблюдается преобладающий перенос материала прибрежным потоком наносов. Известно, что максимальный размыв берега наблюдается в том случае, если волны подходят к нему под углом 45 градусов.

В пределах Керченско-Таманского пробережья широко распространены миоценовые и плиоценовые известняки, бронирующие береговые обрывы. Поэтому средняя скорость абразии здесь заметно ниже (не более 0,5-1,5м/год).

Для берегов муниципального образования Темрюкский район характерны лиманные берега. Лиманные берега, представляющие собой разновидность берегов с эрозионным расчленением, образуются в результате ингрессии моря в долины низкой прибрежной равнины. Такие равнины обычно сложены рыхлыми отложениями и поэтому лиманные берега оказываются более существенно изменены действием волнения. Мысы, подвергающиеся абразии, дают обломочный материал для формирования кос, которые нередко, наращиваясь навстречу друг другу, могут образовывать единую пересыпь, отгораживающую лиман от моря. Лиманные берега ярко представлены на побережье муниципального образования Темрюкский район на Азовском море.

В том случае, когда берег имеет воронкообразную форму, сужающуюся в сторону устья реки, формируется эстуарий. Но следует заметить, что наряду с геоморфологическим определением эстуария существует и гидрологическое определение, в которое включаются все относительно замкнутые заливы, где происходит смешение пресной и морской воды.

Наиболее рациональные методы берегозащиты подсказывает само море. Повсеместно на расстоянии 50-80 м от берега имеется подводный песчаный вал шириной 5-10 м, возвышающийся над прилегающими участками дна на 0.4-0.5 м. Во время штормов подводный вал является первой преградой для волн. Здесь волны разбиваются и теряют значительную часть своей энергии. В штормовую погоду вал отчетливо фиксируется по бурунам. Наличие подводного вала, созданного природой, подсказывает и метод берегозащиты. Следует наращивать вал наброской камней таким образом, чтобы здесь гасилась почти вся энергия волн даже в периоды нагонов воды.

Режимными наблюдениями было определено, что при формировании на побережье Азовского моря постоянного пляжа шириной 25-30 м, при условии превышения его головной части над урезом не менее 1.5 м, абразия прекращается. Следовательно, при отсыпке искусственных пляжей они должны иметь аналогичные параметры. В пользу создания каменных набросок в море свидетельствует и то, что они не будут являться экологической помехой, так как на камнях рыба будет откладывать икру, а для некоторых видов рыб они будут служить и местом обитания. Для лучшего водообмена в прибрежной полосе каменную наброску следует делать с разрывами.

Эффективная защита берегов Азовского моря от размыва позволит успешно использовать многие участки побережья для отдыха, сохранит многие гектары сельскохозяйственных угодий.

## Особенности береговой линии

Общая протяженность береговых зон в пределах муниципального образования Темрюкский район составляет 237 км., из них береговая зона Азовского моря 77,450 км, Керченский пролив 34,550 км., Динской и Таманский заливы 94,650 км, Черноморское побережье 30,350 км.

Протяженность береговых зон в поселениях муниципального образования Темрюкский район представлена в таблице 4.1 (смотри ниже).

Из всей береговой линии муниципального образования Темрюкский район по характеру происхождения, строения и совокупности современных метоморфодинамических процессов, все многообразие береговых форм Азовского и Черного морей объединяются в две группы:

- абразионные;

- аккумулятивные.

В свою очередь абразионные берега делятся на следующие типы:

- абразионные (рисунок 1);

- абразионно – обвальные (рисунок 2);

- абразионно – оползневые (рисунок 3).

Рисунок 1 - Тип абразионного берега

Рисунок 2 - Тип абразионно-обвального берега

Рисунок 3 - Тип абразионно-оползневого берега

В группе аккумулятивных берегов выделяется собственно следующие типы:

-аккумулятивный;

- аллювиально – аккумулятивный.

Аккумулятивный тип берега формирует аккумулятивные формы разного генезиса и конфигурации – косы «азовского» типа, изгибы, пересыпи, стрелки и аккумулятивные террасы.

К аллювиально – аккумулятивным относятся формы берегового рельефа, сформированные при совместном участии речной струи, морских волн и течений. Некоторую роль в формировании аккумулятивных подводных форм в Азовском море играют продукты извержений грязевых вулканов.

Объем осадочного материала, который под действием ветра, речного стока и волн поступает в Азовское море и энергии волн и течений недостаточно для того, чтобы переместить в относительно глубоководные участки акватории. Огромные массы илистого материала перемещаются в береговой зоне, обеспечивая заносимость подходных каналов порта к накоплению масс илов не только в кутовых (затененных) частях аккумулятивных форм, но в динамически активных зонах, в зимнее время это приводит к промерзанию иловых масс, затруднению стока по р. Кубани и наводнениям в зимнее время (Темрюк 2002 год).

Основное отличие береговой зоны Азовского моря от береговой зоны Черного моря. Потоки взвеси береговой зоны оказывают непосредственное воздействие на развитие подсистем донных осадков, взвешенного вещества глубоководья, биоценоза донных моллюсков.

Свыше 50% суммарной годовой величины баланса наносов производится моллюсками gepastodezmа lamasri, играющих основную роль в развитии азовского побережья. На их развитие влияет соленость воды, речной сток, биомасса фито планктона, минеральные соли содержащие азот и фосфор береговых обрывов.

На формирование запасов раковинного материала, на дно моря имеет механизм замора. Это состояние моря, при котором в придонном горизонте возникает дефицит кислорода, приводящий к гибели данной фауны. В Азовском море распространены летние штилевые заморы, возникающие после сильных штормов и пыльных бурь, когда в море поступают большие массы осадочного вещества из размываемых берегов и пыли. Выпадающая в осадок взвесь может образовать на значительных площадях дна рыхлые осадки большой мощности (до 1см. и более). Свежие илы интенсивно потребляют растворенный в воде кислород, на окислительные процессы снижая его концентрацию в воде. Моллюски gepastodezmа lamasri в рыхлых отложениях такой мощности проваливаются и их сифоны забиваются терригенными частицами, а с образованием на поверхности ила образуется своеобразная окисленная «корочка», то моллюск через несколько часов задыхается.

Таблица 2 - Протяженность береговых зон в поселениях муниципального образования Темрюкский район

1 лист

Роль растительности в развитии береговой зоны Азовского моря

В береговой зоне Азовского моря довольно значимую роль играют растительные сообщества. В зависимости от их вида и экологии, они оказывают разнообразное воздействие на береговые процессы:

- Кустарники типа тамарикса, произрастают на песчаных поверхностях аккумулятивных форм, способствуя закреплению подвижных песков.

- Ксерофитная травяная растительность выполняет ту же роль что и кустарники.

- Галофитная растительность, типа солерос (саликорния) произрастает на затапливаемых , низинных участках лагун, лиманов, в тыльных частях кос, пересыпей, в общем называемые солеными маршами, выдерживает нагонное подтопление.

- Сводит до минимума эрозию поверхности, как от ветра, так и от движущейся воды. Улавливает взвешенные частицы и обеспечивает вертикальный прирост освоенной поверхности.

- Тростниковые сообщества, произрастающие на песчанно – илистых берегах, на стыке пресных и соленых вод, представлены в дельте, протоках, лиманах. Они уменьшают скорость водообмена и благодаря этому, аккумулируют влекомые и взвешенные вещества, дающие прирост суши.

- Высшая водная растительность – зостера (zostera mauina,  zostera nana) в Азовском море растет на дне, в зоне глубин 3-6 м., реже 1-3 м. на слабозаилинных песках. При штормах созревшие стебли отрываются от дна и накапливаются на берегу, создавая растительные маты, вес которых достигает от 50 до 200 кг./пог. м. такие растительные «подушки» уменьшают волновую на берег, обеспечивая его устойчивость даже при средних по силе волнениях. В условиях сильных штормов на берегу возникает своеобразный растительно – ракушечный гребень, который успешно противостоит натиску волн.

## Антропогенный фактор в динамике береговой зоны

На морских берегах по частоте проявлений на первом месте находятся преобразования, связанные с  изменением закономерностей развития поперечного профиля и контура берега гидротехническими сооружениями различного хозяйственного назначения и ориентировки по отношению к береговой линии.

Продольные береговые сооружения:

- волноотбойные стенки;

- откосные крепления;

- набережные;

Поперечные сооружения:

- портовые молы;

- пирсы;

- буны;

- шпунтовые ограждения входных каналов в порту.

Применение разных типов железобетонных гидротехнических сооружений в Азовском и Черном морях требует глубокого понимания особенностей того участка берега, на котором их собираются реализовать.

В соответствии со «Схемой инженерной защиты побережья Азовского и Черного морей от х. Молчановка до ст. Благовещенкая», разработанная институтом «Гипрокоммунстрой» МЖКХ РСФСР в 1979г.

Для защиты берегов принято 14 типов защитных комплексов, сооружений. Экспертизой были исключены мероприятия по защите кос.

В состав комплексов входят противооползневые сооружения (водостоки, дренажи, уполаживание склонов, берегоукрепительные сооружения (волногосящие пляжи, вдольбереговые каменно-набросные берны), искусственные пляжи, лесомелирация.

Продолжительный летний период с большим количеством солнечных дней, при наличии теплого мелководного моря, песчаных пляжей, лечебных грязей являются мощным фактором использовании береговой полосы Азовского и Черного морей в пределах муниципального образования Темрюкский район. Фактическая площадь пляжных зон в пределах муниципального образования Темрюкский район представлена в таблице 3 (смотри ниже). Перспективная оценка численности населения и расчет пляжных зон в пределах муниципального образования Темрюкский район представлена в таблице 4 (смотри ниже).

Сельскохозяйственное производство Темрюкского района является ведущей отраслью в прибрежной зоне, его развитию способствует равнинный характер территории в сочетании с благоприятными климатическими почвенными условиями. В настоящее время практически вся площадь прибрежных земель, за исключением заболоченностей, пересыпей и отмерших лиманов занято под сельхозугодия.

Основными направлениями специализации сельхозпроизводства района является виноградарство, рисосеяние, зернопроизводство и мясомолочное животноводство.

В пределах прибрежной зоны имеются государственные заказники – Приазовский государственный заказник протяженностью 21,400 км. и Таманско – Запорожский государственный заказник расположенный по восточному берегу косы Чушка и на акватории Таманского и Динского залива протяженностью 129,2 км.

Их предназначение - сохранение и воспроизводство водоплавающей дичи, кабана, ондатры, енотовидной собаки.

Таблица 3 - Фактическая площадь пляжных зон в пределах муниципального образования Темрюкский район

1 лист

Таблица 4 - Перспективная оценка численности населения и расчет пляжных зон в пределах муниципального образования Темрюкский район

1 лист

2.2. Административное устройство

муниципального образования Темрюкский район

и расположение в системе Краснодарского края

Темрюкский район расположен на Таманском полуострове в юго-западной части Краснодарского края, занимая западную окраину Кубанской равнины. Омывается Черным и Азовским морями, водами Керченского пролива. По суше граничит со Славянским, Крымским и Анапским районами. Граничит с Украиной.

Темрюкский район образован 12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

В соответствии с законом «Об установлении границ муниципального образования Темрюкский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского поселения, сельских поселений – и установлении их границ», принятым Законодательным Собранием края от 01 апреля 2004 года № 685-КЗ, муниципальное образование Темрюкский район было наделено статусом муниципального района с административным центром в городе Темрюк.

В составе муниципального образования Темрюкский район образованы муниципальные образования – 1 городское поселение, 11 сельских поселений, и установлены их границы:

- Темрюкское городское поселение;

- Ахтанизовское сельское поселение;

- Вышестеблиевское сельское поселение;

- Голубицкое сельское поселение;

- Запорожское сельское поселение;

- Краснострельское сельское поселение;

- Курчанское сельское поселение;

- Новотаманское сельское поселение;

- Сенное сельское поселение;

- Старотитаровское сельское поселение;

- Таманское сельское поселение;

- Фонталовское сельское поселение.

В состав Темрюкского района входят 1 город, 8 станиц, 28 поселков, 2 хутора.

Территория района составляет 195,7 тыс. га или 2,6 % от всей территории Краснодарского края. Протяженность морского побережья 250 км, из них 220 км песчаных пляжей. Большая часть площади района занята плавнями, лиманами, ериками.

Численность населения муниципального образования Темрюкский район составляет 117,933 тыс. человек. Плотность населения района составляет 60,3 чел/км2.

Административный центр муниципального района – город Темрюк, в котором проживает 38,026 тыс. человек.

2.3. Существующая территориально-планировочная организация

Темрюкский район занимает исключительно выгодное географическое положение, располагаясь в западной части Краснодарского края на Таманском полуострове, где река Кубань впадает в Азовское море.

Азовское море – самое мелководное из всех морей России, максимальная глубина его не превышает 15 м. В летнее время вода прогревается до 30-32о С. Зимой море не замерзает.

Черное и Азовское моря соединяет Керченский пролив. Глубина его в фарватере 5-8 м, длина 41 км. Пролив имеет важное транспортное значение, через него проходит оживленное судоходное сообщение между морями.

Река Кубань является главной водной магистралью края и Темрюкского района.

На территории района протекает река Кубань и размещается большое количество лиманов и озер. Наиболее крупные лиманы – Ахтанизовский, Кизилташский, Курчанский. Озера Соленое, Голубицкое, Маркитанское ценны лечебными грязями.

Из общей площади района 196 тыс. га на долю водоемов выпадает 48 тыс. га. Общий фонд рыбохозяйственных водоемов с учетом рыболовных участков Черного и Азовского морей составляет 137,6 тыс. га.

Удаленность от краевого центра г. Краснодар составляет 170 км. Расстояние до ближайшего аэропорта г. Анапа – 40 км, пассажирской железнодорожной станции в г. Анапа – 40 км, в г. Славянск-на-Кубани (станция Протока) – 60 км, в г. Крымск (станция Крымская) – 70 км.

По состоянию на 01.01.2011 года на территории муниципального образования Темрюкский район функционировало 3530 предприятия всех форм собственности, более 5 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Муниципальное образование Темрюкский район - район многоотраслевого хозяйствования. Основные производственные направления Темрюкского района – виноградарство и виноделие, рыболовство. Район имеет самые большие в крае площади виноградников (более половины всех площадей), что позволяет ему быть монополистом в винодельческой промышленности на Кубани, количество винодельческих предприятий в 2011 году – 18.

В составе бюджетообразующих предприятий значатся 12 наиболее крупных предприятий района, из них 3 предприятия виноградарские, 1 предприятие виноградарско-винодельческое, 5 предприятий винодельческих, 3 предприятия транспортного комплекса.

Другое экономически важное направление – улов рыбы и производство консервов и пресервов рыбных (пятая часть в крае). Кроме того, развиты промышленность строительных материалов, швейная промышленность.

Вместе с тем, доля Темрюкского района в производстве различных видов сельскохозяйственной продукции тоже значительна.

Темрюкский район обладает уникальными в России условиями для развития курортного комплекса. Полуостров омывается водами двух морей – Азовского и Черного. Береговая линия составляет около 220 км.

На Таманском полуострове песчаные пляжи занимают площадь в 7 тыс.кв. км, число солнечных дней - 235 в году, продолжительность купального сезона с середины мая до конца сентября. Мягкий климат, великолепные пляжи, наличие неограниченных запасов ценных лечебных грязей, 39 действующих вулканов и источников минеральных вод создают все условия для развития на территории района международного курорта.

На территории муниципального образования Темрюкский район в 2010 году предоставляли услуги санаторно-курортного и туристического комплекса:

  - 63 базы отдыха – (общее число мест 7899);

  - 6 детских лагерей - (на 1760 мест);

  - 4 пансионата и домов отдыха - (на 630 мест);

  - 78 частных гостиниц и гостевых домов – с номерным фондом 1130 (на 2962 койко-мест), в том числе: 36 круглогодичного действия;

  - 20 автокемпингов;

  - 18 технических зон;

  - 29 пляжных территорий;

  - 12 специальных автостоянок;

  - 7 бюро по размещению туристов;

  - более 750 квартиросдатчиков.

Число отдохнувших в нашем районе в летнем сезоне 2010 года – 1 169,2 тыс.человек, темп роста к 2009 году 103,8 %, из них:

  - 104,4 тыс.чел. – в коллективных средствах размещения;

  - 534,9 тыс.чел. - неорганизованных туристов;

529,9 тыс.чел. – однодневно пребывающих посетителей и экскурсантов.

Стабильное развитие района основывается на особенностях Таманского полуострова, который являет собой уникальный уголок России с удивительно разнообразной флорой и фауной, богатой историей и культурными традициями. На территории района имеется целый комплекс музеев и памятников, представляющих базу для развития экскурсионного туризма. В 2010 году в п. Тамань открыт уникальный этнографический музей под открытым небом казачий курень «Атамань».

На территории района размещаются морские торговые порты международного класса «Темрюк» и «Кавказ», оказывающие в последнее время существенное влияние на экономику района. В настоящее время на территории района ведется строительство порта «Тамань» на мысе Железный Рог, который по проекту будет способен давать объемы по перевалке грузов свыше 30 млн. тонн в год.

Морской порт Темрюк расположен в южной части Азовского моря в Темрюкском заливе, в двух милях от устья реки Кубань. Порт Темрюк открыт для международного грузового сообщения. Транспортные коммуникации: автомобильная и железная дороги с железнодорожной станцией «Темрюк» Северо-Кавказской железной дороги. Расстояние до районного центра - 4 км.

Морской порт Кавказ расположен на Таманском полуострове на косе Чушка в Керченском проливе.

Порт «Кавказ» был создан в 1953 году как составная часть Керченского торгового порта для обеспечения паромной переправы через Керченский пролив. В 1992 году после раздела с Украиной порт «Кавказ» отошел России. Но еще раньше, в 1984 году, железнодорожная переправа перестала действовать из-за резкого падения объемов и рентабельности перевозок. В сентябре 2004 года железнодорожное сообщение между двумя берегами Керченского пролива было восстановлено. В настоящее время на переправе работает паром «Анненков», который способен одновременно перевозить до 20 железнодорожных вагонов.

Сегодня порт Кавказ – один из быстро развивающихся транспортных узлов на Азовском побережье. В порту построены перегрузочные комплексы для перевалки нефтепродуктов, колесной техники, удобрений. Порт имеет незамерзающую акваторию, гарантированные глубины, достаточные для захода судов грузоподъемностью до 5 тысяч тонн. Восстановленная железная дорога способна принимать для порта Кавказ 200 тысяч тонн грузов ежемесячно.

Основными видами грузов, преобладающими на данном направлении, являются уголь, кокс и нефтепродукты. Существенную часть перевозок составят также зерно, минеральные удобрения, черные металлы.

В настоящее время на средства компаний-инвесторов в районе мыса Железный Рог ведутся работы по строительству нового порта «Тамань» в составе специализированных комплексов по перевалке сжиженных углеводородов, аммиака, нефти и нефтепродуктов и припортовой железнодорожной станции.. Через новый порт в районе мыса Железный Рог в перспективе (2015 год) может перевозиться до 30 миллионов тонн нефти, нефтепродуктов и химических грузов, что существенно повлияет на объемы грузоперевозок Северо-Кавказской магистрали.

Карта СТП-5 современного  использования территории района

На территории Темрюкского района производится разведка и добыча месторождений углеводородного сырья, разрабатываются два месторождения формовочного песка, три месторождения строительного песка и три месторождений кирпичных глин и суглинков. Также осуществляется добыча песка при очистке лимана Старотитаровский.

С северо-запада на восток территорию района пересекает железнодорожная линия Краснодар-Крымская-Порт Кавказ. Наиболее крупными железнодорожными станциями на ней являются Красная Стрела, Старотитаровская, Вышестеблиевская и Кавказ. Станция Темрюк однопутной веткой в районе станции Красная Стрела соединяется с магистральной линией.

Ведущее место по объёму перевозок грузов и пассажиров в Темрюкском районе принадлежит автомобильному транспорту. На территории Темрюкского района проходит федеральная автомобильная дорога Новороссийск-Керченский пролив и 16 автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

Распределение поселенческой сети по территории муниципального образования достаточно равномерно, но объективно оно более уплотнено в восточной части вокруг районного центра и вдоль береговой линии, где расположены более крупные населенные пункты.

2.4. Экономическая база развития

Темрюкский район расположен в Приазовской экономической зоне Краснодарского края (в соответствии с макроэкономическим зонированием, приведенным в СТП Краснодарского края). Хозяйственный комплекс района характеризуется многоотраслевой специализацией с развитыми агропромышленными, промышленными, транспортными и туристко-рекреационными функциями.

По состоянию на 01.01.2011 года экономический потенциал  муниципального образования составляли 3530 предприятий всех форм собственности, более 5 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Численность занятых в экономике - 47,7 тыс. человек.

Основа экономики района – виноградарство, виноделие, рыбная промышленность, портовое хозяйство. В последние годы активно развивается туристско-рекреационный комплекс.

На территории района имеются месторождения полезных ископаемых – углеводородное сырье, газ, формовочные, строительные пески, кирпичные глины, месторождения минеральных лечебных вод  и лечебных иловых сероводородных грязей (Кизилташский лиман, лиман Цокур).

Ведущее звено экономики Темрюкского муниципального района – промышленность. В промышленном комплексе задействовано 258 предприятий, в том числе 17 категории «крупные и средние».

В совокупном промышленном продукте края доля Темрюкского района составляет 3,5-4%.  Более 95 % от общего объёма выпуска промышленной продукции приходится на долю обрабатывающих производств.

В структуре обрабатывающих производств доминирует пищевая промышленность, представленная винодельческой, рыбной, масложировой, молочной, мясной, хлебопекарной отраслями. Доля объема отгруженной продукции по остальным видам промышленной деятельности незначительна.

Важнейшей градообразующей отраслью является винодельческая промышленность. В районе функционируют 15 винзаводов первичного и вторичного виноделия, на которых производится до 70% краевых объемов вина.  Объем переработки винограда составляет 180 тыс. тонн за сезон, выпускается 86 наименований марок вин.

В структуре промышленного производства также выделяются промышленность стройматериалов, промышленность по производству  транспортных средств и оборудования, производство готовых металлических изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева, текстильное и швейное производство.

В сельском хозяйстве района основной отраслью специализации является растениеводство с приоритетным развитием виноградарства.

Темрюкский район – ведущий район промышленного виноградарства Краснодарского края, где сосредоточено свыше 57% всех виноградников региона,  производится более 30% валового сбора винограда в России.  Площадь виноградников составляет 15,0 тыс.га, в т.ч. плодоносящих – 10,4 тыс.га.

В аграрном производстве задействовано 19 сельскохозяйственных предприятий, из них 15 виноградарских, 2 рисоводческих,  1 животноводческое, 1 предприятие смешанного производства (зерновые и животноводческая продукция). Кроме того, на территории района осуществляют сельскохозяйственную  деятельность 400 крестьянско-фермерских хозяйств.

Важное направление экономики – рыбоводство. Общий фонд рыбохозяйственных водоемов – 137,6 тыс. га. Ежегодный улов рыбы составляет более 3 тыс. тонн. В районе 9 предприятий  занимаются производством и добычей рыбы, в том числе рыбоконсервный завод. По видовому составу ихтиофауна в основном представлена ценными видами рыб: осетровые, рыбец, судак, лещ и т.д.

Одной из важнейших и наиболее перспективных составляющих экономики Темрюкского района является транспорт. На территории района размещаются морские торговые порты международного класса «Темрюк» и «Порт Кавказ». В сложившейся после распада Союза геополитической ситуации, порты Тамани приобрели важнейшее для страны значение и стали сосредоточием интересов не только правительства и предпринимателей различных регионов страны, но и зарубежных торговых партнеров.

В настоящее время на территории района успешно осуществляется инвестиционный проект по строительству международного глубоководного перевалочного морского порта Тамань (мыс Железный Рог), с объемами по перевалке грузов до 30 млн. тонн в год.

Темрюкский район обладает уникальными природными условиями для организации учреждений оздоровительного отдыха и лечения.

Это  один из самых солнечных районов края, с хорошей и быстрой прогреваемостью воды и прилегающих пляжей. Пляжи Азовского моря представлены мелкой ракушкой с примесью кварцевого песка. Черноморские пляжи Таманского полуострова – песчаные. Протяженность морского побережья 250 км, из них 220 км песчаных пляжей. Морская вода данной местности отличается чистотой. Купальный сезон длится 4 месяца.

В районе имеются крупнейшие и единственные на Черноморском побережье Кавказа месторождения лечебных сульфидных (сероводородных) сопочных псевдовулканических минеральных грязей, а также грязей озёр Солёное и Голубицкое, множество озёр, лиманов, плавней, памятники природы, многочисленные памятники археологии.

На территории Темрюкского района расположены курорты местного значения – станица Голубицкая, станица Запорожская, станица Тамань, посёлок Кучугуры, посёлок Веселовка, поселок Волна.

В летний сезон 2010 года на Тамани действовало 64 организации курортно-туристического комплекса – базы отдыха, гостиницы, пансионаты, детские оздоровительные центры. Было организовано 23 автокемпинга. В районе отдохнуло организовано 35,6 тыс. человек, число неорганизованных отдыхающих - 425,9 тыс. человек. Средняя наполняемость организаций отдыха за сезон составила 76%.

Таким образом, стратегическое местоположение муниципального образования Темрюкский район можно считать экономически выгодным.

Оно способствует развитию таких отраслей как виноградарство, рыбоводство, туризм и рекреация, а также развитию портового хозяйства.

Ниже в таблице 5 приведен перечень ведущих градообразующих предприятий муниципального образования.

Ведущие предприятия муниципального образования

Таблица 5,

6 листов

Лист 1

Таблица 5,

6 листов

Лист 2

Таблица 5,

6 листов

Лист 3

Таблица 5,

6 листов

Лист 4

Таблица 5,

6 листов

Лист 5

Таблица 5,

6 листов

Лист 6

2.5. Численность и состав населения

Система расселения и трудовые ресурсы

На территории района проживает 117,9 тысячи человек постоянного населения (оценка проведена по состоянию на начало 2011 года; источник – территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (Краснодарстат). Соотношение горожан и сельских жителей – 32,2 % и 67,8 % соответственно.

Численность населения по муниципальным образованиям

Темрюкского района

Таблица 6

| Наименование муниципального образования | Численность населения, человек | Динамика численности населения (2010/2002 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 г. | 2010-2011 гг. | абсолютное изменение, чел | относительное изменение, % |
| Темрюкский муниципальный район, всего: | 115462 | 117933 | 2471 | 2,1 |
| 1 Городское население (г.Темрюк) | 36118 | 38026 | 1908 | 5,3 |
| 2 Сельское население | 79344 | 79907 | 563 | 0,7 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Темрюкское городское поселение | 997 | 790 | -207 | -20,8 |
| Ахтанизовское сельское поселение | 4724 | 4691 | -33 | -0,7 |
| Вышестеблиевское сельское поселение | 6017 | 5715 | -302 | -5 |
| Голубицкое сельское поселение | 4085 | 5090 | 1005 | 24,6 |
| Запорожское сельское поселение | 7223 | 6664 | -559 | -7,7 |
| Краснострельское сельское поселение | 7318 | 6837 | -481 | -6,6 |
| Курчанское сельское поселение | 10453 | 11059 | 606 | 5,8 |
| Новотаманское сельское поселение | 4897 | 5495 | 598 | 12,2 |
| Сенное сельское поселение | 6495 | 5827 | -668 | -10,3 |
| Старотитаровское сельское поселение | 12193 | 12155 | -38 | -0,3 |
| Таманское сельское поселение | 9989 | 10570 | 581 | 5,8 |
| Фонталовское сельское поселение | 4953 | 5014 | 61 | 1,2 |

Кроме постоянных жителей, на территории муниципального образования Темрюкский район присутствует временное население – отдыхающие.

Под организованными отдыхающими следует понимать граждан, посещающих место временного пребывания по туристской путевке.

Под самодеятельными туристами понимают граждан, посещающих место временного пребывания в туристских целях и самостоятельно организующих свою поездку (т.е. без туристской путевки).

Под однодневными посетителями понимают граждан, пребывание которых в месте посещения не включает ночевку.

По данным управления по санаторно-курортному комплексу туризму количество временного населения, находящегося на территории Темрюкского района единовременно в период максимального развертывания в 2011 году составляло:

- организованно отдыхающих – 8865 человек;

- самодеятельных туристов – 6435 человек;

- однодневных посетителей – 2500 человек.

Итого 17800 человек.

Общая оценка демографической ситуации

Динамика процесса народонаселения характеризуется некоторым увеличением численности населения района - на 2,1 %, если за основу принимать ретроспективный интервал 2002-2010 г.г.; с другой стороны, Темрюкский муниципальный район можно считать демографически растущим, если рассматривать его в аспекте долгосрочной ретроспективы. Например, процент изменения общей численности по сравнению с переписью населения 1989 года составил 11,5% в сторону увеличения.

Как видно, в сравниваемых межпереписных периодах имеются существенные различия в темпах изменения численности населения. Это связано с замедлением миграционного потока на фоне сохраняющейся естественной депопуляции населения.

Общая демографическая динамика по компонентам характеризуется следующими показателями:

- баланс рождений и смертей – отрицательный. Всего за период с 2003г. по 2011г. в районе родилось 10,5 тыс.человек, умерло в 1,4 раза больше – 14,9 тыс.человек. В пересчете на 1000 жителей средняя величина общего коэффициента рождаемости в рассматриваемом периоде колеблется в пределах 11,3 промилле, при среднегодовом уровне смертности – 15,6 промилле.

- на фоне острой депопуляции единственный источник восполнения потерь  численности населения района - миграция. К настоящему времени с начала 2003 гг. ее чистый объем превысил 6,8 тыс. человек. По последним 5 годам среднегодовая интенсивность миграционного прироста в целом по территории района составляет около 6,5 промилле, что на треть превышает темпы естественной убыли населения.

Возрастно-половой состав населения

Возрастной состав населения района по состоянию на начало 2011 года характеризуется следующим образом: население в возрасте: моложе трудоспособного – 19,8 тыс. человек (16,8 %), трудоспособном – 69,9 тыс. человек (59,3%), старше трудоспособного – 28,2 тыс. человек (23,9 %).

Особенно в последние десятилетия, в силу существенно различной средней продолжительности жизни, сложилась тенденция значительного превышения численности женского населения над мужским, которая сохраняется и на современном этапе демографического развития.

По данным 2011 года соотношение полов составляет 1163 человека женского населения на 1000 человек мужского. В 2002 году на 1000 мужчин приходилось 1152 женщины. Общая численность на 2011 год: 63,4 тыс. человек - женщины, 54,5 тыс. человек – мужчины. Преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается уже после 30-летнего возраста.

Заметные изменения произошли в возрастном составе населения. Резкое снижение рождаемости, начавшееся в конце 80 гг. – в начале 90 гг. прошлого века, привело к усилению процесса демографического старения. Ярким индикатором данного процесса можно считать величину абсолютного и относительного изменения численности населения в младших возрастных группах.

На примере соотношения возрастных структур 2002 г. и 2011 г. (то есть в условиях  сравнительно небольшого по длине  интервала) – доля населения в возрасте до 16 лет снизилась на 2,5 % (с 19,3 % до 16,8 %), а абсолютная его численность сократилась на 2,5 тыс. человек. В свою очередь, доля пожилых и старых людей в общей численности района за рассматриваемый период увеличилась на 1,3 тыс.человек или на 0,5%.

Следовательно, трансформация возрастной структуры носит регрессивный характер с высокими темпами ее демографического старения «снизу».

Возрастной состав населения Темрюкского района

(в процентах от общей численности)

Таблица 7

| Возрастные группы населения | 2002 | 2010-2011 г.г. |
| --- | --- | --- |
|  | все население | городское население | сельское население | все население | городское население | сельское население |
| младше трудоспособного | 19,3 | 18,0 | 19,9 | 16,8 | 16,7 | 16,8 |
| трудоспособного | 57,3 | 58,4 | 56,9 | 59,3 | 59,7 | 59,0 |
| старше трудоспособного | 23,4 | 23,6 | 23,2 | 23,9 | 23,6 | 24,1 |

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы района складываются из следующих категорий: населения в трудоспособном возрасте за исключением неработающих инвалидов 1 и 2 группы и лиц, вышедших на пенсию на льготных условиях. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность и подростки, занятые в экономике.

Таким образом, определяющей составной трудовых ресурсов является население в трудоспособном возрасте, которое в среднем на 90 и более % формирует их количественный состав.

В настоящее время численность трудовых ресурсов на территории Темрюкского муниципального района составляет около 71,3 тыс. человек (для более точной оценки из численности трудовых ресурсов вычтены учащиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от производства). В экономике района занято 39,6 тыс. человек  при уровне официально фиксируемой безработицы – 0,6 тыс. человек.

В ситуации старения населения, которая имеет место в настоящее время и будет усиливаться в будущем, следует ожидать снижения численности трудовых ресурсов в свою очередь за счет абсолютного сокращения численности населения в группе трудоспособного возраста.

На перспективу, для удовлетворения потребности района в трудовых ресурсах (учитывая высокие темпы развития экономической базы района) необходимо проведение активной миграционной политики, при которой ежегодные миграционные потоки будут резко повышены – до уровня не только, который полностью позволит компенсировать естественную убыль населения, но и обеспечит существенный рост его численности. Только при соблюдении этого условия в перспективном периоде численность трудовых ресурсов не будет являться лимитирующим фактором в развитии экономики района.

2.6. Жилищный фонд

Существующий жилищный фонд Темрюкского муниципального района на 01.01.2011 г. составил 2720,5 тысяч квадратных метров общей площади. В среднем по району обеспеченность общей площадью составляла 23,1 м2/чел.

В Темрюкском районе в 2010 г. введено в эксплуатацию 55,5 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Районом наиболее сосредоточенного жилищного строительства является территория города Темрюк -  70% от  общего строительного объёма.

С 2006 г. общий объем жилищного фонда района увеличился на 225,0 тысяч квадратных метров (на 9%).

Характеристика существующего жилищного фонда представлена в таблице 8.

Данные о жилищном фонде МО Темрюкский район

по состоянию на 01.01.2011 года

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2004 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 2720,5 |
|  | в том числе |  |  |
| 1.1. | индивидуальные жилые дома | тыс.м2/строений | 1730/27552 |
| 1.2. | многоквартирные жилые дома | тыс.м2/строений | 990,5/4169 |
| 2 | Площадь жилищ в среднем на 1 жителя | кв.м. | 23,1 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2/строений | 16,2/341 |
| 4 | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной |  |  |
|  | -водопроводом | % | 74 |
|  | -канализацией | % | 74 |
|  | -центральным отоплением | % | 71 |
|  | -газом | % | 94 |
|  | -ваннами (душем) | % | 50 |
|  | -горячим водоснабжением | % | 50 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд по данным статистики насчитывает 16,2 тысяч квадратных метров, что составляет 0,6 % от общего фонда. Схема территориального планирования Темрюкского района  учитывает снос этого фонда до 2021 года.

2.7. Структура обслуживания населения

Социальная инфраструктура муниципального образования Темрюкский район включает в свой состав комплекс размещаемых на его территории учреждений, предприятий и сооружений непроизводственной сферы, связанных с удовлетворением духовных и материальных потребностей человека.

Особое внимание заслуживают те сферы обслуживания, так называемые социально-значимые, развитие которых является прерогативой органов государственной власти, обеспечивает социальный минимум, установленный Конституцией РФ. Эти сферы включают важнейшие социальные блоки – образование, культура, медицина, социальное обеспечение и спорт.

На территории муниципального района представлена следующая иерархия центров обслуживания:

- центр расселения – г. Темрюк с широким комплексом объектов повседневного и периодического спроса, а также эпизодического обслуживания, выполняющих и функции внутрипоселенческой социальной инфраструктуры, и функции межселенного обслуживания на уровне всего муниципального образования.  Здесь размещаются учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, учреждения системы здравоохранения, социального обеспечения; представлен широкий комплекс объектов административного назначения, культурно-досуговой деятельности, физкультуры, спорта и отдыха;

- населенные пункты с комплексом объектов повседневного и периодического обслуживания; к этой категории принадлежат центры сельских поселения и относительно крупные населенные пункты, на территории которых могут размещаться объекты общего образования; сельские клубы и библиотеки, участковая больница, либо амбулатория, спортивные сооружения, предприятия общественного питания и бытового обслуживания;

- населенные пункты района средней и малой градостроительной категории с ограниченным набором объектов повседневного обслуживания.

Система образования

В системе народного образования Темрюкского района функционируют следующие учреждения:

1. Муниципальные образовательные учреждения: всего – 82, в том числе:

- общеобразовательных средних школ – 26;

- общеобразовательных основных школ – 7;

- вечерних (сменных) школ – 1;

- детских садов – 48.

2. Государственные образовательные учреждения:

- коррекционная школа-интернат VIII вида.

3. Государственные учреждения начального профессионального образования:

- профессиональное училище № 65.

4.Филиалы средних профессиональных образовательных учреждений –3.

5.Филиалы высших профессиональных образовательных учреждений –1.

6. Представительства высших профессиональных учебных заведений -1.

Детские дошкольные учреждения района способны принять до 4386 детей. В настоящее время возрастает потребность в детских садах, что, соответственно, ведет к увеличению их нагрузки: фактическая наполняемость составляет 124 %. Если учитывать демографическую структуру населения, то существующая вместимость дошкольных учреждений обеспечивает только 65,6 % нормативной потребности.

В районе мощная сеть общеобразовательных учреждений. Проектная вместимость школ составляет 16,98 тыс. учащихся. В отличие от дошкольных учреждений мощность общеобразовательной сети востребована не в полной мере. Фактически в школах наполняемость – менее 70 % от проектной емкости.

Система дополнительного образования детей в районе охватывает более 6000 детей и представлена следующими учреждениями дополнительного образования: центр детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр, станция юных туристов, станция юных натуралистов, станция юных техников, детский морской центр.

Сфера культуры и искусства

В отрасли культуры Темрюкского района задействовано 25 учреждений  клубного типа (Дома культуры и сельские клубы), 1 кинотеатр, 4 школы искусств.

Библиотечная сеть района насчитывает 25 объектов с книжным фондом 354,7 тыс. единиц хранения.

Второй год проводятся мероприятия на территории уникального этнокультурного комплекса «Атамань», в рамках краевого фестиваля «Легенды Тамани».

В районе действуют 331 клубное формирование (6,5тыс. участников) - это творческие коллективы и любительские объединения, 17 из них имеют звание «Народный» и «Образцовый».

Система здравоохранения и социального обслуживания

Муниципальная медицинская сеть района представлена учреждением здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», которое включает:

- стационар;

- детскую поликлинику;

- 2 участковых больницы;

- 6 врачебных амбулаторий;

- 23 фельдшерско-акушерских пункта;

- станцию скорой медицинской помощи с 8 подстанциями.

Число коек, включая койки дневного пребывания, в больничных учреждениях района – 390 коек. Мощность амбулаторно-поликлинической сети – 2,4 тыс. посещений в смену. В соответствии с действующими социальными нормами фактическая обеспеченность население района лечебно-профилактическим обслуживанием составляет 32,4 % коечным фондом и 111,8%  поликлинической сетью.

Из объектов социального обеспечения на территории Темрюкского района функционируют «Темрюкский психоневрологический интернат», «Темрюкский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Светоч», Темрюкский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус».

Физическая культура и спорт

На территории Темрюкского района расположено 193 объекта физической культуры и спорта, в том числе:

- стадион – 1;

- плоскостные сооружения (футбольные поля, спортивные площадки)-  130;

- спортивные залы – 34;

- тиры – 9;

- гребная база – 1.

В 2010 году в Темрюкском районе работали две спортивные школы, одна из которых подведомственна управлению образованию – 1888 человек, другая департаменту ФК и спорта – 1165 человек.

Торговля, общественное питание, сфера бытового обслуживания

Общая площадь предприятий розничной торговли почти 52 тыс. кв.м.

В расчете на 1000 жителей района обеспеченность торговой площадью составляет 350,6 кв. м. (средний краевой показатель 520 кв.м).

Оптовой торговлей в районе занимаются 7 предприятий.

Общественное питание.

В районе осуществляет деятельность 126 предприятий общественного питания, из них постоянно действующих – 50 на 3273 посадочных мест.

В летнее время количество посадочных мест увеличивается на 4300 и составляет 7573. Обеспеченность посадочными местами на 1000 жителей: в зимний период – 28, в летний – 64,7.

В Темрюкском районе социально-значимые бытовые услуги населению оказываются в полном объеме. В этой сфере занято 317 хозяйствующих субъектов. В районе осуществляет свою деятельность МУП «Комбинат бытового обслуживания». Его цеха расположены в г.Темрюк, ст. Курчанская и ст. Тамань.

2.8 Санаторно-курортное обслуживание и туристский комплекс, основные курортные зоны

Темрюкский район расположен на Таманском полуострове, обладает  значительным потенциалом для развития санаторно-курортной индустрии и туризма, имея на своей территории более 200 км песчаных пляжей, целебные грязевые источники, уникальные историко-археологические ценности, признанные в мировом масштабе. На территории Темрюкского района сосредоточены наиболее крупные в России ресурсы иловых сероводородных грязей и единственные в СНГ месторождения сопочных псевдовулканических грязей.

На Таманском полуострове разведаны запасы подземных минеральных вод. Лечебные минеральные воды: по ионно-солевому составу – хлоридные натриевые, сульфатно-хлоридные, сульфатные хлоридные и кальциевые; по содержанию биологически активных компонентов – сероводородные, бромные, йодобромные. Использование минеральных вод имеет практически неограниченные перспективы.

К морскому побережью вплотную примыкают заливы, лиманы, озера, плавни — мало освоенные места отдыха, охоты и рыбалки. На базах Таманского полуострова активно развивается дайвинг. В акватории от Анапы до Тамани самые крупные рифовые образования на всем Черноморском побережье Кавказа: с прекрасными ландшафтами, стенками до 8 м, нишами и гротами.

История этих мест связана с культурой Римской империи, истоками христианства и зарождения древней российской государственности. На территории района расположено более 700 памятников археологии, в т.ч. 10 - федерального значения. ЮНЕСКО проектирует создание на Тамани этнографического парка «Амазония», что создает неограниченные возможности для развития познавательного туризма.

В настоящее время в районе насчитывается 23 объекта туристического показа. Это лермонтовские места в Тамани, музей «Военная горка», этнографический центр «Атамань», уникальный заповедник ГермонассаТмутаракань, грязевые вулканы, долина лотосов и многое другое. С каждым годом возрастает популярность винных туров.

Темрюкский район известен как приморский регион, способный обеспечить отдых и оздоровление людей с низким и средним уровнем доходов. Две трети отдыхающих приезжают без туристских и санаторно-оздоровительных путевок. Это так называемые «неорганизованные отдыхающие». Они останавливаются в малых средствах размещения «мини-гостиницах», на квартирах, в кемпингах.

В летний курортный сезон 2011 года на территории муниципального образования Темрюкский район предоставляли услуги санаторно-курортного и туристического комплекса 60 специализированных средств размещения (базы отдыха, пансионаты и дома отдыха, детские оздоровительные центры, автокемпинги) общей емкостью 8865 мест, 118 гостиниц и аналогичных средств размещения общей емкостью 4185 мест, более 750 квартиросдатчиков.

Популярность отдыха в Темрюкском районе растет из года в год, однако в отличие от хорошо освоенных пляжных зон Черноморского побережья края, побережье Таманского полуострова освоено в незначительной степени.

При наибольшей в Краснодарском крае протяженности пляжей (250 км, из них 220 км песчаных пляжей) ежегодная численность отдыхающих в Темрюкском районе является одной из самых низких среди курортных районов края. По официальным данным, в январе–сентябре 2011 г. число туристов, посетивших Темрюкский район, составило 1,21 млн. человек. Сравнение данного показателя с остальными крупными курортными зонами Краснодарского края показывает, что курорты Темрюкского района наименее сильно подвержены антропогенной нагрузке.

Рекреационная нагрузка на курорты Черного моря в пик сезона в несколько раз превышает предельно допустимые нагрузки, в то время как курортные зоны Азовского моря остаются недогруженными и имеют существенные резервы рекреационных территорий (в первую очередь пляжей). Так, в Геленджикской бухте на одного рекреанта приходится в среднем 1,5-2 м2 пляжной территории, в то время как в курортной местности п. Кучугуры данный показатель составляет 18 м2 (при предельно допустимой нагрузке 5 м2 на 1 посетителя).

Основными проблемами, сдерживающими развитие курортного комплекса Темрюкского района, являются: ярко выраженный сезонный характер санаторно-курортных и туристских предложений; устаревшая материально-техническая база ряда предприятий; не развитая инженерная инфраструктура района (отсутствие канализования, дефицит электроэнергии и проблемы с водоснабжением); кроме того большое количество земельных участков, предназначенных для строительства санаторно-курортных объектов, не используются по назначению.

Существующие диспропорции в организации туристского комплекса Азово-Черноморского побережья не соответствуют целям развития рекреационного комплекса РФ, а также условиям комфортного отдыха рекреантов.

Кроме того, развитие рекреационного комплекса Темрюкского района является объективной необходимостью для реализации планов администрации края по увеличению количества туристов, прибывающих на территорию региона, без нанесения ущерба экологии.

Курортно-туристический комплекс МО Темрюкский район

Таблица 9

| Показатель | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество организаций в комплексе – всего | 73 | 83 | 89 | 95 | 86 |
| гостиниц | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| прочих мест временного проживания | 65 | 75 | 80 | 85 | 63 |
| санаторно-курортных учреждений | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| детских лагерей | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 |

Основные курортные зоны Темрюкского района

Голубицкое сельское поселение – станица Голубицкая

Охватывает 5,5 км побережья Азовского моря. Непосредственно примыкает к городу Темрюку, включает в себя ст. Голубицкую. Является приморским, климатическим (в теплое время года) и бальнеогрязевым курортом. Лечебные курортные факторы: климат, песчаные пляжи, морские купания, иловые сероводородные грязи.

Это наиболее развитый курорт в Темрюкском районе, располагающий высокоэффективными природными целебными ресурсами. В своем развитии он заслуживает предпочтения перед другими таманскими курортами еще и потому, что расположен вблизи г. Темрюка, что дает ему значительные преимущества. Эта зона наиболее развита в экономическом отношении. Близость к административному, культурному и транспортному центру района, наличие трудовых ресурсов, сосредоточенных в четырех населенных пунктах, относительно высокий уровень развитости социальной и инженерной инфраструктуры позволяют сделать вывод о возможности создания здесь центра курортно-рекреационного комплекса  Таманского полуострова.

Фонталовское сельское поселение – поселок Кучугуры

Хорошая транспортная связь с Темрюком является благоприятной социально-экономической предпосылкой развития этой зоны.

Поселок Кучугуры – сезонный. Климат, по своим природным характеристикам в основном сходен с Голубицким. Тем не менее, имеются различия в ландшафте, который привносит определенные микроклиматические особенности. В настоящее время курорт используется в рекреационных целях. Курортные факторы: благоприятный климат (в теплый сезон года), песчаные пляжи, морские купания.

Новотаманское сельское поселение - Озеро Соленое

Типичный черноморский курорт сезонного характера. Наличие ценнейших иловых сероводородных грязей в озере Соленом позволяет отнести его и к грязевому курорту, для чего необходимо строительство бальнеолечебницы. Курортные факторы: климат, песчаные пляжи, морские купания, иловые сероводородные грязи.

Песчаные пляжи и мелководная прибрежная акватория – благоприятные для детского курорта факторы, приводят к выводу о том, что это место должно быть семейным с преимущественным строительством семейных здравниц.

Таманское сельское поселение - Коса Тузла

Эта особая территория, небольшая по площади, расположена на относительно удаленном от населенных пунктов мысе Тузла. Отличается наличием прекрасных песчаных пляжей.

Зона Тузлы находится примерно в 7-8 км от станицы Тамань – культурного и хозяйственного центра. Инфраструктура будущей курортно-рекреационной зоны будет тесно связана с Таманью.

Курортно-рекреационная зона Тузла – неосвоенная приморская климатическая местность, представляющая исключительную ценность для курортно-рекреационного и туристского использования.

Курортные факторы: климат, песчаные пляжи, морские купания.

Данная местность может быть использована для курортного строительства и строительства туристского комплекса, в т.ч. автотуризма сезонного характера. Среди особенностей курортно-рекреационной зоны Тузла следует отметить, кроме прекрасных пляжей, живописные берега с видом на Керченский пролив и берега Крыма, особое географическое положение – близость станицы Тамань с богатыми археологическими, историческими и культурными памятниками, а также казачья станица «Атамань».

Имеются широкие возможности для развития санаторно-курортной индустрии: на побережье Азовского и Черного морей располагается 220 км песчаных пляжей, целебные грязевые источники. Наиболее крупные в России ресурсы иловых сероводородных грязей и единственные в СНГ месторождения сопочные псевдовулканических грязей. Из 39 грязевых вулканов 10 действующих.

Озера Соленое, Голубицкое, Маркитанское содержат ценные лечебные грязи.

Озеро Соленое находится в 15 км к юго-востоку от ст. Тамань, имеет площадь 3 км2.

По физико-химическим свойствам илы о. Соленое относятся к иловым сильносульфидным, очень высокоминерализованным хлоридно-натриевым лечебным грязям.

Озеро Голубицкое расположено на окраине ст. Голубицкой, от Темрюкского залива отделено песчаной пересыпью. Голубицкое озеро содержит лечебную грязь с высоким содержанием сероводорода, брома и йода, запасы составляют  0,015 млн. куб. м.

В Кизилташском лимане запасы такой же грязи достигают 30млн. куб. м

Основными потребителями лечебной грязи озер являются курорты Анапы, Геленджика, Архипо-Осиповки, медицинские учреждения г. Краснодара.

Озеро Маркитанское расположено в 5 км к северо-востоку от ст.Тамань. Площадь его 0,3 км2. От вод Таманского залива озеро отделено неширокой, 70-80-метровой песчаной пересыпью. Озеро бессточное, мелководное, лагунного типа. Максимальная мощность илов в центре озера до 0,5 м.

На Таманском полуострове разведаны запасы подземных минеральных вод. Лечебные минеральные воды: по ионно-солевому составу – хлоридные натриевые, сульфатно-хлоридные, сульфатные хлоридные и кальциевые; по содержанию биологически активных компонентов – сероводородные, бромные, йодобромные. Использование минеральных вод имеет практически неограниченные перспективы.

Географическое положение района, особенности климатических условий определили развитие основного направления сельскохозяйственного производства – виноградарство и виноделие.

2.9. Транспортное и инженерное обеспечение

2.9.1. Автомобильный транспорт

Анализ современного состояния транспортной сети

Территорию муниципального образования с юго-востока на северо- запад пересекает одна из основных стратегических транспортных артерий России - федеральная автомагистраль «Новороссийск - Керченский пролив», по которой осуществляется паромная связь с Украиной.

Основой сети дорог общего пользования является федеральная дорога «Новороссийск-Керченский пролив» (на Симферополь), которая имеет обширный район тяготения, обслуживая транспортные связи Новороссийска, Анапы с ближним и дальним зарубежьем, регионами России, а также внутрирайонные и пригородные перевозки, что определяет значительные размеры интенсивности движения на всём её протяжении.

Автомобильная дорога «Новороссийск - Керченский пролив» обеспечивает выход к портам юга России, ее протяженность на территории Темрюкского района составляет 68,0 км.

Населенные пункты муниципального района связаны с другими регионами Краснодарского края и между собой региональными или межмуниципальными дорогами. Их перечень и характеристики приведены в таблице 10.

Протяженность автомобильных дорог регионального значения Темрюкского района, включая грунтовые, составляет 238,23 километра. При этом вся дорожная сеть района обеспечена твёрдым покрытием, из них усовершенствованное покрытие имеют 88 % автомобильных дорог.

Таблица 10

В целом по району плотность автодорог общего пользования составляет 173 км на 1 тыс.кв.км. Этот показатель в 1,5 раза выше, чем в среднем по Южному Федеральному округу и в 1,2 раза выше аналогичного показателя по Краснодарскому краю.

В настоящее время около 20 % автомобильных дорог в пределах Темрюкского района проходит через многочисленные населённые пункты, в том числе через г. Темрюк, ст. Тамань, ст. Вышестеблиевскую, п. Сенной и др.

Серьёзной проблемой в районе тяготения являются пересечения автомобильных дорог между собой и с железнодорожными путями, так как все они выполнены в одном уровне.

Регулярные перевозки пассажиров на территории муниципального образования Темрюкский район осуществляют перевозчики различных форм собственности, из которых 2 (два) предприятия пассажирского транспорта и 40 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.

По состоянию на 1 января 2010 года списочное количество подвижного состава в предприятиях пассажирского транспорта и у индивидуальных предпринимателей составляет 62 единицы пассажирского автотранспорта различной вместимости.

Общее количество автобусных городских, пригородных и междугородных маршрутов регулярного сообщения составляет 22 единицы, протяженность автобусной маршрутной сети составляет 826,7 км.

На территории муниципального образования не охвачены обслуживанием пассажирскими маршрутами регулярного сообщения 2 населенных пункта: пос. Гаркуша и пос. Приазовский (или 5 %) с численностью населения 1316 человека (или 1,1 %).

На территории муниципального образования функционируют 20 АЗС.

2.9.2.Железнодорожный транспорт

С северо-запада на восток территорию района пересекает железнодорожная линия Краснодар-Крымская-Порт Кавказ Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД», связывающая центр России с Украиной. Инфраструктуру обслуживания осуществляют 4 железнодорожные станции: Красная Стрела, Старотитаровская, Вышестеблиевская и Кавказ. Станция Темрюк однопутной веткой в районе станции Красная Стрела соединяется с магистральной линией.

Железнодорожные станции обеспечивают пассажирское и товарное сообщение и доставку грузов в порты Темрюкского района.

В связи со строительством морского порта «Тамань» (Железный Рог) и терминала перегрузочных комплексов сжиженного углеводородного газа и аммиака, ведется строительство подъездного железнодорожного пути для их обслуживания. Обслуживание станции Железный Рог намечается со станции Вышестеблиевская, расположенной на железнодорожной линии Крымская-Кавказ и примыкающей к линии Ростов-Тимашевская-Крымская-Новороссийск. Подъездной путь до станции Железный Рог примыкает на перегоне Вышестеблиевская-Тамань.

2.9.3. Водный транспорт, портовый комплекс

Большую перспективу развития имеют морские порты Темрюк и Кавказ.

Морской порт Темрюк расположен в южной части Азовского моря в Темрюкском заливе, в двух милях от устья реки Кубань. Порт Темрюк открыт для международного грузового сообщения. Транспортные коммуникации: автомобильная и железная дороги с ж./д. станцией «Темрюк» Северо-Кавказской железной дороги. Расстояние до города 4 км, до ближайшего аэропорта г. Анапа – 45 км. Развито автобусное сообщение из г. Темрюк до городов Краснодара, Ростова, Сочи, Новороссийска, порта Кавказ. Имеются все службы, регулирующие портовую деятельность.

Морской порт Кавказ расположен на Таманском полуострове на косе Чушка в Керченском проливе.

Порт «Кавказ» был создан в 1953 году как составная часть Керченского торгового порта для обеспечения паромной переправы через Керченский пролив. В 1992 году после раздела с Украиной порт «Кавказ» отошел России. Но еще раньше, в 1984 году, железнодорожная переправа перестала действовать из-за резкого падения объемов и рентабельности перевозок. В сентябре 2004 года железнодорожное сообщение между двумя берегами Керченского пролива было восстановлено. В настоящее время на переправе работает паром «Анненков», который способен одновременно перевозить до 20 железнодорожных вагонов.

Сегодня порт Кавказ – один из быстро развивающихся транспортных узлов на Азовском побережье. В порту построены перегрузочные комплексы для перевалки нефтепродуктов, колесной техники, удобрений. Порт имеет незамерзающую акваторию, гарантированные глубины, достаточные для захода судов грузоподъемностью до 5 тысяч тонн. Восстановленная железная дорога способна принимать для порта Кавказ 200 тысяч тонн грузов ежемесячно.

Основными видами грузов, преобладающими на данном направлении, являются уголь, кокс и нефтепродукты. Существенную часть перевозок составят также зерно, минеральные удобрения, черные металлы.

Как единый государственный орган регулирования портовой деятельности в 1996 году учреждена Морская администрация порта Темрюк, в которую как филиал входит порт Кавказ.

В настоящее время на средства компаний-инвесторов в районе мыса Железный Рог ведутся работы по строительству нового порта «Тамань» в составе специализированных комплексов по перевалке сжиженных углеводородов, аммиака, нефти и нефтепродуктов и припортовой железнодорожной станции.. Через новый порт в районе мыса Железный Рог в перспективе (2015 год) может перевозиться до 30 миллионов тонн нефти, нефтепродуктов и химических грузов, что существенно повлияет на объемы грузоперевозок Северо-Кавказской магистрали.

Общий объем грузооборота портов Темрюк и Кавказ за 2010 год составил 12284,01, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 1,2 %, в абсолютном выражении увеличение составило 2054 тыс. тонн.

Грузооборот порта Темрюк за 2010 год составил 1955,33  тыс. тонн, что на 9,2 % меньше, чем за прошлый год. В абсолютном выражении уменьшение составило 155,6  тыс. тонн.

Грузооборот порта Кавказ в общем объеме грузооборота имеет 82 %. За 2010 год грузооборот порта Кавказ  составил 10 081,26 тыс. тонн, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 25,5 %. В абсолютном выражении  увеличение составило 2050 тыс. тонн.

Грузооборот порта Тамань в общем объеме грузооборота имеет всего 2%. За 2010 год грузооборот порта Тамань составил 247,42 тыс. тонн, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 82,8 %. В абсолютном выражении увеличение составило 159,9 тыс.тонн.

На сегодняшний день производственную деятельность, в частности по перевалке грузов в портах Темрюк и Кавказ, ведут 12 стивидорных компаний с регистрацией на территории района. В соответствии с ОКВЭД стивидорные компании относятся к вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности. В условиях развития портов Тамани данный вид деятельности является наиболее востребованным и стремительно развивающимся.

2.9.4 Трубопроводный транспорт

Газопроводы.

С северо-запада на восток по территории Темрюкского района  проходит магистральный газопровод Анастасиевская-Темрюк Ду 500, давлением 5.4 МПа, от него ведут два участка магистральных газопроводов Курчанская-Анапа и Темрюк-Тамань Ду 325.

Трубопроводный транспорт проходит транзитом и не задействован в экономике района. Однако он накладывает ограничения на градостроительную и хозяйственную деятельность.

2.9.5. Инженерное обеспечение

Водоснабжение

Подземные источники водоснабжения обеспечивают водой население г. Темрюка, ст. Курчанская, ст. Голубицкая, пос. Октябрьский, пос. Первомайский, пос. Красный Октябрь, пос. Светлый Путь, ряд промышленных предприятий,  в том числе пищевой промышленности, учреждения отдыха в ст. Голубицкая. Всего в районе имеется 71 артскважина. Водой из подземных источников снабжаются 53024 человек, (46,0%). Качество воды в подземных источниках соответствует требованиям санитарных норм и правил.

Население 28 населенных пунктов района, 62203 человека (53,99%) пользуется водой из поверхностного водоисточника. Водозабор оборудован на р. Казачий Ерик и р. Кубань. Вода из источника подается на сооружения полной биологической очистки и обеззараживания филиала «Таманский групповой  водопровод» ООО «Югводоканал».

В Темрюкском районе 32 водопровода (в 2009г. – 32), из них: коммунальных – 8 (в 2009г. – 8): г. Темрюк - 3, ст. Голубицкая, ст. Курчанская, п. Красный Октябрь, п. Светлый путь, п. Октябрьский; количество коммунальных объектов сократилось в связи с изменением подведомственности филиала «ТГВ» ООО «Югводоканал».

Ведомственных – 24: филиал «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал», ОАО «Рассвет», 12 промышленных водопроводов, подающих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения рабочих, 5 водопроводов оздоровительных учреждений в ст. Голубицкая, 2 водопровода МПС в п. Сенной и в ст. Старотитаровская, АФ «Голубицкая» МТФ, ОАО АФ «Южная» винзавод, ЗАО «Ривагро». Расход воды на одного человека в сутки составляет –86,3 л. (в 2009г. – 81,1 л/сут.), по сравнению с прошлым годом расход воды на одного человека увеличился на 5,2 л/сут

Протяженность водопроводных путей в районе составляет – 1279,13км.,

Основным источником водоснабжения Таманского полуострова являются поверхностные воды реки Кубань с её дельтовым рукавом Казачий Ерик. На базе единственного поверхностного источника создана централизованная система водоснабжения Таманского полуострова – Таманский групповой водопровод, с головными сооружениями в станице Старотитаровская, который обеспечивает в настоящее время хозяйственно-питьевые нужды населённых пунктов и предприятий по переработке винограда.

Кроме того, водоснабжение г. Темрюка, п. Октябрьский и п. Первомайский осуществляется от Курчанского водозабора, которое эксплуатирует  МУП «ТУ ЖКХ» г. Темрюк.

Состав подземного водозабора МУП «ТУ ЖКХ» г. Темрюк (насосная станция 1-ого подъёма) – 28 скважин, из них 16 скважин рабочие, остальные пескуют и подлежат тампонажу. Водозабор линейного типа расположен кустами по две скважины. Режим эксплуатации скважин непрерывный. Глубина скважин:  210 м – 476 м. Оборудование: глубинные насосы марки ЭЦВ 8-40-90; ЭЦВ 8-25-100; ЭЦВ 8-65-63; ЭЦВ 6-10-110; ЭЦВ6-16-110. Суммарный дебит: 702 м³/час. Вода артезианскими скважинами подаётся по напорным трубопроводам  в два резервуара чистой воды (РЧВ) по 1000 м³ каждый.

Насосная станция 2-ого подъёма состоит из 4-ёх насосов марки Х280-72 (2шт.); ЦН400-105; 200Д-90. Насосные агрегаты из РЧВ перекачивают питьевую воду по двум магистральным трубопроводам напорных водоводов Д426мм  и Д530мм в РЧВ расположенные на промышленной базе МУП «ТУ ЖКХ» на самой высокой точке г. Темрюк горе Миска. Учёт забираемых подземных вод  ведётся ультразвуковым расходомером US 800.

Трасса водоводов составляет 12,5 км. На трассе водоводов имеется 2-е камеры переключения.

Водовод Д426мм эксплуатируется 28 лет, амортизационный износ его составляет 100%. Водовод Д530мм эксплуатируется 15 лет, амортизационный износ его составляет 60%  Трасса водоводов проходит в грунтах, которые относятся к категории агрессивных. При выполнении строительно-монтажных работ не была предусмотрена катодная защита. В результате стальные трубы водовода под воздействием агрессивных грунтов и блуждающих токов, подверглись при эксплуатации постоянной коррозии, что в свою очередь  вызвало разрушение трубопроводов.

Из-за частых аварий делаем вывод, что водовод Д426 находится в аварийном состоянии. Водовод Д530 также  находится в аварийном состоянии и в любой момент может выйти из строя.

На промышленной базе МУП «ТУ ЖКХ» располагаются два РЧВ по 1000м³ и один 2400 м³. Из РЧВ вода подаётся в распределительную водопроводную сеть к потребителям. Потребителями являются физические лица - 34231 абонента и юридические  823 абонента.

Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 318,3 км., в том числе разводящих 282,9 км. Водопроводные сети, принадлежащие МУП «ТУ ЖКХ» на 80% состоят из стальных труб; 5,6% чугунных, остальные трубы полиэтиленовые и асбестоцементные. Диаметры труб разнообразные  от 50 мм до 250 мм.

Существующие водопроводные сети находятся в плохом состоянии. Фактический износ сетей водопровода составляет – 80%.

Водоснабжение жителей п. Первомайский осуществляется из артезианской скважины ДЗ-97, эксплуатирующей верхнеплиоценовый водоносный комплекс. Скважина №ДЗ-97 пробурена в 1997 году и представляет собой локальный водозабор, в состав которого входит: артезианская скважина, башня Рожновского V=16м³, служебный павильон и площадочные водопроводные сети. Глубина скважины 210 – 220 метров. Суточный дебит скважины составляет 36 м³/час. Вода из скважины забирается глубинным насосом марки

ЭЦВ 6-10-110.

Водоснабжение жителей п. Октябрьский осуществляется из артезианской скважины №4158, эксплуатирующей верхнеплиоценовый водоносный комплекс. Скважина №4158 пробурена в 1972 году и представляет собой локальный водозабор, в состав которого входит: артезианская скважина, башня Рожновского V=16м³, служебный павильон и площадочные водопроводные сети. Глубина скважины 210 – 220 метров. Суточный дебит скважины составляет 30 м³/час. Вода из скважины забирается глубинным насосом марки ЭЦВ 6-10-110.

В состав водозабора Курчанского сельского поселения (подземного водозабора) входят десять отдельно расположенных артезианских скважин, находящихся на балансе МУП "ЖКХ - Курчанское": №№5121, 78942, 46637, 78675, 65748, 65632, 72761, 78815, 6457, 6452.

В соответствии с Лицензионным соглашением об условиях пользования МУП "ЖКХ - Курчанское" недрами с целью добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой промышленных объектов (Приложение к Лицензии КРД 03639) лимит водопотребления составляет 1,65 тыс. м3/сут.

Фактический забор воды за 2008 год, согласно отчёту ф. 2ТП (водхоз), составил 279,3 тыс. м3/год или 765м3/сут, т.е. водозабор функционирует в нормальном гидрогеологическом режиме в соответствии с лимитными требованиями.

Каждая скважина общего подземного водозабора представляет собой отдельный локальный водозабор с глубинным насосом 1-го подъёма.

Местоположение скважин:

-скв. № 5121, ст.Курчанская, территория 1-го отделения;

-скв. № 78942,  ст.Курчанская, территория кирпичного завода;

-скв. № 46637,  ст.Курчанская, территория водозабора;

-скв. № 78675,  ст.Курчанская, ул.Краснюка;

-скв. № 65748,  ст.Курчанская, центральная часть, ул.Советская;

-скв. № 65632,  ст.Курчанская, территория водозабора;

-скв. № 78815,  п. Красный Октябрь, территория парка;

-скв. № 72761,  п. Красный Октябрь, ул. Набережная;

-скв. № 6457, 6452,  п. Светлый путь, территория водозабора.

При этом из скважин вода подается сразу в центральную водопроводную сеть станицы и под давлением, создаваемым погружными насосами в скважинах, вода разводится непосредственно по потребителям, излишки воды закачиваются в накопительную емкость объемом 700м3. В п. Светлый путь вода из скважин закачивается в две накопительные емкости объемом по 250м3, а затем через насосную станцию 2-го подъема разводится потребителям. Оборудование НС-2: К20/30, К100/65, К45/55, К45/30, К20/30 -2ед.

Водоотведение

Населённые пункты и предприятия Темрюкского района лишь частично канализованы. Существующие в населенных пунктах очистные сооружения биологической очистки не удовлетворяют потребности и нормам водоотведения.

Очистные сооружения канализации в г. Темрюке производительностью 17,0 тыс.м3/сутки построены и введены в эксплуатацию в 1985 году. В настоящее время фактическая производительность составляет 6-8 тыс. м3/сутки, ведется реконструкция I и II технологических линий. Общая протяжённость канализационных сетей составляет 49,6 км. После полной очистки и обеззараживания сточные воды сбрасываются по глубоководному выпуску в Темрюкский залив Азовского моря, который является водоёмом рыбохозяйственного значения 1 категории.

В 2008г. введено в эксплуатацию 8,383 км сетей водоотведения, что составляет 14,5% от общей протяжённости сети. В городской черте МУП «ТУ ЖКХ» эксплуатирует 12 канализационных насосных станций (см. приложение. Технологическая схема водоотведения). КНС-1, КНС-1.1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5 введены в эксплуатацию в 2008 году и находятся в хорошем техническом состоянии;

КНС№1 (ул. Макарова, 4) введена в эксплуатацию в 1983 г., износ составляет 46%;

КНС№2 (ул. Макарова, 1) введена в эксплуатацию в 2001 г., износ составляет 24%;

КНС (ул. Анджиевского,55) введена в эксплуатацию в 2003 г., износ составляет 25%;

КНС (ул. Бувина, 284) введена в эксплуатацию в 1991 г., износ составляет 47%;

КНС (ул. Кубанская) введена в эксплуатацию в 2006 г.;

ГКНС (ул. Я.Фабрициуса, 1 «а») введена в эксплуатацию в 1985 г., износ составляет 50%.

Объект «Реконструкция очистных сооружений канализации с глубоководным выпуском в г.Темрюке Краснодарского края» I и II очередь включен в ФЦП «Юг России».

Администрацией муниципального образования Темрюкский район была заказана проектно-сметная документация на строительство объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации с глубоководным выпуском в г. Темрюке Краснодарского края» I очередь, проект разработан.

Газоснабжение

В зоне деятельности ОАО «Темрюкрайгаз», входящего в структуру единого оператора по транспортировке природного газа ОАО «Краснодаркрайгаз», находится 37 населенных пунктов, использующих в качестве топлива природный и сжиженный газ.

Газифицировано природным газом 682 коммунально-бытовых и общественных предприятий, 13 промышленных предприятий, 58 котельных, 43137 квартир и домовладений.

ОАО «Темрюкрайгаз» обслуживает систему газоснабжения, протяженность газовых сетей составляет 2178 км, в том числе:

- распределительных газопроводов – 1640 км (подземных газопроводов – 542 км, в т.ч. полиэтиленовых газопроводов – 54 км);

- внутренних газопроводов – 538 км;

- газораспределительные пункты (ГРП, ШРП) – 232 шт.;

- станций электрохимической защиты (СКЗ) – 69 шт.;

- газонаполнительная станция – 1 шт.;

- пункт учета расхода газа – 3 шт.;

- более 43 тыс. абонентов (физических и юридических лиц).

По итогам 2010 года:

1. Процент газификации природным газом Темрюкского района возрос на 2 % и составляет 92,5 %, в том числе:

- город и пригородные поселки – 94%;

- сельская местность – 91%.

2.Годовой объем потребления природного газа составил 120 млн.м3.

3.На сегодняшний день Темрюкский район насчитывает 36 населенных пунктов, из них газифицировано 35 населенных пунктов, не газифицирован только пос. Артющенко Новотаманского сельского поселения.

4. Среди существующих промышленных объектов разрешение на использование природного газа не имеют:

- ОАО «Тольяттиазот»;

- ЗАО «Таманьнефтегаз»;

5.Подача газа через АГРС г. Темрюка осуществляется к следующим населенным пунктам:

- г. Темрюк;

- ст. Голубицкая;

- пос. Октябрьский;

- пос. Первомайский;

- пос. Южный Склон (перспектива);

Подача газа через АГРС Курчанскую осуществляется к следующим населенным пунктам:

- ст. Курчанская;

Подача газа через АГРС Юбилейную осуществляется к следующим населенным пунктам:

- пос. Юбилейный;

- ст. Фонталовская;

- пос. Волна Революции;

- пос. Пересыпь;

- пос. За Родину;

- ст. Ахтанизовская;

Подача газа через АГРС Запорожскую осуществляется к следующим населенным пунктам:

- ст. Запорожская;

- пос. Гаркуши;

- пос. Приазовский;

- пос. Ильич;

- пос. Кучугуры;

- пос. Красноармейский;

- пос. Береговой;

- пос. Батарейка;

Подача газа через АГРС Вышестеблиевскую осуществляется к следующим населенным пунктам:

- ст. Вышестеблиевская;

- пос. Виноградный;

- х. Соленый;

- пос. Приморский;

- пос. Сенной;

- пос. Прогресс;

- пос. Таманский;

- пос. Веселовка;

- пос. Артющенко (перспектива);

Подача газа через АГРС Старотитаровскую осуществляется к следующим населенным пунктам:

- ст. Старотитаровская;

Подача газа через АГРС Таманскую осуществляется к следующим населенным пунктам:

- ст. Тамань;

Подача газа через АГРС пос. Волна (ОАО «Тольяттиазот») осуществляется к следующим населенным пунктам и объектам:

- пос. Волна;

- промпредприятие ОАО «Тольяттиазот» (перспектива)

Подача газа через АГРС Джигинскую осуществляется к следующим населенным пунктам:

- пос. Стрелка;

- х. Белый;

Подача газа через АГРС Ордынскую осуществляется к следующим населенным пунктам:

- пос. Красный Октябрь;

- пос. Светлый Путь;

Расходы газа по АГРС

Таблица 11

| № п/п | Наименование АГРС | Расчетная нагрузка на 2010г. (млн.м3/год) | Фактическая нагрузка на 01.01.2010 г. (млн.м3/год) | Перспективная нагрузка на 2012 г. (млн.м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темрюкская | 177,5 | 48,55 | 95,5 |
| 2 | Курчанская | 11,2 | 7,071 | 17,5 |
| 3 | Юбилейная | 23,73 | 5,035 | 19,81 |
| 4 | Запорожская | 21,13 | 9,228 | 59,98 |
| 5 | Старотитаровская | 31,6 | 5,837 | 19,5 |
| 6 | Вышестеблиевская | 116,7 | 15,372 | 45 |
| 7 | Таманская | 16,9 | 18,881 | 101,5 |
| 8 | Волна | 82,6 | 0,082 | 153,8 |
| 9 | Джигинская | 14,7 | 6,612 | 19,7 |
| 10 | Ордынская | 26,3 | 3,734 | ------ |
| ИТОГО по АГРС | 522,36 | 120,402 | 560 |

Электроснабжение

На территории муниципального образования Темрюкский район работают две энергоснабжающие организации: ОАО «Кубаньэнерго» (ОАО «Славянские электрические сети») входит незначительная часть города Темрюка (Южный склон, Переволока, Комсомольский, Правобережный) и все населенные пункты района – протяженность воздушных линий электропередач 2378,5 км, ОАО «НЭСК» филиал «Темрюкэлектросеть» снабжает электроэнергией потребителей основной части г. Темрюка и порт Темрюк – протяженность воздушных линий электропередач 264 км.

- потребляемый объем электроэнергии всего 265,7 млн. кВт/ч в год;

- потенциальный дефицит мощности – 417,4 МВт;

- в том числе порт Тамань 125 МВт, порт Кавказ – 30 МВт, инвестиционные проекты муниципального образования Темрюкский район в перспективе до 2015 года – 262,4 МВт.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилых домов и социальных объектов  в Темрюкском районе осуществляет РМУП «Тепловые сети».

В районе всего 105 котельных, в  том числе 103 муниципальных, из них 87 работают на газе, 17 - жидком топливе, 1 – на твердом топливе.

Районы потенциального дефицита тепловой энергии

Таблица 12

| Район | Потребляемый объем тепловой энергии – всего, Гкал. | Потребляемый объем тепловой энергии непромышленным сектором, Гкал. | Потенциальный дефицит мощности, исходя из текущего уровня и структуры потребления, Гкал./ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Темрюкский | 68170,6 | 65943,1 | отсутствует |

Теплоснабжение сельских населенных пунктов – индивидуальное, в основном – печное.

Связь и телекоммуникации

Связь является наиболее динамично развивающейся отраслью хозяйственного комплекса Темрюкского района.

Телекоммуникационная система представлена предприятиями связи - Краснодарский филиал «Южный узел электросвязи» «Темрюкский линейно-технический участок» ОАО «Южная телекоммуникационная компания», почтовой – Темрюкский  почтамт.

Все населенные пункты телефонизированы. Число абонентов составляет 21579, в том числе юридических лиц - 3772, физических -17 807 человек.

Большое распространение получило использование сети мобильной связи: МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2.

Хозяйствующие субъект и население широко использует Интернет. Число пользователей Интернет- 4666, в том числе в 2010 году число абонентов подключенных к широкополосному Интернету составляет 1 780 человек.

На территории города имеется 1 Интернет-провайдер и 39 отделений почтовой связи.

2.10. Оценка территории по комплексу

ресурсно-сырьевого потенциала

2.10.1. Полезные ископаемые

В настоящее время на территории Темрюкского района имеются месторождения нефти:

- Белый хутор;

- Близнецы;

- Виноградное;

- Западно-Ахтанизовский участок;

- Курчанское, участок фигура;

- Курчанское, Андреевский участок;

- Северо-Нефтяное;

- Славянско-Темрюкский участок;

- Таманский полуостров;

- Южно-Курчанский участок;

- Южно-Темрюкское;

Месторождения пресных подземных вод:

- Джигинское;

- Старотитаровское;

- Таманское;

Месторождение песка: Ахтанизовское, а также общераспространенные месторождения: кирпичных глин, суглинков, кирпичных суглинков, песка, пека строительного, песка стекольного, формовочного песка.

Информация с границами месторождений отображена в графических материалах настоящего проекта внесения изменений.

2.10.2. Земельные ресурсы

По почвенно-географическому районированию территория муниципального образования Темрюкский район входит в Приазово-Предкавказскую провинцию зоны обыкновенных и южных черноземов, Таманский почвенный округ.

По агропочвенному районированию территорию района можно разделить на три почвенных подрайона:

1. Каштановых почв и черноземов каштановых карбонатных. Подрайон охватывает западную, наиболее засушливую часть территории.

2. Черноземов каштановых слабовыщелоченных и выщелоченных. Местоположение – центральная и восточная часть.

3. Лугово-степных и болотных почв. Расположен в восточной плавневой части Темрюкского района.

Почвенные условия позволяют выращивать многие сельскохозяйственные культуры: зерновые, бахчевые, пропашные, виноград.

Ограничивающим фактором является водообеспеченность района, т.к. Таманский полуостров относится к зоне недостаточного увлажнения.

Из общей площади Темрюкского района 195,6 тыс. га площадь сельхозугодий составляет 107,1 тыс. га или 54,7%.

Структура сельхозугодий по состоянию на 01.01.2011 г. такова:

- пашня – 65,9 тыс. га или 61,5%;

- многолетние насаждения – 19,0 тыс. га или 17,7%;

- сенокосы и пастбища – 22,2 тыс. га или 20,7%.

Наличие плавневой зоны определило строительство на таких землях мелиоративной системы для выращивания риса. Площадь мелиоративной системы составляет 12,4 тыс. га.

2.10.3. Пресные воды

На территории муниципального образования Темрюкский район имеется три месторождения пресных подземных вод: Джигинское, Старотитаровское, Таманское.

На территории муниципального образования Темрюкский район зарегистрировано 40 недропользователей, которые либо осуществляют добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, либо планируют (проектируемые скважины) из 102 скважин, их которых 14 являлись проектируемыми.

Информация с границами месторождений и расположением источников водоснабжения отображена в графических материалах настоящего проекта внесения изменений.

2.11. Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние природной среды определяется как состоянием геологической среды, так и состояние воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

Главные экологические проблемы, которые требуют решения в муниципальном образовании Темрюкский район, следующие:

- Одним из основных источников загрязнения воды Азовского моря являются канализационные стоки (сброс очищенных стоков из очистных сооружений канализации г. Темрюка, производственной мощностью 17 тыс. м3/сут) и неорганизованный поверхностный сток с территории населенных мест и прибрежной полосы.

Подавляющее количество проб воды с отклонением от гигиенических нормативов регистрируется в зоне рекреации ст. Голубицкая. Одной из причин является выпуск очищенных хозяйственно-фекальных вод городской канализации, который оборудован на расстоянии 250 м. от берега. Согласно гидрогеологическим изысканиям в мелководном Азовском море действуют течения, создаваемые ветрами. Поскольку преобладающее направление ветров в районе г. Темрюка и ст. Голубицкая северо-восточное, поступающие в море загрязнения очень быстро достигают берега ст. Голубицкая.

- Второй немаловажной причиной загрязнения Азовского моря в местах купания является отсутствие центральной канализации в оздоровительных зонах «Голубицкая» и «Пересыпь». Сточные воды от объектов оздоровительных зон и жилой застройки отводятся в расположенные на побережье выгребы, которые в подавляющем большинстве являются фильтрующими.

- В пос. Пересыпь, где практически все оздоровительные учреждения расположены в пределах 100 метровой водоохраной зоны Азовского моря, источники загрязнения воды не только не устраняются, но и появляются новые.

- Остается открытой проблема канализования частного сектора г. Темрюка. Не решается проблема организованного отведения, очистки и утилизации ливневых и талых вод с территорий населенных мест. Существующая система ливнеотводов в г. Темрюке является мощным источником загрязнения р. Кубань. Кроме того, что поверхностный сток с территории города содержит большие количества загрязнений, населением города практикуется спуск канализационных стоков, в том числе и хозяйственно-фекальных, в лотки ливневой канализации, тем самым, увеличивая эпидемическую опасность поверхностного стока.

- Низкое санитарно-техническое состояние водопроводов и водопроводных сооружений закономерно сказывается на качестве воды, подаваемой населению. В настоящее время все водоисточники имеют утвержденные и согласованные в установленном порядке проекты зон санитарной охраны. На практике фактическое состояние водоохранных зон не всегда соответствует требованиям санитарного законодательства: ограждение первого пояса зоны санитарной охраны артскважин в ветхом состоянии, не исключает доступ к источнику посторонних лиц, животных; территория зоны строгого режима не спланирована для отвода поверхностного стока, озеленена высокоствольными  растениями, устья скважин не закрыты в надстройки, что также не затрудняет доступ непосредственно к воде.

- Основным источником загрязнения почвы являются отходы производства и потребления, превалирующее положение занимают отходы потребления. Эксплуатируемые свалки продолжают создавать угрозу загрязнения почвы, подземных и поверхностных водоемов. В местах складирования (захоронения) отходов не проводится мониторинг состояния подземных водоносных горизонтов.

- Мощным источником загрязнения почвы служит сельское хозяйство, и, в первую очередь, бесконтрольное применение агрохимикатов и пестицидов. Используемые на сельхозугодиях средства защиты растений аккумулируются ими в том числе в плодах. Загрязненные химикатами, которые в подавляющем большинстве являются мощными канцерогенами, плоды растениеводства приносят ощутимый вред здоровью населения.

2.12. Возможные источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# Опасные процессы и явления природного характера.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории к наиболее неблагоприятным геологическим процессам в Темрюкском районе следует отнести:

- Эндогенные геологические процессы.

К этой группе процессов относятся:

– сейсмические процессы, включая воздействие взрывных работ;

– горное давление и сдвижение пород над горными выработками;

– грязевой вулканизм.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2000 – 8-9 баллов, учитывается проектными организациями.

- Экзогенные геологические процессы (ЭГП).

Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные)

Абразионно–аккумулятивные процессы в береговой зоне Азовского и Черного морей.

Одним из важнейших для района типов ЭГП является абразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне моря. Значимость их в инженерно-геологическом плане определяется большой протяженностью береговой линии при подавляющем преобладании абразионной (разрушающей) составляющей над аккумулятивной (накопительной), а так же приуроченность к морскому побережью значительного количества важных народнохозяйственных объектов: населенных пунктов, портов, автомобильных и железнодорожных магистралей, курортно-санаторных комплексов и т. д.

Вдоль абразионной линии морей, можно отметить ряд характерных форм, связанных с деятельностью морских волн. Это, прежде всего, оползни, обвалы, осыпи, волноприбойные ниши, углубления типа гротов, карманные галечные пляжи, абразионные пляжи и т.д. Все эти формы являются следствием совокупности физико-геологических процессов, протекающих непосредственно на абразионном обрыве или же у его подошвы. Проявляются они по-разному, и в первую очередь активно протекают на участках, где пляжевая зона практически отсутствует и где структурно-литологические факторы играют отрицательную роль.

Эрозионно–аккумулятивные процессы постоянных водотоков

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 521мм и густоты развития речной сети менее 0,2км/км2, позволяет приурочить данную территорию к северной, равнинной части Краснодарского края.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

Эти процессы практически не оказывают непосредственного воздействия на НХО, хотя качественная и количественная их оценка имеет большое практическое значение в связи с проблемами твердого стока, влияние на активизацию других генетических типов процессов.

На территории района главная водная артерия – р. Кубань, которая характеризуется режимом преобладания данной аккумуляции. Это обусловлено незначительными уклонами поверхности, а также крайне выположенным характером продольного профиля.

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

На территории района процессы боковой эрозии почти полностью отсутствуют. Незначительный характер эрозии обусловлен общей сухостью климата, а также крайне малой величиной продольного уклона русла. Меандрирование реки здесь ограничено благодаря сплошному обвалованию русла, произведенного почти до устья основных рукавов.

Эрозия ограждающих русло валов, особенно, активизирующаяся в периоды крупных паводков, создает серьезную угрозу в виде возможного прорыва дамб и затоплению обширных участков пойменных низин.

Эрозионно–аккумулятивные процессы временных водотоков

На территории района эрозионные формы временных водотоков развиты локально и присутствуют на склонах гряд, а также в приморской части. Представлены в основном рытвинами, промоинами и оврагами, переходящими в балки.

Затопление

На территории Темрюкского района встречается затопление 2-х видов: морское, которое может быть вызвано как нагонами, так и штормами и флювиального типа.

Наибольшие площади на Азовском побережье затапливаются из-за нагонов, вызываемых ветрами западного и северо-западного румбов. Катастрофические наводнения возникают после прохождения холодных фронтов циклонов, когда южный и юго-западный ветер, нагоняющий воду в Азовское море из Черного, сменяется западным и юго-западными ветрами. Уровень моря в результате нагонов может подниматься на высоту до 3 м выше среднемноголетнего. Такие наводнения наблюдаются 1-2 раза в 100 лет. Последний нагон (октябрь 1969 г.) является самым крупным за период регулярных наблюдений над уровнем Азовского моря.

Затопление, вызываемое штормовым поднятием моря на Азовском и Черноморском побережье не такое катастрофическое, как нагонное. Частичному затоплению во время наиболее крупных штормов подвержены низкие морские террасы и пляжная зона.

Затопление приводит к размыву пляжной зоны, перемещению на ее поверхности аккумулятивного материала. На узких абразионных пляжах одновременно происходит подмыв берегового уступа.

Затоплению флювиального типа подвержены низкие и высокие поймы р. Кубань. В естественных условиях, до создания системы обвалования русла реки, эти участки затапливались полностью. В настоящее время эта территория интенсивно используется для нужд народного хозяйства, на ней создана система валов и насыпей, выше по течению русло реки зарегулировано системой водохранилищ, аккумулирующих в себе паводковые воды. Затопление может происходить лишь по техногенным причинам.

Подтопление, заболачивание

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта,  который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В период обильного выпадения осадков возможно образование «верховодки», которая носит спорадический характер распространения.

В плане определения территории распространения подтопления картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, так как сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли. На дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как: деформация зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление подвалов, строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Подтоплению подвержена часть г. Темрюк, расположенная на пойме и I-й надпойменной террасе р. Кубань, где уровень грунтовых вод не превышает 2,0м, а  также северная и северо-восточная часть города (ул. Пролетарская, Новицкого, Колхозная, Лиманная) имеющая низкие гипсометрические отметки. Эта территория расположена в непосредственной близости к плавневой зоне и Курчанскому лиману.

Подтоплению подвержены дома и приусадебные участки в поселках Юбилейный, Волна Революции, Светлый Путь, станицы Курчанская и др., находящиеся на более низких гипсометрических отметках.

Заболоченные пространства на территории района отличаются тем, что не представляют собою болот в общепринятом смысле этого слова, так как в них отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер и носят особое название «плавней». Условия заболачиваемости этой территории характеризуются очень малыми уклонами поверхности, фильтрации воды из приподнятой над общим уровнем дельты русла р. Кубани, а также наличием оросительно-осушительных систем.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки расположены в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, вдоль береговой линии лиманов, а также в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных).

Эоловые процессы

Наиболее ярко эоловая деятельность проявилась в районе п. Кучугуры, на косах и пересыпях.

В п. Кучугуры, на площади около 2 км2, занимая частично сам поселок, получили распространение эоловые отложения и формы рельефа (дюны, бугры, гряды и др.), накопленные путем переотложения пляжевых песков. Относительные высотные отметки эолового рельефа до 3-4 м. Данный песчаный рельеф сформировался на прилегающей к морю депрессии, образованной лессовидными суглинками, что нетипично для побережья в целом. В пляжевой зоне отмечаются небольшие участки эолового накопления ракушечного материала, в виде небольших валов, с превышением поверхности до 2,2 м над уровнем моря.

На косах и пересыпях происходит процесс перевевания пляжевых песков вглубь территории под действием ветров юго-западных направлений и создание эоловых форм рельефа – дюн и барханов высотой до 5-6 м, прикустовых бугров, поперечных гряд, а также ложбин выдувания между положительными эоловыми формами. Процесс перевевания происходит тогда, когда подсушенный на пляже песок подхватывается ветром и транспортируется вверх по склонам дюн и барханов, где за гребнем, вследствие ослабления ветра, он оседает с подветренной стороны эоловых форм, а некоторые частицы переносятся в акватории лиманов и вглубь материка.

Гравитационные процессы

Оползни

Оползни – довольно распространенный на территории района процесс, охватывающий как прибрежную полосу, так и холмы и гряды внутри территории, на участках, где крутизна склонов превышает 7-10°.

Однако оползание на побережье протекает гораздо интенсивнее, охватывает большие площади и имеет более внушительные размеры. Здесь оползневая пораженность составляет 90%. В оползнях участвуют как четвертичные, так и коренные породы: от их состава, водопроницаемости, степени размокания и степени водонасыщенности пород, а также условий залегания зависит предрасположенность к оползнеобразованию. В литологическом строении оползней чаще всего участвуют эолово-делювиальные и делювиальные отложения (лессовидные суглинки), а среди коренных отложений, обнажающихся в береговых обрывах и на поверхности гряд породы неогена, содержащие глины и пески в переслаивании пластов мощностью от 0,5 м и выше. Протяженность оползневых зон достигает 500-900 м, а сами оползни иногда состоят из двух-трех ярусов шириной по 200-300 м,  ри высоте стенок отрыва и уступов между ступенями  до 20-30 м. Оползни не стабилизированы. Присутствуют признаки современного свежего смещения: трещины отрыва, зеркала скольжения, выпоры оползневых тел на устойчивый субстрат. Надоползневые поверхности в пределах бровки разбиты многочисленными трещинами закола, что указывает на возможность возникновения очередных блоковых смещений, осовов или обвалов. Критическое состояние склонов определяется «подвешенностью» их нижней части в результате постоянного подмыва морем. Морская абразия не позволяет смещающимся массам создать должный подпор грунтов склонов для их стабилизации. Активизация оползневых процессов на этих участках отмечается в зимне-весенний период. Основными причинами являются обильные осадки и морская абразия.

Оползни развиты на участках абразионного склона: южнее мыса Литвина, восточнее п. Приморского, берег Таманского залива западнее ст. Тамань, берег Черного моря от мыса Панагия до оз. Соленого, практически все побережье Азовского моря от п. Ильич до ст. Голубицкая.

Большую опасность для г. Темрюк представляет оползневой участок, расположенный на северном склоне г. Миска. Оползневыми  деформациями охвачен весь склон на протяжении 4,5 км.

Обвально-осыпные процессы

Эти процессы довольно широко развиты на территории района. Обычно осыпи и обвалы протекают совместно.

Процесс осыпания сводится к отделению от массива и скатыванию вниз по склону обломков горных пород в виде дресвы и щебня. Этот процесс активно протекает на некоторых участках побережья Керченского пролива, Черного и Азовского морей, где при умеренной абразии и активно протекающим процессам выветривания сланцеватых глин плиоцена, суммарные сдвигающие усилия не превосходят прочности массива. Высота осыпных береговых склонов достигает местами 70 м.

В целом, обвально-осыпные процессы специфичны для участков, геологическим субстратом которых служат отложения, в силу литолого-структурных особенностей способные к образованию крутых естественных откосов.

Опасные метеорологические явления:

На территории Темрюкского района основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

- ураганные ветры,

- ливневые дожди с грозами и градом,

- туманы.

- снегопады,

- налипание снега;

- обледенения,

- повышение температуры окружающего воздуха до 400С.

# В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

# Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Темрюкскому району составляет 459 мм.

# Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Темрюкского района.

# Опасности техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

# Пожароопасные и взрывоопасные, химически опасные объекты.

На территории района располагаются следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ.

Перечень ХОО Темрюкского района

Таблица 13

| Наименование | Место нахождения | Наимено-вание опасного вещества | Количество опасного вещества в наибольшей емкости, т |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Запорожское» (аммиачная холодильная установка) | Краснодарский край, Темрюкский район, Запорожское СП, 353551, п. Красноармейский, ул. Заводская, 19 | Аммиак | 2,85 |
| Склад хлора филиал Таманского группового водопровода | Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, 2-ой подъём | Хлор | 1 |
| Перевалочный пункт | п. Волна | Аммиак | 20430 |
| ПВОО объекты Темрюкского района Таблица 14 |
| Наименование объекта | Место расположения | Общее количество опасного вещества, т/в наибольшей емкости, т | Класс опасности |
| Производственная площадка нефтебазы | порт Кавказ, ул. Железнодорожная, 11 | 80000/80000 | 2 |
| Железнодорожная станция «Кавказ» | п. Коса Чушка | 7200/7200 | 3 |
| ООО «РосХимТрейд» (Участок перегрузки нефтепродуктов) | Порт Темрюк | 80/80 | 5 |
| Нефтебаза Темрюкского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт | г. Темрюк, ул.Анапское шоссе,2 | 4675/200 | 3 |
| АЗС №54 Темрюкского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт | г. Темрюк, ул. Калинина, 116 | 80/60 | 5 |
| АЗС №128 Темрюкского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт | г. Темрюк, ул. Морозова, 16 | 80/60 | 5 |
| Наименование объекта | Место расположения | Общее количество опасного вещества, т/в наибольшей емкости, т | Класс опасности |
| АЗС №188 Темрюкского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт | ст. Старотитаровская, район хлебозавода | 27/20 | 5 |
| АЗС №225 Темрюкского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт | ст. Тамань, ул. Победы | 30/20 | 5 |
| АЗС №268 Темрюкского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт | ст. Старотитаровская, пер. Ильича | 80/60 | 5 |
| АЗС №8 ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» | г. Темрюк | 80/60 | 5 |
| АЗС №15 ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» | ст. Голубицкая | 80/60 | 5 |
| АЗС ЧП Дончиц Р.Г. | п. Сенной, ул. Ленина, 18 | 85/60 | 5 |
| АЗС ЗАО «Фонтал | ст. Фонталовская, ул. Сорбина | 100/60 | 5 |
| АЗС ОАО «Юбилейное» | п. Юбилейный, ул. Ленина | 100/60 | 5 |
| хранилище ГСМ СК «Радуга» | х. Белый, пер. Садовый 3 | 20/20 | 5 |
| Хранилище ГСМ ОАО в/з «Ахтани-зовский | ст. Ахтанизовская, пер. Северный, 9 | 100/80 | 5 |
| Хранилище ГСМ ОАО рыбхозяйство «За Родину» | п. Пересыпь, ул. Бондаревой | 30/20 | 5 |
| Хранилище ГСМ Филиал Таманский групповой водопровод ГУП «Крайводоканал» Госстрой | 2-ой подъем, ст. Старотитаровская | 9/9 | 5 |
| АЗС ЗАО КЭНПП «Сириус» | п. Сенной, пер. Комсомольский 9 | 80/80 | 5 |
| АЗС "Фортуна" | п. Приморский | 20/20 | 5 |
| хранилище ГСМ КФХ «Бугас» | ст. Вышестеблиевская, ул. Комсомольская, 69 | 3/3 | 5 |
| хранилище ГСМ ЗАО «Мирный» | п. Виноградный, ул. Ленина, 12 | 3/3 | 5 |
| АЗС | ст. Курчанская | 20/20 | 5 |
| АЗС | п. Светлый путь Ленина | 20/20 | 5 |
| хранилище ГСМ Рыбколхоз им. Хвалюна | ст. Тамань, ул. К.Маркса, 102 | 3/3 | 5 |
| Наименование объекта | Место расположения | Общее количество опасного вещества, т/в наибольшей емкости, т | Класс опасности |
| АЗС | г. Темрюк | 20/20 | 5 |
| АЗС | п. Октябрьский | 20/20 | 5 |
| АЗС (проект.) | г. Темрюк | 20/20 | 5 |
| АЗС (проект.) | выезд п. За Родину | 20/20 | 5 |
| АЗС (проект.) | п. Красноармейский | 20/20 | 5 |
| АЗС (проект.) | п. Прогресс | 20/20 | 5 |
| АЗС (проект.) | п. Виноградный | 20/20 | 5 |
| АЗС (проект.) | п. Соленый | 20/20 | 5 |
| АГЗС (проект.) | п. Красноармейский | 10/10 | 5 |
| АГЗС (проект.) | ст. Фонталовская | 10/10 | 5 |
| АГЗС | г. Темрюк | 10/10 | 5 |
| АГЗС | п. Сенной | 10/10 | 5 |
| АГЗС | ст. Старотитаровская | 10/10 | 5 |
| АГЗС | ст. Старотитаровская | 10/10 | 5 |
| АЗС | п. Светлый путь Ленина | 20/20 | 5 |

На потенциально опасных объектах  используются следующие опасные вещества: бензин, дизельное топливо, СУГ, аммиак, хлор.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, СУГ, аммиака, хлора; пожары; взрывы.

Основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

– ударная волна;

– тепловое излучение;

– открытое пламя.

Результаты расчета последствий аварии на ХОО

Таблица 15

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| ОАО «Запорожское» |
| Глубина заражения, км | 0,39 |
| Площадь возможного заражения, км2 | 0,06 |
| Площадь фактического заражения, км2 | 0,02 |
| Перевалочный пункт |
| Глубина заражения, км | 53,02 |
| Площадь возможного заражения, км2 | 1103,084 |
| Площадь фактического заражения, км2 | 373,879 |
| Наименование показателя | Значение |
| Склад хлора филиал Таманского группового водопровода |
| Глубина заражения, км | 1,64 |
| Площадь возможного заражения, км2 | 1,06 |
| Площадь фактического заражения, км2 | 0,36 |

Результаты расчета зон действия поражающих факторов

при сценариях аварий на ПВОО в зависимости от

количества опасного вещества в наибольшей емкости

Таблица 16

| Параметр | 80000 | 7200 | 200 | 80 | 60 | 20 | 9 | 3 | 10 (СУГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожар пролива |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |
| Без негативных последствий в течение времени | 1185 | 413,4 | 84,31 | 57,12 | 55,07 | 38,73 | 29,21 | 19,06 | 28,70 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 891,8 | 289,5 | 54,87 | 36,65 | 35,60 | 25,07 | 18,87 | 12,21 | 18,34 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 775 | 244,1 | 44,50 | 29,39 | 28,52 | 20,02 | 15,03 | 9,67 | 14,48 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6–8 сек; Ожог 2-й степени через 12–16 сек | 710,1 | 218,3 | 38,15 | 24,84 | 23,88 | 16,59 | 12,40 | 7,91 | 11,80 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин | 690,3 | 209,4 | 35,74 | 23,06 | 21,91 | 15,05 | 11,20 | 7,11 | 10,56 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 677,2 | 203,2 | 33,92 | 21,54 | 19,78 | 13,24 | 9,77 | 6,15 | 9,05 |
| Волна давления при сгорании ТВС |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |
| Полное разрушение зданий | 212,6 | 95,7 | 29,18 | 21,54 | 19,58 | 13,60 | 10,44 | 7,26 | 19,83 |
| 50%-ное разрушение зданий | 297,3 | 133,9 | 40,89 | 30,19 | 27,45 | 19,08 | 14,65 | 10,18 | 27,80 |
| Средние повреждения зданий | 433,6 | 195,3 | 59,68 | 44,08 | 40,08 | 27,87 | 21,40 | 14,88 | 40,60 |
| Умеренные повреждения зданий | 769,2 | 347,2 | 106,3 | 78,51 | 71,39 | 49,66 | 38,15 | 26,54 | 72,31 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 1534 | 692,8 | 212,23 | 156,84 | 142,63 | 99,24 | 76,25 | 53,05 | 144,48 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 2388,6 | 1078,9 | 330,61 | 244,33 | 222,19 | 154,62 | 118,79 | 82,66 | 225,08 |

Опасные происшествия на транспорте

Автомобильный транспорт

Наиболее опасными для района являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин).

Наиболее опасная авария – разлив бензина при разгерметизации автоцистерны (16 м3), наиболее вероятная авария – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающиеся взрывом и пожаром.

Причинами аварий на автомобильных дорогах являются: высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Максимальная зона действия поражающих факторов, м

Таблица 17

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) | Легковой автомобиль (50 л) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива | 22,50 | 1,99 |
| Взрыв | 176,29 | 26,27 |

Железнодорожный транспорт

Одна из опасностей для населения Темрюкского района связана с авариями на железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы.

С северо-запада на восток территорию района пересекает железнодорожная линия Краснодар-Крымская-Порт Кавказ Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД», связывающая центр России с Украиной. Инфраструктуру обслуживания осуществляют 4 железнодорожные станции: Красная Стрела, Старотитаровская, Вышестеблиевская и Кавказ. Станция Темрюк однопутной веткой в районе станции Красная Стрела соединяется с магистральной линией.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновения статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов, перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн, природные пожары на пути следования состава, износ оборудования железнодорожных путей, нарушения Правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и др.

Наиболее опасными авариями являются:

а) крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных веществ, что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;

б) крушение товарных поездов, перевозящих аварийно химически опасные вещества (АХОВ), что приведет к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и большому количеству пострадавших, если крушение произойдет в черте населенного пункта;

в) нарушение герметичности емкости для перевозки АХОВ.

Наиболее уязвимым участком пути сообщения являются пересечения железной дороги с автомобильными трассами и железнодорожные станции.

Расчет размеров взрывоопасных зон приведен в таблице 18.

Расчет размеров взрывоопасных зон

Таблица 18

| Вещество | Площадь разлития всего объема, м2 | Радиус окружности разлива/ радиус зоны загазованности м | Радиус зоны порога поражения людей, м | Радиус зоны полных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны сильных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны средних разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны слабых разрушений, м/ избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амиловый спирт | 307,615 | 9,897/0,413 | - | - | - | - | - |
| Ацетон | 307,615 | 9,897/8,378 | 50,738 | 3,442/ 1375,47 | 5,073/ 526,829 | 8,698/ 156,873 | 50,738/ 8,664 |
| Бензин A-72 (зимний) | 307,615 | 9,897/87,071 | 232,885 | 15,802/ 308,427 | 23,288/ 132,967 | 39,923/ 47,626 | 232,885/ 4,065 |
| Бензин Б-70 (авиа) | 307,615 | 9,897/50,303 | 136,054 | 9,232/ 576,507 | 13,605/ 235,212 | 23,323/ 77,641 | 136,054/ 5,58 |
| Бензол | 307,615 | 9,897/48,325 | 155,408 | 10,545/ 446,01 | 15,54/ 185,996 | 26,641/ 63,468 | 155,408/ 4,906 |
| Гексан | 307,615 | 9,897/11,109 | 43,847 | 2,975/ 2458,1 | 4,384/ 908,751 | 7,516/ 254,310 | 43,847/ 11,623 |
| Гидразин | 307,615 | 9,897/0,566 | 5,561 | 0,383/ 14392,2 | 0,565/ 4945,271 | 0,968/ 1202,335 | 5,65/ 30,612 |
| Декан | 307,615 | 9,897/0,383 | - | - | - | - | - |
| Дивиниловый эфир | 307,615 | 9,897/150,987 | 416,81 | 28,283/ 161,646 | 41,681/ 74,33 | 71,453/ 29,049 | 416,81/ 2,904 |
| Дизельное топливо | 307,615 | 9,897/0,586 | - | - | - | - | - |
| Дихлорэтан | 307,615 | 9,897/8,876 | 112,8 | 7,654/ 248,036 | 11,28/ 109,434 | 19,337/ 40,449 | 112,8/ 3,655 |
| Диэтиловый эфир | 307,615 | 9,897/124,508 | 367,338 | 24,926/ 157,751 | 36,733/ 72,75 | 62,972/ 28,534 | 367,338/ 2,869 |
| Изобутиловый спирт | 307,615 | 9,897/1,056 | - | - | - | - | - |
| Изопентан | 307,615 | 9,897/185,047 | 430,310 | 29,199/ 165,013 | 43,031/ 75,706 | 73,767/ 29,501 | 430,31/ 2,936 |
| Изопропил-бензол | 307,615 | 9,897/3,736 | - | - | - | - | - |
| Изопропиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,073 | 62,491 | 4,24/ 1108,65 | 6,249/ 430,786 | 10,712/ 131,438 | 62,491/ 7,768 |
| Керосин | 307,615 | 9,897/2,22 | - | - | - | - | - |
| Метиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,638 | 102,732 | 6,971/ 425,758 | 10,273/ 178,469 | 17,611/ 61,344 | 102,732/ 4,807 |
| Нефть | 307,615 | 9,897/0,596 | - | - | - | - | - |
| Толуол | 307,615 | 9,897/2,734 | 14,361 | 0,974/ 10256,2 | 1,436/ 3560,209 | 2,462/ 883,725 | 14,361/ 25,047 |
| Хлорбензол | 307,615 | 9,897/6,183 | - | - | - | - | - |
| Этилбензол | 307,615 | 9,897/1,309 | - | - | - | - | - |
| Этиловый спирт | 307,615 | 9,897/11,537 | 68,47 | 4,646/ 899,489 | 6,847/ 354,813 | 11,737/ 110,976 | 68,47/ 6,996 |

Трубопроводный транспорт

Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части трубопроводов будет обусловлен:

– скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания жидкости в трубопроводе);

– размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности);

– характером наведенного течения на месте выброса;

– условиями вскипания и испарения опасного вещества;

– возможностью воспламенения опасного вещества.

При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

С северо-запада на восток по территории Темрюкского района  проходит магистральный газопровод Анастасиевская-Темрюк Ду 500, давлением 5.4 МПа, от него ведут два участка магистральных газопроводов Курчанская-Анапа и Темрюк-Тамань Ду 325.

По территории района проходит межпоселковый газопровод диаметром до 200 мм.

На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

– сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( факельное горение ( тепловое излучение.

– сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( рассеивание утечки.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Для газопровода диаметром до 200 мм зона воздействия поражающих веществ составляет до 6 м при разрыве на полный диаметр. Для газопровода диаметром 500 мм – до 25 м при разрыве на полный диаметр. Для газопровода диаметром 325 мм – до 10 м при разрыве на полный диаметр.

По территории Темрюкского района проходит нефтепровод. Зона воздействия поражающих веществ при аварии на нефтепроводе составляет 200 м.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо (ГРС, ГРП, котельная), тепло-, водо-, электроснабжения.

На территории Темрюкского района возможно осуществление террористических актов.

2.13. Баланс земель муниципального образования

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации - № 136—ФЗ - земли на территории муниципального образования представлены следующими категориями: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса, земли особо охраняемых территорий.

Площадь территории Темрюкского района равна 195,55 тыс. га, что составляет 2,58 % от площади Краснодарского края, в том числе:

Существующий баланс территории

Таблица 19

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель муниципального района в установленных границах | тыс.га | 195,55 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 102,40** |
| 2 | Земли населенных пунктов | тыс.га | 34,91*** |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания и др. | тыс.га | 5,58* |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс.га | 0,109* |
| 5 | Земли лесного фонда | тыс.га | 0,867** |
| 6 | Земли водного фонда | тыс.га | 38,36* |
| 7 | Земли запаса | тыс.га | 13,32* |

*Примечание: параметры площади земель приняты из данных статистической отчетности муниципального образования Темрюкский район по состоянию на 01 января 2015 года.

**Показатели соответствуют земельно-кадастровой базе данных Росреестра по состоянию на август 2015 года.

*** Показатели соответствуют градостроительной документации муниципального района.

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или  предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой поселений и  выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 102,40 тыс. га или 52,37 % от площади района.

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям). В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земли, переданные в ведение сельских администраций и расположенные за границей населенных пунктов. Эти земли были изъяты у сельскохозяйственных предприятий на начальном этапе их реформирования. Сюда вошли также невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств и фонд перераспределения земель. Формирование фонда осуществляется за счет земельных участков сельскохозяйственного назначения, свободных от обременения правами юридических и физических лиц, в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.

Земли населенных пунктов.

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой (границей) от земель других категорий.

Площадь земель, отнесенных к данной категории по Темрюкскому району, составила 34,91 тыс. га или 17,85% земельного фонда – это второй по величине показатель занимаемой площади в районе.

В состав земель, относимых к категории земель населенных пунктов, входят также земли сельскохозяйственного использования.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и иного специального назначения.

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за границей населенных пунктов.

В Темрюкском районе к данной категории отнесено 5,58 тыс. га, что составляет 2,85% территории района.

Земли особо охраняемых территорий.

К ним относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Площадь особо охраняемых территорий составляет 0,109 тыс. га или 0,06 % территории района.

Земли лесного фонда.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

В Темрюкском районе к данной категории отнесено 0,867 тыс. га, что составляет 0,44 % территории района.

Земли водного фонда.

Земельным кодексом Российской Федерации установлено, что к землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов. К этой категории относят прилегающие к водным объектам земельные участки, предназначенные для обслуживания  водохозяйственных сооружений и обеспечивающие нормальную эксплуатацию и охрану водных объектов.

В Темрюкском районе к данной категории отнесено 38,36 тыс. га, что составляет 19,62 % территории района.

Земли запаса.

В соответствии с принятым Земельным кодексом Российской Федерации к землям запаса относятся  земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые земли.

В Темрюкском районе к данной категории отнесено 13,32 тыс. га, что составляет 6,81 % территории района.

Цели и задачи территориального планирования

Пространственная организация территории Темрюкского муниципального района в целях обеспечения устойчивого развития территории до 2032 года предусматривает.

Цели территориального планирования:

- Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики района.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, современных средств связи.

- Развитие и совершенствование планировочного каркаса и землепользования, выделение территориальных зон.

- Создание условий для охраны объектов культурного наследия, развитие сферы отдыха и туризма.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

- Обеспечение совершенствования системы управления, использование градостроительных решений для пополнения местного бюджета, создания реальных и эффективных условий для сокращения оттока экономически активного населения, а также для привлечения населения из менее развитых регионов,

- Сохранение площади пахотных и сельскохозяйственных земель, в первую очередь виноградопригодных.

- Развитие товарно-экономических связей со смежными территориями Республики и других субъектов РФ.

Задачи территориального планирования:

- Обеспечение территории полным пакетом градостроительной документации.

- Обеспечение жителей района полным набором социальных услуг в соответствии с нормативными требованиями.

- Определение назначения территорий, закрепление и развитие функциональных зон.

- Закрепление и развитие планировочного каркаса территории.

- Создание правовой основы земельных отношений и градостроительной деятельности на территории района.

- Установление границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Создание условий для улучшения демографической ситуации.

- Создание условий для привлечения инвестиций.

- Создание условий для развития промышленности.

- Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования детям  и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей.

- Организация предоставления населению района медицинских услуг.

- Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения жильём населения, модернизации и благоустройства жилого фонда.

- Создание условий для сохранения и популяризации объектов культурного наследия.

- Создание условий для развития рекреационной деятельности на территории района.

- Модернизация транспортной инфраструктуры района.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры района, обеспечение жилищно-коммунального сектора и предприятий электро- и газоснабжением.

- Решение вопроса утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов.

- Создание условий для защиты населения района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Создание условий для охраны окружающей среды и выполнению комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки.

3.Перечень основных мероприятий по территориальному планированию муниципального образования

Темрюкский район

3.1. Планировочная организация территории

Схема планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию Темрюкского района и позволяет

определить:

- принципиальные подходы к организации территории района и перспективы ее развития;

- выбор и расстановку приоритетов в опорном каркасе территории и обеспечении стабильности и устойчивости его развития;

выявить:

- выделение главных и второстепенных планировочных осей, планировочных зон и их центров;

- структурно-функциональную основу пространственно-планировочной организации территории;

- место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры;

- роль природно-экологического потенциала территории;

- взаимовлияние системы расселения и планировочной структуры;

вскрыть:

- потенциальные возможности территории, в том числе скрытые резервы.

Схема планировочной организации территории района дает возможность определить функциональную принадлежность территории по преимущественному принципу использования в перспективе.

В силу особенностей месторасположения, природно-климатических факторов и специализации в экономике муниципального образования Темрюкский район и других факторов в схеме территориального развития прослеживается следующие тенденции территориального развития Темрюкского района.

Основная часть территории муниципального образования представляет собой сельскохозяйственные угодья, преимущественно виноградопригодные земли, многолетние насаждения, рисовые поля. Существенную площадь земель Темрюкского района занимают водные территории – морские заливы (лиманы), болота. Также отличительной особенностью муниципального образования Темрюкский район является многообразие особо охраняемых территорий как природных, так и историко-археологических. Наличие более чем двухсоткилометровой береговой полосы, омываемой двумя морями – Черным и Азовским, обеспечивает еще две характерные только для Темрюкского района особенности территориального развития: динамично развивающаяся отрасль курортного-лечебного и туристического отдыха и промышленное развитие портовых территорий самого широкого спектра грузов и услуг.

Все вышеперечисленные факторы и обуславливают направления территориально-планировочной организации муниципального образования Темрюкский район.

Одна из основных задач схемы - выработка такой планировочной модели, которая могла бы служить костяком усовершенствования хозяйственных связей достаточно развитых территорий района, подключения к ним малоосвоенных и периферийных территорий не только в ближайшие годы, но и на более длительный период.

Проектируемая планировочная структура муниципального образования нанизана на единый каркас (сеть автомобильных и железных дорог), связывающий между собой территории населенных пунктов, производственные комплексы, рекреационные территории.

В настоящее время все аспекты территориально-планировочной организации Темрюкского района связаны с реализацией федеральных задач на основании федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2001 г. № 848 (ред. от 18.06.2015):

- развитие транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна;

- создание нового глубоководного порта на Таманском полуострове, интегрированного в международный транспортный коридор "Север - Юг", обладающего примерно теми же конкурентными преимуществами, что и порт Новороссийск, и дополняющего имеющиеся в Азово-Черноморском бассейне портовые мощности;

- обеспечение транспортного сообщения с территорией Республики Крым

Реализацию проекта предполагается осуществить в 2 стадии.

На 1-й стадии планируется создание объектов федеральной собственности за счет средств федерального бюджета:

- - припортовой железнодорожной станции и железнодорожных подъездных путей, включая железнодорожные подходы к транспортному переходу через Керченский пролив и другие объекты железнодорожной инфраструктуры, гарантирующие в том числе возможность грузового и пассажирского сообщения с территорией Республики Крым, транспортное обеспечение сухогрузного района морского порта Тамань и учитывающие существующие портовые мощности в южной части Таманского полуострова, а именно:

- строительство участка железнодорожной линии станция Вышестеблиевская - станция Тамань-пассажирская;

- реконструкция станции Вышестеблиевская;

- строительство участка железнодорожной линии станция Тамань-пассажирская - восточный вход транспортного перехода через Керченский пролив;

- строительство железнодорожной станции Тамань-пассажирская;

- строительство железнодорожной станции Портовая с сооружением путепроводной развязки для обеспечения поездопотоков крымского направления и сухогрузного района морского порта Тамань;

- строительство внеплощадочных инженерных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связи;

- строительство объектов внешнего электроснабжения железнодорожной инфраструктуры, автомобильной подъездной дороги и развязок суммарной пропускной способностью не менее 8 млн. тонн в год, соединяющих порт с федеральной автомобильной дорогой М-25.

На 2-й стадии планируется создание объектов федеральной собственности с использованием механизма государственно-частного партнерства:

- гидротехнических сооружений (включая подходной канал, операционные акватории порта и рейды для стоянок судов, оградительные сооружения, перегрузочные причалы, причалы для судов обслуживающего флота);

- производственного здания морских служб, системы управления движением судов, объектов навигации и связи, пожарной части;

- береговых зданий и сооружений базы обслуживающего флота;

- объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих потребности порта в электрической энергии, природном газе, воде и связи;

- оборудование объектов комплексом инженерно-технических средств охраны;

объектов частной собственности (новых портовых перегрузочно-технологических комплексов специализированного назначения для перегрузки угля, железорудного концентрата, зерна, минеральных удобрений, серы, стали, контейнеров и других грузов).

Основными ожидаемыми результатами реализации проекта являются:

- устранение дефицита перегрузочных мощностей в российских портах Азово-Черноморского бассейна;

- достижение проектной мощности порта по перевалке грузов около 90 млн. тонн в год;

- обеспечение способности принимать суда дедвейтом до 150 тыс. тонн.

- незамерзаемость порта Тамань позволит привлекать часть грузопотоков из портов г. Азова в период неблагоприятной ледовой обстановки (отсутствие 2-месячного простоя судов из-за зимних ветров);

- установление транспортного сообщения с территорией Республики Крым посредством транспортного перехода через Керченский пролив.

Помимо главной узловой точки развития района на западной оконечности Таманского полуострова, о котором было сказано выше, основными направляющими осями существующей и проектируемой территориально-планировочной структуры Темрюкского района являются: проектируемая автомобильная дорога федерального значения, ведущая на транспортный	 переход в Республику Крым и г. Севастополь, участок одной из значимых стратегических транспортных артерий России - федеральная автомагистраль М-25 «Новороссийск – Керченский пролив» (на Симферополь), I технической категории, пересекающая район с северо-запада на юго-восток, которая имеет обширный район тяготения, обслуживая транспортные связи Новороссийска, Анапы с ближним и дальним зарубежьем, регионами России и железная дорога, идущая от ст. Вышестеблиевская в том же направлении.

Вспомогательные оси транспортного тяготения и приоритетного развития – это автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения - г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, Стрелка – Старотитаровская – Черноморский, Андреева Гора - ст-ца Варениковская - г.Анапа II технической категории, г.Темрюк - ст-ца Фонталовская, х.Белый - г.Темрюк, п.Стрелка - ст-ца Старотитаровская - п.Прогресс III технической категории и ряд менее значимых региональных автодорог.

В целом по району плотность автомобильных дорог общего пользования составила 121,4 км на 1000 кв.км., этот показатель в 1,3 раза выше, чем в среднем по Южному федеральному округу, и в 1,1 раза выше аналогичного показателя по Краснодарскому краю.

Таким образом, насыщенность сети автодорог и серьезные перспективы к их совершенствованию являются одними из основных факторов, предполагающих толчок к развитию прилегающих территорий. Это, прежде всего развитие структуры придорожного сервиса вдоль автомагистралей, нацеленной на обслуживание создаваемых в Темрюкском районе крупных рекреационных объектов и портовых мощностей, а также обслуживание транзитного транспортного потока направления в Крым по транспортному переходу, вводимому в эксплуатацию в 2018 году, и через Порт Кавказ.

Точками притяжения развития промышленного производства являются четыре портовых территории, три – существующих, один - проектируемый сухогрузный порт Тамань, развитые производственные зоны города Темрюк, станицы Старотитаровской, проектируемые производственные узлы в п. Стрелка и станице Вышестеблиевской. Точечно развитие производственных мощностей планируется также применительно к территориям винзаводов, завода керамической плитки и т.п.

Основными зонами развития санаторно-курортного сектора и туристской составляющей экономики района являются прибрежные территории Таманского полуострова, в первую очередь береговые территории, прилегающие к населенным пунктам ст. Голубицкая, п. Пересыпь, п. За Родину, ст. Тамань, п. Кучугуры, п. Веселовка, п. Волна, п. Сенной. Особый колорит и импульс к развитию Таманского полуострова придает проведение многочисленных молодежных музыкальных фестивалей, байкерских фестивалей в пос. Веселовка Новотаманского сельского поселения масштаба не только краевого, но и общероссийского и международного.

Сельскохозяйственная составляющая в направлении развития территории сохраняется в Темрюкском городском и Курчанском сельском поселениях (в первую очередь рисоводство), а также Запорожском, Фонталовском, Сенном, Вышестеблиевском, Таманском, Новотаманском, Старотитаровском сельских поселениях (преимущественно виноградарство).

Дальнейшее развитие Темрюкского района, в том числе территориально-планировочное, предусматривает включение в его структуру крупных инвестиционных проектов и площадок – их перечень приведен в соответствующих разделах пояснительной записки.

Вышеперечисленные факторы направления территориально-планировочной организации муниципального образования Темрюкский район, основанные на реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России», разработанных и утвержденных документах схемы территориального планирования Краснодарского края, генеральных планах городского и сельских поселений Темрюкского района, утвержденной стратегии долгосрочного развития муниципального образования Темрюкский район, и других документов нашли отражение в разработанной схеме территориального планирования муниципального образования Темрюкский район в составе графических материалов.

3.2. Основные направления экономического развития

муниципального образования

3.2.1.Промышленность

Анализ производственных территорий Темрюкского района

Анализ территорий, занятых производственной застройкой на территории Темрюкского района, проводился на основании разработанных генеральных планов поселений.

Основной проблемой является то обстоятельство, что винные заводы и зерновые токи, которые создавались в основном в 60-х годах прошлого века, и были расположены на окраине поселений, в настоящее время оказались в теле селитебной застройки.

Анализ территорий, занятых производственными предприятиями, показал, что общими отрицательными чертами производственной застройки МО Темрюкский район следует считать:

( хаотичность сложившейся производственной застройки;

( нарушение границ СЗЗ;

( наличие в черте производственных зон жилой и другой непроизводственной застройки;

( примыкание жилой застройки непосредственно к производственным зонам (примером служит примыкание жилой застройки к промышленной в г. Темрюк);

( низкий коэффициент застройки производственных территорий.

К положительным чертам, характеризующим производственную застройку, можно отнести:

- наличие автомобильных вводов (в некоторых случаях железнодорожных в г. Темрюк, ст. Вышестеблиевская и др.);

- возможность перепрофилирования части территорий со снижением экологической нагрузки на окружающую среду.

Детальное рассмотрение производственных территорий отдельно по каждому поселению выявило следующие недостатки:

г. Темрюк

1. ОАО «Рассвет» расположено в западной части города. Основным видом деятельности является производство консервы и рыбопродуктов. Предприятие расположено с наветренной стороны по отношению к селитебной застройке. Жилая застройка, расположенная с северо-запада от завода попадает в зону влияния СЗЗ предприятия.

2. Склад ГСМ расположенный в Юго-Восточной части города граничит с селитебной застройкой. В зоне СЗЗ предприятия расположена селитебная застройка.

3. Завод «Молот» размещается в западной части города. Основной продукцией завода является производство стеновых панелей. В зоне СЗЗ предприятия расположена селитебная застройка.

Вышестеблиевское сельское поселение

Станица Вышестеблиевская

  - Производственные мощности ООО «Долина» расположены с южной, наветренной стороны станицы. В санитарно-защитную зону предприятия попадает селитебная застройка.

  - Склад ГСМ, расположенный в северной части станицы, также своей СЗЗ негативно влияет на жилую застройку.

п. Виноградный

На территории поселка размещаются производственные мощности ООО ПК «Мильстрим Черноморские вина». Предприятие расположено с наветренной стороны по отношению к жилой застройке и спортивной инфраструктуре (стадион). В санитарно-защитной зоне расположенная жилая застройка.

Старотитаровское сельское поселение

Станица Старотитаровская

Нарушение санитарно-защитной зоны по отношению с селитебной застройке наблюдается на следующих существующих предприятиях:

- СП «Кубаньвино», расположено в южной части станицы;

- Производственная база «Кубаньвино», производственные мощности расположены в юго-западной стороне населенного пункта;

- Зерноток находится с правой стороны автотрассы на п. Стрелка;

- Кирпичный завод ООО «Стройтех».

Сенное сельское поселение

п. Сенной

В поселке расположены два винных завода, один из которых относится к крупнейшим в России. Тем не менее, в санитарно-защитной зоне всех этих объектов расположены жилые дома.

К этим предприятиям относятся:

1. ОАО АПФ «Фанагория»;

2. ООО «Кубанская винная компания».

В Краснострельском сельском поселении производственные территории агропромышленного комплекса расположенные вблизи населенных пунктов:

- Южная окраина поселка Стрелка – не действующий полевой стан, зерноток, свино-товарная ферма (не действующая);

- Южнее хутора Белый – не действующая молочно-товарная ферма, крестьянско-фермерское хозяйство, юго-западнее населенного пункта – ОТФ.

Производственные объекты, расположенные в границах населенных пунктов:

- цех по производству плитки, автобаза, лесоторговая база, автозаправочная станция и склад ГСМ, расположенные  в южной части поселка без организации санитарно-защитной зоны до жилой застройки;

- винный завод виноделия санитарно-защитной зоной «накрывает» селитебную застройку;

- консервный, строительный, мебельный цеха, семенной склад, находящиеся в северо-западной части населенного пункта без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки;

- цех по производству тротуарной плитки, расположенный в центральной части поселка по улице Полевая.

Запорожское сельское поселение

п. Гаркуша

В северо-западной части поселка расположены склады минеральных удобрений. Расстояние от объекта до селитебной застройки не достаточно для учета санитарно-защитной зоны.

ст. Запорожская

Зерноток расположен с наветренной стороны по отношению к жилой застройке станицы. В санитарно-защитной зоне предприятия расположена жилая застройка.

п. Красноармейский

На землях поселка расположен ООО Торговый Дом «Запорожский-2». В санитарно-защитной зоне предприятия расположена жилая застройка.

пос. Береговой

Санитарно-защитная зона от полевого стана негативно сказывается на селитебной застройке в юго-западной части поселка.

Курчанское сельское поселение

ст. Курчанская

В границах станицы расположены три объекта, санитарно-защитная зона которых негативно сказывается на селитебной застройке. К ним относятся:

1. Склад ГСМ и АЗС в южной части станицы, объект расположен с наветренной стороны.

2. полевой стан;

3. винный завод в восточной части станицы.

# Проектные предложения по развитию промышленного производства

Проектные предложения по развитию промышленного производства Темрюкского района подготовлены с учетом:

- Схемы территориального планирования Краснодарского края;

- Генеральных планов поселений Темрюкского района разработанных ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- Результатов обследования территории и материалов исходных данных.

Проведенный анализ структуры, объемов промышленного производства Темрюкского района Краснодарского края показал, что обрабатывающие производства и сельское хозяйство в структуре базовых отраслей экономики района занимаю доминирующий удельный вес: почти 60%. Поэтому практически все территории, предусмотренные для размещения перспективных объектов производственного назначения предполагается использовать для развития обрабатывающих производств и развития сельского хозяйства.

Проведенный анализ производственных территорий МО Темрюкский район Краснодарского края показал, что существуют конфликты между действующими предприятиями, производственными объектами и селитебной застройкой. Перечень конфликтов по каждому поселению представлен в разделе «Анализ производственных территорий МО Темрюкский район Краснодарского края».

Все конфликты можно классифицировать следующим образом:

- предприятия пищевой промышленности (винные заводы);

- склады ГСМ;

- инфраструктура агропромышленного комплекса (зерновой ток, склад ГСМ, полевой стан и т.д.);

- предприятия стройиндустрии.

Учитывая то, что предприятия первой группы (винные заводы и их производственные подразделения) являются бюджетообразующими для экономики поселений и всего района в целом, для этой группы предприятий необходимо проведение мероприятий по снижению санитарно-защитных зон за счет модернизации, установки технических средств снижающих выбросы вредных веществ.

Для предприятий второй и третьей группы необходимо предусматривать вынос данных производственных объектов на территории соответствующего функционального назначения внутри поселений с соблюдением CЗЗ или вынос за территорию населенного пункта (объекты агропромышленного комплекса). Вынос за территорию населенного пункта необходим для зернотоков, полевых станов, складов ГСМ.

Для предприятий стройиндустрии необходимо предусматривать проведение мероприятий по снижению санитарно-защитных зон за счет модернизации, установки технических средств снижающих выбросы вредных веществ.

Анализ территории показал, что использование земель в Темрюкском районе под размещение производственных объектов, сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь это высокий уровень грунтовых вод, высокая сейсмичность района, наличие грязевых вулканов, большое количество памятников истории и культуры, особо охраняемых природных и курортных территорий, ограничения связанные с обеспечением объектов инженерной инфраструктурой, а также значительный рекреационный потенциал территории.

Из перечня инвестиционных проектов и площадок по состоянию на 01.10 2015 г. на территории Темрюкского района к производственным объектам можно отнести следующие:

Таблица 20

| № п/п | Наименование проекта, цель проекта | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство осетрового завода, пос. Стрелка (ИПр) | 80 |
|  | Строительство промышленного предприятия, г. Темрюк, западная промзона (ИПр) | 10 |
|  | Строительство МТК на 1200 голов дойного, стада юго-западнее х. Белый (ИПр) | 75,2 |
|  | Строительство теплиц, юго-восточнее х. Белый (ИПр) | 61,2 |
|  | Производственный комплекс полного цикла выращивания и переработки клариевого сома, х. Белый (ИПр) | 1144,76 |
|  | Строительство объектов складского назначения различного профиля, г.Темрюк, ул. Анапское шоссе (ИПр) | 0,601 |
|  | Перерабатывающее пищевое производство, г.Темрюк (ИПр) | 7,5 |
|  | Строительство высокотехнологического комплекса для хранения виноградной и плодовоовощной продукции, западнее ст. Старотитаровская (ИПр) | 25,93 |
|  | Предприятие по производству керамической плитки, г. Темрюк (западная промзона) (ИПл) | 1,9 |
|  | Производственная база, г. Темрюк (западная промзона) (ИПл) | 2,2 |
|  | Производственная база, г. Темрюк (западная промзона) (ИПл) | 2,1 |
|  | Производственная база, г. Темрюк (западная промзона) (ИПл) | 0,65 |
|  | Производственная база, г. Темрюк (западная промзона) (ИПл) | 0,57 |
|  | Коммунально-складское предприятие и объекты оптовой торговли площадью не более 350 кв., г. Темрюк (западная промзона) (ИПл) | 1,0 |
|  | Производственная база, г. Темрюк (западная промзона) (ИПл) | 0,564 |

Примечание: ИПр – инвестиционный проект,

ИПл – инвестиционная площадка.

Производственные мощности всех инвестиционных проектов предполагается размещать преимущественно на землях МО Темрюкское городское поселение, в меньшей степени - сельских поселений. Данные территории в соответствии с проектами генеральных планов относятся к землям производственного и коммунально-складского назначения.

Характеристика территорий по каждому из поселений, для размещения объектов производственного, коммунально-складского и многофункционального назначения с указанием необходимой площади показана в таблице 21.

Таблица 21

| Наименование поселения | Территория размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (га) | Территория многофунк-ционального назначения (га) |
| --- | --- | --- |
|  | существующая | проектная | резервная |  |
| Таманское СП: Ст. Тамань П. Волна | 54,7 53,6 | 100 - | 66 |  |
| Новотаманское СП: П. Прогресс П. Таманский П. Артюшенко П. Веселовка | 5 25,3 0,5 15,7 | - 70 0,5 14,5 | 6,1 110 - - |  |
| Вышестеблиевское СП: П. Виноградный Ст. Вышестеблиевская | 52 79,7 | 8 25,3 | 18 61,3 | 4,4 15,8 |
| Сенное СП: П. Приморский П. Сенной | 11,1 126,3 | 1 11,8 | - 15 | - 10,6 |
| Фонталовское СП: П. Кучугуры Ст. Фонталовская П.Волна революции П.Юбилейный | 11,5 32 8,8 3,3 | 70,5 13,7 8,8 9,8 | - - - - | 14,6 38,8 - 7,5 |
| Запорожское СП: П.Гаркуша П. Береговой Ст. Запорожская П.Красноармейский П.Батарейка П.Ильич П.Приазовский | 10 4,8 23,3 6,8 14,3 16,6 11,8 | - 10,4 2 - - 15 - | - - - - - - - | - - 126,5 - 6,7 22 - |
| Ахтанизовское СП: Ст. Ахтанизовская П. Пересыпь П.За родину | 12,5 3 - | 275 - - | - - - | 63,7 - 23 |
| Голубицкое СП: Ст. Голубицкая | 3,5 | 99,7 | - | 47,8 |
| Старотитаровское СП: Ст. Старотитаровская | 128,7 | 507 | 43 | 9 |
| Краснострельское СП: Х. Белый П. Стрелка | 24,3 51,3 | 14,7 11,8 | - 257 | 12,1 4,2 |
| Темрюкское ГП: Г. Темрюк | 252 | 205 | - | 98,5 |
| Курчанское СП: Ст. Курчанская П. Светлый путь Ленина П.Ордынский | 131 89,3 - | 16 12,3 0,7 | 102,5 32,6 - | 34,4 6 - |

Анализ данных инвестиционных проектов показал, что у большинства проектов отсутствует информация по  потребности в инженерной инфраструктуре, объему инвестиций.  В соответствии с Постановлением  от 25 сентября 2007 г. №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для каждой из территорий проектируемых и резервных были определены максимальные санитарно-защитные зоны.

С учетом санитарно-защитных норм указанных в графических материалах на соответствующих землях возможно размещение производств с определенным уровнем загрязнения и класса опасности.

Основными объектами, которые целесообразно размещать на землях Темрюкского района, предусмотренных для развития реального сектора экономики, могут выступать:

- производство пищевых продуктов, включая напитки;

- производство, связанное с обслуживанием портовых мощностей;

- строительство;

- складское хозяйство.

Учитывая большое количество и значительные площади территорий, планируемых для размещения производственных объектов на территории Темрюкского района, а также большой интерес инвесторов к району в связи с развитием морских терминалов по перевалке, необходима детальная проработка перспективных производственных территорий. Выполнение данного вида работ может быть проведено при разработке проектов планировки производственных территорий.

Целью подготовки проекта планировки промышленной территории служит определение основных параметров соответствующей производственной территории и – с учетом указанных параметров – для последующей разработки проектов планировки производственных зон (если необходима более детальная проработка решений по соответствующим территориям).

Задачами такой работы являются:

- разделение территории производственного района на функциональные зоны с выделением границ производственных зон, разработка принципиальных решений по архитектурно-планировочной организации территории  производственного района.

- определение основных параметров объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, необходимой для функционирования объектов производственного района, а также для нормальной жизнедеятельности работающих на объектах производственной зоны;

- определение нормативных границ санитарно-защитных и защитных зон от производственных объектов района;

- определение схемы и мощности транспортной структуры производственного района.

- определение перечня объектов, которые в силу своих санитарно-экологических характеристик или таких характеристик других объектов не могут оставаться в границах производственного района и должны быть передислоцированы, перепрофилированы или ликвидированы.

- для вновь образуемых промышленных территорий - взаимная увязка промышленных объектов относительно друг с другом и с учетом обеспечения минимальной СЗЗ от общей границы промышленной зоны.

Выводы:

1. Анализ территорий, занятых производственными предприятиями показал, что общими отрицательными чертами производственной застройки МО Темрюкский район следует считать:

( хаотичность сложившейся производственной застройки;

( нарушение границ СЗЗ;

( наличие в черте производственных зон жилой и другой непроизводственной застройки;

( примыкание жилой застройки непосредственно к производственным зонам (примером служит примыкание жилой застройки к промышленным в Темрюке);

( низкий коэффициент застройки производственных территорий.

2. Детальный анализ размещения производственных объектов на территории Темрюкского района показал, что в санитарно-защитную зону ряда объектов попадает селитебная застройка. Все конфликты можно классифицировать следующим образом:

- предприятия пищевой промышленности (винные заводы);

- склады ГСМ;

- инфраструктура агропромышленного комплекса (зерновой ток, склад ГСМ, полевой стан и т.д.);

- предприятия стройиндустрии.

Учитывая то, что предприятия первой группы (винные заводы и их производственные подразделения) являются бюджетообразующими для экономики поселений и всего района в целом для этой группы предприятий необходимо проведение мероприятий по снижению санитарно-защитных зон за счет модернизации, установки технических средств снижающих выбросы вредных веществ.

Для предприятий второй, третьей группы необходимо предусматривать вынос данных производственных объектов на территории соответствующего функционального назначения внутри поселений с соблюдением CЗЗ или вынос за территорию населенного пункта (объекты агропромышленного комплекса). Вынос за территорию населенного пункта необходим для зернотоков, полевых станов, складов ГСМ.

Для предприятий стройиндустрии необходимо предусматривать проведение мероприятий по снижению санитарно-защитных зон за счет модернизации, установки технических средств, снижающих выбросы вредных веществ.

3. Основными объектами, которые целесообразно размещать на землях Темрюкского района, предусмотренных для развития реального сектора экономики, могут выступать:

- производство пищевых продуктов, включая напитки;

- производство, связанное с обслуживанием портовых мощностей;

- строительство;

- складское хозяйство.

4. Учитывая большое количество и значительные площади территорий, планируемых для размещения производственных объектов на территории Темрюкского района, а также большой интерес инвесторов к району в связи с развитием морских терминалов по перевалке необходима детальная проработка перспективных производственных территорий. Выполнение данного вида работ может быть проведено при разработке проектов планировки производственных территорий.

3.2.2. Сельское хозяйство

Общая площадь сельскохозяйственных угодий, используемых для производства сельхозпродукции, по состоянию на 01.01.2012 года составляла 93530 га. Из них 10514 га земель краевого фонда перераспределения. Сельскохозяйственными предприятиями вовлечено в оборот 53993 га сельхозугодий, в т.ч. 30395 га пашни, 16580 га многолетних насаждений, в остальном  пастбища и сенокосы.

Структура площадей сельскохозяйственных угодий по состоянию на 01.01.2012 года

Таблица 22

| Состав сельхозугодий | Всего по району | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | КФХ | Населе-ние | Садоводчес-кие товарищества | фонд перераспределения |
| Всего: | 93530 | 53993 | 5132 | 23529 | 362 | 10514 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| пашня | 55482 | 30395 | 4714 | 15954 | 0 | 4419 |
| сенокосы и пастбища | 18040 | 7018 | 274 | 4805 | 0 | 5943 |
| многолетние насаждения | 20008 | 16580 | 144 | 2770 | 362 | 152 |

Основными землепользователями на 01.01.2012 г. являются рисоводческие хозяйства - ГП «Светлый Путь», ГП по производству риса «Краснооктябрьское», виноградарские хозяйства  - ОАО АФ «Южная».

Основой эффективного использования сельскохозяйственных угодий  в районе является  развитие виноградарства.

Согласно обследованию сельскохозяйственных земель Темрюкского района, проведенному  в полной мере в мае 1982 года проектным институтом «Севкавгипропищепром», «Кубаньгипрозем», «Кубаньгипроводхоз» при участии специалистов «Кубаньвино», района и представителей хозяйств на предмет определения наличия на территории района виноградопригодных почв, по данным почвенных изысканий были составлены акты наличия виноградопригодных почв по каждому хозяйству района.

Согласно актам общая площадь виноградопригодных почв с учетом санитарных зон вокруг населенных пунктов, морей, лиманов, рек по району составляет  30320 га.

По данным последней проведенной по состоянию на 01.01.2009 г. инвентаризации земель следует, что в настоящее время виноградопригодные земли, находящиеся в ведении виноградарских хозяйств, использованы по назначению на 78% площади. Имеет место тенденция роста, в 2008 году использовалось 69%, в 2007 году - 66%. В агрофирмах Южная под виноградниками занято 91% виноградопригодных почв, Запорожское – 100%, Запорожское агро 100%, Мирный  100%, Фанагория агро 100%. Наименьший показатель использования виноградопригодных земель в агрофирмах: Победа – 54%, Передний край – 51%.

Темрюкский район – район многоотраслевого хозяйствования.

По состоянию на 01.01.2011 года на его территории функционируют 3530 предприятий различных по формам собственности и объемам производства и 5,4 тысяч индивидуальных предпринимателей.

В структуре базовых отраслей экономики района наибольший удельный вес занимают:

обрабатывающие производства – 42,2%. Наиболее крупными предприятиями этой отрасли являются:

- винодельческие;

- пищевые и перерабатывающие.

сельское хозяйство – 15,2 %. Приоритетным направлением отрасли сельское хозяйство является виноградарство. Общая численность работников, занятых в  этой отрасли около 6 500 человек.

Темрюкский район – территория с агропромышленной специализацией. Экономика района ориентирована на развитие сельскохозяйственных отраслей, чему способствуют климатические и геоморфологические условия.

Основные направления: виноградарство, овощеводство, садоводство; в меньшей степени развито выращивание пшеницы, кукурузы, животноводство. Географическое положение района, особенности климатических условий определили развитие основного направления сельскохозяйственного производства – виноградарство и виноделие.

В 2010 году в АПК Темрюкского района осуществляли сельскохозяйственную деятельность предприятия: 18 виноградарских хозяйств, 2 - рисоводческих, 5 - полеводческих и 4 - животноводческие хозяйства. Одиннадцать сельхозпредприятий занимаются как полеводством, так и виноградарством.

Всего в 2010 году произведено продукции на 4164 млн. руб., в том числе продукция растениеводства на 3291,1 млн. руб., продукция животноводства  872,9 млн. руб., что на 4,7% ниже уровня 2009 года. В 2011 году планируется рост производства в действующих ценах на 6,4% за счет увеличения валового сбора винограда.

Определяющими в социально-экономическом положении Темрюкского района являются винодельческая отрасль и виноградарство.

Ведущими отраслями также являются – порты, добыча рыбы и ее переработка, в последние годы развивается туристско-рекреационный комплекс.

Растениводство.

В районе работает 460 фермерских хозяйств, им принадлежит 4845 га сельхозугодий и арендуется для производства сельскохозяйственной продукции 2290 га.

Выращиванием зерновых и зернобобовых культур крестьянско-фермерские хозяйства в 2011 году будут заниматься на площади 4893 га. Из них: озимой пшеницы – 3742 га, озимого ячменя – 357 га; яровых зерновых – 794 га (в том числе: яровая пшеница – 162 га, ячмень – 150 га, кукуруза – 350 га, горох – 107 га, овёс – 25 га); подсолнечник – 1787 га, соя – 152 га, озимый рапс – 439 га.

Садоводством в нашем районе в основном занимаются малые формы хозяйствования ЧП и КФХ. Общая площадь садов составляет 476 га. Фермеры получают  хороший урожай  персиков, черешни, сливы, других плодов.

Торговля высококачественными персиками ведется весь летний сезон и в районе, и за его пределами. Высокая урожайность плодов получены в КФХ Бабенковой 500 ц/га на площади свыше 100 га, а также в КФХ Рыжевского Ю.А., ИП Спасибенко В.Н.

В 2010 году общая площадь под бахчевыми культурами достигла 1300 га, из них 1220 га в малых формах хозяйствования (в 2006 году общая площадь составляла 473 га). Самые крупные бахчеводы в районе – КФХ Лихосенко, Ерохина, Ченчик.

Внедрение современных технологий возделывания, творческий подход к выбору сортов арбузов, дынь, создание новых сортов вызвало большой интерес у потребителей. Спросом пользуются бессемянные арбузы, новые ароматные и сладкие сорта дынь. Для популяризации бахчеводства, привлечения отдыхающих, развития агротуризма планируется сделать традиционным Арбузный фестиваль, что наравне с праздником молодого вина «Таманская лоза» придаст самобытность и колорит Темрюкскому району.

В Темрюкском районе 2 рисоводческих хозяйства: ГППР «Правобережный», ЗАО «Ривагро». Валовой сбор белого зерна (риса) составил 27 тыс. тонн. Средняя урожайность составляет 39,2 ц/га, самая высокая урожайность в ГППР «Правобережный» - 58,4 ц/га.

Из 60,8 тыс. тонн зерновых культур, полученных в районе за 2010 год,  19,5 тыс. тонн – белое зерно рис. Средняя урожайность риса по району составила 58,3 ц/га.Овощеводством в Темрюкском районе главным образом занимаются ЛПХ, объем производства составил в 2010 году 17,8 тыс. тонн. Выращивают: редис, помидоры, огурцы, капусту, кабачки, лук, зелень.

Животноводство.

Животноводством в районе в настоящее время занимается шесть хозяйств, из них 3 крупных (ГП «Правобережный, ЗАО «Ривагро», ОАО «Запорожское»), 2 малых предприятия (ООО «Молочник», ООО «Темрюкское») и одно  КФХ – Хадыкина.

Отрасль имеет два направления - молочное и мясное скотоводство.

В 2010 году крупными и средними предприятиями произведено:

- скота и птица на убой (в живом весе) 63 тонн, что на 13 % меньше, чем в 2009 году. За счет уменьшения объемов реализации продукции в ЗАО «Ривагро».

- на 10 % по сравнению с периодом прошлого года уменьшено производство коровьего молока за счет снижения продуктивности в ЗАО «Ривагро».

В целях увеличения поголовья дойного стада, повышения продуктивности животных администрация муниципального образования Темрюкский район совместно с руководителями хозяйств ЗАО «Ривагро», ГП «Правобережный» и МП «Молочник» проводит мероприятия по разработке «Производственной программы развития животноводства на 2011 – 2016 годы».

Кроме того, решается вопрос по закреплению за вышеназванными предприятиями крупных и мелких личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств, не имеющих кормовой базы, по вопросу обеспечения кормами для животных по экономически обоснованным ценам, позволяющим вести рентабельное производства. Выполнение намеченных мероприятий и разработка  комплексной стратегии  в Темрюкском районе позволить переломить и стабилизировать ситуацию в животноводстве.

По состоянию на 01.01.2011 года численность основных видов поголовья имеет следующую динамику:

- КРС уменьшена на 17 %. Основная причина – уменьшение численности поголовья в ЗАО «Ривагро» за счет расторжения договора хранения скота ГСП «Светлый путь» (в настоящее время банкрот) и передачи этого имущества конкурсным управляющим ГСП «Светлый путь» по договору аренды в КФХ (до момента завершения конкурсного производства).

- поголовье свиней уменьшено на 26 %. Произошло из-за ликвидации поголовья в с/х организациях  - ЗАО Ривагро и р/с Правобережный продали поголовье в ЛПХ. Животноводство в этих рисовых хозяйствах является подсобным производством. Также повлияло обнаружение очага африканской чумы.

Получен приплод телят - 604 головы. Выход телят на 100 коров составляет 88 %, это на 19 % выше краевого показателя.

В целях поддержки товаропроизводителей муниципального образования Темрюкский район, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств, продвижения производимой ими продукции на новые рынки сбыта, 31 марта 2010 года подписано соглашение об экономическом сотрудничестве между администрациями муниципальных образований Темрюкский район и город-герой Новороссийск на поставку производимой продукции на ярмарки выходного дня, расположенных в 4 микрорайонах г.Новороссийска.

Заключены договоры с хозяйствующими субъектами Темрюкского района, в том числе: 7 КФХ (бахчевая продукция, фрукты, овощи), ПСК «Курчанский» (прудовая рыба: толстолобик, карп и др.), ООО «Расссвет-1» (товарная пищевая рыбная продукция, пресервы рыбные), ООО «Старотитаровский хлебозавод» (хлебобулочные и кондитерские изделия).

Рыбоводство

Одной из основных отраслей в районе является рыбная. Общий фонд рыбохозяйственных водоемов – 137,6 тыс. га. По видовому составу ихтиофауна в основном представлена ценными видами рыб: осетровые, рыбец, судак, лещ и т.д.

В настоящее время на территории Темрюкского района к отрасли «рыбохозяйственная деятельность» относится 9 предприятий, которые занимаются производством и добычей рыбы:

- ОАО «Рассвет» (реорганизовано с 2011 года);

- ООО «Темрюк-рыба» (создано с 2011 года);

- Рыболовецкий колхоз «Имени Хвалюна»;

- ОАО «Труженик моря»;

- ООО «Голубицкий»;

- ООО ПКФ «Сервит»;

- ПСК «Курчанский»;

- ООО «Созвездие Тамани»;

- ФГУП «Темрюкский осетровый рыбоводный завод».

Добыча рыбы в 2010 году производилась на основании разрешений на промысел водных биоресурсов, выданных Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства.

В 2010 году добыто 5,7 тыс. тонн (в том числе 5,6 тыс. тонн добыто в естественных водоемах, 0,08 тыс. тонн составил улов прудовой рыбы), произведено 5,8 тыс. тонн товарной пищевой рыбной продукции на сумму 104,8 млн.руб., уплачено налогов в консолидированный бюджет края 8,8 млн.руб.

Слабое естественное воспроизводство, нерациональный промысел, браконьерство обусловили резкое сокращение промыслового запаса рыбы в естественной среде обитания.

Виноградарство

Темрюкский район – ведущий район промышленного виноградарства Краснодарского края, где сосредоточено свыше 57 % всех виноградников региона,  производит более 30 % валового сбора винограда в России.

Климатические условия района позволяют возделывание винограда без укрытия на зиму, что делает отрасль менее затратной, она превалирует в сельскохозяйственном производстве и в значительной степени определяет материальное благополучие местного населения. Виноградарство и виноделие являются отраслями, составляющими основу экономики и налогооблагаемой базы района.

До 1985 года виноградарство и виноделие развивалось в соответствии с комплексной программой. Площади виноградников в районе были доведены до 32 тыс. га, производство винограда составляло 120-140 тыс. тонн в год, а выработка виноматериалов достигала 7 млн. декалитров.

В следующие годы по мере ослабления внимания со стороны государства отрасль дестабилизируется – площади виноградников уменьшаются, продуктивность насаждений снижается. Причинами послужили как организационно-экономические изменения в нашем обществе (диспаритет цен, нарушение межхозяйственных связей, дефицит оборотных средств), так и факторы техногенного характера (массовые нарушения технологии возделывания). Нужно отметить, что печально известная антиалкогольная кампания 1985 года не имела таких последствий для района как годы шоковой терапии: за период 1985-1990 гг. площади виноградников сократились только на 2,8 тыс. га, а за период 1990-1995 гг. – на 4,5 тыс. га и до 2003 года еще на 7,9 тыс. га.

Сохранив свой потенциал в тяжелых условиях экономических реформ, виноградарство и виноделие Темрюкского района до сегодняшнего дня остаются наиболее развитыми как в крае, так и в России.

Сегодня виноград выращивают 18 агрофирм, 10 тыс. человек работают непосредственно в отрасли, прямо и косвенно связаны с ней 30 тыс. человек, проживающих в районе. Численность работников занятых в виноградарстве района составляет 5139 человек.

Общее количество фермеров, возделывающих виноград, составляет 69 чел. Средний размер виноградника находящегося в собственности КФХ составляет 7,87 га.

По состоянию на 01.01.2011 года площадь виноградников составляет 16 998 га, в том числе: 16525 га – у предприятий, 473 га возделывается КФХ и ИП.

Основными производителями винограда являются:

Агрофирма «Южная» получила первое место во всероссийском бизнес-рейтинге по выращиванию винограда.

ОАО агрофирма «Южная» – одно из самых крупных сельскохозяйственных производителей юга России. Вместе с ООО «Кубань-Вино» входит в состав винного холдинга «Ариант».

Землепользование ООО «Агрофирма Кубань» расположено в границах бывшей АФ «Старотитаровская», с юга омываются водами лимана Цокур, с севера ограничено асфальтобетонной межпоселковой дорогой,  с запада граничат с землями ЗАО «Победа», с востока – СК «Радуга», ОАО АФ «Восход», ООО АФ «Стрелка».

Холдинг Gerrus Group, включающий в себя:  ЗАО «Фонтал» и ЗАО «Приморское». Эти два виноградарских хозяйства были приобретены "Детчинский завод"  в 2001 году в  рамках долгосрочной программы развития. Виноградники расположены на берегу Таманского залива, в западной части Темрюкского района.

В настоящее время виноградники занимают 1500 гектаров площадей, из которых более 1100 гектаров занимают сорта, используемые для приготовления винодельческой продукции.

Виноделы холдинга Gerrus Group постоянно совершенствуют и обновляют сырьевую базу. Так, в 2002 году виноградники пополнились импортными саженцами из Франции сортов Каберне и Мерло. 
Наличие собственных виноградников позволяет холдингу контролировать качество продукции с самого начала технологического процесса - от выращивания винограда до розлива вина в бутылки.

Потребителем винограда технических сортов является ООО "Кубанские вина", еще одно предприятие Холдинга Gerrus Group.

ООО «Фанагория-Агро» и ООО «Фанагория-Юг» входят в состав ОАО АПФ «Фанагория», одного из крупнейших винодельческих предприятий России.

ОАО АПФ «Фанагория» - винодельческое предприятие полного цикла. Это означает, что оно имеет собственную сырьевую базу - плодоносящие виноградники, производит виноградные вина и разливает их самостоятельно в потребительскую тару.

Общая площадь виноградников – 2482 га.

Площадь коммерчески эффективных участков (дающих вино на продажу по 2011 году) – 1870 га (остальное - плантажи и молодые насаждения до 4-го год, пока не дающие урожай и вступающие в плодоношение).

С момента посадки первых виноградников (1954 год) и до сегодняшнего дня Фанагория воплощает в себе благоприятный терруар для виноделия.

Компания «Фанагория» занимается питомниководством с 1998 года, когда в течение двух лет были завезены лучшие клоны европейских сортов винограда из питомников Франции, Австрии, Германии и заложены привойные и подвойные маточники. Затем был построен прививочный комплекс для обработки материала и производства прививок в количестве до 600 тыс. шт.

На сегодняшний момент по современному пути развития идут предприятия ООО «Лиман» и ООО «Надлиманное» , входящие в холдинг «Villa Romanov». Ключевой специализацией завода Villa Romanov является производство классического выдержанного, марочного, коллекционного шампанского. Объем единовременного хранения коллекционных вин — 300 тыс. бутылок, — поясняет владелец винных проектов "Русский Азов&Villa Romanov" Андрей Романов. — Проект будет запускаться поэтапно. Сначала винзавод, затем Центр энологии и винного туризма, в котором есть залы для дегустации, ресторан SeaView, смотровая площадка, камерный кинотеатр, винный магазин. На виноградниках будут высажены и «старомодные» розовые кусты, которые столетиями охраняют здоровье лоз по всему миру». Роза служит индикатором самочувствия винограда при грибковых заболеваниях, так как поражается ими на сутки раньше, чем виноград. Тем самым у виноградарей есть сутки на принятие мер по его спасению.

Сейчас постепенно начинается очень важный процесс – перезакладки лоз. Планируется засадить франко-итальянскими виноградниками 1500 га. Основа для этого уже есть. Виноградники ООО «Лиман» площадью 270 га, расположенные вокруг винзавода, уже полностью перезаложены по интенсивной технологии.

По состоянию на 01.12.2010 года финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий района получен положительный – 1157 млн. руб., темп роста по отношению к 2009 году 128,4 %.

Основная доля прибыли приходится на предприятия сельского хозяйства – 28 % или 431 млн. руб. (ОАО АФ «Южная» - 190 млн. руб., ЗАО «Победа» - 78 млн.руб., ООО «Фанагория-Агро» - 65 млн.руб., ООО АФ «Мирный» - 27 млн.руб., ГП «Правобережный» - 26 млн.руб., ЗАО «Фонтал» - 10 млн.руб., ЗАО «Приморское», ОАО АПФ «Голубицкая» по 9 млн.руб.).

Сумма вложений предприятий сельского хозяйства (ОАО АФ «Южная», ОАО АФ «Голубицкая», ЗАО «Победа», ЗАО «Приморское», ООО АФ «Мирный», ООО «Салют-Экстра») составила более 245 млн. руб., что больше аналогичного периода 2009 года на 22 %. Ими приобретались основные средства, техника.

Прогноз развития сельскохозяйственного производства

В 2012 году прогнозируется увеличение валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 0,8%, в т.ч. растениеводства – на 0,3%, животноводства – на 3%. Рост обеспечен за счет развития производства в КФХ – индекс производства прогнозируется на уровне 103,5%, и развития ЛПХ – индекс производства 100,9%. В с/х организациях индекс производства незначительный 100,4%, что связано с объемом производства винограда, который в 2011 году достиг максимума 120 тыс. тонн, и на 2012 год планируется удержать достигнутый результат на этом же уровне.

Рост валовой продукции растениеводства обеспечивается за счет увеличения производства:

- зерновых на 1,4% – за счет увеличения урожайности;

- подсолнечника на 5,0% – за счет увеличения посевных площадей и урожайности;

- овощей на 1,0% – за счет увеличения производства в с/х организациях и в КФ. В последнее время Темрюкский район становится все более привлекательным как курортная территория, увеличивается приток туристов, это стимулирует производство продукции растениеводства - плодов, овощей, бахчевых.

Производство винограда планируется на уровне достигнутого максимума 2011 года – 120,24 тыс. тонн.

Увеличение объемов производства животноводческой продукции планируется достичь за счет развития кормовой базы. В сельских поселениях района выделены площади для выпаса скота, реализуются мероприятия краевой целевой программы по окультуриванию пастбищ.

На прогнозируемый период 2013-2014 годы валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах стабильно увеличивается: в 2013 году на 1,5%, в 2014 году на 2,0%. Такие же темпы роста прогнозируются в производстве продукции растениеводства и животноводства.

Такой рост обеспечивается увеличением валового сбора винограда ежегодно на 0,5%, валового сбора зерновых – на 1,4% ежегодно, подсолнечника – на 4,5% ежегодно, картофеля – на 1,7%, овощей – на 1,0%, плодов – на 4% ежегодно.

Увеличение производства скота и птицы в ж.в. – на 4% ежегодно, молока – на 0,6% в 2013 году, производство яиц – на 0,4% ежегодно.

На ближайшие пять лет одним из приоритетных направлений в животноводстве района определено мясное скотоводство, главной целью которого стало создание племенной базы по разведению мясных пород скота. Район располагает необходимыми предпосылками для дальнейшего развития мясного скотоводства: достаточным наличием естественных кормовых угодий; имеется ресурс маточного поголовья мясного скота для наращивания мясного  племенного и товарного поголовья в КФХ Хадыкина.

Резервом повышения показателей животноводства в малых формам хозяйствования (далее МФХ) Темрюкского района является системная работа по следующим направлениям:

- организация пунктов продажи кормов в поселениях Темрюкского района не только традиционными видами зернофуража, но и комбикормами известных производителей, использующих научно обоснованную рецептуру и отлично себя зарекомендовавших.

- организация пунктов искусственного осеменения в поселениях в целях улучшения породного состава поголовья скота.

- обеспечение кормовой базы для владельцев КФХ и ЛПХ: пастбища, грубые корма  (сено), сочные корма (силос), зернофураж – по доступным ценам, обеспечивающих рентабельность производства

- создание адаптированных методических рекомендаций для владельцев ЛПХ и КФХ, включающих в себя необходимый уровень информации и современных технологий, позволяющих вести рентабельное производство по всем направлениям деятельности малых форм хозяйствования в животноводстве.

- создание в ЛПХ и КФХ демонстрационных площадок различного направления с учетом современных технологий для их популяризации.

- организовать торговлю в нашем районе поголовьем молодняка высокопродуктивных пород скота и птицы.

- привлечение МФХ в проект «Семейная ферма».

- передача пустующих ферм хозяйствующим субъектам.

- увеличение числа владельцев ЛПХ и КФХ, направленных на обучение в учебный центр личных подсобных хозяйств в станице Брюховецкая, созданного на базе Брюховецкого сельскохозяйственного колледжа по животноводческим направлениям.

В целом в отрасли рыбоводства, рыболовства Темрюкского района в 2011-2012 гг. году ожидается прирост объемов производства на 6 % (в сопоставимых ценах).

В стадии разработки проект о закреплении за заводом Курчанского и Ахтанизовского лиманов как адаптационных, что позволит многократно повысить промвозврат выпускаемой молоди, продуктивность водоемов и эффективность работы рыбохозяйственного комплекса района.

В целях развития рыбохозяйственного комплекса и улучшения работы рыбной отрасли района, увеличения объемов производства, увеличения количества рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет необходимо решить следующие вопросы:

  - об увеличении и своевременном выделении квот на вылов (добычу) водных биоресурсов для промышленного и любительского рыболовства;

  - о разработке и реализации целевых программ;

  - о привлечении инвестиций в рыбохозяйственную отрасль;

  - о предоставлении льготных кредитов на приобретение рыбодобывающих судов, орудий лова и рыбоперерабатывающего оборудования.

Ожидаемый прогноз темпов роста объема производства товарной пищевой рыбной продукции на последующие 2012-2014 г.г. составляет 101-102 %% ежегодно.

В 2012 году предприятиями района планируется провести раскорчевку старых насаждений винограда на площади 414,63 га, заложить 1671,5 га, в том числе в разрезе хозяйств:

К 2020 году планируется обеспечить развитие виноградарства и виноделия на территории Темрюкского района, стать ведущим поставщиком винограда и винодельческой продукции за счет увеличения площадей виноградников до 22 тыс. га, повышения урожайности винограда до 140 тыс. тонн в год.

Ограничения:

1. Одной из проблем в сельском хозяйстве является проблема аномально низких температур в зимний период, что в первую очередь приводит к вымерзанию виноградников района.

2. Низкий уровень использования производственных мощностей, который составляет в среднем 50 %.

3. Низкая обеспеченность высококвалифицированными кадрами.

Основные этапы достижения стратегической цели:

- совершенствование сортимента винограда в районе, развитие столового виноградарства;

- внедрение новых ресурсосберегающих технологий устойчивого производства винограда в районе.

Для достижения поставленной цели в Темрюкском районе реализуется и планируется к реализации ряд проектов для развития виноградарства:

«Закладка виноградников и реконструкция винодельческого производства (2,17 млн. дал шампанского и тихих вин, 1 млн. дал. б/а напитки, закладка виноградников - 149 га)», (ООО «Эковин энд Спиритс»). Стоимость проекта составит 772 млн.рублей. Планируемый срок реализации проекта –2010-2012 гг.  Из-за отсутствия финансирования реализация проекта приостановлена на неопределенный срок.

«Размещение винзавода в пос. Волна, р-он порта Тамань», (ООО «Волна»). Площадь земельного участка 270 000 кв.м.

«Строительство винзавода в пос.Ильич», (ОАО «Передний край»). Стоимость проекта составит более 12 млн. евро. С 2010 года инвестор планирует начать строительство винзавода по переработке 10 тыс. тонн винограда за сезон. Производство винодельческой продукции и крепких напитков в объеме 800 тыс. дал в год.

Таким образом, реализация инвестиционной стратегии обеспечит рост основных показателей развития района в 2020 году в сравнении с 2008 годом:

- увеличение объемов продукции сельского хозяйства – в 2,9 раза;

- увеличение объемов производства винограда – в 1,4 раза;

- ежегодное увеличение объемов продукции рыбоводства – на 4,5%.

## Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции

Район занимает ведущее место в России по производству винограда и винодельческой продукции и производит до 70% объемов вина в Краснодарском крае. Винодельческие предприятия района производят 86 наименований марок вин, в последние годы наше вино получило мировое признание.

На территории Темрюкского района осуществляют деятельность 16 винзаводов, которые являются бюджетообразующими предприятиями, стабильно работающие и развивающиеся в их числе:

- крупные и средние: ОАО АПФ «Фанагория», ООО «Кубань – Вино», ООО «Долина», ООО АПК «Мильстрим Черноморские вина», ООО «Кубанские вина», Филиал № 2 ЗАО МПБК  «Очаково» «Южная винная компания», ООО Торговый дом «Запорожский-2», ООО «Таманская винная компания Кубань».

- малые: ООО «Русский Азов», ООО «Прохлада», ООО Торговый Дом «Панагия», ЗАО «Кубанская лоза», Кубанская винная компания «Кубань», ООО Коньячный завод «Темрюк» (переведено в малые с 1 января 2011 года).

- к непромышленным, производящим промышленную продукцию относится: ОАО «Южная».

ОАО «Запорожское» - с 2010 года введена процедура банкротства.

Из них 3 компании на этом рынке совсем молодые:

      - в 2008 году введены в эксплуатацию ООО «Кубанская винная компания», ООО «Таманская винная компания»;

      - в октябре 2009 года открыт крупнейший в России завод по производству тихих и игристых вин - ООО «Русский Азов». Уровень его технического оснащения соответствует высочайшим мировым стандартам.

ООО «Надлиманное» ведется строительство учебно-методического виноградно-винодельческого комплекса с музеем вина и дегустационным залом. Общая стоимость проекта 500 млн. рублей, из них в 2010 году освоено 216 млн. рублей.

Самые крупные предприятия - «флагманы» виноделия: ОАО АПФ «Фанагория», ООО «Долина», ООО АПК «Мильстрим Черноморские вина», ООО «Кубань-Вино».

Ими производятся вина столовые, специальные, плодовые, игристые и газированные, коньяк и коньячные напитки, ликероводочные изделия.

Мощность винзаводов позволяет перерабатывать около 200 тыс.тонн винограда в сезон. Мощность по единовременному хранению виноматериалов 12,7 млн. дал, по производству готовой продукции 8,5 млн. дал. Сырьевая база для переработки на винодельческую продукцию составляет 90 – 120 тыс. тонн.

Переработку морепродуктов, выпуск рыбных консервов, пресервов и других видов рыбной продукции с 1 января 2011 года в районе осуществляют малые предприятия ООО «Омега», ООО «Темрюк-рыба», Рыболовецкий колхоз «Имени Хвалюна».

Ранее крупное предприятие ОАО «Рассвет», в 2011 году прекратил свою основную деятельность - производство консервов рыбных по причине его реорганизации - путем передачи имущества в аренду во вновь созданные малые предприятия:

- в ООО "Омега" - передано производственное оборудование консервного цеха для производства рыбных консервов, в ООО "Темрюк-рыба" - холодильное и скороморозильное оборудование, предприятие ведет вылов рыбы, ее охлаждение и реализацию;

- в ООО "Сант-Юг" - оборудование жестяно-баночного цеха, производят жестяные банки и крышки для предприятий края, производящих мясные, рыбные, овощные консервы.

Основной вид деятельности ОАО "Рассвет" - сдача в аренду складских помещений и имущества предприятия.

Единственным предприятием по «переработке молока и производству молочной продукции» является ОАО «Молоко». В 2011 году переведено в категорию малых предприятий.

Отсутствие увеличения роста объемов производства обусловлено основными причинами: дебиторской задолженностью за полученную молочную продукцию, недостатком оборотных средств для закупки сырья. Как следствие - срыв поставок цельномолочной продукции по договорам, потери покупателей.

Прогноз на 2012-2014 г.г. получать прирост, в среднем, до 4 % (в сопоставимых ценах) ежегодно.

Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий» в Темрюкском районе осуществляют ООО «Старотитаровский хлебозавод», малые: ООО «Суворовский редут», ООО «ЭСКДЭ», ООО «Стройинжиниринг».

Прогноз на 2012 – 2014 г.г. – увеличение производства продукции в среднем на 102-104 % (в сопоставимых ценах) ежегодно.

В 2011 году по сравнению с 2009 годом (в 2010 году производство мяса отсутствует) наблюдается уменьшение объемов подраздела «Производство мяса и мясопродуктов» на 56 %, по причине банкротства предприятия ОАО «Запорожское» (конкурсное производство) и передачи поголовья КРС в КФХ, а также снижения поголовья животных.

В настоящее время подсобные цеха по производству данного вида продукции имеют ГП «Правобережный», ЗАО «Ривагро».

Ожидаемый темп роста объемов производства на 2012-2014 г.г. в среднем 1-2 %% (в сопоставимых ценах) ежегодно.

3.3 Основные направления социального развития муниципального образования. Размещение объектов капитального строительства

3.3.1. Демографический прогноз

Демографический прогноз опирается на данные градостроительной документации: генеральные планы Темрюкского городского поселения и сельских поселений Темрюкского района.

В соответствии с прогнозами, ранее разработанными в генеральных планах, общая численность постоянного населения района  на расчетный срок составит 199,848 тыс. человек.

Учитывая высокую инвестиционную привлекательность территории Темрюкского района, при разработке генеральных планов городского и сельских поселений, как и района в целом, для оценки перспективной численности и структуры населения района в качестве базовой гипотезы рассматривается оптимистический вариант демографического развития.

Рассматриваемый вариант основывается на следующих прогнозных параметрах:

- сценарий рождаемости на перспективу до 2031 года предусматривает постепенное повышение ее уровня с величины суммарного коэффициента в 1,6-1,7 ребенка (в расчете на 1 женщину репродуктивного возраста) до 1,9-2,0 ребенка. В результате общее число новорожденных будет расти и к концу прогнозного периода может составить около 2600 человек в год; затем вероятно снижение общего числа родившихся из-за возрастных передвижек;

- при разработке сценария смертности на предстоящий расчетный период предполагалось, что средняя продолжительность жизни у мужчин увеличится до 66 лет, у женщин - до 75 лет. Общий коэффициент смертности может снизиться до 11 промилле, что составит 2200 человек в год.

Комплексный анализ сложившейся ситуации и ожидаемых тенденций в демографической динамике на предстоящий расчетный период показывает, что баланс рождений и смертей может к концу расчетного срока приблизиться до уровня простого воспроизводства.

- большой объем чистой миграции, который обеспечит прирост численности населения до уровня, необходимого для удовлетворения потребности в постоянных обслуживающих кадрах. В предстоящий 20-летний период среднегодовая величина миграционного прироста определена в 24,0 промилле, что составит 3700-4200 человек в год.

В пространственно-территориальной структуре района основной поток миграционных ресурсов будет распределяться между его административным центром (г.Темрюк) и территориями, благоприятными для развития курортного бизнеса. Перспективные зоны с высоким миграционным притоком формируются в границах поселений, имеющих выход к морскому побережью – соответственно сельские поселения Ахтанизовское, Голубицкое,  Запорожское, Новотаманское, Таманское и Фонталовское.

Согласно прогнозным расчетам в 2031 году численность населения в Темрюкском районе составит 199,9 тыс. человек, из них 60,0 тыс.чел. (30%) будет проживать в городе Темрюке и 139,9 тыс.чел. (70 %) - в сельских населенных пунктах. По сравнению с базовым периодом (2011 год) численность населения увеличится на 81,6 тыс. человек.

Перспективная оценка численности населения

(в структуре муниципальных образований)

Таблица 26

| Наименование муниципального образования | Численность населения, человек |
| --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |
|  | тыс. чел. | % к итогу | тыс. чел. | % к итогу |
| Темрюкский муниципальный район, всего: | 117933 | 100,0 | 199848 | 100,0 |
| 1 Городское население (г. Темрюк) | 38026 | 32,2 | 60000 | 30,0 |
| 2 Сельское население | 79907 | 67,8 | 139848 | 70,0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Темрюкское городское поселение | 790 | 0,7 | 1130 | 0,6 |
| Ахтанизовское сельское поселение | 4691 | 4 | 16450 | 8,2 |
| Вышестеблиевское сельское поселение | 5715 | 4,8 | 7500 | 3,8 |
| Голубицкое сельское поселение | 5090 | 4,3 | 8200 | 4,1 |
| Запорожское сельское поселение | 6664 | 5,7 | 13128 | 6,6 |
| Краснострельское сельское поселение | 6837 | 5,8 | 7910 | 4,0 |
| Курчанское сельское поселение | 11059 | 9,4 | 11700 | 5,9 |
| Новотаманское сельское поселение | 5495 | 4,7 | 25800 | 12,8 |
| Сенное сельское поселение | 5827 | 4,9 | 7230 | 3,6 |
| Старотитаровское сельское поселение | 12155 | 10,2 | 15000 | 7,5 |
| Таманское сельское поселение | 10570 | 9 | 17200 | 8,6 |
| Фонталовское сельское поселение | 5014 | 4,3 | 8600 | 4,3 |

В структуре основных возрастных групп уменьшится доля населения старше трудоспособного возраста; относительные показатели численности населения в трудоспособном возрасте, увеличивавшиеся на протяжении последнего десятилетия, также начнут сокращаться; численность и доля населения моложе трудоспособного возраста до конца прогнозного периода возрастет. Абсолютные показатели численности населения увеличатся по всем возрастным группам. Число пенсионеров за весь прогнозируемый период увеличится примерно на 12,7 тыс. человек, детей и подростков – на 21,5 тыс. человек, а численность лиц в трудоспособном возрасте - на 47,8 тыс. человек. Совокупная демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста увеличится по сравнению с 2011 г. на 2 % и составит 700 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек в трудоспособном.

Прогноз половозрастной структуры

Таблица 27

| Ед. измерения | Половозрастные группы |
| --- | --- |
|  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
|  | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины |
| тыс. человек | 21128 | 20198 | 56365 | 61238 | 14891 | 26028 |
| % в общей численности | 10,6 | 10,1 | 28,2 | 30,6 | 7,4 | 13,1 |

3.3.2. Жилищная сфера

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики. Острой проблемой является ликвидация ветхого и аварийного фонда. Степень износа жилищного фонда нарастает из года в год. В небольших поселках и хуторах, минимальна доля благоустроенного жилья.

Для решения жилищной проблемы в Схеме территориального планирования предлагается выполнение следующих ключевых мероприятий:

- улучшение жилищных условий населения района за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2031 г. с  23,1 до 26,0 кв.м/чел.;

- включение в связи с этим в соответствующие программы и планы необходимости доведения общего количества жилищного фонда района в 2031 г. до 5204,3 тыс.кв.м против имеющихся 2720,5 тыс.кв.м. При этом объём нового жилищного строительства (с учётом вывода ветхого жилья) должен составить 2500 тыс.кв.м или в среднем 125 тыс.кв.м в год (при 55-59 тыс.кв.м в настоящее время);

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры;

- оценка возможностей обеспечения строительной базы района необходимыми современными стройматериалами. Дальнейшее развитие частного строительного бизнеса.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства на расчетный срок

Таблица 28

| Наименование | Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда | Новое жилищное строительство | Проектный жилищный фонд | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | кв.м/чел. |
| Темрюкский район | 2720,5 | 16,2 | 2500,0 | 5204,3 | 26,0 |

Согласно утвержденным материалам Схемы территориального планирования Краснодарского края в ближайшие годы в г. Темрюке планируется комплексная застройка в г. Темрюк на земельном участке площадью 20,5 га. Намечено Создание динамично развивающегося и привлекательного нового городского сегмента. Ожидаемые результаты: 1) Жилье – 16400 кв. м, офисная площадь – 640 кв. м, гостиница – 7350 кв. м (735 мест), кафе – 300 мест, аквапарк – среднегодовое посещение − 160000 чел.

В области улучшения жилищных условий в Темрюкском районе планируется реализация следующих инвестиционных проектов и площадок:

| № п/п | Наименование проекта | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коттеджная застройка с элементами курортной инфраструктуры, ст. Запорожская, (ИПр) | 11,22 |
| 2 | Строительство о жилого комплекса "Янтарный берег", пос.Веселовка, (ИПр) | 118,0811 |
| 3 | Многоквартирный девятиэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже, г. Темрюк, ул. 27 сентября, (ИПр) | 0,7235 |
| 4 | Коттеджная застройки с элементами курортной инфраструктуры, пос. Гаркуша, (ИПр) | 3,0 |
| 5 | Строительство комплекса 5-ти этажных жилых домов, г. Темрюк (ИПл) | 1,3 |
| 6 | Строительство комплекса 5-ти этажных жилых домов (левобережный), г. Темрюк (ИПл) | 3,8 |
| 7 | Строительство трехэтажных домов, п. Стрелка, ул. Ленина (ИПл) | 0,8746 |

Примечание: ИПр – инвестиционный проект,

ИПл – инвестиционная площадка.

3.3.3. Объекты здравоохранения

Стационарная медицинская помощь в районе оказывается тремя больничными учреждениями. Общий коечный фонд района в стационарах круглосуточного пребывания составляет 392 койки, обеспеченность 33,2 койки на 10 тыс. населения.

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в поликлинических отделениях стационаров и самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждениях, общая плановая мощность - 2393 посещений в смену.

Система оказания экстренной медицинской помощи включает отделение скорой медицинской помощи в г.Темрюке с 8 подстанциями СМП.

Учреждения первичной медико-санитарной помощи представлены фельдшерско-акушерскими пунктами (23 объекта).

Техническое состояние большинства зданий лечебных учреждений  неудовлетворительное. Более 50% из них  требуют капитального ремонта.

Медицинское обслуживание населения осуществляют 226 врачей, 612 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения составляет 19,2 человека, средним медицинским персоналом – 51,9 человека.

Основной задачей системы здравоохранения является повышение доступности и качества медицинской помощи населению района.

Схемой территориального планирования для удовлетворения потребности населения района в учреждениях здравоохранения предлагается строительство объектов муниципального значения:

1. Увеличение коечного фонда в стационарах круглосуточного пребывания на 1330 коек:

- развитие существующего коечного фонда стационарного отделения МУЗ «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район» на 324 койки;

- развитие существующего коечного фонда Старотитаровской участковой больницы на 125 коек, Таманской участковой больницы – на 116 коек;

- строительство современных больничных учреждений:

- в ст.Вышестеблиевской – на 80 коек,

- в ст.Голубицкой – на 85 коек,

- в п.Стрелка – на 80 коек,

- в ст.Курчанской – на 60 коек,

- в п.Сенном – на 75 коек,

- в п.Новотаманском- на 75 коек,

- в п.Веселовка – на 130 коек,

- в ст.Фонталовской – на 80 коек,

- в п.Кучугуры – на 100 коек;

- обеспечение населения стационарами дневного пребывания всех типов (при больничных учреждениях, при АПУ и на дому) общей вместимостью  200 коек.

2. Увеличение мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на 1350 пос/смену:

- развитие двух существующих  поликлиник в составе участковых больниц на 169  пос/см: в ст.Старотитаровской – на 119 пос/см; в ст.Таманской – на 50 пос/смену;

- перепрофилирование амбулатории  ст.Вышестеблиевской в поликлинику при участковой больнице с увеличением мощности на 41 посещение в смену;

- организация 3 новых амбулаторий и 5 поликлиник в составе больничных учреждений  на 1140 пос/см:

-амбулатория в ст.Ахтанизовской  на 200 пос/смену;

- амбулатория в п.Ильич на 40 пос/смену;

- поликлиника в ст.Курчанской на 130 пос/смену;

- амбулатория в п.Светлый Путь Ленина на 90 пос/смену;

- поликлиника в п.Таманский на 130 пос.в смену;

- поликлиника в п.Веселовка на 200 пос/смену;

- поликлиника в ст.Фонталовской на 200 пос/смену;

- поликлиника в п.Кучугуры на 150 пос/смену.

3. Расширение существующей станции и подстанций скорой помощи на 17 автомобилей.

4. Строительство двух новых фельдшерско-акушерских пунктов: в п.Красноармейский, п.Волна Революции.

Кроме того, предусматривается улучшение  материально-технической базы ЛПУ района путем проведения в период капитального ремонта учреждений здравоохранения с износом зданий более 50%. В первую очередь подлежат капитальному ремонту амбулатория в пос.Сенной, стационарное отделение участковой больницы в ст. Старотитаровская, поликлиническое отделение в г.Темрюке.

В перспективе необходимо создать условия для развития коммерческой составляющей отдельных видов медицинской помощи на территории поселений, а также расширить сеть аптечных учреждений.

Для улучшения обслуживания населения района в области здравоохранения планируется реализация следующих инвестиционных проектов и площадок:

| № п/п | Наименование проекта | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство спортивного восстановительно-оздоровительного центра, ст. Голубицкая, северо-западная окраина (ИПр) | 7,9 |

Примечание: ИПр – инвестиционный проект.

Также согласно утвержденным материалам схемы территориального планирования Краснодарского края планируется строительство зданий и амбулаторий для врача общей практики в количестве 500 единиц на территорию края. Количество и месторасположение учреждений на территории Темрюкского района будет определяться позднее соответствующими службами.

3.3.4. Объекты образования

Сеть образовательных учреждений Темрюкского муниципального района представлена

-детскими дошкольными учреждениями,

-общеобразовательными школами различных категорий (средние, основные, вечерняя (сменная) школа, коррекционная школа- интернат),

-учреждениями дополнительного (внешкольного) образования,

-учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования.

Развитие сети учреждений образования планируется по пути проведения реконструкции существующих учреждений и строительства новых объектов в местах размещения жилой застройки.

Дошкольные образовательные учреждения.

Плановая ёмкость существующих детских дошкольных учреждений района составляет 4,386 тыс.мест, фактическая наполняемость – 5,442 тыс.детей (124%).

Расчёт потребности в дошкольных образовательных учреждениях на проектный срок выполнен с учётом планируемого увеличения рождаемости при нормативном уровне охвата детей (1-6 лет) дошкольными учреждениями до 85%.

Схемой территориального планирования предлагается строительство 37 дошкольных образовательных учреждения общей вместимостью 9166 мест.

Проектные предложения по развитию сети

детских дошкольных учреждений

Таблица 29

| Наименование муниципального образования | Нормативная потребность населения, мест | Сохраняется в существующих учреждениях, мест | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество мест | Кол-во объектов |
| Темрюкский район, всего | 13552 | 4386 | 9166 | 37 |
| Темрюкское городское поселение | 4146 | 1400 | 2746 | 10 |
| Ахтанизовское сельское поселение | 1115 | 145 | 970 | 4 |
| Вышестеблиевское сельское поселение | 509 | 207 | 302 | 2 |
| Голубицкое сельское поселение | 556 | 110 | 446 | 2 |
| Запорожское сельское поселение | 891 | 491 | 400 | 2 |
| Краснострельское сельское поселение | 536 | 260 | 276 | 1 |
| Курчанское сельское поселение | 793 | 280 | 513 | 2 |
| Новотаманское сельское поселение | 1749 | 245 | 1504 | 6 |
| Сенное сельское поселение | 490 | 278 | 212 | 1 |
| Старотитаровское сельское поселение | 1017 | 295 | 722 | 3 |
| Таманское сельское поселение | 1167 | 380 | 787 | 3 |
| Фонталовское сельское поселение | 583 | 295 | 288 | 1 |

Общеобразовательные школы.

Плановая ёмкость существующих общеобразовательных школ всех видов (за исключением вечерней и коррекционной школ) составляет 16,98 тыс.мест, фактическая наполняемость – 11,617 тыс.учащихся (68,0%).

На территории г. Темрюка при отсутствии общего дефицита в общеобразовательных школах. 2 объекта (СОШ №3, СОШ №13)  загружены более чем на 120 %, работают в 2 смены. Также дефицит мест имеется в СОШ №6 ст. Старотитаровской.

На территории остальных поселений школьные образовательные учреждения  не укомплектованы по норме.

Расчёт потребности в школьных общеобразовательных учреждениях на проектный срок выполнен с учётом 100 % обеспеченности возрастной категории учащихся 1-9 классов  и 75 % обеспеченности учащихся 10-11 классов.

Ожидаемое увеличение потребности в общеобразовательных школьных учреждениях на расчётный срок – 12,2 тыс.мест, что потребует строительства порядка 13 новых объектов.

В соответствии с демографическим прогнозом в разрезе поселений дефицит мест в общеобразовательных школах на расчётный срок не возникнет в Вышестеблиевском и Фонталовском сельских поселениях. В Краснострельском и Сенном поселениях планируется реконструкция существующих учреждений школьного образования с увеличением плановой мощности на 80-85 мест.

Проектные предложения по развитию сети

общеобразовательных учреждений

Таблица 30

| Наименование муниципального образования | Нормативная потребность населения, мест | Сохраняется в существующих учреждениях, мест | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество мест | Кол-во объектов |
| Темрюкский район, всего | 28772 | 16980 | 12184 | 13 |
| Темрюкское городское поселение | 8001 | 3957 | 4044 | 4 |
| Ахтанизовское сельское поселение | 2153 | 864 | 1289 | 2 |
| Вышестеблиевское сельское поселение | 982 | 1360 | 0 | 0 |
| Голубицкое сельское поселение | 1073 | 400 | 673 | 1 |
| Запорожское сельское поселение | 1718 | 1384 | 334 | 1 |
| Краснострельское сельское поселение | 1035 | 950 | 85 | реконструкция с добавлением 3 классов |
| Курчанское сельское поселение | 1531 | 1315 | 216 | 1 |
| Новотаманское сельское поселение | 3376 | 1527 | 1849 | 2 |
| Сенное сельское поселение | 946 | 864 | 82 | Реконструк-ция с добавлением 3 классов |
| Старотитаровское сельское поселение | 1964 | 1486 | 478 | 1 |
| Таманское сельское поселение | 2251 | 1733 | 518 | 1 |
| Фонталовское сельское поселение | 1126 | 1140 | 0 | 0 |

В краткосрочной перспективе (до 2017 г.) проблемы, накопившиеся в образовательной сфере района, могут быть решены путем оптимизации сети образовательных учреждений (главным образом школ) с избыточной ёмкостью при одновременным проведении оперативных мероприятий по эффективному использованию зданий или их частей. В качестве приоритетного направления загрузки избыточных мощностей предлагается использование их под расширенный спектр учреждений дополнительного образования детей – художественного, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования, клубы по интересам, спортивные секции и др.

В долгосрочной целевой программе «Развитие дошкольного образования в Темрюкском районе» на 2011-2013 годы для сокращения очередей, дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция здания ООШ № 14 (г.Темрюк) под здание детского сада на 35 мест;

- перепланировка помещений в детском саду № 3 (г.Темрюк) с выделением дополнительных 20 мест.

- реконструкция здания СОШ № 27 (ст.Старотитаровская) под детский сад на 60 мест;

- строительство нового детского сада на 140 мест (пос. Правобережный) на 140 мест;

- ремонт детского сада № 13 (г.Темрюк).

Также намечена передача государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  детского дома города Темрюка  из краевой собственности в муниципальную с дальнейшей реконструкцией этого здания под дошкольное образовательное учреждение.

Специализированные учреждения

дополнительного внешкольного образования

Специализированные учреждения дополнительного внешкольного образования района включают центр детского творчества, детско-юношескую спортивную школу, детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр, станцию юных туристов, станцию юных натуралистов, станция юных техников, детский морской центр.

В перспективе предлагается расширить сеть учреждений дополнительного образования путем создания детских и юношеских центров творчества, тематических клубов и студий общей вместимостью 2,0 тыс. мест

3.3.5. Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры района представлена учреждениями клубного типа (Дома культуры, сельские клубы), библиотеками, кинотеатром, музеями, школами искусств. Техническое состояние большинства зданий не соответствует современным требованиям.

Схемой территориального планирования предлагается дальнейшее развитие сети учреждений культуры и искусства с переходом от традиционных форм обслуживания с их узкой специализацией к многофункциональным объектам культурного обслуживания, включая культурно-развлекательные комплексы с кино- и видеозалами, дискозалы, клубные учреждения с набором помещений для различного вида любительских занятий с целью получения различными группами населения равных возможностей.

Организующими центрами культурно-просветительской работы должны стать многопрофильные досуговые учреждения, размещаемые в районном центре.

Проектом также предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию  объектов существующего клубного фонда (в первую очередь зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии) с включением новых досуговых помещений.

Расчётная потребность в новом строительстве культурно-досуговых учреждений по поселениям Темрюкского района на проектный срок  представлена в таблице 31.

Потребность в строительстве новых

культурно-досуговых учреждений

Таблица 31

| Наименование муниципального образования | Нормативная потребность населения, мест | Сохраняется в существующих учреждениях, мест | Новое строительство, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Темрюкский район, всего | 15987 | 8739 | 7800 |
| Темрюкское городское поселение | 4890 | 1119 | 3770 |
| Ахтанизовское сельское поселение | 1316 | 400 | 900 |
| Вышестеблиевское сельское поселение | 600 | 1200 | - |
| Голубицкое сельское поселение | 656 | 370 | 300 |
| Запорожское сельское поселение | 1050 | 1100 | - |
| Краснострельское сельское поселение | 633 | 600 | - |
| Курчанское сельское поселение | 936 | 660 | 250 |
| Новотаманское сельское поселение | 2064 | 1100 | 950 |
| Сенное сельское поселение | 578 | 590 | - |
| Старотитаровское сельское поселение | 1200 | 450 | 750 |
| Таманское сельское поселение | 1376 | 600 | 750 |
| Фонталовское сельское поселение | 688 | 550 | 130 |

В каждом поселении (за исключением Ахтанизовского) существуют библиотеки. Всего 25 единиц – 354,6 тысяч единиц хранения. В перспективе планируется модернизация существующих библиотечных помещений и наращивание их книжного фонда до нормативной потребности – 995 тысяч томов.

3.3.6. Объекты спорта

В структуру районного физкультурно-спортивного комплекса входят следующие спортивные сооружения: стадионы, спорткомплексы, футбольные поля, спортплощадки, спортивные и тренажёрные залы, тиры и др.

На территории г.Темрюк расположены спортивные объекты районного значения.

В сельских населённых пунктах основу сети физкультурно-спортивных сооружений образуют объекты спортивного назначения, расположенные на территории общеобразовательных  школ.

Схемой территориального планирования Темрюкского района планируется строительство в административных центрах поселений и подцентрах обслуживания местного значения физкультурно-спортивных сооружений различного плана для удовлетворения потребности проектного населения в объектах спортивного обслуживания.

В районном центре размещаются следующие типы комплексов:

- стадионы и комплексы спортивных сооружений (спортзалы, бассейны)

- детско-юношеские спортивные школы;

- парковые сооружения физической рекреации;

- открытые плоскостные сооружения;

- спортзалы.

Местные комплексы спортсооружений, приближенные к жилью, включают физкультурно-оздоровительные центры в составе: спортивные залы, бассейн, открытые плоскостные спортсооружения. Предлагаемое размещение – центры поселений, а также крупные населённые пункты.

Всего на территории района планируется организовать 15000 квадратных метров под спортивные залы и 5000 квадратных метров зеркала воды в бассейнах. Потребная площадь под размещение территорий плоскостных спортивных сооружений составит порядка 35,0 га.

Проектом также предлагается строительство детско-юношеской спортивной школы на 1200 мест в г. Темрюк.

В краткосрочной перспективе планируется выполнить реконструкцию центрального стадиона в г.Темрюке;  реконструкцию гребной базы в г. Темрюке; строительство плавательного бассейна, пропускной способностью до 60 чел./смену в пос.Правобережный (г.Темрюк).

Для удовлетворения потребности проектного населения в объектах спортивного обслуживания планируется реализация следующих инвестиционных проектов и площадок:

| № п/п | Наименование проекта | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство спортивного восстановительно-оздоровительного центра, ст. Голубицкая, северо-западная окраина (ИПр) | 7,9 |
| 2 | Многофункциональный спортивный комплекс, г. Темрюк, ул. Чернышевского (ИПл) | 2,9 |

Примечание: ИПр – инвестиционный проект,

ИПл – инвестиционная площадка.

3.3.7. Объекты туризма и рекреации

Прогноз численности временного населения

К расчетному сроку схемой территориального планирования в соответствии с ранее разработанными генеральными планами сельских и городского поселений предусмотрено дальнейшее освоение курортных территорий Темрюкского района посредством строительства современных специализированных средств размещения рекреантов (в том числе круглогодичного функционирования), гостиниц, мотелей, рекреационного жилья с размещением гостевых домов и мини-гостиниц и т.д.

Перспективная численность временного населения представлена на основании материалов ранее разработанных генеральных планов поселений Темрюкского района.

Прогноз численности рекреантов по муниципальным образованиям Темрюкского района

Таблица 32

| Наименование территории | Численность рекреантов на расчетный срок, чел. | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Организо-ванных | неорганизованных |
| Темрюкский муниципальный район, всего | 97550 | 53330 | 44220 |
| в том числе |  |  |  |
| Темрюкское городское поселение | - | - | - |
| Ахтанизовское сельское поселение | 13800 | 6500 | 7300 |
| Вышестеблиевское сельское поселение |  |  |  |
| Голубицкое сельское поселение | 18200 | 14100 | 4100 |
| Запорожское сельское поселение | 6950 | 830 | 6120 |
| Краснострельское сельское поселение | - | - | - |
| Курчанское сельское поселение | - | - | - |
| Новотаманское сельское поселение | 15000 | 10500 | 4500 |
| Сенное сельское поселение | 3400 | 3400 | 0 |
| Старотитаровское сельское поселение | - | - | - |
| Таманское сельское поселение | 22200 | 5000 | 17200 |
| Фонталовское сельское поселение | 18000 | 13000 | 5000 |

Количество краткосрочных (однодневных) рекреантов в перспективе может составить 30 тыс.человек в период максимального развертывания.

Перспективы развития

Для развития курортной отрасли и туризма в Темрюкском районе имеются все предпосылки. Курортно-рекреационный потенциал Таманского полуострова практически не ограничен, и не в полной мере востребован. На сегодняшний день стоит задача интенсивного развития Тамани, как курорта, тем более что курортная отрасль становится приоритетной как на уровне края, так и на уровне Российской Федерации.

Наличие уникальных красивейших ландшафтов природы, памятников культурно – исторического наследия, музеев, дегустационных залов, объектов охоты и рыболовства создает возможность круглогодичного привлечения туристов. В перспективе курортная сфера и туризм должны стать одним из магистральных направлений развития Темрюкского района.

Стратегической целью развития туристко-рекреационной сферы  Темрюкского района  является расширение объема предоставляемых услуг, повышение их качества за счет модернизации и реконструкции существующих предприятий отдыха, объектов курортного назначения, имеющих низкий уровень качества сервиса, а также нового строительства санаторно-курортных и туристских объектов.

В Стратегии инвестиционного развития муниципального образования Темрюкский район до 2020 года  поставлена задача создания на территории муниципального образования Темрюкский район высокодоходного курортно-туристического комплекса с ежегодным туристическим потоком не менее 2,5 млн. человек, способного предоставить широкий спектр туристических услуг и составить конкуренцию ведущим курортным городам края.

Для достижения поставленной цели в Темрюкском районе реализуется и планируется к реализации ряд инвестиционных проектов:

| № п/п | Наименование проекта | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная застройка набережной, г.Темрюк, (ИПр) | 20,5 |
| 2 | Коттеджная застройка с элементами курортной инфраструктуры, ст. Запорожская, (ИПр) | 11,22 |
| 3 | Санаторно-курортный комплекс, ст. Голубицкая, восточная окраина, (ИПр) | 2,2 |
| 4 | Строительство рекреационного комплекса, западная часть х. Белый, (ИПр) | 5,4 |
| 5 | Развлекательный комплекс "Шелковый путь", ст-ца Тамань, (ИПр) | 2,0 |
| 6 | Строительство Пансионата, ст. Голубицкая, (ИПр) | 2,3 |
| 7 | Коттеджная застройки с элементами курортной инфраструктуры, пос. Гаркуша, (ИПр) | 3,0 |
| 8 | Гостиница и организованная зона отдыха, ст. Голубицкая, ул. Курортная, (ИПр) | 1,52 |
| 9 | Строительство молодежного рекреационного центра "PortOle!", п. Кучугуры, (ИПр) | 168,35 |
| 10 | Центр экотуризма, ст. Голубицкая, (ИПл) | 0,5 |
| 11 | Детский развлекательный комплекс, ст. Голубицкая, ул. Советская, (ИПл) | 0,3384 |

Примечание: ИПр – инвестиционный проект,

ИПл – инвестиционная площадка.

Реализация туристско-рекреационного кластера «Молодёжный рекреационный центр международного класса «PortOle» означает строительство гостинично-развлекательного комплекса, увеличение номерного фонда в коллективных средствах размещения на 2500 номеров, создание развлекательной инфраструктуры.

В районе перспективно дальнейшее развитие таких направлений как агротуризм, этнотуризм, туризм экстремальных видов спорта, спортивное рыболовство, экскурсионный туризм и др.

Для привлечения туристов также необходимо создание современной инфраструктуры побережья, комплексное обеспечение территории Темрюкского района необходимыми объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, дальнейшее освоение и развитие туристических маршрутов. Важнейшей  задачей является подготовка специалистов по обслуживанию туристов в соответствии с международными стандартами обслуживания.

Карта СТП-1 планируемого размещения объектов на территории района

3.4 Развитие транспортной инфраструктуры

Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструктурно обустроенных субъектов Южного федерального округа. Экономика края базируется на благоприятных природно-климатических условиях. Ее основу составляет развитое машиностроение и многоотраслевое сельское хозяйство. Темрюкский район расположен в западной части Краснодарского края и имеет разветвленную сеть автомобильных дорог, состояние которых положительно оценивается в России. Пассажирские и туристические автомобильные маршруты, в том числе и международные, связывают Таманский полуостров с Сочи, Краснодаром, Москвой. Грузовые коммерческие автомобильные перевозки устойчиво обеспечивают доставку грузов между Темрюком, Краснодаром и Москвой, и многими другими городами.

Железнодорожные линии района обеспечивают связь с сетью Северокавказской железной дороги. Развитие портов района ведет к необходимости развития железнодорожного транспорта. Кроме развития железнодорожной станции Темрюк намечена реконструкция станции Красная Стрела и электрификация участка Красная Стрела – Темрюк. В связи со строительством сухогрузного комплекса порта Тамань ведется проектирование новой грузовой ветки.

Основой транспортной инфраструктуры района остаются морские торговые порты международного класса Темрюк, Кавказ и Тамань. Благоприятный инвестиционный климат для дальнейшего развития портовой деятельности составляют такие показатели: незамерзающие акватории портов, удобная транспортная схема, возможность перевалки любых грузов, неограниченные возможности для создания перегрузочных терминалов.

Но транспортный комплекс Тамани – это не только портовое хозяйство. Его универсальность также подчеркивают близость двух аэропортов в районе Анапы (45 км) и Краснодара (140 км). Одни из лучших в России автомобильные дороги, наличие железнодорожной составляющей, безгорные участки местности, вследствие чего отсутствуют ограничения по габариту транспортируемых грузов, - все это с учетом выгодного географического положения позволяет использовать транспортный комплекс района в самых крупных грузопотоках.

3.4.1 Автомобильный транспорт

В качестве стратегического направления развития автомобильных дорог Темрюкского района  приняты:

- формирование сети автомобильных дорог со строительством новых обходных и подъездных дорог для реализации устойчивых внутри - и межрегиональных транспортных связей с краевым центром и сопредельными субъектами Российской Федерации;

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования с учетом увеличения интенсивности движения и грузонапряженности;

- модернизация существующей сети автомобильных дорог, приведение их технического уровня в соответствии с объемами грузовых и пассажирских перевозок и размерами интенсивности движения;

- повышение качества эксплуатации дорог, уровня их обустройства, безопасности и экономичности перевозок;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий и отрицательного воздействия на окружающую среду за счет улучшения дорожных условий;

Целью работы является определение рациональной сети автомобильных дорог Темрюкского района.

На объем и направление транспортных потоков по автомобильным дорогам рассматриваемой территории в большей степени оказывает влияние динамично развивающаяся портовая зона.

Транспортно-экономические связи портовых комплексов, рекреации и виноделия Таманского полуострова столь обширны, что охватывают территории, как непосредственно граничащих с Темрюкским районом, так и более отдаленных экономических районов.

Автомобильная транспортная сеть района, тяготения и

перспективы ее развития

Транспортные системы Темрюкского района и Краснодарского края связаны в единое целое системой водных коммуникаций, сетью железных и автомобильных дорог.

Территория района обладает необходимыми условиями для развития транспортно-технологической деятельности:

- береговая линия Азовского и Черного морей имеет протяжение 240 км, здесь расположены порты Темрюк и Кавказ, суммарная перевалка грузов в 2011 г. которых составила почти 12 млн.т; оба порта оснащены железнодорожными подходами, кроме морских судов обслуживают суда «река-море»;

- имеется вход во внутреннюю судоходную систему края р. Кубань;

- железнодорожные коммуникации общего пользования имеют выходы на магистральную железнодорожную сеть края;

- имеет разветвленную сеть автомобильных дорог общего пользования.

Протяженность местных дорог в районе, включая грунтовые, составляет 759,95 км, в том числе 68 км. федеральных дорог и 237,55 км. - региональных дорог.

В целом по району плотность автомобильных дорог общего пользования составила 121,4 км на 1000 кв.км. Этот показатель в 1,3 раза выше, чем в среднем по Южному федеральному округу, и в 1,1 раза выше аналогичного показателя по Краснодарскому краю.

В Темрюкском районе на дороги II категории приходится 42% протяженности дорог общего пользования; III – IY категории – 58%.

Основой сети дорог общего пользования района является федеральная дорога Новороссийск – Керченский пролив (на Симферополь), которая имеет обширный район тяготения, обслуживая транспортные связи Новороссийска, Анапы с ближним и дальним зарубежьем, регионами России, а также внутрирайонные и пригородные перевозки, что определяет значительные размеры интенсивности движения на всем протяжении.

Федеральная дорога Новороссийск – Керченский пролив на всем протяжении имеет капитальный тип дорожной одежды и по своим техническим параметрам соответствует II категории. Размеры транспортных потоков в районе тяготения составляют 4400 авт./сутки на подходах к населенным пунктам, на остальном протяжении интенсивность движения колеблется в пределах 2300 – 3500 авт./сутки.

Для региональных дорог Темрюкского района, обеспечивающих выход населенных пунктов на опорную сеть дорог Краснодарского края, характерны более низкие технические параметры (в основном III – IY категории), интенсивность движения на них колеблется в пределах от 1580 до 4200авт./сутки. Наиболее высокие значения интенсивности движения отмечаются на подходах к населенным пунктам, непосредственно здесь отмечается несоответствие технических параметров дорог и интенсивности движения транспортных потоков.

В настоящее время около 20% автомобильных дорог в пределах Темрюкского района проходит через многочисленные населенные пункты, в том числе через г. Темрюк, ст. Тамань, ст. Вышестеблиевскую, пос. Сенной и другие. Наиболее неблагоприятная обстановка для пропуска транзитного движения наблюдается в населенных пунктах Тамань, Вышестеблиевская, Сенной.

На региональных автомобильных дорогах общего пользования Темрюкского района имеется  10 мостов общей протяженностью 1098м.

Многие мосты и путепроводы имеют габарит проезда, не соответствующий действующим нормативам, около половины протяженности мостов имеют заниженный габарит проезжей части.

Серьезной проблемой в районе тяготения являются пересечения автомобильных дорог между собой и с железнодорожными путями, так как все они выполнены в одном уровне.

Наибольшая нагрузка на автомобильную сет Темрюкского района будет наблюдаться в зоне влияния развивающегося порта Тамань и транспортного перехода.

Предпосылки развития исследуемой транспортной сети будут определяться с учетом следующих факторов:

- потребность динамично развивающегося морского порта Тамань и его инфраструктуры, вновь создаваемые рабочие места определят дополнительную нагрузку на автомобильный транспорт;

- вновь создаваемые и развивающиеся рекреационные зоны в ст. Тамани, пос. Сенном и пос. Приморском увеличат нагрузку в основном на пассажирский транспорт.

Методом экспертных оценок, в соответствии с разработками проекта-аналога Новороссийский транспортный узел и объемами грузовых и пассажирских перевозок привлеченное движение на въездной сети дорог составит 1850 авт./сут., из них – грузовых – 450 авт./сут., легковых – 1200 авт./сут., автобусов – 200 авт./сут.

Развитие автомобильных дорог Темрюкского района

Формирование общего перечня объектов строительства и реконструкции въездных автомобильных дорог производилось на основе оценки существующей транспортно-эксплуатационного состояния и уровня загрузки дорожной сети, определения необходимых технических параметров на основе прогнозирования грузо - и пассажиропотоков и их интенсивности движения.

Проведенный анализ показал, что к наиболее актуальным проблемам дорожной сети исследуемой зоны относятся следующие:

- технические параметры и уровень инженерного оснащения въездных дорог не  соответствует размерам транспортных потоков, что приводит к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых» нагрузок;

- отсутствуют обходные дороги для вывода транзитного транспорта из ст. Тамань и п. Сенной, что отрицательно сказывается на условиях безопасности, создает значительные социальные и экономические проблемы, снижает привлекательность автомобильных маршрутов для транзитных перевозок;

- пересечение с железнодорожными путями выполнены в одном уровне;

*дорожная одежда не соответствует современным нагрузкам и требует усиления.

С целью приведения пропускной способности въездных магистралей в соответствие с размерами существующих и ожидаемых на перспективу транспортных потоков и обеспечения нормальных условий движения транспорта потребуется повышение параметров существующих дорог за счет проведения реконструкции и строительства новых обходных дорог, дублирующих существующие направления.

Основные проектные решения по автомобильным дорогам

Федеральные дороги

### Участок федеральной автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керченский пролив

С целью исполнения «Федеральной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» утвержденной Министерством экономического развития РФ от 09.01.2014 г., Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. №848 и Федерального закона от 02.12.2013 г. №349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» намечено строительство подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керченский пролив к г. Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0 – км 42, Краснодарский край».

В настоящее время начата реализация данного проекта строительства федеральной автомобильной автодороги от М-25 к транспортному переходу через Керченский пролив и далее – по переходу и территории республики Крым, а также до сухогрузного порта на территории Таманского полуострова, параметры участка соответствуют нормативам дорог I категории.

С целью исполнения «Федеральной адресной инвестиционной программы на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» утвержденной Министерством экономического развития РФ от 09.01.2014 г., Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 г. №848 и Федерального закона от 02.12.2013 г. №349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» разработан и утвержден проект планировки размещения объекта «Реконструкция участков автомобильной дороги Новороссийск – Керченский пролив (на Симферополь). Строительство подъезда от автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керченский пролив к г. Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0 – км 42, Краснодарский край».

Проектируемая трасса дороги ПК 0+00 берет свое начало в районе км 100+00 от существующей автомобильной дороги М-25 «Новороссийск - Керченский пролив» и заканчивается на ПК 400+28,10 в районе косы Тузла на стыке с проектируемым мостовым переходом через Керченский пролив.

Трасса дороги проложена в условиях плотного расположения памятников археологического наследия, полодоносных виноградников, изрезанного рельефа и наличия пересекаемых инженерных коммуникаций с максимально возможным рациональным использованием данных факторов местности.

Протяжение трассы дороги составляет 40,03 км. Трасса дороги имеет 37 углов поворота с минимальным радиусом кривой в плане 800 м.

Для определения перспективной интенсивности движения на проектируемом участке автомобильной дороги, были проведены контрольные замеры существующей интенсивности движения в различных основных узлах существующей сети дорог Таманского полуострова в рамках выполнения инженерно-экономических изысканий, а также на основании исходных данных по перспективным грузопотокам, основанных на материалах проекта «Расчет грузопотоков» и «Расчет и оценка экономической эффективности» по объекту: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» ФГУП «РОСМОРПОРТ».

Так полученные значения перспективной интенсивности движения на 2034 г. в обоих направлениях составляют порядка 22000 привед. авт./сут.

Согласно расчетной интенсивности движения на 20-летнюю перспективу в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* проектируемый участок отнесен к автомобильной дороге 1-б категории, с четырьмя полосами движения.

Трасса автомобильной дороги запроектирована согласно требованиям СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги, с параметрами 1-б категории.

Помимо линейной части проектируемого участка дороги в состав работ входит проектирование 5-ти транспортных развязок в разных уровнях, для бесперебойного пропуска автотранспорта на пересечениях проектируемой дорогой существующих автомобильных дорог и обеспечением подъезда к сухогрузному району морского порта Тамань.

Развязка 1, ПК 6+48,44 - на отмыкании проектируемого участка автодороги от существующей автомобильной дороги. Данная транспортная развязка предусматривает изменение направления основного хода автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керченский пролив (порт Кавказ) на направление Новороссийск – Керченский пролив (г. Керчь), с устройством транзитного основного 4-х полосного движения с разделительной полосой. Примыкание к существующей автомобильной дороге производится через съезды транспортной развязки. Данная развязка представляет собой модернизированную развязку по типу «Труба», где основное направление транспортного потока получает скоростное, удобное и безопасное движение, с высокой пропускной способностью и проектной расчетной скоростью движения.

Развязка 2 - ПК 66+38,5 - устройство транспортной развязки, где основной ход проектируемого участка автомобильной дороги пересекает территориальную автодорогу Сенной – Вышестеблиевская, вследствие чего в составе пересечения устраивается путепровод, для обеспечения сброса движения с основного хода выполняются съезды с устройством переходно-скоростных полос.

Переходно-скоростные полосы устраиваются как на основном ходу, так и на второстепенной дороге, включая островок накопления для осуществления левого поворота.

Развязка 3- ПК 289+23,4 - устройство транспортной развязки, где основной ход трассы проектируемой автомобильной дороги пересекает существующую автомобильную дорогу Тамань – Веселовка.

Транспортная развязка представляет собой пересечения основного хода с существующей автодорогой посредством путепровода и устройством двух двухполосных съездов, разнесенных по обе стороны от существующей дороги и устройством переходно-скоростных полос.

Развязка 4 - ПК 389+23,69 - устройство транспортной развязки в разных уровнях, которая обеспечивает подключение проектируемого сухогрузного района морского порта Тамань к основному ходу проектируемой дороги. На данном участке проектируемая автомобильная дорога также пересекает сеть существующих автомобильных дорог регионального и местного значения, связывающих станицу Тамань с сельскохозяйственными полями и Рыбколхозом.

Развязка выполнена по типу «Труба» с дополнительными съездами для возможности автомобильного сообщения разобщенных после строительства основного хода проектируемой автомобильной дороги территорий. Развязка имеет три правоповоротных съезда, три левоповоротных съезда и три путепровода, два из которых устраиваются на криволинейных в плане участках съездов. Все съезды транспортной развязки предусмотрены с устройством переходно-скоростных полос.

Сложность данного пересечения обусловлена близостью расположения проектируемой железной дороги, проходящей в глубокой выемке, устройством единого искусственного сооружения, пересекающего проектируемые автомобильную и железную дороги, а также необходимостью обеспечения автомобильного сообщения прилегающих территорий.

Развязка 5- ПК 337+51,3 -  устройство транспортной развязки, где основной ход проектируемого участка автомобильной дороги пересекает территориальную автодорогу Тамань – Волна, вследствие чего в составе пересечения устраивается путепровод и для обеспечения сброса движения с основного хода выполняются съезды, с устройством переходно-скоростных полос.

Переходно-скоростные полосы устраиваются как на основном ходу, так и на второстепенной дороге, включая островок накопления для осуществления левого поворота.

Предусматривается устройство 7-ми сооружений для связи разобщенных территорий.

Также в работы по реализации данного объекта включены мероприятия по переустройству или защите следующих коммуникаций: кабели связи ОАО «Ростелеком», ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 35 кВ, газопроводы, водопровод.

Для сохранения водного режима местности предусмотрено устройство водопропускных труб (на участке основного хода и под съездами транспортных развязок).

Основные проектные решения по реконструкции региональных автомобильных дорог

Согласно перечню объектов капитального строительства, намеченному к реализации согласно утвержденной схеме территориального планирования Краснодарского края, на территории Темрюкского района намечено:

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемых к реконструкции

| № | Наименование планируемых мероприятий | Сроки реализации, годы | Основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 (560) | г. Темрюк – г.Краснодар – г.Кропоткин – граница Ставропольского края | 2014-2031 | 33,388 км | Темрюкский район |
| 4 (561) | Андреева гора – ст-ца Варениковская – г.Анапа | 2014-2031 | 7,794 км | Темрюкский район |
| 5 (562) | г.Темрюк – ст-ца Фонталовская | 2014-2031 | 29,165 км | Темрюкский район |
| 6(563) | хут.Белый – г.Темрюк | 2014-2031 | 12,687 км | Темрюкский район |
| 7 (564) | пос.Пересыпь – пос.Соленый | 2014-2031 | 13,250 км | Темрюкский район |
| 8 (565) | п.Стрелка - ст-ца Старотитаровская - п.Прогресс | 2014-2031 | 43,194 км | Темрюкский район |
| 9 (566) | п.Сенной -ст-ца Тамань | 2014-2031 | 25,472 км | Темрюкский район |
| 10 (567) | п.Сенной - ст-ца Вышестеблиевская | 2014-2031 | 9,925 км | Темрюкский район |
| 11 (568) | ст-ца Тамань - п.Веселовка | 2014-2031 | 19,414 км | Темрюкский район |
| 12 (569) | г.Темрюк - п.Южный Склон | 2014-2031 | 10,145 км | Темрюкский район |
| 13 (570) | ст-ца Фонталовская - п.Кучугуры | 2014-2031 | 5,355 км | Темрюкский район |
| 14 (571) | ст-ца Фонталовская - п.Волна Революции | 2014-2031 | 5,040 км | Темрюкский район |
| 15 (572) | ст-ца Запорожская - п.Гаркуша | 2014-2031 | 8,120 км | Темрюкский район |
| 16 (573) | Подъезд к паромной переправе через реку Кубань | 2014-2031 | 4,190 км | Темрюкский район |
| 17 (574) | Ст-ца Запорожская – пос.Береговой | 2014-2031 | 3,557 км | Темрюкский район |
| 18 (575) | Пос.Ильич – пос.Приазовский | 2014-2031 | 6,858 км | Темрюкский район |

Помимо вышеперечисленных объектов администрацией муниципального образования Темрюкский район планируется к реализации ряд инвестиционных проектов и инвестиционных площадок автотранспортной инфраструктуры:

| № п/п | Наименование проекта | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство торгового центра и автовокзального комплекса, г. Темрюк, ул. Анджиевского, (ИПр) | 3,5 |
| 2 | Придорожный комплекс для обслуживания большегрузного автотранспорта с сельскохозяйственной ярмаркой, западная часть, х.Белый, (ИПр) | 1,5907 |
| 3 | Строительство автозаправочной станции, г.Темрюк, западная промзона, (ИПр) | 0,5 |
| 4 | Строительство логистического центра, г.Темрюк, южный обход, (ИПр) | 7,4 |
| 5 | Строительство многотопливной АЗС, СТО, автомойки, ст. Фонталовская, (ИПр) | 0,64 |
| 6 | Строительство пункта сервисного обслуживания автотранспорта (до 5 постов), г. Темрюк, ул. Обороны, (ИПр) | 0,5986 |
| 7 | Строительство многотопливной АЗС с комплексом придорожного сервиса, ст. Тамань, (ИПр) | 1,851 |

Примечание: ИПр – инвестиционный проект,

ИПл – инвестиционная площадка.

3.4.2 Железнодорожный транспорт

Общие положения

Существующие пропускные способности железнодорожных линий к портам Азовско-Черноморского бассейна не обеспечивают выполнение перспективных объемов грузопотоков уже на ближайшие годы. Такое положение сложилось в результате отставания пропускных способностей международного транспортного коридора от роста грузопотока, т. к. указанные порты играли вспомогательную роль и использовались преимущественно для приема импортных грузов и передачи их на железную дорогу.

В последние годы объем экспортно-импортных перевозок через порты Южного региона увеличился. На ближайшую перспективу предусматривается значительное увеличение объемов внешней торговли через порты Кавказ, Темрюк, Новороссийск, строящийся новый порт Тамань на Таманском полуострове. Так за период 2004 – 2006 годы наблюдался прирост объемов на 6 – 8 млн. т;  2006 – 2010 годы на 7 – 9 млн. т и прогнозируется увеличение грузооборота в направлении портов Таманского полуострова в  2010 – 2015 годы на 16,5 млн. т.

«Узкими местами» для транспортной системы Юга России являются однопутные участки на подходах к портам. Строительство нового порта на мысе Тамань (в т.ч. Сухогрузный район порта Тамань) повысит возможности портовых терминалов по перевалке грузов, что в то же время еще более усложнит ситуацию по подводу поездов к портам Таманского полуострова.

В этой ситуации, как показал анализ, наибольшие проблемы связаны с недостатком пропускных способностей на однопутных участках: Краснодар-Крымская, Тимашевская - Крымская, разъезд 9 км – Кавказ.

На территории Темрюкского района расположены следующие железнодорожные станции, обслуживаемые Северо-Кавказской железной дорогой:

Промежуточные станции:

- Красная Стрела;

- Старотитаровка;

- Вышестеблиевская;

- Тамань;

- Фанталовская;

Портовые станции

- Порт Темрюк;

- Кавказ.

На территории Таманского полуострова расположена входная станция обслуживающая мощности порта Тамань (ОАО «Тольяттиазот», ЗАО «Таманьнефтегаз», ООО «Пищевые ингредиенты») – Волна.

Согласно утвержденным материалам Схемы территориального планирования Краснодарского края в ближайшие годы в Темрюкском районе планируется строительство объектов железнодорожного транспорта федерального значения:

- В рамках комплексной реконструкции участка «разъезд 9 км.–Юровский-Темрюк-Кавказ» :

- реконструкция станции «Вышестеблиевская»,

- реконструкция автоблокировки на участке Юровский–Кавказ (перегон Юровский–Вышестеблиевская), станица Вышестеблиевская;

- реконструкция станции «Фонталовская»,

- реконструкция станции «Красная Стрела»;

- реконструкция станции «Кавказ»;

- расширение перегона «Красная Стрела–Старотитаровка» со строительством главного пути;

- расширение перегона «Юровский – Красная Стрела» со строи-тельством второго пути.

- В рамках реконструкции вокзального комплекса пригородных пассажирских перевозок:

- Строительство железнодорожной станции «Железный Рог» для перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов,

- Строительство железнодорожного парка «Промышленный» для обеспечения повышения пропускной способности до 19,9 млн. тонн в гол перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов,

- Строительство железнодорожных парков станции «Панагия» и второго подъездного железнодорожного пути от ст. Вышестеблиевская для перегрузочного комплекса навалочных грузов.

В части размещения объектов железнодорожного транспорта в Схеме отображены планируемые первый и второй главные пути железнодорожного подхода к Транспортному переходу через Керченский пролив.

Основная задача проектируемой железной дороги:

- Обеспечить железнодорожный подход со стороны Таманского полуострова к транспортному переходу через Керченский пролив;

- Соединить внутреннюю сеть портовых железнодорожных путей сухогрузного района морского порта Тамань с Северо-Кавказской железной дорогой.

Проектируемые железнодорожные подходы примкнут к существующей сети железных дорог, к станции Вышестеблиевская, располагаемой на участке Крымск — Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Далее проектируемые подходы идут вдоль существующей железной дороги с правой стороны по ходу увеличения пикетажа. Далее, пересекает в разных уровнях (с устройством путепроводной развязки) автомобильную дорогу, проходящую от поселка Сенной до станицы Вышестеблиевская. Далее идет на запад параллельно железнодорожным путям необщего пользования, принадлежащим ЗАО "Таманьнефтегаз" и ЗАО "Корпорация Тольяттиазот" с северной стороны. На 22 км на новой линии железной дороге организован обгонный пункт. Начиная с 25 км. железная дорога приближается к станице Тамань и огибает её с южной стороны, при этом пересекает в разных уровнях автомобильную дорогу Тамань – Веселовка (с устройством путепроводной развязки), затем посредством кривой заходит в седловину и спускается к транспортному переходу через Керченский пролив.

Для обеспечения подхода к мостовому переходу через Керченский пролив и обслуживания железнодорожным транспортом сухогрузного порта Тамань предусматривается:

- строительство раздельного пункта на участке Вышестеблиевская - Портовая в районе 22 км (обгонный пункт 22 км);

- строительство новой станции Тамань-Пассажирская для выхода на мостовой переход через Керченский пролив

- строительство новой станции Портовая для обслуживания сухогрузного района морского порта Тамань.

Обгонный пункт 22 км

Исходя из условий обеспечения потребности грузовых перевозок проектом строительства железнодорожных подходов к Транспортному переходу через Керченский пролив намечено открытие обгонного пункта 22 км.

Путевое развитие обгонного пункта состоит из двух приемо-отправочных путей. Для предотвращения ухода подвижного состава на маршруты следования поездов предусмотрены предохранительные тупики полезной длиной 50 м и сбрасывающие стрелки.

Обгонный пункт запроектирован с поперечным расположением приемо-отправочных путей.

Станция Тамань-Пассажирская

Станция Тамань-Пассажирская предназначена для:

- смены вида тяги у грузовых и пассажирских поездов, следующих в сторону Крымского полуострова и обратно.

- отстоя, ремонта и экипировки поездных локомотивов;

- обслуживания, посадки и высадки пассажиров.

Количество путей в пассажирском парке станции Тамань-Пассажирская – 6, в транзитном парке – 5.

Станция Портовая

Станция Портовая предназначена для:

- приема грузовых поездов, следующих со станции Вышестеблиевская в порт и для отправления поездов из порта на станцию Вышестеблиевская;

- проведения технического и коммерческого осмотра составов;

- накопления и формирования составов по родам груза и фронтам подачи в порту;

- подборки вагонов по фронтам выгрузки, отстоя вагонов, объединения подач вагонов после выгрузки (погрузки) в составы;

- отстоя, ремонта и экипировки поездных и маневровых локомотивов;

- ремонта неисправных в техническом отношении вагонов.

Количество путей на станции Портовая:

- в парке приёма в направлении порта – 10;

- число путей надвига на горке в порт – 2;

- число путей роспуска на горке в порт – 2.

- в сортировочно-отправочном парке в направлении порта – 26;

- в парке отправления маршрутов из порта – 5;

- в предгорочном парке приёма из порта – 6;

- число путей надвига на горке из порта – 1;

- число путей роспуска на горке из порта – 1.

- в сортировочном-отправочном парке из порта – 16.

Шумозащитные экраны

Для снижения акустического воздействия от проектируемой железной дороги вблизи населенных пунктов проектом рекомендованы к установке шумозащитные сооружения. Длина установки шумозащитных экранов составляет 5200 м.

Планируемые объекты железнодорожного транспорта регионального значения:

Строительство железнодорожного пути необщего пользования в Таманском сельском поселении Темрюкского района.

3.4.3. Морские порты

Географическое положение и климат предопределили виды экономической деятельности Темрюкского района, которые получили свое развитие на его территории.

На землях Темрюкского района расположены три порта: Кавказ, Темрюк и Тамань. С учетом истории возникновения и назначения портов они имеют разную перспективу развития.

Порт Темрюк начал свою работу в 1908 году и расположен в устье впадения реки Кубань в Азовское море. По причине высокой заносимости судоходного канала  имеет ограничения по дейдвету используемых судов. Имеет незначительные перспективы развития:

- технологические ограничения  - максимальная осадка судов по входному каналу до 4,8 м;

- территориальные ограничения – ограничен со всех сторон застроенными территориями и морем.

Порт Кавказ, построен в 1953 году, основное назначение – обслуживание Керченской переправы.  Расположен на косе Чушка. С распадом СССР привел к утере Россией портов Керчь и Ильичевск, поэтому порт получил более динамичное развитие как терминал по перевалке колесной техники и накатных грузов. Имеет территориальные ограничения для дальнейшего развития – с трех сторон омывается водами Керченского пролива и Таманского залива.

Расположение на косе Чушка, также ограничивает развитие порта с точки зрения подходных путей железнодорожного и автомобильного транспорта.

Порт Тамань, самый молодой из всех портов на Таманском полуострове. Приказом Минтранса Российской Федерации от 23.09.2009 г. № 169 порт открыт для оказания услуг. Имеет значительные территориальные ресурсы для развития.

Документом, обозначившим перспективу развития портов, выступила «Концепция развития портов Краснодарского края», выполненная институтом «СоюморНИИпроект» в 1998 г., в соответствии с поручением Правительства РФ и Министерства  транспорта РФ (протокол №17 от 25.09.1997 г.).

Концепция разработана на период до 2020 года и включает в себя развитие существующих портов Темрюк (для генеральных и навалочных грузов) и Кавказ (для наливных и генеральных грузов) с увеличением их годового грузооборота до 8,50 млн. т. (Темрюк -4,50 млн.т. и Кавказ -4,00 млн. т.). А также, строительство нового порта у мыса Железный Рог на Черном море для перевалки наливных грузов с годовым грузооборотом 11,50 млн.т. (в том числе нефтепродукты – 8,00 млн. т.,  аммиак - 2.5 млн. т., сжиженные газы -1 млн. т.). Итого мощности по трем создаваемым портам на Таманском полуострове до 2020 года предполагалось довести до 20,0 млн. т. в год.

В 2007 г. ООО ПФ «Промтерпроект» разработал «Генеральный план южной части Таманского полуострова с проектом планировки промышленного района морского порта «Железный Рог» (Тамань), который был утвержден постановлением главы администрации Краснодарского края от 23.11.2007 г. №1085   «Проект планировки территории южной части Таманского полуострова для размещения объектов капитального строительства регионального значения».

Общий грузооборот порта на полное развитие составляет 94,61 млн. т/год.

В 2008 г. ОАО «ИТРКК» при участии ОАО «Гипрогор» ООО ПФ «Промтерпроект» при участии еще более 30 ведущих проектных институтов страны разработали «Схему территориального планирования Краснодарского края», которая была утверждена Министерством территориального развития РФ и постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 10.05.2011 г. №438. Раздел «Морские порты» был выполнен ООО «НОВОМОРНИИПРОЕКТ». По прогнозу общий грузооборот до 2025 года по трем портам Таманского полуострова составил 128 млн. т/год.

По состоянию на 2010 г. объемы перевалки в порту Кавказ более чем в два раза превышают прогнозные показатели 2020 г. В некоторых случаях (порт Тамань) фактические объемы перевалки отстают от прогнозных показателей. Такое положение дел обусловлено рядом причин: организация нового порта, в случае порта Тамань, и вытекающие из этого проблемы с отводом и переводом земель, освоением новой территории, ошибки с взаимной увязкой соседних терминалов, отсутствие внимания со стороны  государственных органов к процессам, протекающим на территории строящегося объекта. Порт Кавказ получил более динамичное развитие за счет внимания федеральных структур и меньших ограничений, связанных с земельными вопросами.

#### Согласно утвержденным материалам Схемы территориального планирования Краснодарского края в ближайшие годы в Темрюкском районе планируется размещение объекты водного транспорта регионального и федерального значения:

#### Строительство сухогрузного района порта Тамань;

#### Строительство перегрузочного комплекса порта Тамань (перевалка нефти, нефтепродуктов и СУГ);

#### Строительство зернового терминала порта Тамань;

#### Строительство перегрузочного комплекса по перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (объём 10,5 млн. тонн в год, с возможностью увеличения пропускной способности до 19,9 млн. тонн в год);

#### Строительство перегрузочного комплекса по перевалке навалочных грузов (объём 30 млн. тонн в год);

#### Строительство зернового терминала (объём 14,5 млн. тонн в год);

#### Строительство универсального перегрузочного комплекса (объёмом 20 млн. тонн в год);

#### Строительство морского универсального перегрузочного комплекса в западном районе порта Темрюк;

#### Строительство морского универсального перегрузочного комплекса в западном районе порта Темрюк.

# Порт Темрюк

Морской порт Темрюк открыт для захода судов круглый год.

Ближайшая железнодорожная станция - Темрюк, соединена железнодорожной веткой (14 км) с линией Крымская - Кавказ.

Железнодорожная станция Темрюк располагается в непосредственной близости от порта. Причалы порта оборудованы железнодорожными подъездными путями.

Автомобильная дорога связывает все участки порта. Расстояние от порта до города Темрюк 4 км.

Ближайший аэропорт: Краснодар - 193 км.

#### Основные технические характеристики морского порта:

Площадь территории морского порта, га:                                    229,20

Площадь акватории морского порта, км2                                     2,95

Длина причального фронта морского порта (п.м.):                    1394,7

Мощность, млн. т                                                                            5,70

Количество причалов, шт.                                                              10

Максимальные габариты судов, заходящих в порт

(осадка, длина, ширина) в метрах                           4,80; 130; 14,5

Период навигации в морском порту, дней                          365

На территории порта Темрюк предусматривается реализация четырех инвестиционных проектов. Перечень инвестиционных проектов и их краткая характеристика представлены в таблице 23.

# Перечень инвестиционных проектов порта Темрюк

Таблица 23

| № п/п | Название инвестиционного проекта | Наименование инвестора | Прогнози-руемый грузооборот (млн.т/год) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительство комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов в порту Темрюк | ООО «Мактрен-Нафта» | 0,694 | 2014-2014 |
|  | строительству МПК ООО «КГС-МОЛ» в порту Темрюк. | ЗАО "Кубаньгрузсервис" | 0,300. | 2012-2015 |
|  | строительство перегрузочного комплекса в порту Темрюк | ООО «Росмортранс Темрюк» | 1 | 2011-2018 |
|  | Строительство автомобильного терминала Ро-Ро в порту Темрюк | ООО «Темрюкский автомобильный терминал» (ранее ООО «РольфЛоджистик» | 0,300 автомобилей в год. | 2015-2021 |

#### Согласно утвержденным материалам Схемы территориального планирования Краснодарского края в ближайшие годы в порту Темрюк Темрюкского района планируется размещение объекты водного транспорта регионального и федерального значения:

#### 1.Строительство морского универсального перегрузочного комплекса в западном районе порта Темрюк;

#### 2.Строительство морского универсального перегрузочного комплекса в западном районе порта Темрюк.

# Порт Кавказ

Морской порт Кавказ расположен в Темрюкском районе Краснодарского края на косе Чушка, омываемой с одной стороны водами Керченского пролива, с другой - Динского залива Черного моря. Акватория порта ограждена двумя волнозащитными молами (берегоукрепительными сооружениями).

Для погрузочно-разгрузочных работ используется часть южного берегоукрепительного сооружения.

Морской порт Кавказ открыт для захода судов круглый год.

Ближайшая железнодорожная станция - Кавказ.

Ближайший аэропорт - Анапа.

Общий грузооборот Порта в 2011 году составил более 8 млн. тонн.

В Порту функционируют 5 международных паромных линий между морским портом Кавказ и портами Крым (Украина), Поти (Грузия), Варна (Болгария). В январе 2011 года железнодорожным паромом «СМАТ» выполнен пробный рейс в порт Самсун (Турция), начат прием судов Ро-Ро с цитрусовыми из Турции.

Система управления движением судов получила статус региональной СУДС. Завершаются работы по интеграции СУДС морских портов Темрюк, Кавказ и Тамань в единую систему.

Начаты работы по строительству Северо-Восточного грузового района порта (ООО «Таманский паромный терминал»).

Проектируемые комплексы: ООО «Азовская транспортная компания» (мощностью 2,4 млн.т./ год), зерновой терминал ЗАО «Лада-Геленджик-транс», открытие железнодорожной паромной переправы порт Кавказ–Самсун (Турция).

На территории порта Кавказ предполагается реализация двух инвестиционных проектов. Краткая характеристика проектов представлена в таблице 24.

# Перечень инвестиционных проектов порта Кавказ

Таблица 24

| № п/п | Название инвестиционного проекта | Наименование инвестора | Прогнозируемый грузооборот (млн.т/год) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство перегрузочного комплекса генеральных грузов открытого и крытого хранения в порту Кавказ | ЗАО "Лада-Геленджик-Транс" | 0,700. | 2006-2029 |
|  | Строительство Северо-восточного грузового района морского порта Кавказ | ООО «Таманский паромный терминал» | 2 накатных грузов | 2010-2022 |

Порт Тамань

# Морской порт Тамань расположен в южной части Таманского сельского поселения на берегу Черного моря.

# В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 22 июня 2004 года №609 «О разработке генерального плана южной части Таманского полуострова с проектом планировки промышленного района морского порта «Железный Рог» в 2007 году ООО ПФ «Промтерпроект» разработан проект «Генеральный план южной части Таманского полуострова с проектом планировки промышленного района морского порта «Железный Рог» (Тамань).

# В настоящее время в порту Тамань осуществляют деятельность три оператора:

ОАО «Тольяттиазот»;

ЗАО «Таманьнефтегаз»;

ООО «Пищевые ингредиенты».

В порту осуществляется перевалка аммиака и других экономически важных грузов - наливных, навалочных, зерновых и генеральных. Дальнейшее развитие комплекса отвечает национальным интересам России и позволяет упрочить позиции страны на мировом рынке.

Морской порт Тамань имеет утвержденные границы согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 г. №2165-р, которые имеют 3 участка территории морского порта Тамань, а так же границу акватории морского порта Тамань.

Перспективное развитие порта Тамань до 2020 года, как и в целом, развитие южных портов России в Черноморско-Азовском бассейне, тесно связано с комплексом градостроительных, социально-экономических, экологических проблем и промышленно-транспортной инфраструктурой прилегающих территорий и экономических районов тяготения. Поэтому в стратегии развития порта важным является вопрос о взаимном согласовании этих проблем. Повышение конкурентоспособности транспортных услуг в порту Тамань является необходимым условием реализации планов его перспективного развития.

Стратегия развития порта Тамань предусматривает расширение экономических районов тяготения грузопотоков путем выбора оптимальных транспортных схем доставки грузов и предоставления конкурентоспособных транспортных услуг, обеспечивающих клиентуре минимальные транспортные издержки в экспортно-импортных операциях при приемлемом уровне сервиса, сроках доставки и сохранности грузов.

В соответствие с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2001 г. №848 (в редакции постановления Правительства РФ от 20 мая 2008 г. №377), подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг», было предусмотрено мероприятие «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», включающее проектирование и  строительство новых портовых перегрузочно-технологических комплексов  (терминалов) универсального назначения для перегрузки угля и контейнеров, гидротехнических сооружений, автомобильного и железнодорожного паромного комплексов, транспортно-логистических мощностей и инфраструктуры железных и автомобильных дорог и подходов.

Наращивание производственных мощностей морского порта «Тамань» ведет к необходимости развития железнодорожного транспорта. Главным в  формировании грузовой базы порта Тамань является восточное направление, связанное с обустройством и развитием ветки железной дороги от порта по направлению Краснодар - Тихорецкая - Сальск - Волгоград - Саратов - Самара - Челябинск с выходом на Транссибирскую  магистраль, и придание ему официального статуса международного транспортного  коридора. Только при условии строительства дополнительного железнодорожного ввода позволит повысить грузооборот и возможность в увеличении территорий порта. Предусмотрено строительство грузо-пассажирской железной дороги от ст. Вышестеблиевской до проектируемой станции в ст. Тамань и ответвления железнодорожной ветки в порт Тамань.

Формирование на побережье Черного моря сухогрузного района морского порта Тамань даст импульс для развития всей прилегающей территории Темрюкского района Краснодарского края, приведет к последовательной индустриализации и урбанизации, прилегающих к порту Тамань районов.

Общая площадь сухогрузного района морского порта (далее СРМП) Тамань в границах проектирования составляет 21928,2 га, из них:

- площадь территории: 862,97 га (включая искусственный земельный участок);

- площадь акватории: 21065,3 га.

Создание порта будет в дальнейшем способствовать формированию крупнейших транспортных узлов, объединяющих возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта, формирование в будущем производственных районов по доработке, частичной переработке и перекомплектовке портовых грузов, а также предприятий, не связанных непосредственно с портовой деятельностью. Серьезные перспективы для Темрюкского района открывает строительство международного порта. Учитывая особенности геополитических преобразований  последнего времени, востребован такой вид деятельности, как перегрузочная база для российских и международных грузоперевозок.

На территории порта Тамань предполагается реализация восьми нвестиционных проектов. Краткая характеристика проектов представлена в таблице 25.

Перечень инвестиционных проектов

Таблица 25

| № п/п | Название инвестиционного проекта | Наименование инвестора | Прогнозируемый грузооборот (млн.т/год) | Срок реализации. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительство Таманского перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов и нефтепродуктов в Темрюкском районе (порт Тамань) | ЗАО «Таманьнефтегаз» |  | 2005 |
| 2 | строительство перевалочной базы крупногабаритных и тяжеловестных грузов (КТГ) | ЗАО «Таманьнефтегаз» | 0,020 | 2016-2020 |
| 3. | строительство Таманский зерновой терминал | ООО «Агрохолдинг Тамань» | 14,5 в т.ч. зерно и зерновые культуры (экспорт) 12,5 млн.т/год, сахар-сырец, соевые бобы, соевый шрот (импорт- 2,0 млн.т/год | 2012-2019 |
| 4. | строительство зернового терминального комплекса в порту Тамань. | ООО «Зерновой терминальный комплекс Тамань» | 5,6 | 2010-2019 |
| 5 | строительство Таманского завода растительных масел (I очередь), | ООО «Таманский завод переработки маслосемян» | 0,198 (растительное масло; шрот) | 2014-2015 |
| 6 | строительство Таманского терминала навалочных грузов в порту Тамань | ООО «ОТЭКО Портсервис» | 35 (сера, руда, уголь) | 2014-2015 |
| 7. | строительство элеваторного комплекса в пос. Сенной. | ООО "Элеваторный Комплекс Сенной" | 0,340 | 2014-2016 |
| 8 | строительство перегрузочного комплекса сырой нефти и нефтепродуктов в районе мыса «Железный Рог» | ООО "Союзресурс-Кубань" | 6,5 млн.тонн | 2016-2025 |

#### Согласно утвержденным материалам Схемы территориального планирования Краснодарского края в ближайшие годы в Темрюкском районе планируется размещение объекты водного транспорта регионального и федерального значения:

#### Строительство сухогрузного района порта Тамань;

#### Строительство перегрузочного комплекса порта Тамань (перевалка нефти, нефтепродуктов и СУГ);

#### Строительство зернового терминала порта Тамань;

#### Строительство перегрузочного комплекса по перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (объём 10,5 млн. тонн в год, с возможностью увеличения пропускной способности до 19,9 млн. тонн в год);

#### Строительство перегрузочного комплекса по перевалке навалочных грузов (объём 30 млн. тонн в год);

#### Строительство зернового терминала (объём 14,5 млн. тонн в год);

#### Строительство универсального перегрузочного комплекса (объёмом 20 млн. тонн в год).

Проект «Создание сухогрузного района морского порта Тамань»

В конце 2010 г. ФГУ «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» (ФГУ «Ространсмодернизация») объявила открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». Победителем конкурса стало ОАО «Ленморниипроект».

В настоящее время проводятся работы по разработке проектной документации объекта. Параллельно, ОАО «Гипрогор» проводит работы по подготовке градостроительной документации сухогрузного района порта «Тамань».

# Назначение, состав и грузооборот объекта

Назначение объекта:

- Отгрузка на морской транспорт навалочных и генеральных грузов, доставляемых автомобильным, железнодорожным транспортом и судами «река-море»;

- Лоцманские проводки, буксировка;

- Бункеровка судов водой, топливом, ГСМ;

- Приём льяльных и сточных вод, твердых бытовых отходов с морского транспорта;

- Государственный контроль за передвижением людей и грузов через Государственную границу.

## Состав сухогрузного района морского порта Тамань

Проект является комплексным и предусматривает создание объектов различного назначения, в том числе:

Объекты, проектируемые за счёт федерального бюджета:

- гидротехнические сооружения (подходной канал, операционные и маневровые акватории порта и рейды для стоянки судов; оградительные сооружения и причалы для перегрузочных комплексов, а также причалы для судов обслуживающего флота);

- железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования Северо-Кавказской железной дороги в направлении порта;

- автодороги и развязки, соединяющие порт с федеральной трассой М-25;

- производственное здание морских служб, система управления движением судов, объекты навигации и связи, пожарная часть;

- береговые здания и сооружения, базы обслуживающего флота;

- объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие здания и сооружения федеральной собственности;

- автомобильные дороги и проезды к объектам федеральной собственности;

- комплексная система инженерно-технической охраны по обеспечению защищённости сухогрузного района от угроз совершения актов незаконного вмешательства:

- пункт пропуска через Государственную границу (создаётся за счёт федерального бюджета в рамках ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2011-2016 годы)»).

Объекты, создаваемые за счёт средств частных инвесторов:

- контейнерные перегрузочные комплексы;

- комплексы по перегрузке угля;

- комплекс по перегрузке зерна;

- комплекс для перегрузки стали;

- терминалы минеральных удобрений;

- терминал железнорудного концентрата и железной руды (ЖРК, ЖР);

- терминал серы;

- внутренняя железнодорожная сеть и подъездные железнодорожные пути;

- внутренняя автодорожная сеть и подъездные автодороги;

- объекты инженерной инфраструктуры порта (тепло-, водо- и электроснабжение, отвод сточных вод и др.).

## Грузооборот

По результатам 1 этапа данного проекта в соответствии с Техническим заданием были уточнены параметры грузооборота комплексов и терминалов сухогрузного района морского порта Тамань.

При определении структуры грузовой базы проектируемого сухогрузного района морского порта Тамань на 2017 год были учтены данные федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 год)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. №848 (далее – ФЦП), показатели стратегии морской портовой инфраструктуры России до 2030 года, а также данные перспективных производителей и грузоотправителей.

По результатам работ 1 этапа данного проекта для оптимизации расходов федерального бюджета было принято решение о выделении первой очереди строительства объекта с уменьшением грузооборота и типа расчётного судна.

Проектная мощность проектируемого сухогрузного района морского порта определяется его грузооборотом, пропускной способностью грузового фронта и судооборотом.

В соответствии с принятой классификацией морских портов Российской Федерации морской порт Тамань будет относиться к портам I группы, так как расчётный грузооборот только сухогрузного района составит 93,8 млн. т/год.

Классификация порта определяет полноту и характер комплексного обслуживания судов. Состав объектов комплексного обслуживания в портах I группы не регламентируется и зависит от конкретных условий организации движения судов и структуры грузооборота.

Проектируемая автодорога к территории порта протрассирована в основном по сельскохозяйственным территориям. Протяженность автомобильной дороги составляет 40 км.

Начало трассы организовано отмыканием от автодороги М-25.

В настоящее время в связи со строительством мостового перехода через Керченский пролив от мыса Тузла на Таманском полуострове до Керчи значение проектируемой дороги Порт Тамань – автомагистраль М-25 резко вырастет. По сути в перспективе проектируемая автодорога станет стержнем, вокруг которого в районе Тамани будет формироваться перспективный градостроительный узел, наполненный деловыми, экскурсионными и курортными функциями.

Новая железнодорожная линия примкнет к существующей сети железных дорог, к станции Вышестеблиевская, располагаемой на участке Крымск — Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Примыкание к станции происходит по средствам путепроводной развязки и далее идет вдоль существующей железной дороги с правой стороны по ходу увеличения пикетажа. Длина трассы составляет порядка 40 км.

Проект «Таманский терминал навалочных грузов»

В настоящее время ООО «Отэко-Портсервис» проводит работы по проектированию «Таманского терминала навалочных грузов».  Территориально терминал предполагается разметить на территории морского порта «Тамань» в границах проекта «Проект планировки территории южной части Таманского полуострова для размещения объектов капитального строительства регионального значения». За границы утвержденного проекта выходит входная станция терминала.

Расчетный грузооборот Таманского терминала навалочных грузов составляет 30,0 млн. т/год.

Предполагается крытое складирование серы и открытое хранение угля.

Анализ проектных решений «Таманского терминала навалочных грузов» показал, что данные решения не увязаны с утвержденной документацией «Проект планировки территории южной части Таманского полуострова для размещения объектов капитального строительства регионального значения» как территориально, так и технологически с учетом работы внешнего транспорта и инженерных коммуникаций.

3.5 Инженерное обеспечение и берегозащитные мероприятия

3.5.1. Водоснабжение

Задачей настоящего подраздела является разработка технических решений по обеспечению водоснабжения потребителей муниципального образования Темрюкский  район Краснодарского края, в рамках проекта «Подготовка проекта изменений в схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район».

Проектными решениями учитываются населенные пункты, входящие в муниципальное образование, в которых кроме существующего постоянного населения с учетом его прироста, размещаются дополнительно объекты здравоохранения, образования, культуры, объекты спорта,  а также временное население (рекреанты).

Расчетное проектное население муниципального образования отнесено на срок 2032 гг.

Суммарная потребность в воде всех потребителей на расчетный срок 2032 г. составляет:

| Численность населения, тыс. чел. | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
| 199,90 | 91841,58 |

Водопотреблением учитываются хозяйственно-питьевые нужды, производственные, пожаротушение, а также полив территорий и зеленых насаждений.

На все нужды предусматривается использование воды питьевого качества.

Для водоснабжения потребителей муниципального образования Темрюкский  район намечается развитие существующего «Таманского группового водопровода» ООО «Югводоканал», базирующегося на поверхностных  водоводозаборах  р. Кубань и Казачий Ерик, реконструкция  Курчанского водозабора, снабжающего водой  г. Темрюк;  а также реконструкция  Голубицкого водозабора.

Также намечается строительство новых магистральных водоводов и водопроводных сетей.

Общие сведения.

Настоящий подраздел «Водоснабжение» раздела «Подготовка проекта изменений в схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район» разработан  на основании муниципального контракта по заказу администрации муниципального образования Темрюкский район.

Целью разработки подраздела является разработка решений по созданию систем водоснабжения для потребителей муниципального образования Темрюкский  район Краснодарского края, в связи с размещением в нем дополнительно объектов здравоохранения, образования, культуры, объектов спорта, туризма и отдыха; самое главное, на территории муниципального образования Темрюкский район помимо действующих портов Темрюк и Кавказ планируется расширение  строящегося сухогрузного порта Тамань и универсального морского торгового порта Тамань.

Проектными решениями учитываются населенные пункты, входящие в муниципальное образование, в которых кроме существующего постоянного населения с учетом его прироста, размещается дополнительно временное население (рекреанты).

Основными исходными данными для разработки подраздела являются расчеты проектного населения муниципального образования, отнесенные на расчетный срок строительства 2032г.г.

Разработке данного подраздела (II этап) предшествовала работа по сбору исходных данных, определяющих современное состояние рассматриваемого административного района, наличию имеющихся и строящихся систем и проектных разработок по водоснабжению и канализации, с целью определения предварительных решений.

Проектные решения выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

– Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– Пособие (к СНиП 2.04.02-84*) по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды;

– Санитарные нормы и правила СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– Санитарные  нормы и  правила  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-  Свод правил  СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

А также требованиями ряда других нормативных документов.

Раздел разработан в соответствии с требованиями нормативных документов:

– Пособия (к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85) по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

– СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

Источниками водоснабжения Темрюкского района являются

поверхностные воды р. Кубань и подземные источники в районе  г. Темрюка,

ст. Курчанской,  ст. Голубицкой.

Территория  Таманского полуострова не имеет подземных источников и других водных ресурсов пресных вод  для использования в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На базе единственного поверхностного источника создана централизованная система водоснабжения Таманского полуострова – Таманский групповой водопровод (ТГВ).

Таманский групповой водопровод построен по проекту ГПИ «Севкавгипропищепром»,  г.Краснодар,  введен в эксплуатацию в 1972 г., в его состав входят водозаборные сооружения № 1 и № 2 общей мощностью 63 тыс. м3/сут., очистные сооружения по приготовлению воды питьевого качества мощностью 63 тыс. м3/сут., магистральные и разводящие сети Ø 700…100 мм, напорные резервуары чистой воды (запасно-регулирующие емкости) с общим объемом воды 24,0 тыс. м3.

Водоводы в значительной степени изношены, часты аварийные ситуации.

Подача воды от водозаборов №1, №2 до водопроводных очистных сооружений осуществляется насосными  станциями  I подъема в резервуары  чистой воды 2х2500 м3; затем насосной станцией II подъема в резервуары чистой воды общим объемом 2525 0м3  для населенных пунктов Запорожского, Фонталовского, Таманского, Новотаманского, Ахтанизовского, Сенного, Вышестеблиевского, Старотитаровского  и Краснострельского  сельских поселений с учетом производственных нужд  (в основном действующего порта Кавказ и строящихся портов Тамани).

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, водоводы – санитарно-защитные полосы.

Потребители  Запорожского, Фонталовского, Таманского, Новотаманского, Ахтанизовского, Сенного, Вышестеблиевского, Старотитаровского и Каснострельского сельских поселений с учетом производственных нужд  (в основном действующего порта Кавказ и строящихся портов Тамани, а также  предприятий  местной пищевой промышленности и переработки с/х продукции), снабжаются водой от основного магистрального водовода и резервуаров чистой воды (3 х 2500 м3) на горе Чиркова.  Резервуары расположены у населенных пунктов, их высотная посадка обеспечивает подачу воды в самотечно-напорном режиме.

Водоснабжение г. Темрюка, п. Правобережный, п. Южный склон,  ст. Курчанской,  п. Красный Октябрь,  п. Светлый путь осуществляется от собственных источников - подземных вод Курчанского водозабора  и  разведанного северо-западного участка. Водоснабжение пос. Первомайский, пос. Октябрьский осуществляется от индивидуальных  скважин.

Водоснабжение ст. Голубицкой осуществляется от собственных источ-ников подземных вод – 6 артезианских скважин.

Проектируемое водоснабжение. Водопотребление.

Требования к качеству воды. Требуемые напоры.

Объектами водопотребления являются население и местная промышленность муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края, с входящими в него  существующими городским и сельскими населенными пунктами, реконструируемыми  и вновь строящимися портами Темрюк, Кавказ и Тамань.

Водопотреблением учитывается постоянное существующее население городского и сельских поселений, с учетом прироста существующего населения  и временное население – рекреанты (отдыхающие), размещаемые в основных курортных зонах Темрюкского района: Голубицком сельском поселении, пос. Кучугуры  Фонталовского сельского поселения, Новотаманском и Таманском сельских поселениях.  Кроме того, помимо действующих портов Темрюк и Кавказ учитывается водопотребление  строящегося сухогрузного порта Тамань  и универсального морского торгового порта Тамань на мысе Железный Рог.

Расчетное проектное население муниципального образования и его расселение по степени благоустройства жилья, с расчетным сроком – 2030-2032г.г., принято по данным генеральных планов городского поселения г. Темрюк и сельских поселений Темрюкского района.

Расчет хозяйственно-питьевого водопотребления населением Темрюкского района на расчетный срок  2032 г. приведен в таблице 34.

Водопотребление населенных пунктов определено по количеству жителей и принятой нормы удельного суточного водопотребления на 1 жителя в соответствии с разработанными  и  утвержденными генеральными  планами населенных  пунктов Темрюкского  района, с учетом степени благоустройства жилья.

Таблица водопотребления  населения

Темрюкского района с объектами обслуживания и промышленности

Таблица 34

| Наименование поселения, показатели | Единица измере-ния | Данные сущест-вую-щего положе-ния | Ожидаемые показатели с объектами обслуживания на расчетный срок согласно генплану, 2032 г. | Данные по морским портам | Данные по перечню инвест-проектов по состоянию на 01.01.2011г | Ожидаемые показатели, проектируе-мые на расчетный срок согласно генплану, 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темрюкское ГП |
| - численность постоянного населения | чел. | 38816 | 61130 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 28060,0 |  | 3034,0 |  |
| Порт Темрюк - водопотребление | м3\сут. |  |  | 132,0 |  |  |
| Общее | м3\сут |  |  |  |  | 31094,0 |
| Ахтанизовское СП |
| - численность постоянного населения | чел. | 4691 | 16450 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 6785,5 |  | 27,0 |  |
| - численность временного населения | чел. | 6000 | 13800 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 5692,5 |  | 355,3 |  |
| Общее | м3\сут |  |  |  |  | 12860,3 |
| Вышестеблиевское СП |
| - численность постоянного населения | чел. | 5715 | 7500 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 3095,0 |  |  |  |
| Общее | м3\сут |  |  |  |  | 3095,0 |
| Голубицкое СП |
| - численность постоянного населения | чел. | 5090 | 8200 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 3382,0 |  | 72,0 |  |
| - численность временного населения | чел. | 8100 | 18200 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 7508,0 |  | 1106,0 |  |
| Общее | м3\сут |  |  |  |  | 12068,0 |
| Запорожское СП |
| - численность постоянного населения | чел. | 6664 | 13128 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 5415,3 |  | 146,4 |  |
| - численность временного населения | чел. |  | 6950 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 2867,0 |  |  |  |
| Общее | м3\сут |  |  |  |  | 8428,7 |
| Порт Кавказ- водопотребление | м3\сут. |  |  | 1745,0 |  |  |
| Краснострельское СП |
| - численность постоянного населения | чел. | 6837 | 7910 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 3263,0 |  | 346,0 |  |
| Общее | м3\сут |  |  |  |  | 3609,0 |
| Курчанское СП |
| - численность постоянного населения- | чел. | 11059 | 11700 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 4826,0 |  |  |  |
| Общее | м3\сут |  |  |  |  | 4826,0 |
| Новотаманское СП |
| - численность постоянного населения | чел. | 5495 | 25800 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 10643,0 |  |  |  |
| - численность временного населения | чел. | 1000 | 15000 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 6187,5 |  |  |  |
| Общее | м3\сут |  |  |  |  | 16830,5 |
| Сенное СП |
| - численность постоянного населения | чел. | 5827 | 7230 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. | 880,60 | 2991,5 |  |  |  |
| - численность временного населения | чел. |  | 3400 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 1402,5 |  |  |  |
| Общее | м3\сут |  |  |  |  | 4394,0 |
| Старотитаровское СП |
| - численность постоянного населения | чел. | 12155 | 15000 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. | 2404,36 | 7429,0 |  |  |  |
| Общее | м3\сут |  |  |  |  | 7429,0 |
| Таманское СП |
| - численность постоянного населения | чел. | 10570 | 17200 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 7095,0 |  | 121,0 |  |
| - численность временного населения | чел. | 1000 | 22200 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 9157,5 |  | 27,0 |  |
| Общее | м3\сут |  |  |  |  | 16400,5 |
| Порт Тамань - водопотребление | м3/сут |  |  | 7378,0 |  |  |
| Сухогрузный порт Тамань - водопотребление | м3\сут. |  |  | 4398,0 |  |  |
| Фонталовское СП |
| - численность постоянного населения | чел. | 5014 | 8600 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 3548,0 |  |  |  |
| - численность временного населения | чел. | 2600 | 18000 |  |  |  |
| - водопотребление | м3\сут. |  | 7425,0 |  | 155,0 |  |
| Общее | м3\сут |  |  |  |  | 11128,0 |

Как вариант администрациями строящегося сухогрузного порта Тамань и универсального морского порта Тамань рассматривается возможность использования установок опреснения морской воды для нужд  производственного и противопожарного водоснабжения.

Водопотреблением населенных пунктов учтен расход воды на полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий, неучтенные расходы, дополнительный расход на нужды предприятий.

Схемой водоснабжения учитывается наружное пожаротушение во всех населенных пунктах.

Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, табл. 5, и принят из условия расчетного количества одновременных пожаров по количеству жителей в населенных пунктах и их этажной застройки.

Наружное пожаротушение рассматривается на расчетный срок 2032г.

Максимальный расчетный расход воды на пожаротушение принимается по количеству тушения одновременных 4-х пожаров в течении 3-х часов:

2-х пожаров по 35 л/сек в г. Темрюке			 – 756м3;

2-х пожаров по 20 л/сек в одном из населенных пунктов   – 432м3

Итого			– 1188м3

Общий объем воды на наружное пожаротушение для всех населенных пунктов ориентировочно составляет – 3348м3.

Хранение неприкосновенного пожарного запаса воды учитывается объемами резервуаров чистой воды, предусмотренных в каждом населенном пункте.

Необходимый свободный напор в точках подключения к сети населенных пунктов, в зависимости от этажности застройки принимается от 10 до 30 метров, в домах 7-9 и выше этажной застройки возможна подкачка.

Системы и схемы внеплощадочного водоснабжения.

Состав водопроводных сооружений.

В связи со строительством на территории муниципального образования Темрюкский  район Краснодарского края морских портов, расширением зон отдыха и соответственно увеличением водопотребности требуется развитие Таманского группового водопровода за счет имеющегося резерва утвержденных запасов пресных подземных вод.

Для всех потребителей, входящих в муниципальные образования Таманского полуострова, потребность в воде составляет 117385 м3/сут.

Для обеспечения питьевой водой расчетного проектного населения муниципального образования, в соответствии с принятой схемой, необходимо предусмотреть реконструкцию существующих водопроводных сооружений:

- увеличение мощности водозаборных сооружений  на р. Кубань и Казачий Ерик до126 тыс. м3/сут;

-реконструкция насосной станции II подъема, расположенной в ст. Старотитаровская Темрюкского района, до проектной мощности 126 тыс.  м3/сут, с установкой частотных регуляторов насосных агрегатов;

- реконструкция головных водопроводных очистных сооружений согласно новых правил ПБ-09-594-03.

Строительство новых резервуаров:

- головные водозаборные очистные сооружения - 2 резервуара по 5000м3;

- на горе Чиркова - 3 резервуара по 5000м3;

- в ст. Старотитаровской – 2 резервуара по 1500м3;

- в ст. Тамань – 2 резервуара по 2000м3;

- в пос. Таманский – 2 резервуара по 1300м3;

- в ст. Ахтанизовской – 2 резервуара по 1500м3;

- в пос. Ильич – 2 резервуара по 500м3;

- в ст. Фонталовской – 2 резервуара по 3000м3.

Емкости резервуаров рассчитаны на хранение пожарных запасов воды  для населенных пунктов, а также регулируемого  аварийного объема воды.

По напорным магистральным водоводам:

- перекладка напорного магистрального водовода 2 линии Ду-600мм, протяженностью 9,35 км, от водозабора №2 до водозабора №1;

- перекладка напорного магистрального водовода 2 линии Ду-800мм, протяженностью 6,9 км, от водозабора №1 до головных водопроводных сооружений;

- перекладка напорного магистрального водовода 2 линии Ду-800мм, протяженностью 9,9 км, от головных водопроводных сооружений

до камеры переключения;

- перекладка напорного магистрального водовода 2 линии Ду-600мм, протяженностью 17,4 км, от камеры переключения до резервуаров на г. Чиркова;

- прокладка магистральных водоводов на водоснабжение портов 2 линии Ду400 протяженностью 24,8 км и  20,95 км.

Схема водоснабжения г. Темрюка, пос. Октябрьский, пос. Южный Склон на расчетный срок предусматривается единой централизованной системой хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного водопровода. Источником водоснабжения принимаются подземные воды Курчанского водозабора при условии развития второй очереди с бурением новых скважин, реконструкцией существующих насосных и устройством новых резервуаров - 2 резервуара по 5000 м3  на горе Миска.

Проектируемое водопотребление на расчетный срок с учетом непредвиденных потерь, нужд промышленности и расходов на полив составляет 31094 м3/сут.

Так как район перспективного строительства является сейсмически опасным, в качестве резервного источника водоснабжения рекомендуется принять Таманский групповой водопровод со строительством магистрального водовода от насосной станции II подъема до РЧВ на горе Миска в г. Темрюке; протяженность водовода 17,3 км, диаметром 400 мм.

Источником водоснабжения ст. Голубицкой являются подземные воды в соответствии с утвержденными запасами.

При выходе станицы на перспективные территории возросшее водопотребление в количестве 12068,0 м3/сут  может быть обеспечено за счет устройства дополнительных кустов скважин с подачей воды на насосную станцию II подъема. При необходимости возможно проведение доразведки, утверждения запасов по питьевым категориям с организацией зон санитарной охраны.

Водоводы и сооружения

Для подачи питьевой воды от проектируемых водопроводных сооружений ТГВ до населенных пунктов Темрюкского района предусматриваются новые магистральные и разводящие водоводы.

Трассы новых водоводов прокладываются максимальной протяженности параллельно существующим магистральным и разводящим водоводам Таманского группового водопровода, вдоль автодорог.

В связи с удаленностью потребителей от источника водоснабжения водоводы характеризуются значительной протяженностью.

Глубина заложения водоводов 2,0 – 2,5м.

Водоводы оборудуются необходимой арматурой (вантузы, выпуски, отключающие задвижки), устанавливаемой в колодцах и камерах.

Режим работы водоводов – напорный.

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно защитных полос для новых водопроводных площадок и водоводов ТГВ.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

В схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район внесены следующие изменения

2.  Отображение местоположения объектов регионального значения:

  - Объекты водоснабжения

- Отображение планируемой второй нитки водопровода в рамках реконструкции Таманского группового водопровода от РЧВ «Гора Чиркова» до РЧВ в ст. Тамань;

- Реконструкция ВНС 1-го подъема на р.Казачий Ерик в пос.Октябрьский Темрюкского района;

- Реконструкция ВНС 1-го подъема на р.Кубань в пос.Октябрьский Темрюкского района.

3.5.2 Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для схемы территориального планирования Темрюкского района Краснодарского края на расчетный срок (2032 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и выше.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Темрюкского района входят 12 поселений с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой.

В составе генерального плана развития Темрюкского района решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана района. Разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и выше для энергообеспечения жилых зон, административных зданий, учреждений культуры и образования, здравоохранения и спорта, предприятий торговли, бытового обслуживания и промышленных объектов, находящихся в границах схемы территориального планирования на расчётный срок - 2032 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов сведены в таблицы 35 - 38.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 35

| Потребители | Расчётная нагрузка, млн. кВт на расчетный срок, 2032 г. |
| --- | --- |
| Темрюкское городское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 34537 |
| проектируемый | 11341 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 5238 |
| проектируемый | 5827 |
| Наружное освещение | 611 |
| Итого: а) Существующие | 40386 |
| б) Проектируемые | 17169 |
| Итого: а) + б) | 57555 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 66188 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 46332 |
| Ахтанизовское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 9294 |
| проектируемый | 3052 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 633 |
| проектируемый | 1568 |
| Наружное освещение | 165 |
| Итого: а) Существующие | 10091 |
| б) Проектируемые | 4620 |
| Итого: а) + б) | 14711 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 16918 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 11843 |
| Вышестеблиевское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 4237 |
| проектируемый | 1391 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 771 |
| проектируемый | 715 |
| Наружное освещение | 75 |
| Итого: а) Существующие | 5084 |
| б) Проектируемые | 2106 |
| Итого: а) + б) | 7190 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 8268 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 5788 |
| Голубицкое сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 4633 |
| проектируемый | 1521 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 687 |
| проектируемый | 782 |
| Наружное освещение | 82 |
| Итого: а) Существующие | 5402 |
| б) Проектируемые | 2303 |
| Итого: а) + б) | 7705 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 8860 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 6202 |
| Запорожское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 7417 |
| проектируемый | 2436 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 899 |
| проектируемый | 1251 |
| Наружное освещение | 131 |
| Итого: а) Существующие | 8448 |
| б) Проектируемые | 3687 |
| Итого: а) + б) | 12135 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 13955 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 9768 |
| Краснострельское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 4469 |
| проектируемый | 1468 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 923 |
| проектируемый | 754 |
| Наружное освещение | 79 |
| Итого: а) Существующие | 5471 |
| б) Проектируемые | 2222 |
| Итого: а) + б) | 7692 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 8846 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 6192 |
| Курчанское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 6610 |
| проектируемый | 2171 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 1492 |
| проектируемый | 1115 |
| Наружное освещение | 117 |
| Итого: а) Существующие | 8220 |
| б) Проектируемые | 3286 |
| Итого: а) + б) | 11506 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 13231 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 9262 |
| Новотаманское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 14576 |
| проектируемый | 4787 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 742 |
| проектируемый | 2459 |
| Наружное освещение | 258 |
| Итого: а) Существующие | 15576 |
| б) Проектируемые | 7246 |
| Итого: а) + б) | 22822 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 26245 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 18372 |
| Сенное сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 4085 |
| проектируемый | 1341 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 786 |
| проектируемый | 689 |
| Наружное освещение | 72 |
| Итого: а) Существующие | 4943 |
| б) Проектируемые | 2031 |
| Итого: а) + б) | 6974 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 8020 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 5614 |
| Старотитаровское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 8475 |
| проектируемый | 2783 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 1640 |
| проектируемый | 1430 |
| Наружное освещение | 150 |
| Итого: а) Существующие | 10265 |
| б) Проектируемые | 4213 |
| Итого: а) + б) | 14478 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 16649 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 11655 |
| Таманское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 9718 |
| проектируемый | 3191 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 1426 |
| проектируемый | 1640 |
| Наружное освещение | 172 |
| Итого: а) Существующие | 11316 |
| б) Проектируемые | 4831 |
| Итого: а) + б) | 16147 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 18569 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 12998 |
| Фонталовское сельское поселение |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 4859 |
| проектируемый | 1596 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 677 |
| проектируемый | 820 |
| Наружное освещение | 86 |
| Итого: а) Существующие | 5621 |
| б) Проектируемые | 2415 |
| Итого: а) + б) | 8037 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 9242 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 6470 |
| Темрюкский район |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |
| существующий (с учетом убыли) | 112908 |
| проектируемый | 37078 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
| существующий | 15915 |
| проектируемый | 19051 |
| Наружное освещение | 1998 |
| Итого: а) Существующие | 130822 |
| б) Проектируемые | 56129 |
| Итого: а) + б) | 186951 |
| Плюс 15% для промышленной зоны | 214994 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 150496 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

На территории муниципального образования Темрюкский район работают две электроснабжающие организации:

-	ОАО «Кубаньэнерго» (ОАО «Славянские электрические сети») снабжает электроэнергией незначительную часть города Темрюк (Южный склон, Переволока, Комсомольский, Правобережный) и все населенные пункты района – протяженность воздушных линий электропередач 2378,5 км.

-	ОАО «НЭСК» филиал «Темрюкэлектросеть» снабжает электроэнергией потребителей основной части г. Темрюк и порт Темрюк – протяженность воздушных линий электропередач 264 км.

Источниками электроснабжения Темрюкского района являются следующие подстанции:

ПС ПС 220/110/35 кВ "Вышестеблиевская" мощностью 2х125,0 МВА;

ПС 110/35/10 кВ "Вышестеблиевская" мощностью 2х16,0  МВА;

ПС 110/35/10 кВ "Волна-1" мощностью 2х40,0 МВА;

ПС 110/35/10 кВ "Темрюк" мощностью 16,0+10,0 МВА;

ПС 110/10 кВ "Старотитаровская" мощностью 2х6,3 МВА;

ПС 110/10 кВ "Радуга" мощностью 10,0 МВА;

ПС 110/6 кВ "Таманский водовод" мощностью 2х2,5 МВА;

ПС 110/6 кВ "Курчанская" мощностью 10,0 МВА;

ПС 35/10 кВ "Фанагория" мощностью 2х4,0 МВА;

ПС 35/10 кВ "Ахтанизовская" мощностью 4,0 МВА;

ПС 35/10 кВ "Запорожская" мощностью 4,0 МВА;

ПС 35/10 кВ "Ильичевская" мощностью 2,5 МВА;

ПС 35/10 кВ "Голубицкая" мощностью 4,0 МВА;

ПС 35/10 кВ "Консервный завод" мощностью 6,3 МВА;

ПС 35/10 кВ "Рыбзавод" мощностью 2,5 МВА;

ПС 35/10 кВ "Труженик моря" мощностью 2х0,32 МВА;

ПС 35/10 кВ "Осетровый завод-1" мощностью 1,0 МВА;

ПС 35/10 кВ "Осетровый завод-2" мощностью 0,32 МВА;

ПС 35/10 кВ "Мирная" мощностью 4,0 МВА;

ПС 35/10 кВ "Черноморская" мощностью 4,0 МВА;

ПС 35/10 кВ "Тамань" мощностью 2х4,0 МВА;

ПС 35/10 кВ "Стрелка" мощностью 4,0 МВА;

ПС 35/6 кВ "Восточный водозабор" мощностью 2х4,0 МВА.

Потребляемый объем электроэнергии - 265,7 млн. кВт/ч в год. Потенциальный дефицит мощности – 417,4 МВт, в том числе порт Тамань – 125 МВт, порт Кавказ – 30 МВт, инвестиционные проекты муниципального образования Темрюкский район в перспективе до 2015 года – 262,4 МВт.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района.

На ПС 110/35/10 кВ «Вышестеблиевская» предусмотреть следующие работы:

-	Замену силовых трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2x16,0 МВА на трансформаторы мощностью 25,0 МВА каждый, со всем комплектующим оборудованием.

-	Выбрать принципы и установки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Славянских электрических сетей.

На ПС 110/35/10 кВ «Темрюк» предусмотреть следующие работы:

-	Замену силовых трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 16,0 МВА и 10,0 МВА на трансформаторы мощностью 25,0 МВА каждый, со всем комплектующим оборудованием.

-	Выбрать принципы и установки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Славянских электрических сетей.

На ПС 35/10 кВ «Запорожская» предусмотреть следующие работы:

-	Замену силового трансформатора Т1 мощностью 4,0 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА, со всем комплектующим оборудованием.

-	Установку трансформатора Т2 мощностью 6,3 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Выбрать принципы и установки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Славянских электрических сетей.

На ПС 35/10 кВ «Ильичевская» предусмотреть следующие работы:

-	Замену силового трансформатора Т1 мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 4,0 МВА, со всем комплектующим оборудованием.

-	Выбрать принципы и установки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Славянских электрических сетей.

На ПС 35/10 кВ «Голубицкая» предусмотреть следующие работы:

-	Замену силового трансформатора Т1 мощностью 4,0 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА, со всем комплектующим оборудованием.

-	Установку трансформатора Т2 мощностью 6,3 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Выбрать принципы и установки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Славянских электрических сетей.

На ПС 35/10 кВ «Тамань»:

-	Замену силовых трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2x4,0 МВА на трансформаторы мощностью 6,3 МВА каждый, со всем комплектующим оборудованием.

-	Выбрать принципы и установки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Славянских электрических сетей.

Запроектировать и построить подстанцию ПС 110/35/10 кВ "Кучугуры" мощностью 4,0 МВА;

Запроектировать и построить подстанцию ПС 110/35/10 кВ "Фонталовская" мощностью 2х25,0 МВА;

Запроектировать и построить подстанцию ПС 110/35/10 кВ "Перегрузочная" мощностью 2х16,0 МВА;

Запроектировать и построить подстанцию ПС 110/35/10 кВ "Волна-2" мощностью 2х63,0МВА;

Запроектировать и построить подстанцию ПС 110/35/10 кВ "Волна-3" мощностью 2х63,0МВА;

Запроектировать и построить подстанцию ПС 110/10 кВ "КСМ" мощностью 2х25,0МВА;

Запроектировать и построить подстанцию ПС 110/10 кВ "Красная стрела" мощностью 2х25,0МВА;

Запроектировать и построить подстанцию ПС 35/10 кВ "Бункеровка" мощностью 2х4,0 МВА.

Запроектировать и построить подстанцию ПС 35/10 кВ "Зерновая" мощностью 2х2,5 МВА.

Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская-220» - «Волна-3».

Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Волна1» - «Волна-2».

Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Волна1» - «Волна-2».

Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская-220» - «Кучугуры» - «Фонталовская».

Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Темрюк» - «Таманский водовод» до ПС 110/35/10 кВ "Перегрузочная".

Запроектировать и построить ВЛ-35 кВ «Перегрузочная» - «Бункеровка» - «Осетровый завод-2».

Запроектировать и построить ВЛ-35 кВ «Кучугуры» - «Ильичевская» - «Зерновая».

Запроектировать и построить ВЛ-35 кВ от ПС «Кучугуры» до ВЛ-35 кВ «Запорожская» - «Фанагорийская».

Запроектировать и построить ВЛ-35 кВ «Голубицкая» - «Перегрузочная».

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Славянских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Темрюкского района на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 6 и 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ

Схема электроснабжения Темрюкского района связана с линиями электроснабжения Славянского района и города-курорта Анапа.

Трассы высоковольтных линий выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят проектируемые линии, относится к V району по гололёдным условиям и V району по ветровым нагрузкам на провода.

Размещение подстанций 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ, а также коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-1.

В схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район внесены следующие изменения:

1.Отображение местоположения объектов федерального значения, а именно:

1.6. Линейные объекты энергетической инфраструктуры для обеспечения передачи мощности в Республику Крым и г. Севастополь:

- ЛЭП 500 кВ «Кубанская – Тамань»;

- ЛЭП 500 кВ «Ростовская – Тамань»;

- две двухцепные ВЛ (КВЛ) 220 кВ от ПС 500 кВ Тамань до переходного пункта на Таманском полуострове;

- ЛЭП федерального значения КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь и КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь;

- ЛЭП федерального значения ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань – Кафа №3 и  ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун.

1.7. Отображение местоположения объектов энергетической инфраструктуры федерального значения:

- ПС 500/220/110 «Тамань».

2.  Отображение местоположения объектов регионального значения:

2.1. Объекты энергетической инфраструктуры и связи:

- ПС 220/110/35 кВ «Порт»;

- ПС 110/27,5/10 кВ «Портовая тяга»;

- ПС 35 кВ «Мост»;

- ПС 110/35/10 "Волна 2" с установкой силовых трансформаторов 2х63 МВА;

- ПС 110/10 кВ "Тольяттиазот "с установкой силовых трансформаторов 2х63 МВА;

- ПС 110/10 кВ "Зерновой комплекс" с установкой силовых трансформаторов 2х4 МВА;

- ЛЭП-220 кВ «ПС 500 кВ Тамань - ПС 220 кВ Порт» 1 цепь;

- ЛЭП-220 кВ «ПС 500 кВ Тамань - ПС 220 кВ Порт» 2 цепь;

- ЛЭП-110 кВ «ПС 220 кВ Вышестеблиевская -Вышестеблиевская тяга»;

- ПС 110/27,5/10 кВ «Вышестеблиевская тяга»;

- ЛЭП-110 кВ «ПС 110 кВ Вышестеблиевская тяга – ПС 110 кВ Портовая тяга»;

- ЛЭП -110 кВ «ПС 220 кВ Порт – ПС 110 кВ Портовая тяга»;

- двухцепная ЛЭП "Вышестеблиевская-220 - Порт Кавказ" (2х57 км);

- две одноцепных ЛЭП-110 кВ "ВЭС Береговая - Вышестеблиевская 220";

- две ЛЭП 110 кВ «ПС 220 кВ Вышестеблиевская – ПС 110 кВ Тольяттиазот, (2х26 км);

- ЛЭП -110 кВ «ПС 220 кВ Вышестеблиевская – ПС 110 Северное сияние».

- ВОЛС «пос.Юровка - г.Темрюк -ст-ца Вышестеблиевская - пос.Тамань»;

- - ВОЛС «Ахтанизовская – Порт Кавказ».

Временно, на период сооружения ПС 220 кВ «Порт» и строительства моста через Керченский пролив:

- Мобильная ПС 110 кВ «Мост»;

- Переключательный пункт 110 кВ;

- Присоединение переключательного пункта 110 кВ от ВЛ-110 кВ «Вышестеблиевская 220 – Волна-1» (1, 2 цепи);

- ЛЭП-110 кВ от переключательного пункта 110 кВ до площадки мобильной ПС 110 кВ «Мост» 1 цепь;

- ЛЭП-110 кВ от переключательного пункта 110 кВ до площадки мобильной ПС 110 кВ «Мост» 2 цепь.

После сооружения ПС 220 кВ «Порт» и завершения строительства моста через Керченский пролив:

- Перезавод построенной ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт с образованием после присоединения двух ЛЭП-110 кВ «Порт 220 – Вышестеблиевская 220» с отпайками на ПС 110/10 кВ «Волна-1» и двух ЛЭП-35 кВ «Порт 220 – ПС 35 кВ Мост.

Объекты, не отображенные в графических материалах схемы, месторасположение и коридоры прохождения на момент внесения изменений не определены.

- ПС 110/35/10 "Волна 2" с установкой силовых трансформаторов 2х63 МВА.

- ПС 110/10 кВ "Тольяттиазот "с установкой силовых трансформаторов 2х63 МВА.

- ПС 110/10 кВ "Зерновой комплекс" с установкой силовых трансформаторов 2х4 МВА.

Схема электрических соединений сетей 35-110кВ, расположение и мощности подстанций и ТЭЦ подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования с учётом реального роста электрических нагрузок, сроков строительства и ввода в эксплуатацию портовых комплексов, темпов реализации генерального плана посёлка, развития экономики и бизнеса на юге Таманского полуострова.

Более детально перечень объектов электросетевого комплекса регионального значения приведен ниже в таблице 36 в соответствии с утвержденными материалами схемы территориального планирования Краснодарского края.

Таблица 36

6 страниц

Таблица 36

6 страниц

Таблица 36

6 страниц

Таблица 36

6 страниц

Таблица 36

6 страниц

Таблица 36

6 страниц

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 38

| Показатели | Ед. измере-ния | Современное состояние 2012 год | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Темрюкское городское поселение |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 257,9 | 504,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 49,3 | 102,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 208,6 | 401,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 8248 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 6574 |
| Ахтанизовское сельское поселение |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 31,2 | 128,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 6,0 | 20,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 25,2 | 108,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6433 | 7834 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5451 | 6452 |
| Вышестеблиевское сельское поселение |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 38,0 | 63,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 7,3 | 13,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 30,7 | 49,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6619 | 8398 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5397 | 6607 |
| Голубицкое сельское поселение |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 33,8 | 67,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 6,5 | 13,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 27,4 | 53,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 8231 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5341 | 6547 |
| Запорожское сельское поселение |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 44,3 | 106,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 8,5 | 20,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 35,8 | 86,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6611 | 8097 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 6574 |
| Краснострельское сельское поселение |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 45,4 | 67,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 8,7 | 15,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 36,7 | 52,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 8519 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5451 | 6651 |
| Курчанское сельское поселение |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 73,5 | 100,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 14,0 | 23,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 59,4 | 76,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6677 | 8614 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5382 | 6565 |
| Новотаманское сельское поселение |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 36,5 | 199,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 7,0 | 30,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 29,5 | 169,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 7749 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5397 | 6551 |
| Сенное сельское поселение |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 38,7 | 61,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 7,4 | 13,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 31,3 | 47,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6655 | 8450 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 6574 |
| Старотитаровское сельское поселение |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 80,8 | 126,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 15,4 | 28,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 65,3 | 98,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 8455 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5354 | 6595 |
| Таманское сельское поселение |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 70,2 | 141,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 13,4 | 28,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 56,8 | 113,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6685 | 8224 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5380 | 6566 |
| Фонталовское сельское поселение |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 33,3 | 70,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 6,4 | 13,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 26,9 | 56,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6612 | 8186 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5342 | 6542 |
| Темрюкский район |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 783,5 | 1637,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 149,7 | 323,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 633,8 | 1313,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 8195 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 6574 |

3.5.3 Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ», справок ОАО «Темрюкгоргаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого и среднего давления, выданных заказчиком.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Темрюкского района являются 8 существующих ГРС.

Давление газа на выходе:

- из ГРС Темрюка – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из ГРС ст.Курчанской – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из ГРС  Юбилейная – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из ГРС Запорожская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из ГРС Старотитаровская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из ГРС Вышестеблиевская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из ГРС Таманская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из ГРС Волна (ОАО «Тольяттиазот)  – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Темрюкского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 36 населенных пунктов муниципального образования Темрюкский район газифицировано природным газом 35 населенных пунктов. Процент газификации составляет 80%.

На момент разработки схемы территориального планирования Темрюкского района населенные пункты снабжаются природным газом от 8 существующих ГРС.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- ГРС Темрюка;

- ГРС ст.Курчанской;

- ГРС  Юбилейная;

- ГРС Запорожская;

- ГРС Старотитаровская;

- ГРС Вышестеблиевская;

- ГРС Таманская;

- ГРС Волна (ОАО «Тольяттиазот;

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Темрюкгоргаз» в составе ООО «Краснодаррегионгаз».

По району проложены существующие газопроводы к следующим населенным пунктам:

- от ГРС Темрюка к г. Темрюк; ст. Голубицкая; пос. Октябрьский; пос. Первомайский;

- от ГРС ст.Курчанской к - ст. Курчанская;

- от ГРС  Юбилейная; к пос. Юбилейный; ст. Фонталовская; пос. Волна Революции; пос. Пересыпь; пос. За Родину; ст. Ахтанизовская;

- из ГРС Запорожская к ст. Запорожская; пос. Гаркуши; пос. Приазовский; пос. Ильич; пос. Кучугуры; пос. Красноармейский; пос. Береговой; пос. Батарейка;

- из ГРС Старотитаровская к ст. Старотитаровская;

- из ГРС Вышестеблиевская; ст. Вышестеблиевская; пос. Виноградный; х. Соленый; пос. Приморский; пос. Сенной; пос. Прогресс; пос. Таманский; пос. Веселовка; пос. Артющенко (перспектива);

- ГРС Таманская к ст. Тамань;

- ГРС Волна к пос. Волна;

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения по выделенным кварталам под застройку определены в соответствии с принятыми  расчетными показателями по категориям потребителей, приведенными в таблицах  и удельными нормами расхода газа приведенными в таблице.

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной

Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

В настоящее время  в Темрюкском районе не газифицирован 1 поселок. Согласно краевой целевой программе «Газификация Краснодарского края 2007-2011 года» планируется строительство подводящего газопровода от существующих ГРС, при их реконструкциях и доведения мощностей до расчетных, к не газифицированным населенным пунктам.

Таким образом, к 2031 году все населенные пункты района, имеющие 40 и более дворов (36 населенных пунктов) будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на территориях соответствующих сельских поселений.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 39

| Поселения муниципального образования Темрюкский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2012 года, чел. | Численность населения на расчетный срок (2032 г.), чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 Городское население (г.Темрюк) | 38026 | 60000 |
| 2 Сельское население | 79907 | 139848 |
| в том числе |  |  |
| Темрюкское городское поселение | 790 | 1130 |
| Ахтанизовское сельское поселение | 4691 | 16450 |
| Вышестеблиевское сельское поселение | 5715 | 7500 |
| Голубицкое сельское поселение | 5090 | 8200 |
| Запорожское сельское поселение | 6664 | 13128 |
| Краснострельское сельское поселение | 6837 | 7910 |
| Курчанское сельское поселение | 11059 | 11700 |
| Новотаманское сельское поселение | 5495 | 25800 |
| Сенное сельское поселение | 5827 | 7230 |
| Старотитаровское сельское поселение | 12155 | 15000 |
| Таманское сельское поселение | 10570 | 17200 |
| Фонталовское сельское поселение | 5014 | 8600 |
| Итого по району | 117933 | 199848 |

Согласно заданию на разработку проекта схемы территориального планирования муниципального образования Темрюкский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2032 г. Результаты расчетов представлены в таблицах 40-42.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 40

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2032 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское население (г. Темрюк) | м³/ч | 110400 |
| 2 | Сельское население | м³/ч | 257320 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Темрюкское городское поселение | м³/ч | 2079 |
|  | Ахтанизовское сельское поселение | м³/ч | 30268 |
|  | Вышестеблиевское сельское поселение | м³/ч | 13800 |
|  | Голубицкое сельское поселение | м³/ч | 15088 |
|  | Запорожское сельское поселение | м³/ч | 24156 |
|  | Краснострельское сельское поселение | м³/ч | 14554 |
|  | Курчанское сельское поселение | м³/ч | 21528 |
|  | Новотаманское сельское поселение | м³/ч | 47472 |
|  | Сенное сельское поселение | м³/ч | 13303 |
|  | Старотитаровское сельское поселение | м³/ч | 27600 |
|  | Таманское сельское поселение | м³/ч | 31648 |
|  | Фонталовское сельское поселение | м³/ч | 15824 |
|  | Итого по МО Темрюкский район |  | 367720 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 41

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское население (г.Темрюк) | тыс.м³/год | 61333 |
| 2 | Сельское население | тыс.м³/год | 142956 |
|  | в том числе |  |  |
|  | Темрюкское городское поселение | тыс.м³/год | 1155 |
|  | Ахтанизовское сельское поселение | тыс.м³/год | 16816 |
|  | Вышестеблиевское сельское поселение | тыс.м³/год | 7667 |
|  | Голубицкое сельское поселение | тыс.м³/год | 8382 |
|  | Запорожское сельское поселение | тыс.м³/год | 13420 |
|  | Краснострельское сельское поселение | тыс.м³/год | 8086 |
|  | Курчанское сельское поселение | тыс.м³/год | 11960 |
|  | Новотаманское сельское поселение | тыс.м³/год | 26373 |
|  | Сенное сельское поселение | тыс.м³/год | 7391 |
|  | Старотитаровское сельское поселение | тыс.м³/год | 15333 |
|  | Таманское сельское поселение | тыс.м³/год | 17582 |
|  | Фонталовское сельское поселение | тыс.м³/год | 8791 |
|  | Итого по МО Темрюкский район | тыс.м³/год | 204289 |

В схему территориального планирования муниципального образования Темрюкский район внесены следующие изменения

1.Отображение местоположения объектов федерального значения, а именно:

1.4 Линейные объекты газоснабжения:

- Магистральный газопровод «Краснодарский край – Крым», берущий начало от магистрального трубопровода Южный Коридор (подключение после КС «Казачья» на территории муниципального образования Новороссийск, Таманского сельского поселения и далее через Керченский пролив).

2.Отображение местоположения объектов регионального значения, а именно:

1.5 Объекты газоснабжения

- ГРС «Тамань» (планируемая).

- магистральный газопровод «Темрюк – Тамань» 2-ая нитка.

# В рамках программы «Реконструкция и расширение газотранспортных мощностей для обеспечения дополнительных поставок газа в юго-западные районы Краснодарского края» планируется строительство магистрального газопровода «Темрюк – Тамань» 2 нитка, отображенного в материалах схемы.

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

Таблица 42

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2012 г. | На расчетный срок до 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 |
| 2 | Потребление газа по району - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 204289 |
|  | Городское население (г.Темрюк) | -«- | - | 61333 |
|  | Сельское население | -«- | - | 142956 |
|  | в том числе | -«- | - |  |
|  | Темрюкское городское поселение | -«- | - | 1155 |
|  | Ахтанизовское сельское поселение | -«- | - | 16816 |
|  | Вышестеблиевское сельское поселение | -«- | - | 7667 |
|  | Голубицкое сельское поселение | -«- | - | 8382 |
|  | Запорожское сельское поселение | -«- | - | 13420 |
|  | Краснострельское сельское поселение | -«- | - | 8086 |
|  | Курчанское сельское поселение | -«- | - | 11960 |
|  | Новотаманское сельское поселение | -«- | - | 26373 |
|  | Сенное сельское поселение | -«- | - | 7391 |
|  | Старотитаровское сельское поселение | -«- | - | 15333 |
|  | Таманское сельское поселение | -«- | - | 17582 |
|  | Фонталовское сельское поселение | -«- | - | 8791 |
| 3 | Источники подачи газа | ГРС | 8 | 8 |
| 4 | Протяженность сетей | км | 284,5 | 324,6 |

Согласно утвержденным материалам Схемы территориального планирования Краснодарского края в ближайшие годы в Темрюкском районе планируется строительство вышки радиосвязи на горе Зеленского.

3.5.4. Основные мероприятия по берегозащите и берегоукреплению

Концепция берегозащиты

Выбор направления защиты берега от разрушений базируется на учете природных особенностей,  степени хозяйственного освоения береговой полосы и перспектив ее развития, требований охраны окружающей среды, социально – экономических показателей.

При этом важным является как уменьшение потребности в проведении берегозащитных работ, так и применение экономичных и эффективных методов берегозащиты.

Комплексный подход в решении берегозащитных проблем требует учета экономических, природных, социальных, экологических и других особенностей береговой зоны, где освоение территорий требует проведение сложных и дорогостоящих инженерных мероприятий и не всегда обеспечивают стабильность побережья.

Концепция ограничения контакта с прибойной зоной, учитывая особенности: необходимость запрета размещения любых видов капитальных строений на участках со средними скоростями размыва берега до 0,5 м. в год в 100 м. полосе от уреза моря, от 0,5 до 2 м. в год – 200 метровой полосе, более 2 м. в год, в 300 метровой полосе. Запретная для капитального строительства полоса создается по всему побережью Азовского и Черного морей в муниципальном образовании Темрюкский район.

Запретить строительство в 3-х километровой зоне побережья Азовского и Черного морей в Темрюкском районе промышленных предприятий и объектов, не связанных с развитием и обслуживанием курортов, морского транспорта, рыбной промышленности, капитальных сооружений на косах, пересыпях, пляжах и других подобных им динамичным аккумулятивным формах, на оползневых склонах и террасах, а так же на участках затапливаемых во время штормовых нагонов, в связи с опусканием земной поверхности или повышения уровня моря. При зонном освоении береговой зоны, заключающейся в чередовании зон развития рекреационных, сельскохозяйственных, рыбохозяйственных, урбанизированных, природоохранных и других видов использования береговой зоны. Эта концепция направлена на максимальное использование рекреационных и других ресурсов на сохранение природного равновесия литодинамических систем и ландшафтов. Зонность проявляется как в чередовании зон с различными плотностями населения и техногенного давления на береговую зону, так и в чередовании участков, выделяемых под отдельные виды использования с участками охраняемой природы и отдельных форм ландшафта (сельское хозяйство, заповедники, заказники).

Глубинное развитие систем рекреации, населенных пунктов, производственных объектов на планировочных осях, перпендикулярных к береговой полосе. Позволяет избежать фронтальной застройки вдоль берега моря, разгрузить сложившуюся динамику берегов, уменьшить потребность в защите берега.

Резервирование части прибрежных территорий ландшафты, которых обладают большими биологическими и эстетическими ценностями, запасами песчанно – ракушечного материала, условиями воспроизводства терригенных и биогенных материалов, осуществляется путем организации заповедников, охранных зон, выделение территорий «берегозащитный резерв» с определенным статусом их хозяйственного использования.

Сокращение экологического равновесия предполагает исключение быстрых крупномасштабных перестроек гидрохимического и гидробиологического режимов моря, как в результате реализации хозяйственных, так и берегозащитных работ, к которым не успевает подстроиться экосистема Черного и Азовского морей.

Проектирование и строительство берегозащитных комплексов в Темрюкском районе должны охватывать, как минимум литодинамические системы, которые имеют собственный баланс наносов и обладают автономным режимом динамики и развития.

В основу принятых решений по берегозащите положены выявленные особенности динамически прибрежной зоны Темрюкского района.

Береговая зона Азовского моря в пределах Темрюкского района, исходя из сочетания типов берегов, динамики их развития, направлении и интенсивности литодинамических процессов, подразделяется на 11 геологических участков, включая дельту р. Кубань. Характеристика 11-ти геологических участков описана ниже в пункте  «характеристика участков береговой зоны».

Гидрологический режим литодинамических систем характеризуется значительными нагонными колебаниями уровня моря, что усиливает разрушение берега под действием штормовых волн.

Геологическое строение берегов сложены преимущественно лессовидными суглинками и глинами, и при их размыве они полностью отмываются в виде взвеси, выносятся в глубоководную зону моря, не давая материала для формирования пляжных зон. Отсюда и высокие темпы абразии берега при относительно слабом воздействии.

В питании наносов Темрюкского залива также участвует твердый сток р. Кубани.

Средний многолетний сток взвешенных наносов р. Кубань после наполнения Краснодарского водохранилища и составил 1,1 млн. тон в год. Основная часть твердого стока р. Кубани аккумулируется в дельте реки.

Перемещение наносов вдоль берега осуществляется по подводному береговому склону широкой полосой от нескольких десятков и сотен метров до нескольких километров. Основная масса наносов проходит транзитом вдоль берега под воздействием сильных штормовых течений и аккумулируется на косах и пересыпях, и только часть наносов подбирается к берегу и идет на построение верхней части склона и пляжа.

Учитывая возможные изменения береговой зоны и перспективу расширения рекреационного и градостроительного использования побережья, основным направлением защиты берегов принимается создание (восстановление) волногасящих пляжей по всей длине абразионных и коренных берегов и отдельных прикорневых участков кос и пересыпей. Исключаются из защиты аккумулятивные и устойчивые участки берега, большая часть Кубанской дельтовой долины, а также участки коренных берегов обеспечивающие воспроизводство территориального пляжа образующего материала.

Исходя из принятой стратегии, любой вариант берегозащиты должен включать создание волногосящего пляжа, обеспечивающего не только защиту берега от абразии, но и дополнительные ресурсы для оздоровительных  и лечебных целей охране биологической и гидрологической среды прибрежной зоны. При высоких нагонных условиях основное гашение волн и защита берега будут обеспечиваться искусственными сооружениями типа каменно-набросных берм, которые защищают берег от подмыва штормовыми накатами и не создает отраженной волны.

Исходя из выше изложенного, защиту берегов в муниципальном образовании Темрюкский район, необходимо проводить поэтапно по следующим основным направлениям:

- Полная ликвидация абразии берега – жесткая защита;

- Частичная ликвидация абразии берега – релаксационная защита;

- Периодически полное или частичное восстановление размытого участка берега – рекультивационная защита.

Жесткая защита направлена на полное прекращение любых видов абразии берега, его фиксацию в заданном положении и благоустройство. Осуществлять на участках населенных пунктов, курортной и промышленно – коммунальной застройки, транспорта, особо ценных сельскохозяйственных и других видов угодий.

Релаксационная защита направлена на ослабление, постепенное уменьшение темпа абразии берега и формирование устойчивого профиля склона берега. Осуществлять на участках населенных пунктов сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и других видов использования.

Рекультивационная защита связанна с периодически полным или частичным восстановлением размытого участка берега путем соответствующих отсыпок, намывов и других мер. Осуществляется на отдельных участках кос, пересыпей, а также коренных берегов.

Для жесткой защиты береговой зоны Черного и Азовского морей в пределах муниципального образования Темрюкский район, предполагаются следующие типы берегозащиты:

Свободный волногосящий пляж или волногосящая берма;

Свободный волногосящий пляж или волногосящая берма в комплексе со склоновыми работами, где развиты оползневые и обвальные процессы.

В то же время склоновые мероприятия могут быть следующих типов:

- срезка и планировка склонов, водоотвод, озеленение;

- срезка и планировка склонов, дренажи, озеленение;

- срезка и планировка склонов, водоотвод, дренажи, контербанкеты, озеленение.

Грунты получаемые при срезке склонов рекомендуется использовать при планировке склонов, создании контрбанкетов, а также для берегозащиты. Их необходимо использовать в части тела искусственно создаваемого пляжа, а также для заполнения пространства между уступом берега и выдвинутой в море отсыпкой в виде бермы.

Это позволит увеличить ширину пляжной зоны для градостроительных и рекреационных целей.

При штормах отсыпки в дамбы из крупнообломочного каменного материала формируют защитную пляжную отмостку, предохраняющую грунт и берег от размыва.

Протяженность участков береговой зоны нуждающиеся в берегозащитных мероприятиях в пределах муниципального образования Темрюкский район представлена в таблице 43.

Таблица 43- Протяженность участков береговой зоны, нуждающейся в берегозащитных мероприятиях в пределах муниципального образования Темрюкский район

2 листа

Лист 1

Таблица 43

2 листа

Лист 2

В процессе анализа состояния Черного и Азовского морей в пределах муниципального образования Темрюкский район, выделено 4 литодинамических участка для которых требуется проведение инженерных мероприятий по их стабилизации:

- Ахтанизовский участок. Протяженность 13 км., аккумулятивный, затапливаемы. Защита от затопления во время штормовых нагонов в районе ст. Голубицкой устройством дамбы в тыловой части пляжа длиной 5,8 км. пляж усиливается подсыпкой песчанно – ракушечникового материала.

Отметка гребня дамбы применяется исходя из отметки максимально зарегистрированного нагона (1969г.) 2,97 м. Б.С.

- Кучугурский участок. Протяженность 18 км., берега абразионно – оползневые и обвальные.. высота склонов 5-30 м., пляжи шириной 6-30 м.

Берег защищать с применением жесткой защиты от с. Кучугуры до пересыпи Ахтанизовского лимана длиной 15,5 км. склоновые работы проводить у с. Кучугуры путем уполаживания склонов, водоотвода, озеленения, протяженностью 4 км.

- Каменномысский участок. Берега абразионно – оползневые, протяженностью 10 км., высота склонов 22-30 м., мысу Пекла до 70 м., крутизна 20-25 0, пляжи шириной от 0-10 м.

Закончить работы по защите участка от корня косы Чушка до мыса Ахиллион, длиной 3,5 км., жесткая берегозащита.

- Береговая зона Черного моря. Берега абразионно – оползневые, протяженность 30,350  км., высота склонов 22-40 м., у мыса Железный Рог до 80 м.

Берег защищать с применением жесткой защиты- волногосящая берма в комплексе со склоновыми работами и использование грунтов от срезки, как часть искусственно создаваемого пляжа.

Из общей протяженности береговой зоны Черного моря в пределах муниципального образования Темрюкский район порт Тамань занимает 13 км. береговой зоны на которой необходимо произвести берегозащитные работы.

В связи со строительством Таманского порта и защитой береговой зоны на участке Черного моря мыс Тузла – озеро Соленое (граница с муниципальным образованием город – курорт Анапа) будет снижена абразия берегов и поступление песчаного материала в береговою зону, который в настоящее время транспортируется вдоль береговыми течениями на пополнение пляжных зон города – курорта Анапа.

Согласно рекомендациям академика Зенковича В.П. необходимо эти потери компенсировать путем подвоза песчаного материала, соответствующего по фракционному составу, цвету, физико – механическим составляющим, залегающим пескам на этом участке.

Типовые проектные решения по берегозащите представлены графически. Для примера были взяты следующие участки береговой зоны МО Темрюкский район:

- береговая зона поселка Волна, Таманского сельского поселения (Черное море);

- береговая зона курортного поселка Кучугуры, Фонталовское сельское поселение (Азовское море).

Береговая зона муниципального образования Темрюкский район разбита на пикеты. Карта муниципального образования Темрюкский район с разбивкой на пикеты береговой зоны представлена ниже.

Рис 10.

Карта МО Темрюкский район с разбивкой на пикеты береговой зоны

Рис 11

Проектные решения по берегозащите береговой зоны поселка Волна Таманского сельского поселения (Черное море)

1 Лист

Рис 12.

Проектные решения по берегозащите береговой зоны курортного поселка Кучугуры, Фонталовское сельское поселение (Азовское море)

1 Лист

Характеристика участков береговой зоны МО Темрюкский район

Вербяная коса. Протяженность -14 км. Особую роль в формировании рельефа береговой зоны Вербяной косы Азовского моря сыграли процессы поставки и механической дифференциации грубозернистых фракций в области морского мелководья на завершающей стадии нимфейской (I – II вв.) трансгрессии. Грубозернистый материал поступал из речной системы Кубани, биоценозов донных моллюсков, береговых обрывов.

Начиная с 1950-х – 1960-х годов данная аккумулятивная форма стала испытывать дефицит наносов, что сказалось на размерах и морфологии пляжа и подводного склона. В районе Вербяной косы отмечались значительные темпы размыва берегов, вследствие чего за 30 – 40 лет ширина Вербяной косы уменьшилась с 100 – 150 м до 15 – 60 м.

Берегозащитная дамбы была построена по проекту ООО «НПЦ «Берегозащита» в 2007 г. и с тех пор ведется её мониторинг, т.е. режимные наблюдения за её состоянием. В 2009 г. на технологию возведения дамбы и её конструкцию получен патент № 2366782  на изобретение РФ «Способ возведения насыпного сооружения типа дамбы с эксплуатационной дорогой на слабых грунтах».

Рисунок 13 - Вербяная коса

Устьевая часть р. Кубань – порт Темрюк

Протяженность – 13 км.

Современный морской край дельты имеет извилистое очертание в плане, но в общем близок к дуге, вогнутой в бывший древне-Кубанский  залив. Причина вогнутости  объясняется, вероятно, большими глубинами залегания коренных пород по биссектрисе залива.

Для дельты Кубани характерны значительные уклоны рукавов, составляющие в среднем 0,06‰, а в половодье возрастающие до 0,18‰. Не менее характерны и резкие колебания расходов, которые могут быть зимой в десять раз меньше, а в паводок в пять раз больше среднегодового. Твердый сток реки около 1,1 млн. т/год при объеме водного стока 11,0 км3/год. Таким образом, воды реки имеют высокую мутность весь год (700 г/м3). В составе наносов очень много мелкой фракции (<0,01 мм).

Через периоды в несколько десятков лет исключительные бури создают береговые волноприбойные валы из песчаных выносов гирл и из ракушечного песка, причем опять восстанавливается приглубый характер полосы перед морским краем.

Примерная высота штормовых волн Темрюкского залива 2 — 5 метра. Поэтому можно считать, что подводные валы, формировавшиеся на глубинах 2 — 2,5 м, могли выбрасываться на берег при длительных, нормальных к берегу штормах с волной 2,5 метра.

Рисунок 14 - Порт Тамань

Порт Темрюк - Мыс Каменный

Протяженность - 42,5 км.

В районе м. Каменный берег абразионно-оползневой, сложен легкоразмываемыми суглинками. Мысы образованы более устойчивыми к абразии породами. Между ними развиваются параллельно-ступенчатые оползни, охватывающие береговую полосу шириной до 800-1000 м.

Оползневым процессам подвержены даже хорошо задернованные склоны. Общий уклон от верхней кромки клифа до пляжа около 30 град. Склон изрезан оврагами.

Оползневой массив м. Пеклы имеет ширину оползневой зоны - 200-300м. Пляжи узкие до 5-10 м, сложены мелким ракушечным песком. Средняя скорость абразии 0.5-0.6 м/год. Уклоны дна в прибрежной полосе составляют 0.028-0.111. Оползневые процессы развиты и в районе ст. Голубицкой. Скорость размыва берега составляет здесь 0.5 м/год.

Между м.Пеклы и Пересыпским гирлом берег выровненный, в обрывах обнажаются лессовидные суглинки. Высота практически вертикального абразионно-обвального берега с узкими пляжами (5-10 м) изменяется от 20 до 60 м.

Рисунок 15 - Мыс Каменный

Рисунок 16 – Вид берега восточнее пос. Кучугуры

К аккумулятивным эоловым формам относятся полузакрепленные дюны с. Нижние Кучугуры, сложенные ракушечным детритом и кварцевым песком с шириной пляжей 15-20 м.

Высота песчаных дюн около 5 м. Морской склон дюны имеет уклон до 45 град., бережный –пологий.

Аккумулятивная пересыпь Ахтанизовского лимана  имеет отметки над уровнем моря 0.5-0.7 м. Участок берега в целом относительно стабилен, пляж шириной 20-25 м ракушечно-песчаный. Во время сильных штормов с нагонами уступ террасы и пляжи испытывают размыв со средней скоростью 0.5 в год, в отдельные периоды до 1-1.5 м.

В конце 80-х годов в станице Голубицкой для защиты от нагонного подъема уровня и штормовых волн были отсыпаны песчаные дамбы длиной 100 и 150 м. Дамбы расположены в тыльной части пляжа на расстоянии 24 -29 м от уреза. В настоящее время дамбы практически разрушены.

Рисунок 17 - Пересыпь Ахтанизовского лимана

Мыс Каменный – мыс Ахиллеон

Протяженность – 5,6 км.

Мыс расположен на северо-западе Таманского полуострова. Омывается водами Азовского моря. Берег абразионно-оползневый. Сложен известняками неогена и песчано-глинистыми отложениями четвертичного периода.

Рисунок 18 - Берег на участке Мыс Каменный – мыс Ахиллеон

Мыс Ахиллеон – п. Ильич

Протяженность – 3,4 км.

Рисунок 19 - Берег на участке Мыс Ахиллеон – п. Ильич

Коса Чушка

Протяженность -17,5 км.

Коса Чушка — это полуостровная коса, расположенная на севере Керченского пролива. Начинается у мыса Ахиллеон и тянется на юго-запад в сторону Черного моря. Длина косы составляет почти 17,5 км. Западный берег косы прямой, от восточного отходят к югу многочисленные длинные отростки. Коса сложена из мелкого кварцевого песка с примесью ракушки.

Рисунок 20 - Коса Чушка

П. Ильич – коса Тузла (Динской, Таманский заливы Азовского моря на территории Темрюкского района)

Протяженность береговой линии - 86,5 км.

Динско́й зали́в — небольшой залив, расположенный на северо-западе Таманского полуострова. Часть Таманского залива. Отделён от Керченского пролива косой.

Залив вдаётся в сушу на 8 км, ширина у выхода составляет 2 км, глубина не превышает 4 м. Берега залива, служащие подножием западной конечности древнего Киммерийского острова, сложены устойчивыми горными породами и не поддаются разрушению волнами

В Таманском и Динском заливах расположен Запорожско-Таманский заказник федерального значения общей площадью 30 тысяч га.

Рисунок 21 - Берега Динского залива

Таманский залив, небольшая лагуна на западе одноименного полуострова. От Керченского пролива "отгорожена" подводным валом, соединяющим косы Рубанову (на севере) и Маркитанскую (на юге). Вдается в сушу на 16 км, ширина у входа 8 км.

Берега Таманского залива сложены неустойчивыми горными породами и подвержены сильной разрушительной деятельности моря. На восточном побережье лежит пос. Сенной, на юге, вблизи входа в залив - воспетая М.Ю. Лермонтовым ст-ца Тамань.

По климатическим условиям рассматриваемый регион относится к умеренно-континентальному типу климата с теплым летом и относительно мягкой зимой.

Среднемесячная температура воздуха в января составляет – 0,40С, а минимальная – минус 260С. Средняя температура воздуха в июле + 23,4 С0, а максимальная - +370 С.

Относительная влажность воздуха изменяется от 60-65 % в июле-августе до 89-100% в феврале.

Среднемноголетнее количество осадков по данным метеостанции Тамань составляет 340 мм в год.

В рассматриваемом районе преобладают ветры северо-восточного (23,8%) и юго-западного (13,9%) направлений. Подробная характеристика режима ветра будет рассмотрена ниже.

По данным наблюдений средняя дата первого появления льда в Таманском заливе в районе поселка Сенной приходится на 26 декабря, ранняя – 25 ноября,  а поздняя -22 февраля.

Средняя дата устойчивого ледостава – 5 января, ранняя – 25 ноября, а поздняя- 9 февраля.

Полное очищение акватории залива происходит, в среднем, 7 марта, раннее – 27 января, а позднее 2 апреля.

Средняя продолжительность ледостава составляет 43 дня, максимальная – 8 дней.

Береговая линия участка берега Таманского залива простирается с запада на восток. Прибрежная полоса, возвышается над средним уровнем моря всего на 0,2-0,7 м и поэтому испытывает периодические затопления при ветро-волновых нагонных повышениях уровня. В морфологическом плане на всем протяжении участка эта полоса, начиная от уреза, представляет собой первый (считая от моря) штормовой вал, сформированный, в основном, из ракушечного детрита и целых раковин с большим содержанием водорослей. Тыльный склон этого вала покрыт травяной растительностью толщиной до 20-30 см. На отдельных коротких отрезках берега штормовой вал имеет два гребня.

Рисунок 22 - Берега Таманского залива

Коса Тузла - Мыс Тузла.

Протяженность 10 км.

Скалистый мыс Тузла расположен в северо-западной части Таманского полуострова, на обрывистом берегу Керченского пролива и является самой западной точкой юга России (Темрюкский район Краснодарского края).

Самая западная точка Краснодарского края. Он расположен в 8 километрах от станицы Тамань. Своим происхождением он обязан древним известнякам, залегающим среди глинистых отложений. Берег мыса обрывист и поднимается на уровнем моря примерно на 15 метров. С севера к береговому уступу мыса прилегает низменная коса, сложенная песком и ракушечником. Она отделяет от моря соленое озеро Тузла.

Рисунок 23 - Мыс Тузла

Корневая часть мыса Тузла- мыс Панагия

Протяженность – 7,100 км.

Рисунок 24 - Берег на участке мыс Тузла- мыс Панагия

Мыс Панагия - мыс Железный Рог

Протяженность 9,5 км.

От мыса Панагия до мыса Железный Рог высокий обрывистый берег простирается на 5 миль к ВСВ; в 2,5 милях к В от м. Панагия находится гора Зеленского, а к ЮЗ от нее к морю выходит приметная балка Матросова, которая прорезает прибрежную возвышенность в северо-восточном направлении.

Прилегающая к участку территория характеризуется абсолютными отметками поверхности 15-21 м с уклоном к югу в сторону моря. Рельеф участка осложнен активно развивающейся балочной сетью.

Береговой уступ высотой 15-19 м, крутизной 75-90° по своему типу делится на абразионно-оползневой (к западу от участка изысканий) и обвальный. Интенсивному развитию экзогенных геологических процессов способствует сочетание активной морской абразии с благоприятными геоморфологическими, геолого-структурными условиями и гидрогеологическим режимом. Обвальные шлейфы, образующиеся в основании уступа, быстро смываются морем.

Пляжи на всем отрезке побережья абразионно-аккумулятивный, прислоненного типа, односклонный, пологий. Ширина его изменяется от 5 до 15 м. Пляжи сложены кварцевыми песками, гидрогетитовый, обогащенный раковинно-детритусовым карбонатным веществом, содержащим ракушку, гальку, гравий.

Рельеф дна моря в районе изысканий спокойный с плавным перепадом глубин от 0 до 19 м.

Гидролокационным обследованием на дне обнаружен ряд отдельных грядовых поднятий (областей выходов плотных пород), средняя высота которых составляет 0,5 м, максимальная 3,0 м.

Рисунок 25 - Порт Тамань

Мыс Железный Рог – оз. Соленое (граница МО Темрюкский район)

Протяженность – 12 км.

Берег моря отличаются крутизной, их обрывы достигают в высоту 100 м. Рельеф полуострова равнинный, всхолмлённый. Холмы образуют параллельные гряды, разделённые понижениями. Кроме того, грязевой вулканизм. Учитывая нулевые высоты у берегов, относительные превышения достигают 164 м.

Что касается гидрографической характеристики района, то это практически безводная степь. Реки отсутствуют (кроме реки Кубань, на севере), не отмечается ни родников, ни источников. Источники питьевой воды расположены только в населённых пунктах. Обнаженность района хорошая вдоль морских берегов и плохая в степной части.

Рисунок 26 - Берег на участке Мыс Железный Рог – оз. Соленое

3.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

3.6.1.Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На картах комплексной оценки территории муниципального района и зон с особыми условиями использования территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий и объектов специального назначения (кладбищ, скотомогильников, биотермических ям, полигонов для временного хранения и сортировки ТБО).

3.6.2.Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3.6.3. К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

Согласно статье 2 Федерального закона об особо охраняемых природных территориях с учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады;

ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Согласно Закону Краснодарского края от 02 июля 2014 года №2993-КЗ лечебно-оздоровительные местности и курорты исключены из состава зон особо охраняемых территорий.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

На территории МО Темрюкский район сложившаяся система охраняемых территорий включает в себя: 8 памятников природы краевого значения, Запорожско-Таманский заказник, Водно-болотные угодья Международного значения (включая группу лиманов между р. Кубань и р. Протокой):

1. Водно-болотные угодья Международного значения (включая группу лиманов между р. Кубань и р. Протокой;

2. Особо охраняемые природные территории регионального значения:

- Государственный природный зоологический заказник «Запорожско-Таманский»;

- Гора Миска – геологический памятник природы,

- Грязевой вулкан Ахтанизовский - геологический памятник природы,

- Карабетова гора с грязевыми вулканами - геологический памятник природы,

- Мыс Железный Рог - геологический памятник природы,

- Мыс Панагия - геологический памятник природы,

- Озеро Голубицкое - водный памятник природы,

- Озеро Соленое - водный памятник природы,

- тополь Старожил - ботанический памятник природы;

- Урочище Яхно – природно-исторический памятник природы.

3. Особо охраняемые природные территории местного значения:

- мыс Тузла,

- урочище Пригородное,

- урочище Дубовый рынок,

- микрозаповедник Подмаячный.

Охраняемые природные территории - это частичная компенсация природы за вред, который наносится ей в процессе хозяйственной деятельности. Неизбежный вред от влияния хозяйственной деятельности в районах с ценным биологическим и ландшафтным разнообразием должно быть сбалансировано мерами пользователей по компенсированному сохранению.

Водно-болотные угодья группы лиманов между р. Кубань и р. Протокой Восточного Приазовья Краснодарского края

В соответствии с постановлением Правительства РФ №1050 от 13.09.1994г. «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значние в качестве местообитания водоплавающих птиц от 2.07.1971г.» и Постановлением Главы администрации Краснодарского края от 24.07.1995 №413, водно-болотные угодья Ахтаро-Гривенской системы лиманов, включая государственный заказник «Приазовский» и группы лиманов между р. Кубань и р. Протокой Восточного Приазовья, имеющие международное значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц, выделены в особо охраняемую природную территорию федерального значения с особым режимом охраны и использования природных ресурсов.

В состав водно-болотных угодий международного значения Краснодарского края включены и утверждены территории со следующими границами:

-исходная точка – х. Садки, далее по юго-западному берегу пруда Ахтарского рыбокомбината до Большого Карпиевского лимана, по восточному берегу Большого Карпиевского до осушительного канала на территории землепользования «Заветы ленина», по кааналу на северо-восток до прудов на южной окраине х. Новонекрасовский (по южгной границе озера), по южной границе лимана Соленый первый, по каналу на северо-восток до восточной границы Бол. Рудиевских плавней до х. Лотос, на юго-запад по ерику Чумной до лимана Джулиевский, по восточному и южному берегу лимана Джулиевский и на запад до лимана Малый Карпиевский, затем по юго-восточному и южному берегу лимана малый Карпиевский до Джерлиевского главного коллектора, на юг по коллектору до административной границы Примрско-Ахтарского района и на запад по границе с Калининским и Славянским районом до р. Протока, по р. Пртока до х. Слободка, на юг по автодороге х. Черный Ерик до обводненного канала оросительной системы и по обводному каналу на юго-восток вдоль северного берега лимана Глубокий, по границе рисовой системы на юг до ст. Черноерковской по каналу по границе рисовой системы до ерика Чумной, на юг по границе рисовой ситемы, огибая плавневую зону, до административной границы Темрюкского района, на запад и юго-запад по обводному каналу рисовой системы и на северо-запад вдоль канала на расстоянии 500м по рисовой системе до Курчанского лимана, в 500м от берега до г. Темрюк и по берегу Курчанского лимана до Азовского моря, включая дельту р. Кубань, по берегу Азовского моря до исходной точки (х. Садки), включая Ачуевскую косу.

В границы угодий входят природные экосистемы (прибрежные мелоководья Азовского моря с открытыми и закрытыми заливами) и трансформированные экосистемы (водохранилища, рисовые поля). Это комплекс с разнообразным надводным и подводным растительным миром создает благоприятные условия для гнездования, линьки, отдыха во время перелетов водоплавающих и других птиц. Здесь пролегают пути миграции птиц, многие из которых остается на зимовку.

Угодья играют существенную роль: улучшают качество воды, сбрасываемой в море, снижают паводки, служат местом жизни птиц, отдыха людей.

Лиманы Рамсарской конвенции в Темрюкском районе: Курчанский, Горький, Гадючий, Бирючий, Дьяков, Комковатый, Круглый, Большое Озеро, Малое Озеро, Поляков, Куговатый 1, Куговатый 2, Оленячий, Чебаковатый, Долгий, Малый Червоный, Дедовы Коты, Большой Грушанский, Малый Грушанский, Гусинный, Мартынячий, Дончиков, Баштовый, Малый Просредний, Малый Балясниевский, Куликовский, Большой Балясниевский, Баштовый, Мазуриевский, Горшков, Дедовский, Годючий, Шамраи, Мамай, 1-й Кривой, Федотовский, Просредний, 2-й Кривой, Войсковой, Ордынский, Чистый, Лозовский, Восточный (Хуторской), Малый Кущеватый, Коноваловский, Песчаный, Комковатый, Жестерковский, 3-й Кривой, Проклятый, Гнилой, Подкова, Горшок.

Большинство лиманов имеют небольшие глубины (от 0,5 до 0,1 м.), хотя встречаются лиманы с глубинами до 25 м. Площади водного зеркала у половины лиманов составляют от 50 до 500 га. Наиболее крупный – Курчанский. Воды в лиманах, в основном, пресные и солоноватые, причем соленость их непостоянная и зависит от объема вод, поступающих из реки и моря.

Образование Водно-болотных угодий международного значения не влечет за собой изъятия занимаемых ими территорий у водо-и землепользователей. Отвод земли под все виды хозяйственной деятельности может осуществляться только по согласованию с краевым комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов.

На территории водно-болотных угодий, имеющих международное значение, необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

- управление водно-болотными угодьями в целях оптимизации среды обитания водоплавающих и околоводных птиц во все биологические периоды их годового цикла;

- охрана и рациональное использование обитающих водоплавающих птиц м других животных;

- сохранение высокого биологического разнообразия экосистем, высокой продуктивности птиц и других животных, оптимального произрастания водной и прибрежной растительности как кормовой базы и защитных условий для птиц и других животных;

Водно-болотные угодья международного значения Краснодарского края включают в себя территории с различным статусом режима и охраны, имеют границы, определенные администрацией края, которая обеспечивает постоянство их площади независимо от колебаний уровня всей площади акватории.

На особо охраняемых территориях (заповедники, заказники), входящих в состав водно-болотных угодий международного значения действует режим, соответствующий положениям об этих объектах

На территории водно-болотных угодий запрещается:

- все виды деятельности, приводящие к нарушению естественого гидрологического режима в водоемах;

- сбросы, выбросы загрязняющих веществ и хранение отходов производства;

- лесо-луго и гидромелиоративные работы;

- разведка и разработка всех видов полезных ископаемых;

- добыча рыбы, других водных животных и растений с нарушением действующего рыбоохранного и природоохранного законодательства;

- охота и использование диких животных, не относящихся к объектам охоты;

- сельскохозяйственная деятельность на берегах водоемов и в местах массового скопления водоплавающих птиц в различные сезоны года или жизненного цикла;

- хранение и применения ядохимикатов, удобрений, а также других опасных материалов, сырья;

- лесохозяйственные работы по берегам водоемов, вырубка деревьев и кустарников;

- заготовка и выжигание тростника и других видов;

- земляные работы, приводящие к изменению рельефа дна или структуры берегов водоема;

- размещение хозяйственных, промышленных и жилых объектов и коммуникаций на берегах водоемов или в местах массового скопления птиц;

- массовые виды рекреации;

- движение водного, наземного и воздушного транспорта (на определенный срок, или вплоть до полного запрета).

На территории водно-болотных угодий разрешается:

- поддержание оптимального или естественного гидрологического режима в различные сезоны года, поддерживание естественных и сосздание искусственных мест для гнездования, кормежки и отдыха птиц;

- проведение мелиоративных и биотехнических мероприятий с целью улучшения среды обитания водоплавающих и околоводных птиц;

- проведение мероприятий по восстановлению нарушенного естественного гидрологического режима.

Заключение по главе. Решение вопросов охраны окружающей среды затрагивает практически все сферы жизнедеятельности МО Темрюкский район. Улучшение состояния природных ресурсов возможно при решении следующих природоохранных мероприятий:

- соблюдение природоохранных мероприятий в округе горно-санитарной охраны МО Темрюкский район, при этом необходимо:

- установить режим первой зоны для месторождений лечебных грязей, а также для оборудованных пляжей (в этой зоне необходимо установить указательные знаки, оповещающие о режиме);

- установить режим во второй зоне горно-санитарной охраны для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, для естественных и искусственных хранилищ лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для санаторно-курортного строительства.. На территории третьей зоны вводятся ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, загрязнением или истощением гидроминеральных ресурсов города-курорта, на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений,

- не допускать строительство предприятий и объектов, которые могут загрязнить почву, воздух и воду в пределах территории третьей зоны;

- выполнение краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2012 годы» (по заказу администрации муниципального образования Темрюкский район ГУП КК ПИ «Крайжилкоммунпроект» разработана «Генеральная схема очистки населенных пунктов Темрюкского района», прошедшая государственную экологическую экспертизу от 01 июня 2006 года № ЭК 01/-1452).

- строительство полигона и организация сбора отходов для вторичной переработки (г. Темрюк)

- оптимизация работы очистных сооружений, существующие мощности которых загружены менее чем на 43%;

- улучшение естественного дренажа и рекреационных условий рек, в связи с чем проводится ежегодная расчистка устьевой части р. Кубань, в том числе проведена расчистка Голинского гирла и Чайкинского гирла реки Кубань.

- запрещение деятельности, нарушающей сохранность памятников природы (федеральных (1 ООПТ) краевых (9) в границах их охранных зон;

- Синюю балку, Ачуевскую косу, побережье Таманского полуострова от мыса Тузла до Бугазской косы (за исключением проектируемых портовых территорий федерального сухогрузного порта Тамань), урочище Фанагория, урочище Приморское, грязевой вулкан Цимбалы, «участок песчаной степи» в ст. Тамань, окрестности села Веселовка, мыс Ахиллеон, мыс Пеклы, гору Комендантская, гору Горелая, гору Чиркова, Таманскую Швейцарию, балку Глубокую, Голубицкий останец, Баюр-гору, гору Бориса и Глеба, Ибрагимовский парк, Турецкий фонтан, гору Сопка, гору Гнилая, гору Камышеватую, гору Тиздор, хребет Яхно, гору Кидалит или Андреевскую, Старотитаровскую возвышенность, лиман Кизилташский, лиман Цокур требуют охраны, как имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. По вышеперечисленным территориям и объектам предлагается провести научно-исследовательскую работу по комплексному экологическому обследованию территорий, для придания им статуса ООПТ.

- экологическим воспитанием, образованием и просвещением населения муниципального образования Темрюкский район.

В крае начаты работы по внесению в земельный кадастр особо охраняемых природных территорий в соответствии с программой, разработанной департаментом (в настоящее время – министерством) природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края. Внесение в земельный кадастр границ ООПТ предусматривает проведение комплексного экологического обследования территории ООПТ для обоснования ее границ, проведение общественных слушаний по данным материалам, прохождение государственной экологической экспертизы, подготовки постановления главы (губернатора) Краснодарского края об утверждении границ ООПТ. Комплекс работ выполнен Научно-исследовательским институтом прикладной и экспериментальной экологии ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» на основании государственного контракта № 3 от 21 июня 2011 г.

Особо охраняемые природные территории МО Темрюкский район краевого значения  утверждены Решением №488 Краснодарского краевого совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г., и решением №326 от14 июля 1988 г.

Основной целью объявления природных объектов и комплексов памятниками природы является сохранение их в естественном состоянии.

Государственный природный зоологический заказник «Запорожско-Таманский»

Государственный природный зоологический заказник «Запорожско-Таманский» имеет статус регионального значения. Образован решением крайисполкома от 13.10.1967 г.  № 726.

Запорожско-Таманский госохотзаказник выполняет функции сохранения, восстановления и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном  и культурном отношении видов животных, охрану среды их обитания, условий размножения и путей миграции, поддержание целостности естественных сообществ.

Границы заказника: от пос. Ильич на восток в 500 м. от зеркала воды Таманского и Динского заливов через населенные пункты Батарейка, Запорожская, Береговой, Малый Кут,  Рубанова Коса, Татарский, Сенная, Приморский, Тамань, по юго-западной стороне косы Тузла, по северо-западной стороне косы Чушка и по берегу Азовского моря до пос. Ильич.

На территории заказника режим особой охраны установлен в соответствии с проектом «Материалы комплексного экологического обследования в целях уточнения, изменения границ и площади, функционального зонирования государственного природного зоологического заказника регионального значения «Запорожско-Таманский заказник», получившим положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 105, утвержденное приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 мая 2015 года № 22-ЭК.

На всей территории заказника запрещаются следующие виды деятельности, противоречащие целям создания заказника и причиняющие вред природным комплексам и их компонентам:

- Все виды охоты, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования численности животных.

- Нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями добывания объектов животного мира, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования численности животных.

- Уничтожение объектов животного и растительного мира, отнесенных в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения.

- Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке.

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений в водоохраной зоне водных объектов и над их акваторией (кроме случаев отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей).

- Интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации.

- Выжигание травы, тростниково-рогозовых зарослей и стерни на полях, осушение водных объектов.

- Уничтожение и заготовка тростника.

- Использование воздушного пространства над участками скопления птиц, за исключением полетов, осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

- Проведение геологоразведочных работ, разработка и добыча полезных ископаемых при отсутствии лицензии на выполнение выше перечисленных работ, согласования с уполномоченным органом Краснодарского края, проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы.

- Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, связанных с функционированием заказника.

- Размещение на земельных участках заказника рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием заказника.

- Ведение археологических разведок или раскопок без письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, а также по согласованию с уполномоченным органом.

- Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв.

- Сброс неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности.

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

- Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов.

- Загрязнение территории отходами производства и потребления.

- В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций различного характера производится в соответствии с действующим законодательством о чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о нанесенном вреде направляется в уполномоченный орган.

- В границах заказника устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, хозяйственных и иных особенностей территории. На территории заказника выделяются четыре функциональные зоны: заповедная зона, особо охраняемая зона, зона рекреации, зона интенсивного природопользования.

Заповедная зона.

Заповедная зона включает участки Таманского и Динского заливов, предназначенные для использования в природоохранных и научных целях и выделяемые для обеспечения сохранения и восстановления особо ценных природных сообществ, объектов фауны, иных объектов живой и неживой природы.

В заповедной зоне заказника, помимо ограничений хозяйственной деятельности, действующих на всей территории заказника, запрещается:

- Рыболовство в период с третьей декады марта по июль на участках массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц.

- Посещение мест колониального гнездования птиц и мест гнездования охраняемых видов.

- Использование маломерных судов с моторами мощностью свыше 30 л.с., за исключением судов надзорных и контролирующих органов.

- Прохождение на лодках в местах скопления птиц (постгнездовые, миграционные и зимовочные), кроме случаев, предусмотренных законодательством в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов.

- Применение удобрений и ядохимикатов, в том числе в научных целях.

- Все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме компенсационных биотехнических работ в составе проекта, получившего положительное заключение государственной экологической и государственной экспертизы.

- Проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов.

- Заготовка лекарственных растений.

- Экскурсионно-туристическая деятельность.

- Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий.

Особо охраняемая зона

К особо охраняемой зоне отнесены земельные участки, включающие природные комплексы или их компоненты, свойства и качество которых соответствуют целевому назначению ООПТ, где запрещена любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением или изучением состояния заказника.

В особо охраняемой зоне заказника, помимо ограничений хозяйственной деятельности, действующих на всей территории  заказника, запрещается:

- Рыболовство в период с третьей декады марта по июль на участках массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц.

- Прохождение на лодках в местах скопления птиц (постгнездовые, миграционные и зимовочные), кроме случаев, предусмотренных законодательством в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов.

- Все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме компенсационных биотехнических работ в составе проекта, получившего положительное заключение государственной экологической и государственной экспертизы.

- Применение удобрений и ядохимикатов, в том числе в научных целях.

- Промышленная заготовка лекарственных растений.

- Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий.

- Проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов.

Зона рекреации

К зоне рекреации относятся земельные участки, включающие природные комплексы или их компоненты, свойства и качество которых соответствуют целевому назначению заказника, где разрешается частичное использование природных ресурсов заказника для рекреационных целей, если оно не приводит к необратимым изменениям свойств и качества природных комплексов, соответствующих целевому назначению заказника.

Зона рекреации расположена на прибрежных территориях, примыкающих к Динскому и Таманскому заливам на расстоянии 20 м от уреза воды, 10 м от берега.

В зоне рекреации заказника, помимо ограничений хозяйственной деятельности, действующих на всей территории  заказника, запрещается:

- Проведение сплошных рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а также. при создании охранных и санитарно-охранных зон линейных сооружений).

- Движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования, не связанные с обеспечением функционирования заказника.

- Распашка земель без согласования уполномоченного органа (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции).

- Применение удобрений и ядохимикатов, в том числе в научных целях.

- Промышленная заготовка лекарственных растений.

- Содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска собак.

- Нарушение гидрологического режима, почвенно-растительного покрова, осуществление работ, способных привести к возникновению эрозионных оползневых процессов.

- Выпас крупного рогатого скота вне специально выделенных зон, прогона скота вне специально установленных дорог.

- Размещение летних лагерей и загонов для скота.

- Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий.

- Все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме компенсационных биотехнических работ в составе проекта, получившего положительное заключение государственной экологической и государственной экспертизы.

Зона интенсивного природопользования

Зона интенсивного природопользования приурочена к сложившимся хозяйственным ареалам и включает сельскохозяйственные, селитебные территории, а также участки перспективного хозяйственного освоения.

В зоне интенсивного природопользования заказника, помимо ограничений хозяйственной деятельности, действующих на всей территории  заказника, запрещается:

- Проведение сплошных рубок деревьев и кустарников (за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а также при создании охранных и санитарно-охранных зон линейных сооружений).

- Распашка земель без согласования уполномоченного органа (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции).

- Содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска собак.

- Выпас крупного рогатого скота вне специально выделенных зон, прогон скота вне специально установленных дорог.

- Размещение летних лагерей и загонов для скота.

В 2011 году на территории Темрюкского района НИИПиЭЭ произведено комплексное обследование памятников природы «Гора Миска», «Карабетова гора с грязевыми вулканами», «Мыс Панагия», «Грязевой вулкан Ахтанизовский», «Мыс Железный Рог», «Озеро Голубицкое», «Озеро Соленое», «Урочище Яхно», «Тополь Старожил», которые относятся к памятникам краевого значения. Результатом выполнения данной работы стали материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие корректировку (изменение) границ особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы. Установление границ и площадей памятников природы, соблюдение режима охраны и хозяйственной деятельности на территории этих памятников природы позволит сохранить уникальные природные объекты.

Памятники природы МО Темрюкский район краевого значения

| Объект ООПТ | Правоустанавливающий документ об организации ООПТ и утверждении границ ООПТ |
| --- | --- |
| Гора Миска | Решение Темрюкского РИК от 09.01.1980 года № 25 «Об объявлении территории гора Миска природным и историческим памятником» Решение Краснодарского КИК от 14.09.1983 года № 488 ≪Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы≫ Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.08.2014 г. №786 |
| Карабетова гора с грязевыми вулканами | решением Темрюкского РИК от 13.07.1978 года № 354 ≪Об утверждении памятников природы и передаче их под охрану организациям≫ Решением Краснодарского КИК от 14.09.1983 года № 488 ≪Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы≫ Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.08.2014 г. №786 |
| Грязевой вулкан Ахтанизовский | Решение Темрюкского РИК от 13.07.1978 года № 354 ≪Об утверждении памятников природы и передаче их под охрану организациям≫ Решение Краснодарского КИК от 14.07.1988 года № 326 ≪Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы≫ Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.08.2014 г. №786 |
| Мыс Панагия | Решение Темрюкского РИК от 18.12.1984 года № 646 ≪Об охране памятников природы, находящихся на территории Темрюкского района≫ Решение Краснодарского КИК от 14.07.1983 года № 326 ≪Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы≫ |
| Мыс Железный Рог | Решение Темрюкского РИК от 18.12.1984 года № 646 ≪Об охране памятников природы, находящихся на территории Темрюкского района≫ Решение Краснодарского КИК от 14.07.1988 года № 326 ≪Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы≫ Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.08.2014 г. №786 |
| Озеро Солёное | Решение Темрюкского РИК от 18.12.84 № 646 ≪Об охране памятников природы, находящихся на территории Темрюкского района≫ Решение Краснодарского КИК от 14.09.1983 года № 488 ≪Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы≫ Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.08.2014 г. №786 |
| Озеро Голубицкое | Решение Темрюкского РИК от 13.07.1978 года № 354 ≪Об утверждении памятников природы и передаче их под охрану организациям≫ Решением Краснодарского КИК от 14.09.1983 года № 488 ≪Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы≫ Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.08.2014 г. №786 |
| Урочище Яхно | Решение Темрюкского РИК от 25.12.1987 года № 418 ≪Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения≫ Решение Краснодарского КИК от 14.07.1988 года № 326 ≪Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы≫ Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.08.2014 г. №786 |
| Тополь Старожил | Решение Темрюкского РИК от 25.12.1987 года № 418 ≪Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения≫ Решение Краснодарского КИК от 14.07.1988 года № 326 ≪Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы≫ |

ООПТ Памятник природы «Гора Миска»

Памятник природы «Гора Миска», расположен на правобережье р. Кубань в  центре г. Темрюка и представляет собой грязевой вулкан, рисунок 3.20. Кратер вулкана имеет очень крупные размеры. На дне кратера находится мелководное (глубина до 1 м) озеро, площадью 6,5 га. В настоящее время вулкан находится в состоянии относительного покоя – на его территории функционирует более 10 небольших грифонов. Растительный мир грязевой сопки горы Миска отличается большим многообразием экологических групп. У подножия сопки преобладают виды растений степных фитоценозов (типчак, полынь приморская), склоны сопки представлены луговой растительностью, преобладают галофиты. Влажные места представлены гигрофитами (сведа высокая и сведа стелющаяся). Склоны обращённые к лиманам, отличаются мощным травостоем, где доминирует ежа сборная. Территория горы Миска является местообитанием редких видов насекомых семейства Совки - Совка бессмертниковая - Eublemma minutata (Fabricius, 1794), Совка Аэгле - Aegle kaekeritziana (Hubner, [1799]), Совка шпорниковая Periphanes delphinii (Linnaeus, 1761).

При комплексном обследовании памятника природы в 2011 году и на основании имеющихся сведений, границы памятника природы выделены с юга, востока и запада по гребню вала, поднимающегося над кратером, с севера – по автомобильной дороге с учетом имеющихся в правоустанавливающих документах описаний объекта и топографических основ. Площадь памятника природы не изменилась и составила – 22 га.

В соответствии с  Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2014 г. N 786 "Об утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края, организации и утверждении границ охранных зон памятников природы регионального значения "Озеро Голубицкое", "Озеро Соленое" с целью корректировки (уточнения, изменения) границ и площади особо охраняемых природных территорий краевого значения побережья Азовского моря Краснодарского края", утвержденным приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 21 декабря 2011 года N 280-ЭК, решено утвердить границы памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края (приложение N 2), в том числе и ООПТ Гора Миска.

В результате проведенного комплексного обследования  выявлены следующие основные факторы негативного воздействия:

- захламление территории мусором;

- чрезмерное уплотнение почвы;

- высокая рекреационная нагрузка.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается:

- деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;

- предоставление земельных участков для капитального строительства;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника природы;

- загрязнение почв;

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти;

- мойка транспортных средств;

- промысловая, любительская охота, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

- прогон и выпас скота;

- любые виды загрязнения территории (включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта);

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- изыскательские, взрывные и буровые работы.

На территории памятника природы разрешается:

- осуществление рекреационной деятельности (оборудование экологических троп и мест отдыха) на основании проекта обустройства,  при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем памятника природы;

- организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке.

Рекомендации по улучшению функционирования ООПТ

Для улучшения функционирования памятника природы «Гора Миска» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- очистить территорию памятника природы от мусора;

- регулярно осуществлять уходные работы;

- организовать специальную службу слежения за состоянием вулкана;

- не допускать ведения хозяйственной деятельности, противоречащей режиму особой охраны территории памятника природы;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Карабетова гора с грязевыми вулканами»

Памятник природы «Карабетова гора с грязевыми вулканами», рисунок 3.21, расположен в юго-западной части Таманского полуострова, в 4 км. от ст. Тамань. Вулкан представляет собой сильно усеченный конус, поднимающийся над Центральной грядой (152 м.). Вершинная поверхность – это кратерное плато, которое в плане имеет вид овала, вытянутого длинной осью с юго-запада на северо-восток на 1380 м.; ширина кратера составляет 86 0м. Его поверхность усложнена отдельными относительно невысокими конусами грязевых сопок, потоками грязи, куполами выпирания, котловинами и озерами, самое крупное из которых расположено в северной части кратерного плато. Вершинное кратерное плато и склоны вулкана сложены сопочной брекчией. Вулкан в настоящее время активно действует, грязь изливается из сальз и грифонов. Имеется грязевое озеро, площадью 50 м2. Газовый состав вулкана не постоянен, изменяется от метанового до метаново-углекислого. Воды вулкана по составу относятся к гидрокарбонатно-хлоридно-натриевому типу.

Граница памятника природы на местности не выражена, проходит по границе сопочного плато. Площадь памятника природы увеличилась и составляет 321,53 га.

В соответствии с  Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2014 г. N 786 "Об утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края, организации и утверждении границ охранных зон памятников природы регионального значения "Озеро Голубицкое", "Озеро Соленое" с целью корректировки (уточнения, изменения) границ и площади особо охраняемых природных территорий краевого значения побережья Азовского моря Краснодарского края", утвержденным приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 21 декабря 2011 года N 280-ЭК, решено утвердить границы памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края (приложение N 2), в том числе и ООПТ «Карабетова гора с грязевыми вулканами».

Гора Карабетова с расположенными на ней грязевыми вулканами является уникальным природным объектом, она является местом посещения множества туристов, входит в различные туристические маршруты. Результатом неконтролируемой туристической деятельности явились многочисленные грунтовые дороги, пересекающие гору в различных направлениях, а также замусоренность склонов. При этом территория памятника природы подвергается активному антропогенному воздействию. На склонах Карабетовой горы происходит систематическое сенокошение  Таким образом, в результате проведенного комплексного обследования выявлены следующие основные факторы негативного воздействия:

- высокая рекреационная нагрузка;

- прохождение по территории памятника природы грунтовых дорог.

В целях недопущения дальнейшей антропогенной трансформации необходимо разработать соответствующую систему охраны памятника. Необходимо определить его границы и установить режим его охранной зоны.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается:

- деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;

- предоставление земельных участков для капитального строительства;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника природы;

- загрязнение почв;

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти;

- мойка транспортных средств;

- промысловая, любительская охота, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

- прогон и выпас скота;

- любые виды загрязнения территории (включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта);

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- изыскательские, взрывные и буровые работы.

На территории памятника природы разрешается:

- осуществление рекреационной деятельности (оборудование экологических троп и мест отдыха) на основании проекта обустройства,  при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем памятника природы;

- организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке.

Рекомендации по улучшению функционирования ООПТ

Хозяйственную и иную деятельность на территории памятника природы необходимо осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны.

Для улучшения функционирования памятника природы «Карабетова гора с грязевыми вулканами» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- организовать специальную службу слежения за состоянием вулкана;

- не допускать ведения хозяйственной деятельности, противоречащей режиму особой охраны территории памятника природы;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Грязевой вулкан Ахтанизовский»

Памятник природы «Грязевой вулкан Ахтанизовский» расположен на юго-западной окраине ст. Ахтанизовской Темрюкского района, в восточной части гряды Цимбалы. Сопка имеет вид конуса, который насажен на сводовую часть брахиантиклинальной гряды, сложенной глинами с прослоями ракушечников, песками с прослоями глин и глинами с прослоями песков понтического киммерийского и куяльничкого ярусов. Конус усложненный, двойной. Основной (нижний) конус усечен. Общая высота вулкана равна 67,0 м над уровнем моря. Крутизна склонов на разных участках колеблется в пределах 15-300. Склоны вулкана слабо расчленены эрозионными рытвинами, и то только в верхней части, там, где конус сложен легко размываемым сопочным материалом, рытвины имеют небольшую длину. На вершине сопки открывается кратерное отверстие диаметром 2 м, которое заполнено пузырящимся от газа жидким сопочным илом. Переливаясь через края кратера, ил стекает по склонам сопки несколькими потоками. На протяжении длительного времени Ахтанизовский вулкан функционирует относительно спокойно, при этом практически беспрерывно выделяются сопочные илы, горючие газы, вода. В составе газов содержится метан, углекислый газ, азот. Вода по гидрохимическим характеристикам относится к гидрокарбонатно-хлоридно-натриевому типу. Граница памятника природы на местности не выражена, проходит по подножию конуса вулканической постройки. Площадь памятника природы не изменилась и составляет 8 га.

В соответствии с  Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2014 г. N 786 "Об утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края, организации и утверждении границ охранных зон памятников природы регионального значения "Озеро Голубицкое", "Озеро Соленое" с целью корректировки (уточнения, изменения) границ и площади особо охраняемых природных территорий краевого значения побережья Азовского моря Краснодарского края", утвержденным приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 21 декабря 2011 года N 280-ЭК, решено утвердить границы памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края (приложение N 2), в том числе и ООПТ «Грязевой вулкан Ахтанизовский».

В результате комплексного обследования памятника природы «Грязевой вулкан Ахтанизовский» выявлено его неудовлетворительное состояние и основные факторы негативного воздействия:

- прохождение по территории памятника природы к вершине вулкана грунтовой дороги;

- чрезмерное уплотнение почвы;

- высокая рекреационная нагрузка.

В целях недопущения дальнейшей антропогенной трансформации необходимо разработать соответствующую систему охраны памятника. Необходимо определить его границы и установить режим го охранной зоны.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается:

- деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;

- предоставление земельных участков для капитального строительства;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника природы;

- загрязнение почв;

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти;

- мойка транспортных средств;

- промысловая, любительская охота, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

- прогон и выпас скота;

- любые виды загрязнения территории (включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта);

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- изыскательские, взрывные и буровые работы.

На территории памятника природы разрешается:

- осуществление рекреационной деятельности (оборудование экологических троп и мест отдыха) на основании проекта обустройства,  при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем памятника природы;

- организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке.

Хозяйственную и иную деятельность на территории памятника природы необходимо осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны.

Для улучшения функционирования памятника природы «Грязевой вулкан Ахтанизовский» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- произвести работы по ликвидации свалки мусора, расположенной на восточном склоне вулкана;

- не допускать дальнейшего складирования мусора у подножья горы; постепенно очистить территорию памятника природы от мусора;

- регулярно осуществлять уходные работы;

- организовать специальную службу слежения за состоянием вулкана;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке и учитывая современное состояние памятника природы;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Мыс Панагия»

Мыс Панагия (в переводе с греческого — «просвира») расположен на юго-западе Таманского полуострова, у черноморского начала Керченского пролива, в 12 км от станицы Тамань. Мыс образован мшановыми рифовыми известняками. Находится в состоянии активного динамического развития. Глинистый берег разрушается быстрее, чем известняк, и берег отступает с большой скоростью, оставляя в море цепочку известняковых скал, протяженностью около 1,5 км. Один из кекуров называется Парус.

Напротив него, посреди моря, белеет цепочка высоких и узких скал, «при заходе солнца напоминающих кильватерную колонну парусных фрегатов». Мыс высотой около 30 м сложен известняком мэотического возраста. Это древний риф моря, состоящий из нежных скелетов колоний мшанок. По обе стороны от него берег сложен слоистыми глинами, в которых пропластками залегает гипс, тогда как цепочка скал, протянувшаяся от мыса на 1,5 км, опять состоит из мшанковых известняков. Береговые обрывы Панагии разрушаются не только под ударами морских волн, они подвержены и карстовым процессам. Образование мыса и скалистых островков объясняется не столько наличием известняков (тем более что они сильно кавернозны и сравнительно легко разрушаются), сколько большой разницей механической устойчивости глины — и известняка по отношению к действию морских волн. Глинистый берег разрушается еще быстрее, чем известняк, и берег отступает с большой скоростью, оставляя в море цепочку известняковых скал.

Между мысами Панагия и Тузла 2000 лет назад существовал греческий город Корокондамма. Он давно разрушен морем, которое с тех пор «съело» 2000 м берега (в среднем по 1 м в год). На это указывают скалы среди моря, а также геологическое строение морского дна и берега.

Границы памятника природы выделены условно – проходят параллельно берегу Черного моря на расстоянии от 50 до 150 м. Площадь, занимаемая ООПТ, составила 59456 м2.

Результаты комплексного обследования памятника природы «Мыс Панагия» показали, что к основным факторам негативного воздействия можно отнести:

- загрязнение территории памятника природы мусором;

- отсутствие регулярных уходных работ;

- высокая рекреационная нагрузка.

В целях недопущения дальнейшей антропогенной трансформации необходимо разработать соответствующую систему охраны памятника. Необходимо определить его границы и установить режим его охранной зоны.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается:

- деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;

- предоставление земельных участков для капитального строительства;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника природы;

- загрязнение почв;

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти;

- мойка транспортных средств;

- промысловая, любительская охота, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

- прогон и выпас скота;

- любые виды загрязнения территории (включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта);

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- изыскательские, взрывные и буровые работы.

На территории памятника природы разрешается:

- осуществление рекреационной деятельности (оборудование экологических троп и мест отдыха) на основании проекта обустройства,  при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем памятника природы;

- организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке.

Хозяйственную и иную деятельность на территории памятника природы необходимо осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны.

Для улучшения функционирования памятника природы «Мыс Панагия» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- очистить территорию памятника природы от мусора;

- регулярно осуществлять уходные работы;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Мыс Железный Рог»

Памятник природы «Мыс Железный Рог» расположен в окрестностях п. Волна, образуя выступ южного берега Таманского полуострова, берега высокие, обрывистые, повышаются от 50 м на западе до 65 м на востоке. Мыс сложен горными породами понтического происхождения, киммерийского и куяльницкого ярусов неогена, которые в основном представлены глинистыми отложениями с прослоями песков, ракушечников с небольшими пропластками гипса.

В восточном обрыве мыса обнажаются пласты бурого железняка, выделяемого исследователями в так называемые рудные слои. Рудные слои богаты железом, прослоями рыхлого охра и прожилками железного фосфата – анапаита. Привлекает внимание пласт бурого железняка мощностью 3,5 — 4 м, под небольшим углом наклона, пересекающий обрыв и уходящий у южной точки мыса в море, где он образует рифы, хорошо заметные по бурунам. Именно выходом пласта бурого железняка, трудно поддающегося размыву, и объясняется происхождение мыса.

Границы памятника природы выделены условно – на расстоянии 50м от береговой линии (северная граница), южная, западная и восточная границы совпадают с береговой линией мыса. Площадь, занимаемая ООПТ, составила 193162 м2.

В соответствии с  Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2014 г. N 786 "Об утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края, организации и утверждении границ охранных зон памятников природы регионального значения "Озеро Голубицкое", "Озеро Соленое" с целью корректировки (уточнения, изменения) границ и площади особо охраняемых природных территорий краевого значения побережья Азовского моря Краснодарского края", утвержденным приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 21 декабря 2011 года N 280-ЭК, решено утвердить границы памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края (приложение N 2), в том числе и ООПТ «Мыс Железный Рог».

Результаты комплексного обследования памятника природы «Мыс Железный Рог» показали, что к основным факторам негативного воздействия можно отнести:

- возведение построек различного назначения;

- прохождение по территории памятника природы грунтовых дорог;

- высокая рекреационная нагрузка.

В целях недопущения дальнейшей антропогенной трансформации необходимо разработать соответствующую систему охраны памятника. Необходимо определить его границы и установить режим его охранной зоны.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается:

- деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;

- предоставление земельных участков для капитального строительства;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника природы;

- загрязнение почв;

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти;

- мойка транспортных средств;

- промысловая, любительская охота, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

- прогон и выпас скота;

- любые виды загрязнения территории (включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта);

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- изыскательские, взрывные и буровые работы.

На территории памятника природы разрешается:

- осуществление рекреационной деятельности (оборудование экологических троп и мест отдыха) на основании проекта обустройства,  при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем памятника природы;

- организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке.

Хозяйственную и иную деятельность на территории памятника природы необходимо осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны.

Для улучшения функционирования памятника природы «Мыс Железный Рог» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Озеро Голубицкое»

Памятник природы «Озеро Голубицкое» расположен на северном (Азовском) побережье Таманского полуострова, на северо-западной окраине станицы Голубицкой и представляет собой морскую лагуну (длина 600 м, глубина 2 м), отделенную от Азовского моря песчаной пересыпью (высота 1,5-3 м). Размеры озера изменяются в зависимости от погоды и времен года. При сильных штормах волны перекатываются через пересыпь, пополняя лагуну водой. Тип воды в озере – хлоридный магниево-натриевый, минерализация высокая. Глубина озера доходит до 2 м.

Главной ценностью Голубицкого озера является лечебная грязь, слой которой покрывает почти все дно, имея мощность 0,25 — 0,5 м. Грязь черная, характеризуется высоким содержанием сероводорода, высокой пластичностью и однородностью и, как правило, низкой засоренностью. В грязевом растворе содержатся бром и йод, что повышает ее лечебные свойства. Эксплуатационные запасы грязи составляют 18 тыс. м или около 25 тыс. т. Лечебная грязь образуется в результате того, что остатки отмерших растений, водорослей и животных, падающие на дно неглубокого водоема, медленно окисляются и разлагаются благодаря деятельности микроорганизмов, живущих под слоем соленой воды.

Граница памятника природы на местности не обозначена, проходит по среднемноголетнему урезу воды. Площадь памятника природы не изменилась и составляет 5,546 га.

В соответствии с  Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2014 г. N 786 "Об утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края, организации и утверждении границ охранных зон памятников природы регионального значения "Озеро Голубицкое", "Озеро Соленое" с целью корректировки (уточнения, изменения) границ и площади особо охраняемых природных территорий краевого значения побережья Азовского моря Краснодарского края", утвержденным приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 21 декабря 2011 года N 280-ЭК, решено образовать на территории муниципального образования Темрюкский район (а именно - Голубицкого сельского поселения» охранную зону памятника природы регионального значения "Озеро Голубицкое",  утвердить Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения "Озеро Голубицкое" на территории муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края (приложение N 3 постановления) и ее границы (приложение N 4, утвердить Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения "Озеро Голубицкое" на территории муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края (приложение N 3) и ее границы (приложение N 4).

Согласно общим положениям документа охранная зона памятника природы регионального значения "Озеро Голубицкое" создается с целью поддержания режима особой охраны территории памятника природы и ослабления влияния хозяйственной деятельности на его природные комплексы.

Охранная зона расположена на территории муниципального образования Темрюкский район. Общая площадь территории охранной зоны составляет 7,782 га.

Границы охранной зоны определены обозначены в соответствии с положением в составе графических материалов проекта.

Охранная зона образована без изъятия у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Границы и особенности режима особой охраны охранной зоны учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального планирования.

Задачи охранной зоны

Перед охранной зоной памятника природы ставятся следующие задачи:

1. Ослабление отрицательного воздействия хозяйственной деятельности на природные комплексы прилегающей к памятнику природы территории.

2. Охрана редких и исчезающих видов растений и животных, сохранение естественных природных комплексов.

Режим охранной зоны

1. В охранной зоне допускается хозяйственная и иная деятельность, не причиняющая ущерба природным комплексам памятника природы, не приводящая к нарушению их естественного состояния.

2. На территории охранной зоны запрещается:

2.1. Использование сточных вод для удобрения почв.

2.2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

2.3. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

2.4. Движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

2.5. Распашка земель.

2.6. Размещение отвалов размываемых грунтов.

2.7. Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

2.8. Размещение дачных и садово-огородных участков.

2.9. Уничтожение и выжигание растительности.

2.10. Пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения.

ООПТ памятник природы «Озеро Соленое»

Памятник природы «Озеро Соленое» расположен на южном побережье Таманского полуострова между мысом Железный Рог и Бугазским лиманом. Уникальность его заключается в том, что оно отражает историю развития морской лагуны и имеет на дне лечебную грязь. Озеро является лагуной Черного моря, отделенной от него песчаной пересыпью, шириной в 100-150 м. Ранее (до 1952 г.) в озере добывали соль. Озеро чрезвычайно мелководно, под тонким слоем воды и коркой соли на большей площади дна залегают черные илистые отложения мощностью около полуметра. Тип грязей магниево-натриевый с минерализацией 200 г/дм3. По определению гидрогеологов мощность залежи составляет 0,6 м, а ориентировочные запасы — 200 тыс. м3. Ныне на дне озера заложена траншея, из которой грязь вывозится в грязелечебницы Анапы и Геленджика, где применяется для лечения полиартритов, радикулитов и других заболеваний.

С высокого водораздела озеро выглядит большим и глубоким. С трех его сторон сравнительно высокие берега, покрытые полынно-злаковой растительностью, а четвертой стороной оно открыто к морю, но отделено от него пересыпью. Озеро - питается атмосферными осадками и морской водой, которая во время штормов перекатывается через пересыпь. При этом размеры его изменчивы. Летом оно почти высыхает. Граница памятника природы на местности не обозначена, проходит посреднемноголетнему урезу воды. Площадь памятника природы составляет 318,6 га.

В соответствии с  Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2014 г. N 786 "Об утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края, организации и утверждении границ охранных зон памятников природы регионального значения "Озеро Голубицкое", "Озеро Соленое" с целью корректировки (уточнения, изменения) границ и площади особо охраняемых природных территорий краевого значения побережья Азовского моря Краснодарского края", утвержденным приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 21 декабря 2011 года N 280-ЭК, решено утвердить границы памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края (приложение N 2), в том числе и ООПТ «Озеро Соленое».

Охранная зона памятника природы регионального значения "Озеро Соленое" создается с целью поддержания режима особой охраны территории памятника природы и ослабления влияния хозяйственной деятельности на его природные комплексы.

Охранная зона расположена на территории муниципального образования Темрюкский район. Общая площадь территории охранной зоны составляет 43, 421 га. Охранная зона памятника природы организована по периметру озера Соленого шириной 50 м.

Охранная зона образована без изъятия у собственников, владельцев и пользователей земельных участков. Границы и особенности режима особой охраны охранной зоны учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального планирования.

# 2. Задачи охранной зоны

Перед охранной зоной памятника природы ставятся следующие задачи:

2.1. Ослабление негативного воздействия хозяйственной и рекреационной деятельности на природные комплексы прилегающей к памятнику природы территории.

2.2. Охрана редких и исчезающих видов растений и животных, сохранение естественных природных комплексов.

# 3. Режим охранной зоны

3.1. В охранной зоне допускается хозяйственная и иная деятельность, не причиняющая ущерба природным комплексам памятника природы, не приводящая к нарушению их естественного состояния.

3.2. На территории охранной зоны запрещается:

3.2.1. Использование сточных вод для удобрения почв.

3.2.2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

3.2.3. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

3.2.4. Движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3.2.5. Распашка земель.

3.2.6. Размещение отвалов размываемых грунтов.

3.2.7. Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3.2.8. Размещение дачных и садово-огородных участков.

3.2.9. Уничтожение и выжигание растительности.

3.2.10. Пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения.

ООПТ памятник природы «Урочище Яхно»

Памятник природы «Урочище Яхно» (рисунок 3.27), расположен в 5 км северо-восточнее п. Веселовка. Это сад, расположенный у подножия горы Лысой (северо-западный склон), на берегу лимана Цокур, включенного в список ключевых орнитологических территорий международного значения: международный код КОТР «Кизилташские лиманы» – RU-152 (Important, 2000), российский код – КД-003 (Свиридова, Зубакин, 2000). Территория черноморских лиманов внесена также в перспективный («теневой») список водно-болотных угодий России международного значения, подлежащих охране в рамках Рамсарской конвенции (Кривенко и др., 1999; Гинеев и др., 2000), фаунистический комплекс насыщен редкими видами лимнофилов.

Площадь по сравнению с исходной изменена вследствие подтопления территории водами лимана Цокур и составила 10,5914 га.

В соответствии с  Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2014 г. N 786 "Об утверждении границ памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края, организации и утверждении границ охранных зон памятников природы регионального значения "Озеро Голубицкое", "Озеро Соленое" с целью корректировки (уточнения, изменения) границ и площади особо охраняемых природных территорий краевого значения побережья Азовского моря Краснодарского края", утвержденным приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 21 декабря 2011 года N 280-ЭК, решено изменить площадь памятников природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края (приложение N 1), в том числе и ООПТ «Урочища Яхно».

Результаты комплексного обследования памятника природы «Урочище Яхно» показали, что к основным факторам негативного воздействия можно отнести:

- загрязнение территории памятника природы мусором;

- отсутствие уходных работ.

В целях недопущения дальнейшей антропогенной трансформации необходимо разработать соответствующую систему охраны памятника. Необходимо определить его границы и установить режим его охранной зоны.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается:

- деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;

- предоставление земельных участков для капитального строительства;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника природы;

- загрязнение почв;

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти;

- проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

- все виды земляных гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых с целью обеспечения эксплуатации и ремонта существующих линейных сооружений и коммуникаций;

- осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

- сжигание естественной растительности, в том числе весенние палы;

- выгул собак;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей;

- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков парка;

- сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- - изыскательские, взрывные и буровые работы;

- уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

  - осуществление любых других действий, ведущих к изменению режима или внешнего вида памятника природы;

  - перепрофилирование сложившихся к моменту организации памятника природы направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей.

На территории памятника природы разрешается:

  - проведение сплошных рубок лесных насаждений в случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

  - проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий согласно действующему лесному и природоохранному законодательству, согласованных в установленном порядке (проведение санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется при условии минимального повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном ходу);

  - удаление усохших, поврежденных, ослабленных деревьев и кустарников; проведение рубок ухода;

  - благоустройство территории в целях обеспечения условий для отдыха малыми архитектурными формами (МАФ) на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;

  - проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем памятника природы;

  - - организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке.

  - предотвращение опасных природных явлений, угрожающих жизни людей и населенным пунктам;

  - осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) в пределах специально предусмотренных для этого мест;

  - осуществление рекреационной деятельности (оборудование экологических троп и мест отдыха) на основании проекта обустройства, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Хозяйственную и иную деятельность на территории памятника природы необходимо осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны.

Для улучшения функционирования памятника природы «Урочище Яхно» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- осуществлять необходимые уходные работы;

- очистить территорию памятника природы от мусора;

- хозяйственную и иную деятельность осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны;

- организовать регулярный вывоз бытовых отходов со всей территории памятника природы;

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Тополь Старожил»

Памятник природы «Тополь Старожил» расположен в х. Белом по ул. Новой, 4. Тополь посажен переселенцем с Полтавы М. А. Коваленко в 1907-1910 гг. Окружность ствола 3,3 м. В 2011 году в дерево ударила молния, в результате чего оно обгорело и находится в неудовлетворительном состоянии. Предлагается снять с него статус ООПТ.

Кроме этого, ряд природных объектов рекомендуется отнести к ООПТ регионального значения. Это следующие объекты:

| Планируемый объект ООПТ | Категория и профиль ООПТ | Площадь |
| --- | --- | --- |
| Гора Горелая | Комплексный памятник природы | 140,08 га |
| Дубовый рынок | Природно-исторический памятник природы | 91,21 га |
| Анапская Пересыпь | Природный парк | 36360,13 (МО г.Анапа и Темрюкский район) |
| Вулканы Тамани | Природный парк | 1357 га |
| Таманская Швейцария | Прибрежный природный комплекс | 394 га |

Особо охраняемые природные территории местного значения:

- мыс Тузла,

- урочище Пригородное,

- урочище Дубовый рынок,

- микрозаповедник Подмаячный.

Во исполнение решений Краснодарского Краевого Совета Народных депутатов №326 от 14.07.88г. «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы», на основании решения № 269 от 07.09.88 г. Темрюкского районного Совета Народных Депутатов «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения», памятниками природы местного значения признаны «Дубовый рынок», «Мыс Тузла» и «Микрозаповедник Подмаячный». РешениемТемрюкского городского Совета народных депутатов №313 от 10.07.1991г - «Урочище Пригородное».

ООПТ Памятник природы «Дубовый рынок»

Холм Дубовый рынок расположен на Таманском полуострове, между Ахтанизовским (на севере) и Старотитаровским (на юге) лиманами, а с востока омывается одним из рукавов дельты Кубани-Казачьим Ериком. Высота холма всего 76 м, но он резко выделяется над водной гладью лиманов. С геолого-геоморфологической точки зрения - это типичный для таманского полуострова брахиантиклинальный холм с пологими склонами и широким гребнем без четко выраженной вершины. Издали он кажется вытянутой грядой, а на самом деле имеет округлые очертания. Холм в поперечнике достигает примерно 1,5 км. Река подмыла восточный и северный склоны холма, на обнажениях которого видно, что он сложен глинами, мергелем, суглинками. В 1912 г. здесь наблюдалаось просачивание нефти прямо из глины.

Уникальность холма - его дубовый лес, столь необычный для ландшафтов сухих степей Тамани. А. И. Путилин (1953) предполагает, что лес на Дубовом рынке — это северо-западный форпост кавказских лесов, продвинувшихся на Таманский полуостров в бореальный период голоцена. С другой стороны, это, возможно, осколок лесных формаций, представленных на Тамани в бориальный период, которые впоследствии были уничтожены хозяйственной деятельностью человека, и возраст тогда восходит к одному из ледниковых стадиалов.

ООПТ Памятник природы «Мыс Тузла».

Это самая западная точка Краснодарского края, лежащая в 8км от ст. Тамань. Своим происхождением он обязан мшанковым известнякам, залегающим среди глинистых отложений. Рельефообразующая роль известняка  хорошо заметна не только на границе моря и суши, но и на прилегающей равнине. В районе Тузлы хорошо выражена роль горных пород в формировании рельефа.

Берег мыса обрывист и поднимается над уровнем моря на 15м. С севера к береговому уступу мыса прилегает низменная коса, сложенная кварцевым песком, ракушником и галькой. Большая часть ее занята соленым озером Тузла. В первой половине нашего столетия здесь был группа соленых, грязевых озер (Круглое, Кривое, Грузное

Так как данный памятник природы территориально входит в ООПТ «Запарожско-Таманоский заказник» краевого значения, то его необходимо исключить из списка ООПТ местного значения в соответствии с Законом об ООПТ Краснодарского края.

ООПТ микрозаповедник «Подмаячный»

Памятник природы микро-заповедник «Подмаячный», (восточная граница земель Ахтанизовского сельского поселения) - место произрастания множества растений. Микрозаказник «Подмаячное» — на берегу Азовского моря — относится к особо охраняемым территориям. На площади в 1,19 га произрастают травянистые приморские растения.

ООПТ Памятник природы «Урочище «Пригородное», площадью 100 га, расположен за объездной дорогой вдоль автотрассы Темрюк-порт Кавказ.

Урочище является постоянным местом обитания и гнездования лысухи, гуся гуменника, кряквы, куликов, а также кормовой базой лебедей в весенний период. Большое количество гнездящейся птицы привлекает в урочище пушного зверя: лису, енота, норку. Урочище не только участок с богатой кормовой базой, но и место покоя и размножения многих птиц.

В целях сохранения среды обитания редких птиц и животных и как участок ландшафта уникального для данной местности урочище отнесено к памятникам природы местного значения, имеющим рекреационно-оздоровительное значение.

3.6.9. Лечебно-оздоровительные местности и курорты.

- курорт станица Голубицкая,

- курорт станица Запорожская,

- курорт станица Тамань,

- курорт поселок Кучугуры,

- курорт поселок Янтарь (ныне Веселовка).

Курорты Темрюкского района Краснодарского края - установлены зоны горно-санитарной охраны 1,2,3-го поясов на основании работы ООО «Геоминвод», выполненной в 2009 году и утверждены постановлением главы администрации Краснодарского края от 24 декабря 2012 г. №1597.

Согласно п. 2 ст. 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы в соответствии с паспортом памятника природы.

В пределах округа устанавливаются три участка. Участок 1 выделяется для охраны береговой полосы Азовского моря, а также Динского и Таманского заливов Черного моря. Участок 2 выделяется для охраны береговой полосы Черного моря, а также грязевых месторождений лиманов Цокур и Кизилташский. Участок 3 выделяется для охраны месторождения лечебной грязи «Сопка Гнилая».

В пределах округа и зон горно-санитарной охраны курортов Темрюкского района должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические условия местности и лечебных грязей от преждевременного истощения, бактериального и химического загрязнения, а также приморских пляжей и акватории от бактериального и химического загрязнения.

Соблюдаемый режим должен обеспечивать сохранение естественных ландшафтно-климатических условий района и других природных факторов, совокупность которых используется на рассматриваемой территории в рекреационных целях.

Указанный режим предусматривает также выполнение запретительных и санитарно-оздоровительных природоохранных мероприятий, оговоренных в соответствующем специализированном разделе настоящего проекта – Охрана окружающей среды.

3.6.4. На территории Темрюкского района согласно исследованиям и актуализированному в 2015 году заключению ОАО «Наследие Кубани» располагается следующие объекты культурного наследия в количестве 131 (без учета памятников археологии), который включены в государственный список памятников истории и культуры и стоит на государственной охране согласно действующему законодательству.

Таблица 44

| № пп | Наименование объекта | Местонахожде-ние объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Катег.. ист. культ. знач. | Вид пам. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОРОД ТЕМРЮК |
|  | Дом, в котором находилась центральная ячейка и городской клуб комсомола, 1920-е годы | г. Темрюк, ул. Ленина, 16 | 3463 | 5408 1872-КЗ | Р4 | И1 |  |
|  | Дом, в котором жил профессиональный революционер, соратник В.И. Ленина А.Д. Карпузи, 1906-1919 годы | г. Темрюк, ул. Ленина, 34 | 3464 | 635 | Р | И |  |
|  | Здание, где находился районный комитет комсомола, 1920 г. | г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 12 | 3466 | 540 | Р | И |  |
|  | Здание, где находилась комсомольская организация № 2 г. Темрюка, 1921-1929 годы | г. Темрюк, ул. Мира, 56 | 3469 | 63 | Р | И |  |
|  | Здание, где находился штаб Таманского флота, 1918 г. | г. Темрюк, ул. Советская, 4 | 3474 | 3336 | Р | И | Не удалось обнаружить |
|  | Дом, в котором жил профессиональный революционер, соратник В.И. Ленина В.А. Шелгунов, 1917-1918 годы | г. Темрюк, ул. Урицкого, 30 | 3475 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятный знак рыбакам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970 г. | г. Темрюк, ул. Бувина, 2 | 3460 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Памятник героям похода Таманской Красной армии, 1965 г. | г. Темрюк, угол ул. Ленина и ул. Р. Люксембург | 3462 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Танк Т-34, установленный в честь воинов-танкистов, принимавших участие в освобождении Темрюкского района от фашистских захватчиков, 1965 г. | г. Темрюк, на горе Мыска | 3467 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1950 г. | г. Темрюк, парк им. Пушкина | 3472 | 63 | Р | И | Памят-ник не обнару-жен |
|  | Братская могила 102 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | г. Темрюк, воинское кладбище | 3477 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила советских летчиков Е.Е. Алехина и М.П. Колодия, погибших в воздушном бою при освобождении города Темрюка от фашистских захватчиков, сентябрь 1943 г. | пос. Правобережный, ул. Анджиевского, около дома № 42 | 3478, 3525 | 63, 7597 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Памятный знак рабочим рыбоконсервного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1943 г. | г. Темрюк, ул. Советская, 4 | 3479 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Могила В. Русланова, летчика лейтенанта, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942 г. | г. Темрюк, воинское кладбище | 3480 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | г. Темрюк воинское кладбище | 3489 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | г. Темрюк (пос. Перекопка), у базы отдыха "Рыбак", бывший рыболовецкий цех | 3520 | 63 | Р | И | Трудно-доступ-ная территория не обследована |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1945 г. | г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, сквер им. Ленина | 3562 | 63 | Р | МИ2 |  |
|  | Бюст А.С. Пушкина, 1962 г. | г. Темрюк, парк им. Пушкина | 3563 | 63 | Р | МИ |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1965 г. | г. Темрюк, ул. Советская, 4 | 3564 | 63 | Р | МИ |  |
|  | Братское кладбище советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | г. Темрюк, ул. Бувина, воинское кладбище | 3476 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятное место, где осенью 1905 г. проходила забастовка почтово-телеграфных служащих | г. Темрюк, ул. Октябрьская, 7 | 3470 | 3336 | Р | И |  |
|  | Памятное место, где 25 мая 1918 г. состоялся митинг фронтовиков, на котором был избран первый в Темрюке Совет солдатских депутатов | г. Темрюк, угол ул. Горького и ул. Октябрьской | 3461 | 63 | Р | И |  |
| СТАНИЦА АХТАНИЗОВСКАЯ |
|  | Памятный знак в честь 100-летия станицы Ахтанизовской, 1912 г. | ст-ца Ахтанизовская, угол ул. Красной и пер. Северного, у здания администрации, пер. Северный, 13 | 3481 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | ст-ца Ахтанизовская, угол ул. Красной и пер. Северного, у здания администрации, пер. Северный, 13 | 3482 | 759 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Братская могила 18 мирных жителей, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918 г. | ст-ца Ахтанизовская, угол ул. Красной и пер. Северного, у здания администрации, пер. Северный, 13 | 3483 | 63 1872-КЗ | Р | И | №№ 24, 25, 26 - единый мемориал |
|  | Братская могила 144 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | ст-ца Ахтанизовская, угол ул. Красной и пер. Северного | 3484 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Братская могила 70 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1943 г. | ст-ца Ахтанизовская, площадь на южной развилке ул. Красной и ул. Садовой | 3485 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1959 г. | ст-ца Ахтанизовская, ул. Красная, парк | 3565 | 63 | Р | МИ |  |
| ПОСЕЛОК БАТАРЕЙКА |
|  | Памятник механизатору совхоза С.С. Горшиняку, подорвавшемуся на мине вместе с трактором в 1947 г. при восстановлении народного хозяйства после Великой Отечественной войны, 1977 г. | п. Батарейка, 1 км к югу, у трассы Крымск—Порт Кавказ | 3486 | 540 | Р | И |  |
| ПОСЕЛОК БЕЛЫЙ |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | х. Белый, ул. Дружбы, парк | 3487, 3527 | 540, 63 1872-КЗ | Р | И |  |
| ПОСЕЛОК БЕРЕГОВОЙ |
|  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в боях с фашистами, 1965 г. | пос. Береговой, у кладбища | 3488 | 540 | Р | И |  |
|  | Братская могила 14 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | пос. Береговой, кладбище | 3503 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
| СЕЛО ВЕСЕЛОВКА |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | пос. Веселовка, южная окраина, на кургане, у берега Черного моря | 3558 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1961 г. | пос. Веселовка, ул. Гвардейская, у здания Дома культуры | 3583 | 63 | Р | МИ |  |
| ПОСЕЛОК ВИНОГРАДНЫЙ |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942—1943 годы | пос. Виноградный, гражданское кладбище, северная окраина | 3490 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1965 г. | пос. Виноградный, ул. Ленина, площадь у здания Дома культуры | 3570 | 63 | Р | МИ |  |
| ПОСЕЛОК ВОЛНА РЕВОЛЮЦИИ |
|  | Остатки древнего укрепления | пос. Волна Революции, западная окраина, берег Таманского залива | 3559 | 540 | Р | А3 | Местоположение предполагаемое, тре6ует уточне-ния |
| СТАНИЦА ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ |
|  | Братская могила 44 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | ст-ца Вышестеблиевская, ул. Ленина, парк | 3491 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 129 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | ст-ца Вышестеблиевская, ул. Ленина, парк | 3492 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | ст-ца Вышестеблиевская, ул. Ленина, парк | 3554 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1967 г. | ст-ца Вышестеблиевская,ул. Ленина, площадь у здания Дома культуры | 3566 | 63 | Р | МИ |  |
| ПОСЕЛОК ГАРКУША |
|  | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | пос. Гаркуша, центр | 3493 | 759 | Р | И | №№ 42, 43 – единый мемориал |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | пос. Гаркуша, ул. Ленина, парк | 3494 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1961 г. | пос. Гаркуша, ул. Ленина, площадь у здания Дома культуры | 3567 | 63 | Р | МИ |  |
| СТАНИЦА ГОЛУБИЦКАЯ |
|  | Остатки крепости, построенной полководцем А.В. Суворовым, 1770-е годы | ст-ца Голубицкая, на городище, восточная окраина | 3495 | 63 | Р | И |  |
|  | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1943 г. | ст-ца Голубицкая, 3 км западнее станицы, на кургане у Керченского маяка | 3497 | 63 | Р | И |  |
|  | Мемориальный комплекс: братская могила советских воинов, погибших в годы гражданской войны, 1919—1920 годы; братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1943 г.; братская могила комсомольцев-подпольщиков и мирных жителей, расстрелянных фашистскими захватчиками во время оккупации в 1942—1943 годы; братская могила участников Голубицкого десанта, 1943 г., перезахоронение 1995 г. | ст-ца Голубицкая, ул. Школьная, у кладбища | 3496 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
| ПОСЕЛОК ЗА РОДИНУ |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1958 г., скульптор Рылеева | пос. За Родину, сквер у бывшего здания правления рыбколхоза "За Родину" | 3569 | 63 | Р | МИ | Не найден |
| СТАНИЦА ЗАПОРОЖСКАЯ |
|  | Братская могила 310 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | ст-ца Запорожская, ул. Ленина, парк | 3499 | 63 | Р | И |  |
|  | Стела с барельефом В.И. Ленина, 1971 г. | ст-ца Запорожская, у здания Дома культуры | 3568 | 63 | Р | МИ |  |
| ПОСЕЛОК ИЛЬИЧ |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | пос. Ильич, ул. Ленина, центр | 3500 | 540 | Р | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г., подзахоронение 1956 г. | пос. Ильич, ул. Ленина, парк | 3501, 3505 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Могила Н.М. Князева, советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1943 г. | пос. Ильич, кладбище | 3502 | 63 | Р | И |  |
| ПОСЕЛОК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ |
|  | Остатки Ново-Троицкой крепости, 1777 г. | пос. Красный Октябрь, южная окраина | 3506 | 540 | Р | И |  |
|  | Могила неизвестного советского воина, погибшего при защите "Волчьих ворот" от фашистских захватчиков, 1942 г. | пос. Красный Октябрь, "Волчьи ворота" | 3507 | 63 | Р | И |  |
| СТАНИЦА КУРЧАНСКАЯ |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1965 г. | ст-ца Курчанская, ул. Красная, парк | 3508, 3514 | 540, 759, 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Братская могила 10 красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918 г. | ст-ца Курчанская, кладбище | 3509 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 5 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | ст-ца Курчанская, кладбище | 3510 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила (перезахоронение) 12 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | ст-ца Курчанская, кладбище | 3511 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 11 красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны | ст-ца Курчанская, кладбище | 3512 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Место казни красноармейцев в годы гражданской войны, установлен памятный знак, 1955 г. | ст-ца Курчанская, ул. Красная, парк | 3513 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила детей, погибших от бомб фашисткой авиации, 1942-1943 годы | ст-ца Курчанская, ул. Красная, парк | 3515 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 837 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | ст-ца Курчанская, ул. Красная, парк | 3516 | 63 | Р | И |  |
| ПОСЕЛОК КУЧУГУРЫ |
|  | Мемориальный комплекс: братская могила 2 комсомольцев, расстрелянных фашистскими оккупантами; братская могила 86 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942—1943 годы | пос. Кучугуры, ул. Красная, у Дома культуры | 3517, 3518, 3519 | 759, 63 1872-КЗ | Р | И | Мемориальный комплекс состоит из двух памятников |
| ПОСЕЛОК ПЕРЕСЫПЬ |
|  | Остатки крепости, построенной полководцем А.В. Суворовым, 1770-е годы | пос. Пересыпь | 3521 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник воинам-освободителям Тамани от фашистских захватчиков, 1975 г. | пос. Пересыпь, ул. А. Бондаревой, сквер | 3522 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Памятный знак летчицам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1968 г. | пос. Пересыпь, развилка ул. Володиной и ул. Бондаревой | 3523 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 23 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | пос. Пересыпь, ул. А. Бондаревой, сквер | 3524 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1955 г. | пос. Пересыпь, ул. Бондаревой, сквер в центре | 3571 | 63 | Р | МИ | Утрачен |
| ПОСЕЛОК ПРИМОРСКИЙ |
|  | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | пос. Приморский, ул. Ленина, на берегу Таманского залива | 3526 | 759 1872-КЗ | Р | И |  |
| ПОСЕЛОК ПРОГРЕСС |
|  | Могила А.П. Мартыненко, старшего лейтенанта, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1943 г. | пос. Прогресс, ул. Мартыненко, парк | 3553 | 63 | Р | И |  |
| ПОСЕЛОК СЕННОЙ |
|  | Могила Н.Х. Чернявского, старшины, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1943 г. | пос. Сенной, ул. Мира, центр, у здания администрации | 3529 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 10 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943-1944 годы | пос. Сенной, ул. Лермонтова, кладбище | 3530 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1962 г. | пос. Сенной, ул. Ленина, 80 | 3572 | 63 | Р | МИ |  |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1962 г. | пос. Сенной, у клуба вино-сокового завода | 3573 | 63 | Р | МИ | Утрачен |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1966 г. | пос. Сенной, ул. Пушкина, 1 | 3578 | 63 | Р | МИ | Утрачен |
| ПОСЕЛОК СОЛЕНЫЙ |
|  | Остатки Некрасовского городка, 1712 г. | х. Соленый, 1 км к западу от хутора | 3531 | 540 | Р | И | Отсутствует информация о место-нахождении |
| СТАНИЦА СТАРОТИТАРОВСКАЯ |
|  | Широчинский пост, XVIII в. | ст-ца Старотитаровская, 6 км к юго-востоку от станицы, на берегу Кизилташского залива | 3532 | 540 | Р | И | Отсутствует информация о место-нахождении |
|  | Обелиск участникам гражданской войны, погибшим за власть Советов, 1946 г. | ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, парк | 3533 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятный знак советским воинам, морякам и мирным жителям, расстрелянным фашистскими захватчиками, 1973 г. | ст-ца Старотитаровская, юго-западная окраина. У автотрассы Крымск – Порт Кавказ | 3534 | 63 | Р | И |  |
|  | Обелиск советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1954 г. | ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, парк | 3535 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. и мирных жителей, расстрелянных фашистскими захватчиками, 1942—1943 годы, перезахоронение 1954 г. | ст-ца Старотитаровская, кладбище | 3536 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник в честь воинов, погибших при освобождении станицы Старотитаровской | ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, парк | 3537 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Могила летчика, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1943 г. | ст-ца Старотитаровская, 2 км юго-восточнее трассы Крымск – Порт Кавказ | 3538 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Бюст Героя Советского Союза В.И. Головченко, 1978 г., скульптор М.О. Коломойцев, архитектор Е.Г. Лашук | ст-ца Старотитаровская, парк у здания администрации, пер. Красноармейский, 9 | 3574 | 540 | Р | МИ |  |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1967 г. | ст-ца Старотитаровская, ул. Заводская, у административного здания винзавода | 3575 | 63 | Р | МИ |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1947 г. | ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, парк | 3576 | 63 | Р | МИ |  |
| ПОСЕЛОК СТРЕЛКА |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г., перезахоронение 1975 г. | пос. Стрелка, ул. Ленина, парк Победы | 3539, 3540 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1969 г. | пос. Стрелка, ул. Ленина, парк | 3577 | 63 | Р | МИ | Утрачен |
| СТАНИЦА ТАМАНЬ |
|  | Крепость «Фанагорийская» (валы и рвы), 1793-1795 годы | ст-ца Тамань, 1 км восточнее станицы | 3541 | 624 | Ф | И |  |
|  | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы со звонницей, 1793 г., 1865 г.(звонница) | ст-ца Тамань, пер. Калинина, 1 | 3560 | 1327 | Ф | А3 |  |
|  | Колодцы турецкие, XV в. | ст-ца Тамань | 3561 | 176 | Ф | А |  |
|  | Памятник первым запорожцам, высадившимся у Тамани в 1792 г., 1911 г., ск. Адамсон А.И., арх. Фон-Гоген А.И. | ст-ца Тамань, сквер им. Ленина | 3580 | 1327 | Ф | МИ |  |
|  | Здание постоялого двора | ст-ца Тамань, ул. Лермонтова, 1 | 5716 | 237 | Р | А3 |  |
|  | "Домик М.Ю. Лермонтова", 1969 г. | ст-ца Тамань, ул. Маркса, 90, сквер им. Лермонтова | 3542 | 759 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Памятный знак в честь пребывания поэта М.Ю. Лермонтова, 1964 г. | ст-ца Тамань, ул. Некрасова, 5, во дворе СОШ № 9 им. М.Ю. Лермонтова | 3543 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,1975 г. | ст-ца Тамань, парк | 3544 | 63 | Р | И | Отсутствует информация о место-нахождении |
|  | Танк Т-34, установленный в честь советских воинов, принимавших участие в освобождении Тамани от фашистских захватчиков, 1965 г. | ст-ца Тамань, площадь Победы | 3545 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила красноармейцев и мирных жителей, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1920-е годы | ст-ца Тамань, центр | 3546 | 540 | Р | И | Общий памятник с № 104 |
|  | Могила В.С. Синенко (1921-1943), старшего лейтенанта, погибшего в бою с фашистскими захватчиками | ст-ца Тамань, ул. Косоногова, 24 | 3548 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Братская могила членов ревкома, погибших от рук белогвардейцев, 1918 г. | ст-ца Тамань, восточная окраина, при въезде в станицу, на берегу Таманского залива |  | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1942—1943 годы | ст-ца Тамань, восточная окраина, при въезде в станицу, на берегу Таманского залива | 3550 | 63 1872-КЗ | Р | И | Один объект с № 101 |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918 г., 1942-1943 гг. | ст-ца Тамань, парк им. Ленина | 3551 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила мирных жителей, расстрелянных фашистскими оккупантами, 1942-1943 годы | ст-ца Тамань, парк им. Ленина | 3552 | 540 | Р | И | Общий памятник с № 99 |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1961 г. | ст-ца Тамань, парк им. Ленина | 3579 | 63 | Р | МИ | Утрачен |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1958 г. | ст-ца Тамань, ул. Ленина, центр, у здания Дома культуры | 3581 | 63 | Р | МИ | Утрачен |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1970 г. | ст-ца Тамань, ул. К. Маркса, у административного здания агрофирмы "Южная" | 3582 | 63 | Р | МИ |  |
|  | Памятное место, где в 1943—1944 годы располагалась 743-я батарея крейсера "Коминтерн" под командованием капитан-лейтенанта С.Ф. Спахова. Установлен памятный знак, 1975 г. | ст-ца Тамань, южная окраина, мыс Панагия | 3547 | 333 | Р | И | Территория не обследо-вана, местоположение памятника не установлено |
| ПОСЕЛОК ТАМАНСКИЙ |
|  | Братская могила 27 мирных жителей, расстрелянных фашистскими оккупантами, 1943 г. | пос. Таманский, ул. Ленина, сквер | 3556 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Братская могила 41 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | пос. Таманский, ул. Ленина, сквер | 3557 | 63 | Р | И |  |
| СТАНИЦА ФОНТАЛОВСКАЯ |
|  | Братская могила 699 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | ст-ца Фонталовская, ул. Ленина, центр | 3555 | 63 | Р | И |  |
| ПОСЕЛОК ЧУШКА |
|  | Памятный знак воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1953 г., 1973 г. | пос. Чушка, у железнодорожного вокзала | 3504 | 63 | Р | И |  |
| МЕЖСЕЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Памятник воинам-морякам береговых батарей 140-го отдельного артиллерийского дивизиона береговой обороны Черноморского флота, 1978 г. (1975 г.) | мыс Рубаново, юго-западнее пос. Гаркуша, берег Таманского залива | 3498, 3528 | 759, 540 1872-КЗ | Р | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы | Старотитаровское сельское поселение, у подножия горы Дубовый рынок, у станции первого подъема Таманского водовода | 3549 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |
| ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПОДВОДНЫЕ) без нанесения на картматериал |
|  | Торпедный Катер № 72, тип Г-5, IX серии. Вступил в строй в 1940 г. Погиб 01.11.1943г. | Керченский пролив, 2,6 км к С-З от мыса Тузла. Глубина 6,8 м. Координаты: 45. 12. 367 С.Ш. 36. 34. 391 В.Д. . |  | 389 | В | И | Погиб от подрыва на мине в Керчен. проливе |
|  | Торпедный Катер № 112 тип Г-5, XIII серии. Ноябрь 1943г. | Керченский пролив, 4,2 км к Ю.-З от мыса Тузла. Глубина 11,0 м Координаты: 45. 11. 058 С.Ш. 36. 33. 349 В.Д. |  | 38 | В | И | Потоплен авиацией противника в Керченском проливе при проведе-нии Эльтингенского десанта |
|  | Штурмовик ИЛ-2. 1942-1943 г. | Керченский пролив, 1,6 км к Ю-З от мыса Тузла. Глубина 11,0 м Координаты: 45. 11. 058 С.Ш. 36. 33. 349 В.Д. |  | 38 | В | И | Погиб в воздушн. боях за Тамань |
|  | Бронекатер ПВО № 73. 02.11.1943 г. | Керченский пролив, 1,8 км к З-СЗ от мыса Тузла. Глубина 7,0 м. Координаты: 45. 12. 177 С.Ш. 36. 34. 553 В.Д. |  | 38 | В | И | Погиб от прямых попада-ний авиа бомб |
|  | Малый охотник за подводными лодками СКА-055, серии МО. 02.10.1943 г. | Керченский пролив, 1,6 км к З-СЗ от мыса Тузла. Глубина 7,0 м Координаты: 45. 12. 158 С.Ш. 36. 34. 634 В.Д. |  | 38 | В | И | Погиб от подрыва на мине при проведе-нии Эльтигенского десанта |
|  | Десантный мотобот № 32, проект 165. Ноябрь 1943 г. | Керченский пролив, 2,0 км к С-З от мыса Тузла. Глубина 6,8 м Координаты: 45. 12. 385 С.Ш. 36. 34. 209 В.Д. |  | 38 | В | И | Потоплен артиллерией противни-ка при проведе-нии Эльтигенской операции |
|  | Катер-тральщик (КТЩ-0211) типа «Р». Ноябрь 1943г. | Керченский пролив, 1,7 км к С-З от мыса Тузла. Глубина 6,7 м Координаты: 45. 12. 302 С.Ш. 36. 34 477 В.Д. |  | 38 | В | И | Погиб от подрыва на мине |
|  | Артиллерийское орудие на колесном ходу (76 мм пушка ЗИС-3). Ноябрь 1943 г. | Керченский пролив, 1,4 км к С-З от мыса Тузла Глубина 6,4 м Координаты: 45. 12. 197 С.Ш. 36. 34. 566 В.Д. |  | 38 | В | И | Перевозилось на крымский берег при проведе-нии Эльтигенского десанта |
|  | Плашкоут с аппарелью для перевозки автотранспорта и бронетехники. 1943г. | Керченский пролив, 2,2 км к западу от мыса Тузла. Глубина 7,8 м Координаты: 45. 11. 703 С.Ш. 36. 33. 862 В.Д. |  | 38 | В | И | Потоплен авиацией противника |
|  | Сейнер, переоборудованный под вспомогательный катер-тральщик (возможно, № 580). Ноябрь 1943г. | Керченский пролив, 2,4 км к С-З от мыса Тузла. Глубина 5,8 м. Координаты: 45. 12. 745 С.Ш. 36. 34. 338 В.Д. |  | 38 | В | И | Погиб от подрыва на мине |
|  | Торпедный катер № 45, тип Г-5, IX серии (ТКА-45). 01.11.1943 г. | Акватория Керченского пролива у западного побережья Таманского полуострова. Расстояние до объекта - 4,7 км к северо-западу мыса Тузла. Находится с западной стороны Тузлинской дамбы в районе промоины. Географические координаты в системе WGS-84: СШ 45° 13' 177", ВД 36° 33' 354". |  | 14 | В | И | Погиб от подрыва на мине |
|  | Торпедный (артиллерийский) катер тип Г-5, проект 213 с реактивной пусковой установкой, (предположительно, АКА-96). 07.12.1943 г. | Акватория Керченского пролива у западного побережья Таманского полуострова. Расстояние до объекта – 3.4 км к З - СЗ от мыса Панагия . Глубина – 12.8 м. Географические координаты в системе WGS-84: СШ 45° 09' 036", ВД 36° 34' 074" |  | 14 | В | И | Потоплен авиацией противника |
|  | Десантный бот ПВО, проект 165 (предположительно, ДБ ПВО-22). 21.11.1943 г. | Акватория Керченского пролива у западного побережья Таманского полуострова. Расстояние до объекта - 0.4 км западнее Тузлинской дамбы. Глубина – 3.2 м. Географические координаты в системе WGS-84: СШ 45° 13' 271, ВД 36° 36' 044" |  | 14 | В | И | Затонул во время шторма у косы Тузла 21.11.1943 г. при проведении Эльтигенской десантной операции |
|  | Бронекатер проекта 1124 (предположительно, БК - 421). 25.11.1943 г. | Акватория Керченского пролива у западного побережья Таманского полуострова. Местоположение объекта - 0.45 км к западу мыса Панагия, зона рифов Трутаева. Географические координаты в системе WGS-84: СШ 45° 08' 439", ВД 36° 37' 592" |  | 14 | В | И | Затонул в результате артиллерийского обстрела 25.11.1943 при проведе-нии Эльтигенской десантной операции |
|  | Остатки судна с деревянным корпусом (сейнера), 1943 г. | Акватория Керченского пролива у западного побережья Таманского полуострова. Расстояние до объекта - 4,8 км к С-З от мыса Тузла. Находится с западной стороны Тузлинской дамбы. Географические координаты в системе WGS-84: СШ 45° 13' 165", ВД 36° 33' 151" |  | 14 | В | И |  |
|  | Десантный мотобот проект 165, кормовая часть, ноябрь 1942 г. | Акватория Керченского пролива у западного побережья Таманского полуострова. Местоположение объекта – 2.4 км к Ю-З от оконечности Тузлинской дамбы. Географические координаты в системе WGS-84: СШ 45° 13' 566", ВД 36° 34' 561" |  | 14 | В | И | Погиб при проведении Эльтигенской десантной операции |
|  | Десантный бот №1 и плашкоут для перевозки военной техники, 1943 г. | Акватория Керченского пролива у западного побережья Таманского полуострова. Местоположение объекта -1.8 км к Ю-В от мыса Тузла, волноприбойная зона, 130 м от берега. Географические координаты в системе WGS-84: СШ 45° 11' 150", ВД 36° 36' 585" |  | 14 | В | И |  |
| Количество памятников | А И МИ | 4 105 22 | итого по району 131 |

- Памятник истории

- Памятник монументального искусства

- Памятник архитектуры

- Памятник региональной категории охраны

- Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63

- Решение Краснодарского крайисполкома от 16.05.1979 № 333

- Решение Краснодарского крайисполкома от 15.11.1977 № 759

- Решение Краснодарского крайисполкома от 31.08.1981 № 540

- Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных  ценностей (наследия) Краснодарского края от 22 апреля 2009 года № 38

- Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 02.03.2010 № 14

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия следующие:

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения удовлетворительного технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ устанавливаются временные границы зон  охраны в соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002. Вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру

В 2001 году Южнороссийским институтом мониторинга земель и экосистем по заданию комитета по охране, эксплуатации и реставрации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края была проведена плановая привязка выявленных на тот момент памятников археологии на картматериалы масштаба 1: 25000.

В течение последующего десятилетия по заказу проектных организаций выполнялись разделы «Охрана историко-культурного наследия» в составе различных территорий – как населенных пунктов Темрюкского района, так и сельских поселений и схемы района в целом.

В 2012 году на государственном учете и охране на территории Темрюкского района состояло 1043 памятника археологии – курганы, курганные могильники, грунтовые могильники,  поселения, городища, усадьбы, стоянки, которые ориентировочно датируются периодом от эпохи ранней бронзы до позднего средневековья.

В настоящий момент на государственном учете и охране на территории Темрюкского района состоит 1134 памятника археологии – курганы, курганные могильники, грунтовые могильники,  поселения, городища, усадьбы, некрополи,  которые ориентировочно датируются периодом от эпохи ранней бронзы до позднего средневековья.

Список объектов культурного наследия (памятники археологии) согласно актуализированному исследованию ОАО «Наследие Кубани» приведен в таблице 45.

Таблица 45 (на 234 страницах!)

ЗОНЫ ОХРАНЫ И РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ:

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»и ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия Законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» предусматриваются границы зон охраны памятников, являющиеся предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории икультуры.

В зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного

наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов

культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру.

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных частью 3 настоящей статьи, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.

В соответствии с п. 7, ст. 6 Закона Краснодарского края от 15.07.2015 №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»  согласование проектной документации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, а также проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ  в пределах территории объектов культурного наследия и их зон охраны осуществляется органом  исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Согласно ст. 5.1 Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» определяется ряд требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия:

- в границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст.30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия,  а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Откорректированный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на исследованной территории.

3.6.5. Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на графических материалах в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

3.6.6.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

Их назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Проекты ЗСО должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В каждом из трех поясов соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиН 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В Темрюкском районе осуществляет деятельность по добыче пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 45 недропользователей, которые используют 148 скважин.

Двадцать три скважины имеют установленные ЗСО:

- Краснодарская дистанция гражданских сооружений Краснодарского отделения структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиал ОАО «Российские железные дороги» - проект организации зон санитарной охраны скважины водозабора ж.д.ст. Тамань № 26690;

- ОАО «Морской торговый порт Темрюк», территория порта Темрюк в 3 км. к северу от г. Темрюк– 1 скважина № 30064;

- ООО «Темрюкское управление морского транспорта», западная окраина г. Темрюк– 1 скважина;

- ООО «Порт Мечел-Темрюк» территория порта Темрюк в 4 км. к северу от г. Темрюк– 1 скважина № 450-Д;

- ООО «Коньячный завод «Темрюк»» - проект организации зон санитарной охраны 1 скважины на территории завода;

- МУП «ЖКХ-Курчанское» - проект организации зон санитарной охраны артезианских скважин водозабора в ст. Курчанской - №№ 5121, 78942, 46637, 65632, 78675, в п. Красный Октябрь - №№ 78815, 72761, в п. Светлый Путь - №№ 6457, 6452, всего  - 9 скважин;

- Головной филиал «5СРЗ» ОАО «Звездочка» - проект организации и расчета границ зон санитарной охраны существующей артезианской скважины №12466, расположенной на территории санатория в г. Темрюк;

- ООО «Надлиманное» - проект организации зон санитарной охраны водозабора в ст. Голубицкая б\н;

- МУП «Водоканал» ТР КК- проект организации зон санитарной охраны артезианских скважин водозабора в ст. Голубицкая - №№ 2730/3, 58331/1, 2, 65914/8, 65913/9, в п. Октябрьский - № 4158, в п. Первомайский - № Д-3-97, всего - 7 скважин.

Существующие и проектируемые источники и сооружения водоснабжения показаны на карте планируемого размещения объектов местного значения СТП-1 (основной чертеж), карте функциональных зон СТП-3 и карте зон с особыми условиями использования территории с картой размещения особо охраняемых природных территорий и курортов, водоохранных зон и ЗСО источников водоснабжения СТП-12.

3.6.7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории Темрюкского района.

На территории Темрюкского района зарегистрировано 66 действующих лицензий, из них:

- 43 – на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения;

- 5 – на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья;

- 16 – на разведку и эксплуатацию твердых полезных ископаемых;

- 1 – строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- 1 – образование особо охраняемого геологического объекта;

8 месторождений твердых полезных ископаемых и 2 месторождения углеводородного сырья находятся в нераспределенном фонде недр.

Твердые полезные ископаемые

Распределенный фонд недр

«Стрельчанское» месторождение глин. Запасы утверждены ТКЗ (протокол № 144 от 01.01.2004 г.). Месторождение разрабатывается с 2004 г. В настоящее время месторождение эксплуатируется МУП «Многоотраслевое объединение жилищно-коммунального хозяйства» Темрюкского района (лицензия КРД 2452 ТР).

«Татьяновское» месторождение глин расположено на северо-восточной окраине ст. Тамань. Лицензия КРД 2414 ТЭ выдана в 2005 году на разведку с одновременной добычей кирпичных глин ООО «Завод строительных материалов и конструкций»

«Вышестеблиевское» месторождение суглинков находится на юго-западной окраине ст. Вышестеблиевской. Добычу кирпичных суглинков согласно лицензии КРД 2451 ТЭ осуществляет ООО «Таир».

«Курчанское» месторождение суглинков. Разработку месторождении я ведет ОАО агрофирма «Южная» (лицензия КРД 2608 ТЭ). Месторождение расположено в  1,0 км к юго-западу от ст. Курчанская.

«Правобережное» месторождение глин. Разрабатывается с 1993 года. Запасы утверждены пртоколом ТКЗ № 10 от 01.01.1993 г.. Расположено в 8 км к юго-востоку от г. Темрюк. Лицензия КРД 80167 ТЭ на право добычи глины выдана ООО «Ремстройпредприятие».

«Артющенское» месторождение песка разрабатывается МУП «ЖКХ-Бугаз». Лицензия КРД 3286 ТР выдана недропользователю на Разведка и добыча песков для строительных целей.

«Соленое» месторождение расположено в 1 км к востоку от х. Артюшенко. Лицензия КРД 8014 ТР в 2007 году выдана ООО «Геомарк-АСТ» на разведку с последующей добычей строительных песков.

«Малинковское» месторождение песка. Расположено в 2,5 км северо-восточнее ст. Старотитаровская. Лицензия КРД 80271 ТР выдана в 2011 г. ООО «Успешные Инвестиции» на разведку и добычу строительного песка.

«Бакайское» месторождение песка находится в 0,5 км к северо-западу от пос. За Родину. Разведку с одновременной добычей строительных песков ведет МУП «Бытсервис» (лицензия КРД 2210 ТЭ).

«Вышестеблиевское» месторождение песка Темрюкский р-он, в 1,8-4,2 км к юго-западу от ж/д станции Старотитаровка. Добычу строительных песков ведет ЗАО «Темрюкский комбинат строительных материалов» (лицензия КРД 80134 ТЭ).

Участок «Тузлинский» – в 2005 году выдана лицензия КРД 2487 ТР на геологическое изучение (поиски, разведка) с последующей добычей строительного песка на Тузлинском участке МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство-Тамань», расположенного к западу от ст. Тамань.

Попутную добычу песка при экологической очистке и дноуглубительных работах Старотитаровского лимана в районе пос. Стрелка (акватория Старотитаровского лимана) осуществляет ЗАО «Авангард-2» (лицензия КРД 2340 ТР)

«Ахтанизовское» месторождение формовочных песков – лицензия КРД 19 ТЭ выдана АО Таманскому комбинату формовочных материалов в 1993 году. Месторождение расположено в 1 км к юго-западу от ст. Ахтанизовская.

«Сенное» месторождение песка расположено на северо-восточной окраине пос. Сенной. Разработку формовочных песков ведет ЗАО «Таманский комбинат формовочных материалов» (лицензия КРД 3975 ТЭ).

«Старотитаровское» месторождение песка Лицензия КРД 4057 ТЭ выдана ЗАО  «Горно-обогатительный комбинат «Южный» на разведку и добычу формовочных, стекольных и строительных песков. Месторождение расположено в 0,3-0,5 км к югу от ст. Старотитаровской и в 6 км к югу от ж/д станции Старотитаровка.

«Цымбальская» площадь – лицензия КРД 3417 ТП выдана в 2007 году ООО «Техсоюз» на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки месторождений стекольных песков на Цымбальской плащади, расположенной между ст. Ахтанизовской и пос. Сенной.

Нераспределенный фонд недр

«Таманское» месторождение глин – расположено в 1 км к востоку от окраины пос. Тамань.

«Старотитаровское» месторождение суглинков – находится в 1 км от восточной окраины ст. Старотитаровская.

«Тиздарское» месторождение глин находится в 0,3 км западнее пос. «За Родину».

«Казачье» месторождение строительного песка расположено в 5 км на северо-запад от ст. Старотитаровской.

«Притаманьское» месторождение строительного песка находится на северо-западной окраине ст. Тамань.

«Пучинское» месторождение строительного песка находится в 1,5 км к северо-востоку от пос. Сенной.

«Озерное» месторождение строительного песка расположено в 5,6 км к СЗ от ж/д станции Вышестеблиевская.

«Дымкова балка» месторождение (неразведанная залежь) органогенных известняков расположено на западной окраине ст. Тамань.  Запасы не утверждены.

Пресные воды

Месторождения пресных подземных вод:

- Джигинское;

- Старотитаровское;

- Таманское.

На территории Темрюкского района Краснодарского края зарегистрировано 42 недропользователя, осуществляющих добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения из 89 скважин, 17 скважин проектируется для бурения. 12 ранее эксплуатируемых скважин на данный момент находятся в нераспределенном фонде недр.

Углеводородное сырье

Разработкой, поисками и сервисными услугами, связанными с добычей углеводородов на территории Темрюкского района  занимается 3 предприятия:

- ОАО НК «Роснефть»;

- ЗАО «Кубаньнефть-Ресурсы»;

- ООО фирма «Технотон»

В настоящее время на территории Темрюкского района имеются месторождения нефти:

- Белый хутор;

- Близнецы;

- Виноградное;

- Западно-Ахтанизовский участок;

- Курчанское, участок фигура;

- Курчанское, Андреевский участок;

- Северо-Нефтяное;

- Славянско-Темрюкский участок;

- Таманский полуостров;

- Южно-Курчанский участок;

- Южно-Темрюкское.

На всех вышеперечисленных горных отводах и месторождениях строительство зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, производится после получения заключения органа управления недрами (Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г № 64.) и согласия недропользователя.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

3.6.8.Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Опасные процессы и явления природного характера.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории к наиболее неблагоприятным геологическим процессам в Темрюкском районе следует отнести:

1.Эндогенные геологические процессы.

К этой группе процессов относятся:

– сейсмические процессы, включая воздействие взрывных работ;

– горное давление и сдвижение пород над горными выработками;

– грязевой вулканизм.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2000 – 8-9 баллов, учитывается проектными организациями.

2.Экзогенные геологические процессы (ЭГП).

Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные)

Абразионно–аккумулятивные процессы в береговой зоне Азовского и Черного морей.

Одним из важнейших для района типов ЭГП является абразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне моря. Значимость их в инженерно-геологическом плане определяется большой протяженностью береговой линии при подавляющем преобладании абразионной (разрушающей) составляющей над аккумулятивной (накопительной), а так же приуроченность к морскому побережью значительного количества важных народнохозяйственных объектов: населенных пунктов, портов, автомобильных и железнодорожных магистралей, курортно-санаторных комплексов и т. д.

Вдоль абразионной линии морей, можно отметить ряд характерных форм, связанных с деятельностью морских волн. Это, прежде всего, оползни, обвалы, осыпи, волноприбойные ниши, углубления типа гротов, карманные галечные пляжи, абразионные пляжи и т.д. Все эти формы являются следствием совокупности физико-геологических процессов, протекающих непосредственно на абразионном обрыве или же у его подошвы. Проявляются они по-разному, и в первую очередь активно протекают на участках, где пляжевая зона практически отсутствует и где структурно-литологические факторы играют отрицательную роль.

Эрозионно–аккумулятивные процессы постоянных водотоков

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 521мм и густоты развития речной сети менее 0,2км/км2, позволяет приурочить данную территорию к северной, равнинной части Краснодарского края.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

Эти процессы практически не оказывают непосредственного воздействия на НХО, хотя качественная и количественная их оценка имеет большое практическое значение в связи с проблемами твердого стока, влияние на активизацию других генетических типов процессов.

На территории района главная водная артерия – р. Кубань, которая характеризуется режимом преобладания данной аккумуляции. Это обусловлено незначительными уклонами поверхности, а также крайне выположенным характером продольного профиля.

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков

На территории района процессы боковой эрозии почти полностью отсутствуют. Незначительный характер эрозии обусловлен общей сухостью климата, а также крайне малой величиной продольного уклона русла. Меандрирование реки здесь ограничено благодаря сплошному обвалованию русла, произведенного почти до устья основных рукавов.

Эрозия ограждающих русло валов, особенно, активизирующаяся в периоды крупных паводков, создает серьезную угрозу в виде возможного прорыва дамб и затоплению обширных участков пойменных низин.

Эрозионно–аккумулятивные процессы временных водотоков

На территории района эрозионные формы временных водотоков развиты локально и присутствуют на склонах гряд, а также в приморской части. Представлены в основном рытвинами, промоинами и оврагами, переходящими в балки.

Затопление

На территории Темрюкского района встречается затопление 2-х видов: морское, которое может быть вызвано как нагонами, так и штормами и флювиального типа.

Наибольшие площади на Азовском побережье затапливаются из-за нагонов, вызываемых ветрами западного и северо-западного румбов. Катастрофические наводнения возникают после прохождения холодных фронтов циклонов, когда южный и юго-западный ветер, нагоняющий воду в Азовское море из Черного, сменяется западным и юго-западными ветрами. Уровень моря в результате нагонов может подниматься на высоту до 3 м выше среднемноголетнего. Такие наводнения наблюдаются 1-2 раза в 100 лет. Последний нагон (октябрь 1969 г.) является самым крупным за период регулярных наблюдений над уровнем Азовского моря.

Затопление, вызываемое штормовым поднятием моря на Азовском и Черноморском побережье не такое катастрофическое, как нагонное. Частичному затоплению во время наиболее крупных штормов подвержены низкие морские террасы и пляжная зона.

Затопление приводит к размыву пляжной зоны, перемещению на ее поверхности аккумулятивного материала. На узких абразионных пляжах одновременно происходит подмыв берегового уступа.

Затоплению флювиального типа подвержены низкие и высокие поймы р. Кубань. В естественных условиях, до создания системы обвалования русла реки, эти участки затапливались полностью. В настоящее время эта территория интенсивно используется для нужд народного хозяйства, на ней создана система валов и насыпей, выше по течению русло реки зарегулировано системой водохранилищ, аккумулирующих в себе паводковые воды. Затопление может происходить лишь по техногенным причинам.

Подтопление, заболачивание

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта,  который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В период обильного выпадения осадков возможно образование «верховодки», которая носит спорадический характер распространения.

В плане определения территории распространения подтопления картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, так как сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли. На дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как: деформация зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление подвалов, строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Подтоплению подвержена часть г. Темрюк, расположенная на пойме и I-й надпойменной террасе р. Кубань, где уровень грунтовых вод не превышает 2,0м, а  также северная и северо-восточная часть города (ул. Пролетарская, Новицкого, Колхозная, Лиманная) имеющая низкие гипсометрические отметки. Эта территория расположена в непосредственной близости к плавневой зоне и Курчанскому лиману.

Подтоплению подвержены дома и приусадебные участки в поселках Юбилейный, Волна Революции, Светлый Путь, станицы Курчанская и др., находящиеся на более низких гипсометрических отметках.

Заболоченные пространства на территории района отличаются тем, что не представляют собою болот в общепринятом смысле этого слова, так как в них отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер и носят особое название «плавней». Условия заболачиваемости этой территории характеризуются очень малыми уклонами поверхности, фильтрации воды из приподнятой над общим уровнем дельты русла р. Кубани, а также наличием оросительно-осушительных систем.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки расположены в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, вдоль береговой линии лиманов, а также в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных).

Эоловые процессы

Наиболее ярко эоловая деятельность проявилась в районе п. Кучугуры, на косах и пересыпях.

В п. Кучугуры, на площади около 2 км2, занимая частично сам поселок, получили распространение эоловые отложения и формы рельефа (дюны, бугры, гряды и др.), накопленные путем переотложения пляжевых песков. Относительные высотные отметки эолового рельефа до 3-4 м. Данный песчаный рельеф сформировался на прилегающей к морю депрессии, образованной лессовидными суглинками, что нетипично для побережья в целом. В пляжевой зоне отмечаются небольшие участки эолового накопления ракушечного материала, в виде небольших валов, с превышением поверхности до 2,2 м над уровнем моря.

На косах и пересыпях происходит процесс перевевания пляжевых песков вглубь территории под действием ветров юго-западных направлений и создание эоловых форм рельефа – дюн и барханов высотой до 5-6 м, прикустовых бугров, поперечных гряд, а также ложбин выдувания между положительными эоловыми формами. Процесс перевевания происходит тогда, когда подсушенный на пляже песок подхватывается ветром и транспортируется вверх по склонам дюн и барханов, где за гребнем, вследствие ослабления ветра, он оседает с подветренной стороны эоловых форм, а некоторые частицы переносятся в акватории лиманов и вглубь материка.

Гравитационные процессы

Оползни

Оползни – довольно распространенный на территории района процесс, охватывающий как прибрежную полосу, так и холмы и гряды внутри территории, на участках, где крутизна склонов превышает 7-10°.

Однако оползание на побережье протекает гораздо интенсивнее, охватывает большие площади и имеет более внушительные размеры. Здесь оползневая пораженность составляет 90%. В оползнях участвуют как четвертичные, так и коренные породы: от их состава, водопроницаемости, степени размокания и степени водонасыщенности пород, а также условий залегания зависит предрасположенность к оползнеобразованию. В литологическом строении оползней чаще всего участвуют эолово-делювиальные и делювиальные отложения (лессовидные суглинки), а среди коренных отложений, обнажающихся в береговых обрывах и на поверхности гряд породы неогена, содержащие глины и пески в переслаивании пластов мощностью от 0,5 м и выше. Протяженность оползневых зон достигает 500-900 м, а сами оползни иногда состоят из двух-трех ярусов шириной по 200-300 м,  ри высоте стенок отрыва и уступов между ступенями  до 20-30 м. Оползни не стабилизированы. Присутствуют признаки современного свежего смещения: трещины отрыва, зеркала скольжения, выпоры оползневых тел на устойчивый субстрат. Надоползневые поверхности в пределах бровки разбиты многочисленными трещинами закола, что указывает на возможность возникновения очередных блоковых смещений, осовов или обвалов. Критическое состояние склонов определяется «подвешенностью» их нижней части в результате постоянного подмыва морем. Морская абразия не позволяет смещающимся массам создать должный подпор грунтов склонов для их стабилизации. Активизация оползневых процессов на этих участках отмечается в зимне-весенний период. Основными причинами являются обильные осадки и морская абразия.

Оползни развиты на участках абразионного склона: южнее мыса Литвина, восточнее п. Приморского, берег Таманского залива западнее ст. Тамань, берег Черного моря от мыса Панагия до оз. Соленого, практически все побережье Азовского моря от п. Ильич до ст. Голубицкая.

Большую опасность для г. Темрюк представляет оползневой участок, расположенный на северном склоне г. Миска. Оползневыми  деформациями охвачен весь склон на протяжении 4,5 км.

Обвально-осыпные процессы

Эти процессы довольно широко развиты на территории района. Обычно осыпи и обвалы протекают совместно.

Процесс осыпания сводится к отделению от массива и скатыванию вниз по склону обломков горных пород в виде дресвы и щебня. Этот процесс активно протекает на некоторых участках побережья Керченского пролива, Черного и Азовского морей, где при умеренной абразии и активно протекающим процессам выветривания сланцеватых глин плиоцена, суммарные сдвигающие усилия не превосходят прочности массива. Высота осыпных береговых склонов достигает местами 70 м.

В целом, обвально-осыпные процессы специфичны для участков, геологическим субстратом которых служат отложения, в силу литолого-структурных особенностей способные к образованию крутых естественных откосов.

Опасные метеорологические явления:

На территории Темрюкского района основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

- ураганные ветры,

- ливневые дожди с грозами и градом,

- туманы.

- снегопады,

- налипание снега;

- обледенения,

- повышение температуры окружающего воздуха до 400С.

# В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

# Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Темрюкскому району составляет 459 мм.

# Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Темрюкского района.

# Опасности техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

# Пожароопасные и взрывоопасные, химически опасные объекты.

На территории района располагаются следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ.

Перечень ХОО Темрюкского района

Таблица 48

| Наименование | Место нахождения | Наимено-вание опасного вещества | Количество опасного вещества в наибольшей емкости, т |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Запорожское» (аммиачная холодильная установка) | Краснодарский край, Темрюкский район, Запорожское СП, 353551, п. Красноармейский, ул. Заводская, 19 | Аммиак | 2,85 |
| Склад хлора филиал Таманского группового водопровода | Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, 2-ой подъём | Хлор | 1 |
| Перевалочный пункт | п. Волна | Аммиак | 20430 |
| ПВОО объекты Темрюкского района Таблица 49 |
| Наименование объекта | Место расположения | Общее количество опасного вещества, т/в наибольшей емкости, т | Класс опасности |
| Производственная площадка нефтебазы | порт Кавказ, ул. Железнодорожная, 11 | 80000/80000 | 2 |
| Железнодорожная станция «Кавказ» | п. Коса Чушка | 7200/7200 | 3 |
| ООО «РосХимТрейд» (Участок перегрузки нефтепродуктов) | Порт Темрюк | 80/80 | 5 |
| Нефтебаза Темрюкского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт | г. Темрюк, ул.Анапское шоссе,2 | 4675/200 | 3 |
| АЗС №54 Темрюкского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт | г. Темрюк, ул. Калинина, 116 | 80/60 | 5 |
| АЗС №128 Темрюкского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт | г. Темрюк, ул. Морозова, 16 | 80/60 | 5 |
| АЗС №188 Темрюкского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт | ст. Старотитаровская, район хлебозавода | 27/20 | 5 |
| АЗС №225 Темрюкского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт | ст. Тамань, ул. Победы | 30/20 | 5 |
| АЗС №268 Темрюкского филиала ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт | ст. Старотитаровская, пер. Ильича | 80/60 | 5 |
| АЗС №8 ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» | г. Темрюк | 80/60 | 5 |
| АЗС №15 ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» | ст. Голубицкая | 80/60 | 5 |
| АЗС ЧП Дончиц Р.Г. | п. Сенной, ул. Ленина, 18 | 85/60 | 5 |
| АЗС ЗАО «Фонтал | ст. Фонталовская, ул. Сорбина | 100/60 | 5 |
| АЗС ОАО «Юбилейное» | п. Юбилейный, ул. Ленина | 100/60 | 5 |
| хранилище ГСМ СК «Радуга» | х. Белый, пер. Садовый 3 | 20/20 | 5 |
| Хранилище ГСМ ОАО в/з «Ахтани-зовский | ст. Ахтанизовская, пер. Северный, 9 | 100/80 | 5 |
| Хранилище ГСМ ОАО рыбхозяйство «За Родину» | п. Пересыпь, ул. Бондаревой | 30/20 | 5 |
| Хранилище ГСМ Филиал Таманский групповой водопровод ГУП «Крайводоканал» Госстрой | 2-ой подъем, ст. Старотитаровская | 9/9 | 5 |
| АЗС ЗАО КЭНПП «Сириус» | п. Сенной, пер. Комсомольский 9 | 80/80 | 5 |
| АЗС "Фортуна" | п. Приморский | 20/20 | 5 |
| хранилище ГСМ КФХ «Бугас» | ст. Вышестеблиевская, ул. Комсомольская, 69 | 3/3 | 5 |
| хранилище ГСМ ЗАО «Мирный» | п. Виноградный, ул. Ленина, 12 | 3/3 | 5 |
| АЗС | ст. Курчанская | 20/20 | 5 |
| АЗС | п. Светлый путь Ленина | 20/20 | 5 |
| хранилище ГСМ Рыбколхоз им. Хвалюна | ст. Тамань, ул. К.Маркса, 102 | 3/3 | 5 |
| АЗС | г. Темрюк | 20/20 | 5 |
| АЗС | п. Октябрьский | 20/20 | 5 |
| АЗС (проект.) | г. Темрюк | 20/20 | 5 |
| АЗС (проект.) | выезд п. За Родину | 20/20 | 5 |
| АЗС (проект.) | п. Красноармейский | 20/20 | 5 |
| АЗС (проект.) | п. Прогресс | 20/20 | 5 |
| АЗС (проект.) | п. Виноградный | 20/20 | 5 |
| АЗС (проект.) | п. Соленый | 20/20 | 5 |
| АГЗС (проект.) | п. Красноармейский | 10/10 | 5 |
| АГЗС (проект.) | ст. Фонталовская | 10/10 | 5 |
| АГЗС | г. Темрюк | 10/10 | 5 |
| АГЗС | п. Сенной | 10/10 | 5 |
| АГЗС | ст. Старотитаровская | 10/10 | 5 |
| АГЗС | ст. Старотитаровская | 10/10 | 5 |
| АЗС | п. Светлый путь Ленина | 20/20 | 5 |

На потенциально опасных объектах  используются следующие опасные вещества: бензин, дизельное топливо, СУГ, аммиак, хлор.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, СУГ, аммиака, хлора; пожары; взрывы.

Основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

– ударная волна;

– тепловое излучение;

– открытое пламя.

Результаты расчета последствий аварии на ХОО

Таблица 50

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| ОАО «Запорожское» |
| Глубина заражения, км | 0,39 |
| Площадь возможного заражения, км2 | 0,06 |
| Площадь фактического заражения, км2 | 0,02 |
| Перевалочный пункт |
| Глубина заражения, км | 53,02 |
| Площадь возможного заражения, км2 | 1103,084 |
| Площадь фактического заражения, км2 | 373,879 |
| Наименование показателя | Значение |
| Склад хлора филиал Таманского группового водопровода |
| Глубина заражения, км | 1,64 |
| Площадь возможного заражения, км2 | 1,06 |
| Площадь фактического заражения, км2 | 0,36 |

Результаты расчета зон действия поражающих факторов

при сценариях аварий на ПВОО в зависимости от

количества опасного вещества в наибольшей емкости

Таблица 51

| Параметр | 80000 | 7200 | 200 | 80 | 60 | 20 | 9 | 3 | 10 (СУГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожар пролива |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |
| Без негативных последствий в течение времени | 1185 | 413,4 | 84,31 | 57,12 | 55,07 | 38,73 | 29,21 | 19,06 | 28,70 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 891,8 | 289,5 | 54,87 | 36,65 | 35,60 | 25,07 | 18,87 | 12,21 | 18,34 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 775 | 244,1 | 44,50 | 29,39 | 28,52 | 20,02 | 15,03 | 9,67 | 14,48 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6–8 сек; Ожог 2-й степени через 12–16 сек | 710,1 | 218,3 | 38,15 | 24,84 | 23,88 | 16,59 | 12,40 | 7,91 | 11,80 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин | 690,3 | 209,4 | 35,74 | 23,06 | 21,91 | 15,05 | 11,20 | 7,11 | 10,56 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 677,2 | 203,2 | 33,92 | 21,54 | 19,78 | 13,24 | 9,77 | 6,15 | 9,05 |
| Волна давления при сгорании ТВС |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |
| Полное разрушение зданий | 212,6 | 95,7 | 29,18 | 21,54 | 19,58 | 13,60 | 10,44 | 7,26 | 19,83 |
| 50%-ное разрушение зданий | 297,3 | 133,9 | 40,89 | 30,19 | 27,45 | 19,08 | 14,65 | 10,18 | 27,80 |
| Средние повреждения зданий | 433,6 | 195,3 | 59,68 | 44,08 | 40,08 | 27,87 | 21,40 | 14,88 | 40,60 |
| Умеренные повреждения зданий | 769,2 | 347,2 | 106,3 | 78,51 | 71,39 | 49,66 | 38,15 | 26,54 | 72,31 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 1534 | 692,8 | 212,23 | 156,84 | 142,63 | 99,24 | 76,25 | 53,05 | 144,48 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 2388,6 | 1078,9 | 330,61 | 244,33 | 222,19 | 154,62 | 118,79 | 82,66 | 225,08 |

Опасные происшествия на транспорте

Автомобильный транспорт

Наиболее опасными для района являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин).

Наиболее опасная авария – разлив бензина при разгерметизации автоцистерны (16 м3), наиболее вероятная авария – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающиеся взрывом и пожаром.

Причинами аварий на автомобильных дорогах являются: высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Максимальная зона действия поражающих факторов, м

Таблица 52

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) | Легковой автомобиль (50 л) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива | 22,50 | 1,99 |
| Взрыв | 176,29 | 26,27 |

Железнодорожный транспорт

Одна из опасностей для населения Темрюкского района связана с авариями на железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы.

С северо-запада на восток территорию района пересекает железнодорожная линия Краснодар-Крымская-Порт Кавказ Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД», связывающая центр России с Украиной. Инфраструктуру обслуживания осуществляют 4 железнодорожные станции: Красная Стрела, Старотитаровская, Вышестеблиевская и Кавказ. Станция Темрюк однопутной веткой в районе станции Красная Стрела соединяется с магистральной линией.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновения статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов, перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн, природные пожары на пути следования состава, износ оборудования железнодорожных путей, нарушения Правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и др.

Наиболее опасными авариями являются:

а) крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных веществ, что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;

б) крушение товарных поездов, перевозящих аварийно химически опасные вещества (АХОВ), что приведет к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и большому количеству пострадавших, если крушение произойдет в черте населенного пункта;

в) нарушение герметичности емкости для перевозки АХОВ.

Наиболее уязвимым участком пути сообщения являются пересечения железной дороги с автомобильными трассами и железнодорожные станции.

Расчет размеров взрывоопасных зон приведен в таблице 53.

Расчет размеров взрывоопасных зон

Таблица 53

| Вещество | Площадь разлития всего объема, м2 | Радиус окружности разлива/ радиус зоны загазованности м | Радиус зоны порога поражения людей, м | Радиус зоны полных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны сильных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны средних разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны слабых разрушений, м/ избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амиловый спирт | 307,615 | 9,897/0,413 | - | - | - | - | - |
| Ацетон | 307,615 | 9,897/8,378 | 50,738 | 3,442/ 1375,47 | 5,073/ 526,829 | 8,698/ 156,873 | 50,738/ 8,664 |
| Бензин A-72 (зимний) | 307,615 | 9,897/87,071 | 232,885 | 15,802/ 308,427 | 23,288/ 132,967 | 39,923/ 47,626 | 232,885/ 4,065 |
| Бензин Б-70 (авиа) | 307,615 | 9,897/50,303 | 136,054 | 9,232/ 576,507 | 13,605/ 235,212 | 23,323/ 77,641 | 136,054/ 5,58 |
| Бензол | 307,615 | 9,897/48,325 | 155,408 | 10,545/ 446,01 | 15,54/ 185,996 | 26,641/ 63,468 | 155,408/ 4,906 |
| Гексан | 307,615 | 9,897/11,109 | 43,847 | 2,975/ 2458,1 | 4,384/ 908,751 | 7,516/ 254,310 | 43,847/ 11,623 |
| Гидразин | 307,615 | 9,897/0,566 | 5,561 | 0,383/ 14392,2 | 0,565/ 4945,271 | 0,968/ 1202,335 | 5,65/ 30,612 |
| Декан | 307,615 | 9,897/0,383 | - | - | - | - | - |
| Дивиниловый эфир | 307,615 | 9,897/150,987 | 416,81 | 28,283/ 161,646 | 41,681/ 74,33 | 71,453/ 29,049 | 416,81/ 2,904 |
| Дизельное топливо | 307,615 | 9,897/0,586 | - | - | - | - | - |
| Дихлорэтан | 307,615 | 9,897/8,876 | 112,8 | 7,654/ 248,036 | 11,28/ 109,434 | 19,337/ 40,449 | 112,8/ 3,655 |
| Диэтиловый эфир | 307,615 | 9,897/124,508 | 367,338 | 24,926/ 157,751 | 36,733/ 72,75 | 62,972/ 28,534 | 367,338/ 2,869 |
| Изобутиловый спирт | 307,615 | 9,897/1,056 | - | - | - | - | - |
| Изопентан | 307,615 | 9,897/185,047 | 430,310 | 29,199/ 165,013 | 43,031/ 75,706 | 73,767/ 29,501 | 430,31/ 2,936 |
| Изопропил-бензол | 307,615 | 9,897/3,736 | - | - | - | - | - |
| Изопропиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,073 | 62,491 | 4,24/ 1108,65 | 6,249/ 430,786 | 10,712/ 131,438 | 62,491/ 7,768 |
| Керосин | 307,615 | 9,897/2,22 | - | - | - | - | - |
| Метиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,638 | 102,732 | 6,971/ 425,758 | 10,273/ 178,469 | 17,611/ 61,344 | 102,732/ 4,807 |
| Нефть | 307,615 | 9,897/0,596 | - | - | - | - | - |
| Толуол | 307,615 | 9,897/2,734 | 14,361 | 0,974/ 10256,2 | 1,436/ 3560,209 | 2,462/ 883,725 | 14,361/ 25,047 |
| Хлорбензол | 307,615 | 9,897/6,183 | - | - | - | - | - |
| Этилбензол | 307,615 | 9,897/1,309 | - | - | - | - | - |
| Этиловый спирт | 307,615 | 9,897/11,537 | 68,47 | 4,646/ 899,489 | 6,847/ 354,813 | 11,737/ 110,976 | 68,47/ 6,996 |

Трубопроводный транспорт

Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части трубопроводов будет обусловлен:

– скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания жидкости в трубопроводе);

– размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности);

– характером наведенного течения на месте выброса;

– условиями вскипания и испарения опасного вещества;

– возможностью воспламенения опасного вещества.

При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

С северо-запада на восток по территории Темрюкского района  проходит магистральный газопровод Анастасиевская-Темрюк Ду 500, давлением 5.4 МПа, от него ведут два участка магистральных газопроводов Курчанская-Анапа и Темрюк-Тамань Ду 325.

По территории района проходит межпоселковый газопровод диаметром до 200 мм.

На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

– сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( факельное горение ( тепловое излучение.

– сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( рассеивание утечки.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Для газопровода диаметром до 200 мм зона воздействия поражающих веществ составляет до 6 м при разрыве на полный диаметр. Для газопровода диаметром 500 мм – до 25 м при разрыве на полный диаметр. Для газопровода диаметром 325 мм – до 10 м при разрыве на полный диаметр.

По территории Темрюкского района проходит нефтепровод. Зона воздействия поражающих веществ при аварии на нефтепроводе составляет 200 м.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо (ГРС, ГРП, котельная), тепло-, водо-, электроснабжения.

На территории Темрюкского района возможно осуществление террористических актов.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отображены на карте «Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера СТП-13.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на картах существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории СТП-10, СТП-11, СТП-12 и СТП-13 материалов по обоснованию схемы территориального планирования.

3.7. Охрана окружающей среды

## 3.7.1 Санитарный режим в округе и зонах горно-санитарной охраны

В пределах округа и зон горно-санитарной охраны курортов Темрюкского района должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические условия местности и защиту месторождений минеральных вод и лечебных грязей от преждевременного истощения, бактериального и химического загрязнения, а также приморских пляжей и акваторий от бактериального и химического загрязнения.

На территориях округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. Указанный режим должен также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, природоохранных и других мероприятий.

Соблюдаемый режим должен обеспечивать сохранение естественных ландшафтно-климатических условий района и других природных факторов, совокупность которых используется на рассматриваемой территории в рекреационных целях.

Режим в первой зоне горно-санитарной охраны. В соответствии с «Положением об округах…» режим первой зоны устанавливается для месторождений лечебных грязей, а также для оборудованных пляжей.

При установлении режима первой зоны для пляжей учитывается, что рассматриваемая приморская полоса является неотъемлемой частью курортов и предназначена для лечебно-оздоровительного и рекреационного использования. Поэтому режим первой зоны устанавливается для всей включенной в нее, минимально необходимой полосы побережья и примыкающей акватории.

На территории первой зоны запрещаются проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

Для скважин, источников и других очагов разгрузки минеральных вод границы первой зоны устанавливаются в зависимости от степени естественной защищенности месторождения, но на расстоянии не менее 15 метров от оголовка скважины или контура очага разгрузки.

Для месторождений лечебных грязей границы первой зоны устанавливаются в зависимости от естественной защищенности месторождения, его типа и гидрологического режима, но на расстоянии не менее 25 метров от нулевых границ залежи или от линии максимального многолетнего уровня водоема.

Для лечебных пляжей, выделенных с учетом геоморфологических элементов и расчетных норм, а также для акваторий, предназначенных для лечебных купаний, границы первой зоны устанавливаются на расстоянии не менее 100 метров от контура пляжа по суше и не менее 300 метров от линии уреза воды по акватории водного объекта, а при ширине водного объекта менее 300 метров - по его противоположному берегу.

При установлении режима первой зоны для пляжей учитывается, что рассматриваемая приморская полоса является неотъемлемой частью курортов и предназначена для лечебно-оздоровительного и рекреационного использования. Поэтому режим первой зоны устанавливается для всей включенной в нее, минимально необходимой полосы побережья и примыкающей акватории.

На территории этих участков разрешаются: горные и земляные работы, связанные с эксплуатацией и разведкой лечебных грязей, строительство сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров), эстакад и других устройств для добычи лечебных грязей.

На территории первой зоны горно-санитарной охраны в пределах месторождений лечебных грязей запрещается: не связанное с их эксплуатацией постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, производство горных и земляных работ, другие действия, которые могут оказать вредное влияние на лечебные грязи и минеральные воды и их санитарное состояние.

На территории первой зоны охватывающей прибрежную полосу запрещаются: размещение постоянного жилья, строительство и размещение объектов, которые могут оказывать вредное влияние на санитарное состояние пляжей и акватории, осуществление всех видов хозяйственной деятельности (за исключением работ, связанных с их исследованием и использованием в лечебных и оздоровительных целях, при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий).

На указанной территории разрешается: выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам.

В пределах первой зоны, на территории оборудованных набережных и в зоне обслуживания пляжей, допускается: строительство кафе, павильонов, развлекательных комплексов и аттракционов, лодочных и станций и туалетов, обязательно подключенных к централизованным или локальным системам водоснабжения и канализации, а на территории пляжей допускается размещение объектов и сооружений непосредственно связанных с их эксплуатацией.

Режим во второй зоне горно-санитарной охраны устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, для естественных и искусственных хранилищ лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для санаторно-курортного строительства.

На территории второй зоны запрещается: размещение объектов и сооружений, а также всякие действия, которые могут привести к изменению состава или истощению запасов минеральных вод, к загрязнению и разрушению пляжей, загрязнению акватории и воздушного бассейна, или оказывать иное неблагоприятное влияние на совокупность ландшафтно-климатических факторов и санитарное состояние города-курорта, в том числе:

-производство горных и других работ, не связанных непосредственно с развитием и благоустройством курортной территории;

-строительство животноводческих комплексов и птицефабрик;

-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;

-размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;

-строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристских стоянок без полного инженерного обеспечения с подключением к централизованным или локальным системам водоснабжения и канализации;

-устройство поглощающих колодцев, полей орошения и подземной фильтрации;

-массовый прогон и выпас скота (за исключением обочин автодорог);

-применение ядохимикатов для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

-вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок.

При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней растений в парках, лесопарках, садах и других зеленых насаждениях разрешается применение по согласованию с органами  санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с разработанной в свое время Краснодарской краевой станцией защиты растений «Комплексной системы эффективной защиты растений ядохимикатами и биологическими средствами во второй зоне санитарной охраны курортных районов Черноморского побережья», при условии выполнения этой работы специализированными организациями.

В населенных пунктах, вошедших во вторую зону, все здания должны быть канализованы, либо иметь водонепроницаемые выгреба.

На всей территории второй зоны горно-санитарной охраны должен соблюдаться надлежащий санитарный порядок и чистота территории; осуществляться своевременный вывоз нечистот и бытового мусора в места, специально отведенные для организованных  свалок.

Режим в третьей зоне горно-санитарной охраны. На территории третьей зоны вводятся ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, загрязнением или истощением гидроминеральных ресурсов, на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений,

Допускаются: работы, не оказывающие отрицательного влияния на месторождения лечебных грязей и минеральных вод, а также не нарушающие природный экологический баланс в целом в районе.

Эти работы допустимы с разрешения администрации Краснодарского края, выдаваемого в соответствии с действующим законодательством и при наличии положительного заключения органов природоохранной деятельности и Роспотребнадзора.

Развитие и застройка территорий в пределах округа горно-санитарной охраны осуществляются в строгом соответствии с генеральными планами курортов и населенных пунктов в пределах Темрюкского района, утвержденными в установленном порядке.

В связи с тем, что границы округа совпадают с границами третьей зоны горно-санитарной охраны, санитарный режим, предусматриваемый в третьей зоне, является  единым для округа в целом.

Обеспечение соблюдения установленного режима в пределах округа и зон горно-санитарной охраны в соответствии с «Положением об округах…» осуществляют:

- в первой зоне –  пользователи природных лечебных ресурсов;

- во второй и третьей зонах – пользователи природных лечебных ресурсов, землепользователи территорий, входящих в эти зоны и проживающие в этих зонах граждане.

Вынесение на местность установленных границ округа горно-санитарной охраны осуществляет орган местного самоуправления не позднее чем через шесть месяцев после утверждения округа.

Запретительные мероприятия в округе горно-санитарной охраны

На территории первой зоны запрещается:

1. На участках месторождений лечебных грязей всякое строительство,  земляные и горные  работы, не связанные с их эксплуатацией и разведкой или благоустройством их территорий.

2. Любое жилищное строительство.

3. Размещение торговых точек и летних кафе непосредственно на пляже.

4. Функционирование существующих капитальных предприятий питания, торговли и бытового обслуживания без оборудования инженерно-коммунальными сетями.

5. Строительство новых капитальных предприятий питания, торговли и бытового обслуживания.

6. Земляные и горные работы в припляжной полосе, кроме работ связанных с благоустройством и реконструкцией набережных, берегоукрепительных и противооползневых работ.

7. Устройство свалок, сливных ям, поглощающих туалетов и колодцев.

8. Размещение автостоянок, кемпингов и палаточных лагерей.

9. Забор песка и гравия для строительных нужд.

10. Выпас скота по берегам лиманов и на территории песчаных кос.

11. Сброс неочищенных сточных вод в море, реки и ручьи, плавни.

12. Сброс сточных вод в лиманы Цокур и Кизилташский (месторождения лечебных грязей).

На территории  второй зоны запрещается:

1. Выброс мусора, бытовых отходов и других нечистот в водоемы и ливневые

канавы.

2. Несанкционированную мойку автомашин.

3.Размещение животноводческих комплексов, птицефабрик и навозохранилищ.

4.Складирование и захоронение промышленных и сельскохозяйственных отходов.

5. Устройство неорганизованных свалок и скоплений твердого мусора.

6. Вырубка зеленых насаждений, кроме санитарных рубок и рубок ухода.

7. Бурение скважин, не связанных с расширением гидроминеральной базы

курорта и источников водоснабжения.

7. Производство горных работ, не связанных непосредственно с эксплуатацией

участков месторождения и развитием гидроминеральной базы курорта.

8. Сброс неочищенных сточных вод в открытые водоемы.

9. Массовый прогон скота.

10. Всякое строительство и иные работы, которые могут оказать неблагоприятное влияние на санитарное состояние территории и месторождения лечебных грязей.

Ограничения на хозяйственную деятельность, введенные для второй зоны распространяются и на территорию первой зоны.

На территории третьей зоны запрещается:

1. Устройство хранилищ и захоронений химических и радиоактивных веществ, а также вредных промышленных отходов.

2. Строительство промышленных предприятий, объектов и сооружений и выполнение работ, которые могут оказать неблагоприятное влияние на природные факторы курортов.

Ограничения на хозяйственную деятельность введенные для третьей зоны распространяются также на территорию второй и первой зон.

Меры по улучшению санитарно-гигиенической обстановки в округе ГСО МО Темрюкский район должны предусматривать два направления. Первое из них связано с общим оздоровлением санитарно-гигиенической обстановки в округе санитарной охраны курорта, уменьшением техногенной нагрузки на природную среду. Второе - снижение техногенных и антропогенных нагрузок непосредственно в зонах имеющихся лечебно-оздоровительных ресурсов, второй и первой зонах санитарной охраны. В соответствии с этим разработаны санитарно-оздоровительные мероприятия отдельно по каждой из зон санитарной охраны и в целом по округу санитарной охраны (таблица 4.1). («Округ горно-санитарной охраны курортов Темрюкского района в Краснодарском крае» (в 4-х томах), разработанного Комплексной гидрогеологической партией Управления «Геоминвод», Москва, 2009 г.).

Данная работа утверждена Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 декабря 2012 года № 1597 «Об утверждении границ и режима округа горно-санитарной охраны курортов местного значения Темрюкского района в Краснодарском крае».

Предлагаемые природоохранные санитарно-оздоровительные

мероприятия в округе горно-санитарной охраны МО Темрюкский район

Таблица 54

| №№ пп. | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производить регулярную очистку пляжей и прилегающих территорий | Регулярно | Администрация района, арендаторы и пользователи |
| 2. | Благоустроить и оборудовать необходимыми сооружениями все пляжи в соответствии с нормативными требованиями | Ежегодно, к открытию сезона | Администрация района, арендаторы и пользователи |
| 3. | На вновь осваиваемых участках или при расширении существующих территорий пляжей обеспечивать их централизованным водоснабжением и канализацией | Поэтапно по мере освоения | Администрация района, при долевом участии застройщиков |
| 4. | Осуществлять сбор и уборку тины и водорослей на пляжах | Регулярно | Администрация района, арендаторы и пользователи |
| 5. | Установить указательные знаки, оповещающие о режиме первой зоны |  | Администрация района |
| 6. | Вынести за пределы соответствующей зоны или перепрофилировать объекты не соответствующие санитарному режиму | 2013 г. | Администрация района, арендаторы и пользователи |
| 7. | Выполнить реконструкцию водопроводных сетей и сооружений | 2015 г. | Филиал «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» |
| 8. | Выполнить работы по канализованию ст. Голубицкая и п. Пересыпь | Согласно утвержденному проекту | Администрация района, арендаторы и пользователи |
| 9. | Выполнить мероприятия по строительству полигонов ТБО и рекультивации несанкционированных свалок | Согласно программе «Оздоровление экологической обстановки на территории Темрюкского района на 2009-2011 г.». | Администрация района |
| 10. | Производить регулярную санитарную очистку территории населенных пунктов и мест массового пользования | Постоянно | Администрация района, МУП сельских округов |
| 11. | Завершить работы по удлинению глубоководного выпуска очищенных сточных вод в море | 2013 г. | По федеральной целевой программе «Юг России» |

## 3.7.2 Охрана поверхностных и грунтовых вод

Водные объекты, являясь составной частью окружающей природной среды, взаимосвязаны с другими ее составляющими – землей, недрами, растительным и животным миром и образуют вместе с ним единую экологическую систему. Поверхностные водные объекты района на сегодняшний день требуют пристального внимания. Проблема загрязнения поверхностных водных объектов является одной из самых приоритетных краевых экологических проблем. Водным законодательством РФ предусмотрены меры по сохранению водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения.

Основные меры по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты – это реконструкция существующих очистных сооружений и строительство новых, отвечающих современным требованиям к очистке сточных вод. Мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ, связаны также с совершенствованием технологии производства в части снижения объема сточных вод и улучшения качества очистки. Комплекс мероприятий должен включать:

- экологический мониторинг рек и морей края в соответствии с существующими нормативными документами;

- обустройство населенных пунктов, в первую очередь расположенных по берегам рек и морей, ливневой канализацией со строительством очистных сооружений и принятие мер по недопущению вывода канализационных стоков прибрежных городов и поселков в реки и моря;

- строительство системы ливневой канализации и очистных сооружений на выпусках дождевых коллекторов в г. Краснодаре;

- строительство систем оборотного и повторного водоснабжения, где вода используется многократно и систематически очищается от загрязняющих веществ;

- мероприятия по модернизации глубоководных выпусков и систем по очистке вод с целью снижения загрязнения прибрежной зоны Азовского и Черного морей;

- мероприятия по выносу объектов, расположенных в водоохраной зоне рек и морей в нарушение существующего законодательства, обустройство (залужение, облесение) прибрежных защитных полос;

- обеспечение безопасности водохозяйственных систем и ГТС, их мониторинг;

- мероприятия по охране питьевых подземных вод от истощения и загрязнения.

Государственный контроль за водоотведением сточных вод и соблюдением норм НДС ведут службы управлений Росприроднадзора.

Постановлением главы администрации МО Темрюкский район от 10 февраля 2009 г. № 378 утверждена муниципальная целевая программа: «Оздоровление экологической обстановки на территории муниципального образования Темрюкский район на 2009-2011 годы». В этой связи осуществляется создание благоприятной экологической обстановки как фактора улучшения среды обитания человека и формирование экологически ориентированной экономики:

- разработана программа МЦП «Развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих увеличение объёмов добычи и подачи воды, приёма и очистки сточных вод от абонентов Темрюкского городского поселения на 2007-2011 годы»;

- восстанавливаются ОСК в посёлках Веселовка, Светлый путь, хутор Белый;

- в районе установлены постоянные створы для наблюдения за качеством воды. Ведется мониторинг за качеством воды в водоемах, используемых как для рекреационных целей, так и в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Аккредитованным ИЛЦ Темрюкского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» осуществляются лабораторные исследования воды в 4 речных и 11 морских створах, кроме того, ведется лабораторный контроль качества воды в зонах купания оздоровительных учреждений в соответствии с разработанными и утвержденными рабочими программами (в результате многолетних наблюдений установлено, что наихудшие показатели качества воды наблюдаются в июле-августе, когда регистрируется наиболее высокая антропогенная нагрузка на пляжи и в силу высокой температуры воздуха отмечается максимальный прогрев моря);

- охрана водных объектов от загрязнения осуществляется путем регулирования деятельности «источников загрязнения»:

- промышленных предприятий, сбрасывающих производственные сточные воды,

- очистных сооружений в портах Тамань, Кавказ, Темрюк,

- организаций коммунально – бытового хозяйства, отводящих канализационно – фекальные сточные воды,

- предприятий сельского хозяйства, применяющих ядохимикаты и другие химические вещества и сбрасывающих сточные воды с животноводческих комплексов и ферм.

-имеется проект реконструкции очистных сооружений г. Темрюка. В настоящее время закончена реконструкция первой линии, заканчивается реконструкция второй линии очистных сооружений. Проектом предполагается реконструкция глубоководного выпуска с удлинением его до 1000 м;

- строительство объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации с глубоководным выпуском в г. Темрюке Краснодарского края» I и II очередь включено в ФЦП «Юг России»;

- разработан и прошел государственную экспертизу проект канализации ст. Голубицкая, которым предусматривается строительство канализационных сетей и шести канализационных насосных станций для отведения стоков на очистные сооружения города;

- разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию водовода № 19 диаметром 500 мм протяженностью 14 км для водоснабжения ст. Тамань;

- разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию водовода № 28 диаметром 225 мм протяженностью 10 км для водоснабжения пос. Береговой и Гаркуши;

- разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию водовода №№ 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 диаметром от 300 до 500 мм протяженностью 26 км для водоснабжения пос. Волна, Прогресс, Черноморский, Веселовка, Мирный;

- за счет частных инвестиций (ООО СК «ОТЭС») построены очистные сооружения в пос. Юбилейный;

- для обеспечения потребности водоотведения в курортных зонах планируется устройство локальных очистных сооружений – аэротенков за счет частных инвестиций при реализации инвестиционных проектов. Планируется выполнение работ организованного отведения, очистки, и утилизации ливневых вод по ул. Энгельса (г.Темрюк).

К видам негативного воздействия на территории района относятся затопление территорий и абразия морских берегов. В зону возможного подтопления при высоких уровнях паводка реки Кубань и при аварии (разрушении) берегоукрепительных обвалований (противопаводковых дамб) попадают г. Темрюк, пос. Октябрьский. При прохождении паводка на реке Казачий Ерик - пос. Стрелка (частично) и на реке Курка-пос. Красный октябрь (частично). Всего в зоне возмоджного подтопления около 411 жилых домов, до 1260 человек проживающего населения. Площадь возможного обводнения сельхозугодий составлет около109км2. Поэтому для предотвращения чрезвычайных ситуаций, проводится ежегодная расчистка устьевой части р. Кубань, в 2011г. проведена расчистка Голинского гирла и Чайкинского гирла реки Кубань.

Кроме того, для отдельных животноводческих предприятий района (раздел 3.2.3.), необходимо в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства,  разработать «Технологический регламент подготовки и использования отходов животноводства», что позволит выполнять мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод:

- для хранения отходов животноводства на прифермской территории использовать незаглубленные водонепроницаемые площадки, окаймленные канавами или оборудованные хранилища глубиной до 2 м;

- все сооружения накопления и хранения навоза выполнить с гидроизоляцией, исключающей фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в технологическую линию. Для предотвращения инфильтрации навозных стоков в грунтовые воды глубина их залегания должна составлять не менее 1 м от водонепроницаемого дна навозохранилища;

- навозохранилища выполнять из монолитного или сборного бетона или железобетона; пруды - накопители – из бетона, железобетона, пленочных материалов типа «бутилкор» или их комбинаций;

- в подготовленном к использованию на удобрение навозе должны отсутствовать возбудители инвазионных и инфекционных болезней;

- не допускать строительство новых, расширение существующих систем удаления и подготовки навоза к использованию на территории санитарно-защитных зон предприятий и водоохранных зон открытых водоисточников;

- осуществлять контроль за очисткой сточных вод животноводческих ферм, чтобы исключить попадание с поверхностным стоком в водотоки биогенов и органики;

- создать лесонасаждения по границам территорий ферм.

На территории предприятий, расположенных в водоохранной зоне для охраны и рационального использования водных ресурсов необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- сбор и хранение твердых бытовых отходов осуществлять в контейнерах в специально отведенных местах;

- обеспечить водонепроницаемость емкостей для хранения ТБО и ЖБО;

- отстой техники осуществлять на специально оборудованных площадках;

- склады ГСМ размещать за пределами водоохранной зоны;

- заправку техники производить на специальных площадках с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, с использованием металлического поддона, исключающего проливы дизтоплива на грунт;

- исключить мойку технических средств в пределах водоохранной зоны.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод необходимо четко соблюдать требования природоохранного законодательства. В соответствии с Водным кодексом в пределах водоохранных зон не допускается:

- использовать сточные воды для удобрения почв;

- размещать кладбища, скотомогильники, места захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществлять авиационные меры по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- осуществлять движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В 2010 - 2011г.г. в соответствии со статьями 33 и 35 Водного кодекса Российской Федерации, разработаны проекты «Разработка проекта схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна р. Кубань», «Разработка проекта нормативов допустимого воздействия по рекам бассейна Кубани», которые необходимо учитывать при разработке мероприятий по водопользованию и охране водных объктови и их водоохранной зоны.

Кроме того, реабилитация удовлетворительного состояния водных экосистем их продуктивности и поддержания растительного и животного мира - важная задача при комплексном хозяйствовании в прибрежной зоне. Управление рыбным хозяйством должно принять осторожный подход, который бы сохранял фундаментальное здоровье прибрежной и морской систем. При этом для восстановления рыбных запасов Азовского моря необходимо:

- резко сократить безвозвратное изъятие речного стока, обеспечить экологические пропуски пресной воды для обводнения Кубанских лиманов и приустьевых участков рек, сохранения оптимальной величины солености морских вод;

- запретить строительство новых перегораживающих гидротехнических сооружений на путях миграции проходных и полупроходных рыб;

- повысить эффективность эксплуатации рыбопропускных сооружений на существующих ГТС;

Перевести рисосеющие хозяйства на беспестицидные технологии;

- прекратить сброс в рыбохозяйственные водоемы недостаточно очищенных и без очистки сточных вод.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

3.7.3 Охрана атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

Основные источники негативного воздействия на атмосферный воздух изложены в соответствующем разделе ООС настоящего проекта.

В соответствии со ст. 9 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха не должны приводить к загрязнению других объектов окружающей природной среды.

В связи с этим очевидно, что каждое из предприятий МО Темрюкский район, имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно иметь реализуемую программу мероприятий по охране атмосферного воздуха. В случае ее отсутствия такая программа должна быть разработана.

При разработке мероприятий по снижению загрязнения воздушной среды промышленными выбросами необходимо учитывать взаимодействие всех выбросов (технологических и вентиляционных, организованных и неорганизованных и др.), фон загрязнения, создаваемый соседними предприятиями, природно - климатические и атмосферные условия, рельеф местности и условия проветривания, связанные с застройкой площадки, а также перспективу развития предприятия или промышленного узла. Оздоровление воздушной среды, прежде всего, связано со снижением антропогенного прессинга за счет уменьшения объема выбросов, с одной стороны, и, увеличения объема очищенных и уловленных загрязняющих веществ, с другой.

При размещении предприятий в производственной зоне должен учитываться класс опасности и специфика производства. Кроме того, в промзоне населенных пунктов должно быть сосредоточено максимально возможное количество промышленных объектов с обеспечением вокруг них необходимых санитарных разрывов. Развитие производственной застройки должно осуществляться за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах. Обязательным условием является обеспечение расчетных размеров санитарно - защитных зон вокруг промышленных территорий. С целью снижения негативного влияния различных объектов района на условия жизни и здоровья населения необходимо обеспечить вынос из жилой зоны района предприятий, сооружений и иных объектов, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно - защитных зон (СЗЗ).

Пространственное размещение производственных предприятий должно быть предусмотрено таким образом, чтобы сбросы и выбросы загрязняющих веществ оказывали наименьшее воздействие на прилегающие жилые территории населенных пунктов. Для этого необходимо:

- Развитие производственной застройки, главным образом за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах - как на их резервных территориях, так и путем уплотнения застройки отдельных предприятий.

- Обеспечение расчетных размеров СЗЗ вокруг промышленных предприятий, за счет модернизации технологических процессов и специальных природоохранных мероприятий.

- Реконструкция исторически сложившихся промышленных предприятий или постепенный вывоз из этих зон существующей жилой застройки.

- Применение наилучших технологий по очистке загрязненных выбросов.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов);

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

Размеры санитарно - защитных зон могут быть изменены для предприятий I и II классов по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя, для предприятий III, IV классов - по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

С целью снижения негативного влияния автотранспорта необходима реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходе к населенным пунктам и строительство обходов с целью выноса из населенных пунктов транзитных потоков.

В летний сезон в курортных зонах вводятся ограничения автотранспортного движения путем установки соответствующих дорожных знаков.

Схемой территориального планирования предусматривается вынос транзитных магистральных автодорог за пределы населенных пунктов. С этой целью запроектированы объездные дороги поселков Пересыпь, Сенной, Приморский, станиц Голубицкой, Тамань, Вышестеблиевской, планируется также строительство виадука в г.Темрюке.

В тоже время значительную часть загрязнения окружающей среды вносят  стационарные источники и предприятия, сжигающие стерню, обрезки виноградной лозы и плодовых деревьев и пр. др.

В соответствии с природоохранным законодательством, 67 предприятий, имеющие стационарные источники загрязнения атмосферы разработали проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ) и получили соответствующие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Ежегодно на предуборочном совещании руководители сельхозпредприятий уведомляются о запрете сжигания стерни и пожнивных остатков на полях.

Через средства массовой информации доводится до сведения руководителей и граждан об ответственности за сжигание отходов производства и потребления.

3.7.4 Охрана и восстановление почв

Почвенные ресурсы являются важнейшим, практически очень трудно возобновимым видом природных ресурсов. Кроме того, почва является основным средством сельскохозяйственного производства, на котором зиждется земледелие, животноводство, лесное и водное хозяйство, нормальный баланс кислорода, углекислоты, азота и хозяйственная деятельность человека в настоящее время и в будущем.

Любая почва является самостоятельным естественно историческим или природным телом, таким же по уровню своей организации, специфичности и уникальности, как растения или животные. Это факт не везде достаточно осознан, и использование земельных ресурсов сопровождается невозвратимыми потерями, деградацией или истощением почв.

По агропочвенному районированию район подразделяется на три почвенных подрайона. В западной части - каштановые и черноземные каштановые карбонатные почвы, в центральной и восточной – черноземы каштановые слабовыщелоченные и выщелоченные, в восточном плавневом подрайоне распространены почвы лугово-степного и болотного типов. К факторам, ограничивающим сельскохозяйственное производство, относятся: заболоченность, крутые склоны, низкого качества почвенный покров (солонцы, солончаки, смытые почвы). При соблюдении правильной агротехники почвы района обеспечивают получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур зерново-виноградарского направления. Наиболее благоприятные земли для виноградарства расположены в западной и центральной частях района, для рисосеяния – в восточной части.

Исследования почв района, выполненные по программе мониторинга земель, выявили, что на загрязнение почв влияют различные причины: выбросы химических комбинатов, промпредприятий, нефтегазодобычи, нефтепереработки, а также химсклады, свалки, внесение минудобрений и средств защиты растений, экзогенные геологические процессы на рудопроявлениях.

Основные источники негативного влияния на почву изложены в специализированном разделе ООС настоящего проекта.

В соответствии со ст. 12 Земельного кодекса РФ использование земель в районе должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Основными требованиями к землевладельцам являются:

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков в районе обязаны проводить мероприятия по:

- сохранению почв и их плодородия;

- защите земель от водной и ветровой эрозии, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

- защите угодий и земель от заражения бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

- ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

- рекультивации земельных участков, на которых находятся свалки. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров;

- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам МО Темрюкский район, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- полностью исключить сжигание пожнивных остатков;

- грамотно применять пестициды, что включает правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека.

Организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых (приложение А, таблица 5 специализированного раздела ООС настоящего проекта), необходимо соблюдать требования земельного законодательства. Согласно ГОСТу 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель», Приказу Минприроды РФ и Роскомзема «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (от 22.12.1995 г. № 525/67) при разработке месторождений полезных ископаемых, нарушенные земли подлежат рекультивации.

В соответствии с требованиями "Земельного кодекса Российской Федерации" и ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ" предприятия и организации при проведении работ на территории земельного отвода обязаны:

- снять почвенный слой с территории, занимаемой карьерами, отвалами, транспортными коммуникациями и переместить его во временные отвалы (кавальеры) для хранения и последующего использования;

- использовать снятый почвенный слой для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований. Процесс рекультивации нарушенных земель предполагает два этапа:

1. Техническая рекультивация заключается в снятии плодородного слоя почвы до начала строительных работ, транспортировке его к месту временного хранения и нанесении его на восстанавливаемые земли по окончании строительных работ. Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих проектных материалов и календарных планов.

2. Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы. Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта.

Территориальным отделом Роспотребнадзора ведется мониторинг за качеством почвы в населенных пунктах района, в том числе в курортных местностях. Испытательным лабораторным центром Темрюкского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проводятся лабораторные исследования почвы как в мониторинговых точках, так и в соответствии с разработанными программами производственного контроля на основе хозяйственно-договорных обязательств.

На Черноморском и Азовском побережьях развиты различные типы оползней, которые по интенсивности развития занимают первое место на всем Северо-Западном Кавказе. В пойме и дельте р. Кубани, а также на косах и пересыпях широко распространены сгонно-нагонные явления. Абразионная деятельность моря ограничивается сравнительно узкой прибрежной полосой. Для борьбы с указанными физико-геологическими процессами рекомендуются противооползневые берегоукрепительные сооружения, обвалование.

В дельте р. Кубани и западной части района (Приазовские плавни) имеются постоянно заболоченные территории, которые являются следствием нагона морской воды во время сильных штормов. Все эти неблагоприятные факторы требуют особой инженерной подготовки для всех видов строительства.

Все вышеперечисленные мероприятия позволяют минимизировать процессы деградации и истощения почв.

Особо ценные земли. Темрюкский район богат типичными, редкими, культурными ландшафтами, в которых сохранились сообщества растительных, животных организмов, редкие геологические образования. К редким ландшафтам относят земельные участки живописных местностей, к культурным ландшафтам – старинные парки, аллеи, скверы и т. п. Необходимо обратить внимание, что к особо ценным землям в МО Темрюкский можно отнести: мыс Ахиллеон, мыс Пеклы, Бургазская косу, гору Комендантская, гору Горелая, гору Чиркова, Таманскую Швейцарию, балку Глубокую, Голубицкий останец, Баюр-гору, гору Бориса и Глеба, Ибрагимовский парк, Турецкий фонтан, гору Сопка, гору Гнилая, гору Камышеватую, Горелую могилу, гору Тиздор, хребет Яхно, гору Кидалит или Андреевскую, Старотитаровскую возвышенность, лиман Кизилштадский, лиман Цокур. Эти объекты требуют пристального внимания и охраны, как имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Вместе с другими элементами природных комплексов они укрепляют экологический каркас Краснодарского края, поддерживают высокий уровень биоразнообразия и относятся к объектам общенационального достояния.

На состояние этих объектов существенное влияние оказывает интенсивное промышленное, сельскохозяйственное и рекреационное освоение территории края. Для реализации стратегии устойчивого развития региона, позволяющей совместить экономическое развитие и сохранение природных ценностей, необходим комплекс природоохранных мер, важнейшим компонентом которого является развитие сети особо охраняемых природных территорий (сокращенно – ООПТ).

ООПТ создаются для предотвращения деструкционных процессов, они становятся очагами восстановления прошлого естественного баланса или хотя бы сдерживают ход неблагоприятных изменений. Они оказываются тем механизмом, который позволяет поддерживать системно-экологическое, следовательно, и социоэкологическое равновесие (Реймерс, Штильмарк, 1978).

На сегодняшний день на вышеперчисленных объектах отсутствует установленный режим охраны, не определены возможные уже исторически сложившиеся виды хозяйственного и иного использования территории, а также места или зоны осуществления той или иной деятельности.

Сегодня в крае начаты работы по внесению в земельный кадастр особо охраняемых природных территорий в соответствии с программой, разработанной департаментом природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края. Внесение в земельный кадастр границ ООПТ предусматривает проведение комплексного экологического обследования территории ООПТ для обоснования ее границ, проведение общественных слушаний по данным материалам, прохождение государственной экологической экспертизы, подготовки постановления главы (губернатора) Краснодарского края об утверждении границ ООПТ. По вышеперечисленным территориям и объектам предлагается провести комплексное экологическое обследование, для установления возможности и необходимости придания им статуса ООПТ.

3.7.5 Охрана недр

Согласно закону РФ «О недрах» (от 21 февраля 1992 года N 2395-1 с учетом дополнений и изменений № 20-ФЗ от 02.01.2000 г.) недра предоставляются в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых. Использование недр разрешается при наличии лицензии.

Согласно Постановлению об утверждении «Правил охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71) основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного использования недр;

- учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- обеспечение полноты геологического изучения и рационального комплексного использования недр;

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

- предупреждение вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, на сохранность запасов полезных ископаемых, эксплуатируемых и находящихся на консервации горных выработок и буровых скважин, а также подземных сооружений;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод.

Добычу полезных ископаемых в районе необходимо осуществлять только при наличии лицензии и с соблюдением следующих природоохранных мероприятий:

- эффективное использование балансовых запасов основных и сопутствующих запасов полезных ископаемых, а также сохранение в недрах или складирование забалансовых запасов для последующего промышленного освоения (регулярные маркшейдерские замеры с целью правильного ведения учета движения запасов и упорядочения ведения горных работ);

- применение прогрессивных способов обогащения и переработки минерального сырья, комплексное извлечение из него полезных компонентов;

- исключение выборочной отработки наиболее богатых участков месторождения, а также подработку рудных тел и залежей, приводящую к снижению качества запасов полезных ископаемых (добычные работы производить в контуре земельного и горного отводов в соответствии с проектом разработки и рекультивации);

- складирование и хранение попутно добываемых и временно не используемых полезных ископаемых и отходов производства, содержащих полезные ископаемые и ценные компоненты;

- рациональное использование вскрышных и вмещающих пород и отходов производства;

- мероприятия, обеспечивающие охрану земель от воздействия горных работ и выбросов (сбросов) проектируемого объекта (планировка подъездной и внутрикарьерной автодорог, зачистка рабочих площадок для экскаваторов);

- увеличение полноты и качества выемки полезного ископаемого (сбор просыпей на карьерных дорогах, загрузка самосвалов без перегруза, повышение качества выемочно-погрузочных работ).

- рекультивация нарушенных горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Все существующие источники водоснабжения должны соответствовать СанПиН 2.1.4.1110-02 –  иметь проект зон санитарной охраны. Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО предполагается разработать специально.

Постоянство свойств и качества подземной воды на водозаборных скважинах района будет обеспечено при правильной хозяйственной деятельности на территориях поясов зоны санитарной охраны, которая не нарушит существующую в их пределах экологическую ситуацию, а также при хорошем санитарном содержании и нормальной эксплуатации скважины.

Соблюдение предписанных правил и режима хозяйственной деятельности в зоне санитарной охраны водозабора, а также состояние скважин предусматривается периодически контролировать. Подробный перечень мероприятий по содержанию зон санитарной охраны водозабора согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 представлен в таблице 29 специализированного раздела «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

В течение всего периода эксплуатации водозаборных сооружений регулярно проводить режимные наблюдения за химическим составом подземных вод и температурой, для чего необходимо оборудование водозаборной скважины устройством для отбора проб воды. Производственный лабораторный контроль над качеством подземных вод необходимо осуществлять путем производства анализов питьевой воды согласно «Рабочей программы производственного контроля за качеством питьевой воды» на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизовананных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в аккредитованной лаборатории.

В случае внезапного изменения качества и количества воды, немедленно поставить в известность контролирующие органы (ТУ Роспотребнадзор по Краснодарскому краю и Управление по недропользованию «Краснодарнедра»).

3.7.6 Охрана от загрязнения окружающей среды

отходами производства и потребления,

санитарная очистка территорий

Санитарная очистка населенных мест-это часть мероприятий по охране окружающей среды, которая в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль народного хозяйства.

Неблагоприятное влияние свалок на природную среду очевидно. Помимо насыщения воздуха пылью, дымом, ядовитыми газами и аэрозолями, свалки загрязняют поверхностные и грунтовые воды, а также почвы и грунты окружающей местности, выделяющейся из нее сильно токсичной жидкостью (фильтратом), которая содержит продукты гнилостного распада органических веществ, соли тяжелых металлов (кадмий, свинец, хром, стронций, никель, медь и т.д.), а также болезнетворную микрофлору. Экологические последствия захоронения мусора проявляются иногда через несколько лет или даже нескольких десятков лет, однако от этого они не становятся менее разрушительными. Полигоны отходов еще длительное время останутся в России основным способом удаления (переработки) ТБО. Основная задача – обустройство существующих полигонов, продление их жизни, уменьшение их вредного воздействия.

Для МО Темрюкский район это одна из основных проблем, решение которой требует принятия и выполнения безотлагательных мероприятий, так как в муниципальном образовании недостаточно полигонов, отвечающим современным экологическим требованиям. Свалки эксплуатируются без жесткой регламентации отходов по составу. Отсутствие надежных защитных устройств превращает свалки в опасный источник загрязнения грунтовых и поверхностных вод, почвы и атмосферы. Территории свалок не обустроены. Нет водоотводных каналов, ограждений, подъездных дорог с твердым покрытием. Часть свалок расположены в водоохранной зоне (п. Прогресс, п. Веселовка, п. Приморский.). Не развиты технологии по переработке ТБО. Действующие полигоны функционируют без разрешительной документации, что приводит к загрязнению почв, атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод.

Комплексная система обращения с отходами подразумевает создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов, полигонов ТБО и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети, а также создание сбалансированной системы управления отходами и их качественными характеристиками. В настоящее время администрацией муниципального образования Темрюкский район проведены следующие мероприятия по улучшению экологической обстановки района:

- утверждена муниципальная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки на территории муниципального образования Темрюкский район на 2009-2011 г.». (Постановление от 10.02.2009 года № 378). Разрабатывается муниципальная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки на территории муниципального образования Темрюкский район на 2012-2014 годы». Программой предусмотрены мероприятия по разработке проектов обустройства и рекультивации несанкционированных свалок, проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по полигонам. Предусматривается строительство мусоросортировочного комплекса и оформление правоустанавливающей и разрешительной документации на площадки временного хранения и сортировки ТБО;

- согласованы территории размещения для обустройства площадок временного хранения и сортировки ТБО (ст. Старотитаровская, ст. Ахтанизовская, ст. Фонталовская, ст. Курчанская, ст. Тамань);

-распоряжением главы муниципального образования Темрюкский район №423-р от 22.04.08г. назначены ответственные лица за оформление землеотводных документов на полигоны;

-рассмотрены вопросы раздельного сбора утильных компонентов, их прессование, а также строительство в г.Темрюке мусороперерабатывающего комплекса. Достигнуто соглашение с ООО «Темрюк ВТОР» о размещении полигона с оборудованием сортировочной станции, места хранения строительного мусора и промышленной зоны на территории Старотитаровского сельского поселения;

- заключен муниципальный контракт № 24-01/158-1 от 04.06.2009г и выполнены работы по завозу грунта на свалки ТБО для их последующей рекультивации в поселениях района.

В сявзи с возможными ЧС на море необходимо предусмотреть предприятия по утилизации замазученных субстратов, так например, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Темрюкском районе проведены мероприятия по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе (ноябре 2007г.). Во время ликвидации последствий кораблекрушения в Керченском проливе силами специализированных предприятий АСС «Кубань-СПАС» и ОАО «Южный региональный центр аварийно-спасательных и экологических операций» было собрано и вывезено с территории побережья Азовского и Черного морей – 112 508,5 тонн замазученного грунта и водорослей. Собранные отходы отнесены к 4 классу опасности и были размещены на временном полигоне для хранения загрязненного грунта в районе горы Горелой и иловых площадках очистных сооружений канализации ЗАО ЭНПП «СИРИУС».

В 2008г. начата переработка загрязненного грунта нефтепродуктами оборудованы минизавод на горе Горелая ЗАО БЭБ «Тибет» и установка ООО «Грунтоблок», расположенная рядом с очистными сооружениями канализации ЗАО ЭНПП «СИРИУС». Получаемые в ходе переработки продукты отнесены к пятому классу опасности и могут использоваться при строительстве дорог и зданий.

По заказу администрации муниципального образования Темрюкский район в 2005 году ГУП КК ПИ «Крайжилкоммунпроект» разработана «Генеральная схема очистки населенных пунктов Темрюкского района», прошедшая государственную экологическую экспертизу от 01.06.2006 г. № ЭК 01/-1452, согласно которой предусматривается строительство мусороперерабатывающего завода с временными полигонами хранения твердых бытовых отходов.

Стратегической целью МО Темрюкский район в сфере санитарной очистки и обращения с отходами является создание эффективной системы управления отходами, сокращения количества твердых бытовых отходов в местах их размещения и вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, внедрение экономически и экологически приемлемых методов захоронения или уничтожения неутилизируемых твердых бытовых или промышленных отходов.

Для решения задач санитарной очистки МО Темрюкский район предлагается:

- Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

- Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами.

- Утверждение норм накопления ТБО МО Темрюкский район в соответствии с рекомендациями по определению норм накопления ТБО для городов РФ (09.03.1982г.): для городских жителей - 2,1 м3 в индивидуальном жилом доме, 1,86 м3 в многоквартирном жилом доме; для жителй сельской местности -1,35 м3 в индивидуальном жилом доме, 1,2 м3в многоквартирном доме.

- Создание муниципальной системы обращения с коммунальными отходами, в которую входит:

- разработка и внедрение системы учета и контроля за сбором, транспортировкой, захоронением муниципальных отходов;

- организация раздельного сбора утилизируемых компонентов ТБО на территории МО Темрюкский район (при захоронении несортированных ТБО на полигонах, ценные компоненты - бумага, стекло, металлы, безвозвратно теряются).

В соответствии с введением в действие новой редакции санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ликвидация посредством рекультивации свалок, санитарно - защитная зона которых не соответствует нормативной. В последующем эти территории могут быть переоборудованы в мусороперегрузочные станции, с первичной сортировкой мусора, установкой бункеров, и возможностью временного хранения. Отсюда отходы будут транспортироваться на комплекс по переработке и утилизации отходов производства и потребления; места сортировки ТБО получили название мусоросортировочных комплексов – МСК. Согласно Сан ПиН 42-128-4690-88 площадки для строительства МСК должны отводиться на промышленных и складских территориях или окраинах населенных мест с санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий -100 м.

В результате поэтапного осуществления мероприятий по совершенствованию системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории МО Темрюкский район ожидается:

- улучшение индустрии переработки отходов, с максимальным использованием их полезных компонентов;

- уменьшение объема размещения отходов на полигонах;

- возврат в хозяйственный оборот ценных сельскохозяйственных и рекреационных земель;

- привлечение инвестиционных ресурсов в экономику района;

- улучшение экологической и санитарно - эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на природную среду и население;

- улучшение качества жизни населения, снижение заболеваемости от экологических причин.

3.7.7 Охрана особо охраняемых природных территорий

Охраняемые природные территории - это частичная компенсация природы за вред, который наносится ей в процессе хозяйственной деятельности. Неизбежный вред от влияния хозяйственной деятельности в районах с ценным биологическим и ландшафтным разнооборазием должно быть сбалансировано мерами пользователей по компенсированному сохранению.

В крае начаты работы по внесению в земельный кадастр особо охраняемых природных территорий в соответствии с программой, разработанной департаментом (в настоящее время – министерством) природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края. Внесение в земельный кадастр границ ООПТ предусматривает проведение комплексного экологического обследования территории ООПТ для обоснования ее границ, проведение общественных слушаний по данным материалам, прохождение государственной экологической экспертизы, подготовки постановления главы (губернатора) Краснодарского края об утверждении границ ООПТ. Комплекс работ выполнен Научно-исследовательским институтом прикладной и экспериментальной экологии ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» на основании государственного контракта № 3 от 21 июня 2011 г.

На территории МО Темрюкский район сложившаяся система охраняемых территорий включает в себя: 8 памятников природы краевого значения, Запорожско-Таманский заказник, Водно-болотные угодья Международного значения (включая группу лиманов между р. Кубань и р. Протокой), (Приложение Б).

Особо охраняемые природные территории МО Темрюкский район краевого значения  утверждены Решением №488 Краснодарского краевого совета народных депутатов от 14 сентября 1983 г., и решением №326 от14 июля 1988 г. и постановлением главы администрации Краснодарского края от 01.08.2014 г. №786.

Основной целью объявления природных объектов -и комплексов памятниками природы является сохранение их в естественном состоянии.

ООПТ Памятник природы «Гора Миска»

В результате проведенного комплексного обследования  выявлены следующие основные факторы негативного воздействия:

- захламление территории мусором;

- чрезмерное уплотнение почвы;

- высокая рекреационная нагрузка.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается:

- деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;

- предоставление земельных участков для капитального строительства;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника природы;

- загрязнение почв;

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти;

- мойка транспортных средств;

- промысловая, любительская охота, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

- прогон и выпас скота;

- любые виды загрязнения территории (включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта);

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- изыскательские, взрывные и буровые работы.

На территории памятника природы разрешается:

- осуществление рекреационной деятельности (оборудование экологических троп и мест отдыха) на основании проекта обустройства,  при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем памятника природы;

- организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке.

Рекомендации по улучшению функционирования ООПТ

Для улучшения функционирования памятника природы «Гора Миска» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- очистить территорию памятника природы от мусора;

- регулярно осуществлять уходные работы;

- организовать специальную службу слежения за состоянием вулкана;

- не допускать ведения хозяйственной деятельности, противоречащей режиму особой охраны территории памятника природы;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Карабетова гора с грязевыми вулканами»

Гора Карабетова с расположенными на ней грязевыми вулканами является уникальным природным объектом, она является местом посещения множества туристов, входит в различные туристические маршруты. Результатом неконтролируемой туристической деятельности явились многочисленные грунтовые дороги, пересекающие гору в различных направлениях, а также замусоренность склонов. При этом территория памятника природы подвергается активному антропогенному воздействию. На склонах Карабетовой горы происходит систематическое сенокошение  Таким образом, в результате проведенного комплексного обследования выявлены следующие основные факторы негативного воздействия:

- высокая рекреационная нагрузка;

- прохождение по территории памятника природы грунтовых дорог.

В целях недопущения дальнейшей антропогенной трансформации необходимо разработать соответствующую систему охраны памятника. Необходимо определить его границы и установить режим его охранной зоны.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается:

- деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;

- предоставление земельных участков для капитального строительства;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника природы;

- загрязнение почв;

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти;

- мойка транспортных средств;

- промысловая, любительская охота, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

- прогон и выпас скота;

- любые виды загрязнения территории (включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта);

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- изыскательские, взрывные и буровые работы.

На территории памятника природы разрешается:

- осуществление рекреационной деятельности (оборудование экологических троп и мест отдыха) на основании проекта обустройства,  при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем памятника природы;

- организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке.

Рекомендации по улучшению функционирования ООПТ

Хозяйственную и иную деятельность на территории памятника природы необходимо осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны.

Для улучшения функционирования памятника природы «Карабетова гора с грязевыми вулканами» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- организовать специальную службу слежения за состоянием вулкана;

- не допускать ведения хозяйственной деятельности, противоречащей режиму особой охраны территории памятника природы;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Грязевой вулкан Ахтанизовский»

в результате комплексного обследования памятника природы «Грязевой вулкан Ахтанизовский» выялено его неудовлетворительное состояние и основные факторы негативного воздействия:

- прохождение по территории памятника природы к вершине вулкана грунтовой дороги;

- чрезмерное уплотнение почвы;

- высокая рекреационная нагрузка.

В целях недопущения дальнейшей антропогенной трансформации необходимо разработать соответствующую систему охраны памятника. Необходимо определить его границы и установить режим го охранной зоны.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается:

- деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;

- предоставление земельных участков для капитального строительства;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника природы;

- загрязнение почв;

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти;

- мойка транспортных средств;

- промысловая, любительская охота, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

- прогон и выпас скота;

- любые виды загрязнения территории (включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта);

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- изыскательские, взрывные и буровые работы.

На территории памятника природы разрешается:

- осуществление рекреационной деятельности (оборудование экологических троп и мест отдыха) на основании проекта обустройства,  при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем памятника природы;

- организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке.

Хозяйственную и иную деятельность на территории памятника природы необходимо осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны.

Для улучшения функционирования памятника природы «Грязевой вулкан Ахтанизовский» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- произвести работы по ликвидации свалки мусора, расположенной на восточном склоне вулкана;

- не допускать дальнейшего складирования мусора у подножья горы; постепенно очистить территорию памятника природы от мусора;

- регулярно осуществлять уходные работы;

- организовать специальную службу слежения за состоянием вулкана;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке и учитывая современное состояние памятника природы;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Мыс Панагия»

результаты комплексного обследования памятника природы «Мыс Панагия» показали, что к основным факторам негативного воздействия можно отнести:

- загрязнение территории памятника природы мусором;

- отсутствие регулярных уходных работ;

- высокая рекреационная нагрузка.

В целях недопущения дальнейшей антропогенной трансформации необходимо разработать соответствующую систему охраны памятника. Необходимо определить его границы и установить режим его охранной зоны.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается:

- деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;

- предоставление земельных участков для капитального строительства;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника природы;

- загрязнение почв;

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти;

- мойка транспортных средств;

- промысловая, любительская охота, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

- прогон и выпас скота;

- любые виды загрязнения территории (включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта);

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- изыскательские, взрывные и буровые работы.

На территории памятника природы разрешается:

- осуществление рекреационной деятельности (оборудование экологических троп и мест отдыха) на основании проекта обустройства,  при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем памятника природы;

- организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке.

Хозяйственную и иную деятельность на территории памятника природы необходимо осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны.

Для улучшения функционирования памятника природы «Мыс Панагия» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- очистить территорию памятника природы от мусора;

- регулярно осуществлять уходные работы;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Мыс Железный Рог»

результаты комплексного обследования памятника природы «Мыс Железный Рог» показали, что к основным факторам негативного воздействия можно отнести:

- возведение построек различного назначения;

- прохождение по территории памятника природы грунтовых дорог;

- высокая рекреационная нагрузка.

В целях недопущения дальнейшей антропогенной трансформации необходимо разработать соответствующую систему охраны памятника. Необходимо определить его границы и установить режим его охранной зоны.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается:

- деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;

- предоставление земельных участков для капитального строительства;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника природы;

- загрязнение почв;

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти;

- мойка транспортных средств;

- промысловая, любительская охота, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

- прогон и выпас скота;

- любые виды загрязнения территории (включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта);

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- изыскательские, взрывные и буровые работы.

На территории памятника природы разрешается:

- осуществление рекреационной деятельности (оборудование экологических троп и мест отдыха) на основании проекта обустройства,  при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем памятника природы;

- организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке.

Хозяйственную и иную деятельность на территории памятника природы необходимо осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны.

Для улучшения функционирования памятника природы «Мыс Железный Рог» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Озеро Голубицкое»

Результаты комплексного обследования памятника природы «Озеро Голубицкое» показали, что к основным факторам негативного воздействия можно отнести:

- загрязнение мусором;

- высокую рекреационную нагрузку в летний период.

В целях недопущения дальнейшей антропогенной трансформации необходимо разработать соответствующую систему охраны памятника. Необходимо определить его границы и установить режим его охранной зоны.

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» ст. 2, п. 3 для снижения негативного антропогенного воздействия для памятника природы краевого значения «Озеро Голубицкое» организуется охранная зона.

Охранную зону предлагается организовать по периметру озера Голубицкое, шириной 50 м.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- выделение участков под строительство;

- проведение землеройных и прочих работ не связанных с добычей лечебных грязей;

- проведение всех видов мелиоративных работ, приводящих и изменению структуры и гидрологического режима озера, за исключением мероприятий, направленных на восстановление его естественного водного режима и свойств;

- загрязнение почвы;

- уничтожение и выжигание растительности;

- складирование и захоронение твердых бытовых отходов, замусоривание территории;

- заезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- сброс сточных вод;

- иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов Памятника природы.

На территории охранной зоны запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

- размещение дачных и садово-огородных участков;

- распашка земель;

- уничтожение и выжигание растительности;

- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

На территории памятника природы разрешается:

- рекреационная деятельность (прогулки, купание, грязелечение);

- проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и др.);

- эколого-просветительская деятельность (проведение учебно-познавательных экскурсий);

- другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника природы.

Хозяйственную и иную деятельность на территории памятника природы необходимо осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны.

Для улучшения функционирования памятника природы «Озеро Голубицкое» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- осуществлять регулярные уходные работы;

- учитывать режим памятника природы при разработке схемы территориального планирования МО Темрюкский район, при предоставлении земельных участков для строительства и ведения хозяйственной деятельности;

- осуществлять хозяйственную, рекреационную и иную деятельность в строгом соответствии с установленным режимом охраны;

- осуществлять регулярные работы по сбору и вывозу мусора с территории памятника природы и охранной зоны;

- в случае возгорания растительности не допускать распространения огня на большие расстояния;

- ознакомить население и охранным режимом памятника природы через СМИ.

- очистить территорию памятника природы от мусора;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- оформить охранные обязательства в установленном законом порядке;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Озеро Соленое»

результаты комплексного обследования памятника природы «Озеро Соленое» показали, что к основным факторам негативного воздействия можно отнести:

- загрязнение мусором;

- проезд автотранспорта по территории памятника природы;

- высокая рекреационная нагрузка в летний период.

В целях недопущения дальнейшей антропогенной трансформации необходимо разработать соответствующую систему охраны памятника. Необходимо определить его границы и установить режим его охранной зоны.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На всей территории памятника природы запрещается любая хозяйственная деятельность, не совместимая с его назначением, в том числе:

- проведение всех видов мелиоративных работ, приводящих и изменению структуры и гидрологического режима озера, за исключением мероприятий, направленных на восстановление его естественного водного режима и свойств;

- проведение землеройных и прочих работ не связанных с добычей лечебных грязей;

- отвод земель под капитальное строительство;

- прокладка любых видов коммуникаций;

- сброс сточных вод;

- складирование и захоронение навоза, твердых бытовых и промышленных отходов;

- проезд автотранспорта;

- распашка земель;

- уничтожение и выжигание растительности;

- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

На территории охранной зоны запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

- размещение дачных и садово-огородных участков;

- уничтожение и выжигание растительности;

- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

На территории памятника природы разрешается:

- проведение работ, связанных с необходимым улучшением водоснабжения озера;

- добыча лечебных грязей по согласованию со специально уполномоченным органом в области охраны особо охраняемых природных территорий;

- осуществление рекреационной деятельности в соответствии с установленным режимом охраны памятника природы;

- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на изучение биологического разнообразия, не связанных с изъятием объектов растительного и животного;

- мониторинг состояния, изучение функционирования и развития экосистем озера и их компонентов;

- осуществление просветительской деятельности и экологического образования на основе экологического туризма в соответствии с режимом памятника природы.

Хозяйственную и иную деятельность на территории памятника природы необходимо осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны.

Для улучшения функционирования памятника природы «Озеро Соленое» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- осуществление регулярных работ по сбору и вывозу мусора с территории памятника природы и охранной зоны;

- очистить территорию памятника природы от мусора;

- регулярно осуществлять уходные работы;

- снизить интенсивность посещения озера до уровня, определяемого рекреационной устойчивостью и емкостью его природного комплекса;

- не допускать ведения хозяйственной деятельности, противоречащей режиму особой охраны территории памятника природы;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Урочище Яхно»

результаты комплексного обследования памятника природы «Урочище Яхно» показали, что к основным факторам негативного воздействия можно отнести:

- загрязнение территории памятника природы мусором;

- отсутствие уходных работ.

В целях недопущения дальнейшей антропогенной трансформации необходимо разработать соответствующую систему охраны памятника. Необходимо определить его границы и установить режим его охранной зоны.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы краевого значения от неблагоприятного антропогенного воздействия, в границах памятника природы устанавливается свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

На территории памятника природы запрещается:

- деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта;

- предоставление земельных участков для капитального строительства;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью памятника природы;

- загрязнение почв;

- создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог, кроме работников специально уполномоченных органов государственной власти;

- проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

- все виды земляных гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых с целью обеспечения эксплуатации и ремонта существующих линейных сооружений и коммуникаций;

- осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

- сжигание естественной растительности, в том числе весенние палы;

- выгул собак;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей;

- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков парка;

- сбор зоологических, ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- - изыскательские, взрывные и буровые работы;

- уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

  - осуществление любых других действий, ведущих к изменению режима или внешнего вида памятника природы;

  - перепрофилирование сложившихся к моменту организации памятника природы направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей.

На территории памятника природы разрешается:

  - проведение сплошных рубок лесных насаждений в случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

  - проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий согласно действующему лесному и природоохранному законодательству, согласованных в установленном порядке (проведение санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется при условии минимального повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном ходу);

  - удаление усохших, поврежденных, ослабленных деревьев и кустарников; проведение рубок ухода;

  - благоустройство территории в целях обеспечения условий для отдыха малыми архитектурными формами (МАФ) на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;

  - проведение работ по восстановлению и поддержанию в равновесном состоянии экосистем памятника природы;

  - - организация и проведение научно-исследовательских работ, и осуществление эколого-просветительской деятельности по согласованию с уполномоченным органом в установленном порядке.

  - предотвращение опасных природных явлений, угрожающих жизни людей и населенным пунктам;

  - осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) в пределах специально предусмотренных для этого мест;

  - осуществление рекреационной деятельности (оборудование экологических троп и мест отдыха) на основании проекта обустройства, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Хозяйственную и иную деятельность на территории памятника природы необходимо осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны.

Для улучшения функционирования памятника природы «Урочище Яхно» рекомендуется ряд мероприятий по его охране:

- осуществлять необходимые уходные работы;

- очистить территорию памятника природы от мусора;

- хозяйственную и иную деятельность осуществлять в соответствии с установленным режимом охраны;

- организовать регулярный вывоз бытовых отходов со всей территории памятника природы;

- установить информационные и предупредительные аншлаги;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирование о нарушении особого режима охраны в пределах памятника природы;

- оформить паспорт и охранные обязательства в установленном законом порядке;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ.

ООПТ памятник природы «Тополь Старожил»

Памятник природы «Тополь Старожил» расположен в х. Белом по ул. Новой, 4. Тополь посажен переселенцем с Полтавы М. А. Коваленко в 1907-1910 гг. Окружность ствола 3,3 м. В 2011 году в дерево ударила молния, в результате чего оно обгорело и находится в неудовлетворительном состоянии. Предлагается снять с него статус ООПТ.

Запорожско-Таманский заказник

Расположен на Таманском полуострове в западной части Темрюкского района в акватории Таманского и Динского заливов, общей площадью 30 тыс.га.

В заказнике, в отличие от заповедника, допускается некоторая деятельность. Но использование природных ресурсов на их территории разрешается лишь в той мере, в какой это не наносит вреда охраняемым объектам. Заказники в Краснодарском крае созданы с целью увеличения численности и охраны ценных промысловых птиц и зверей.

На территории государственных природных заказников краевого значения постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственного природного заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Такими видами деятельности могут быть:

- отвод земельных участков под все виды хозяйственной деятельности, застройку;

- осушение или изменение уровня водоемов;

- заготовка лекарственного и технического сырья и другие виды побочного  пользования;

- строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций;

- промысловая, любительская охота, лов рыбы, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций, а также палеонтологических образцов;

- распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, а также биологических средств;

- прогон и выпас скота;

- любые виды загрязнения территории и акватории (включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта);

- изыскательские, взрывные и буровые работы;

- проезд, стоянка и мойка автомототранспорта, судов и иных плавсредств;

- устройство туристических площадок и лагерей;

- иные виды хозяйственной деятельности.

Режим пользования участка в местах размножения и выращивания молодняка, согласно постановления правительства РФ от 13.08.1996 № 997, устанавливается органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю, и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Отстрел или отлов животных на територии Запорожско-Таманского заказника может производиться только в целях регулирования численности, а также предотвращения вреда, наносимого сельскому хозяйству. Отстрел или отлов производился по специальному распоряжению крайисполкома или госохотинспекции, согласно положения о порядке выдачит разрешений на охоту в научных, культурных и хозяйственных целях Главохоты от 06.071961 №144.

Кроме того, целях сохранения животного мира в 2009 году началось значительное реформирование охотничьего законодательства. Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 года №18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» и в редакции Постановления Правительства РФ от 25 февраля 2009 года №171 в соответствии с Федеральным законом «О животном мире» №52-ФЗ от 24 января 1995 года утверждены правила и сроки добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. В этих же документах даются перечни разрешенных к применению орудий и способов добывания объектов животного мира. С 1 апреля 2010 года вступил в силу ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 209-ФЗ от 24 июля 2009 г.

Общая площадь охотничьих угодий Темрюкского района составляет 155,6 тыс. га, в т.ч. в плавневой зоне 32 тыс. га, в степной 122 тыс.га. Плавневая зона входит в состав водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом - в качестве зоны обитания, гнездования и отдыха перелетных водоплавающих птиц с соответствующим режимом, которые охраняются Рамсарской Конвенцией.

Водно-болотные угодья группы лиманов между р. Кубань и р. Протокой Восточного Приазовья Краснодарского края

На территории водно-болотных угодий, имеющих международное значение, необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

- управление водно-болотными угодьяи в целях оптимизации среды обитания водоплавающих и околоводных птиц во все биологические периоды их годового цикла;

- охрана и рациональное использование обитающих водоплавающих птиц м других животных;

- сохранение высокого биологического разнообразия экосистем, высокой продуктивности птиц и других животных, оптимального произрастания водной и прибрежной растительности как кормовой базы и защитных условий для птиц и других животных;

Водно-болотные угодья международного значения Краснодарского края включают в себя территории с различным статусом режима и охраны, имеют границы, определенные администрацией края, которая обеспечивает постоянство их площади независимо от колебаний уровня всей площади акватории.

На особо охраняемых территориях (заповедники, заказники), входящих в состав водно-болотных угодий международного значения действует режим, соответствующий положениям об этих объектах

На территории водно-болотных угодий запрещается:

- все виды деятельности, приводящие к нарушению естественого гидрологического режима в водоемах;

- сбросы, выбросы загрязняющих веществ и хранение отходов производства;

- лесо-луго и гидромелиоративные работы;

- разведка и разработка всех видов полезных ископаемых;

- добыча рыбы, других водных животных и растений с нарушением действующего рыбоохранного и природоохранного законодательства;

- охота и использование диких животных, не относящихся к объектам охоты;

- сельскохозяйственная деятельность на берегах водоемов и в местах массового скопления водоплавающих птиц в различные сезоны года или жизненного цикла;

- хранение и применения ядохимикатов, удобрений, а также других опасных материалов, сырья;

- лесохозяйственные работы по берегам водоемов, вырубка деревьев и кустарников;

- заготовка и выжигание тростника и других видов;

- земляные работы, приводящие к изменеию рельефа дна или структуры берегов водоема;

- размещение хозяйственных, промышленных и жилых объектов и коммуникаций на берегах водоемов или в местах массового скопления птиц;

- массовые виды рекреации;

- движение водного, наземного и воздушного транспорта (на определенный срок, или вплоть до полного запрета).

На территории водно-болотных угодий разрешается:

- поддержание оптимального или естественного гидрологического режима в различные сезоны года, поддерживание естественных и сосздание искусственных мест для гнездования, кормежки и отдыха птиц;

- проведение мелиоративных и биотехнических мероприятий с целью улучшения среды обитания водоплавающих и околоводных птиц;

- проведение мероприятий по восстановлению нарушенного естественного гидрологического режима.

Заключение по главе. Решение вопросов охраны окружающей среды затрагивает практически все сферы жизнедеятельности МО Темрюкский район. Улучшение состояния природных ресурсов возможно при решении следующих природоохранных мероприятий:

- соблюдение природоохранных мероприятий в округе горно-санитарной охраны МО Темрюкский район, при этом необходимо:

- установить режим первой зоны для месторождений лечебных грязей, а также для оборудованных пляжей (в этой зоне необходимо установить указательные знаки, оповещающие о режиме);

- установить режим во второй зоне горно-санитарной охраны для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, для естественных и искусственных хранилищ лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для санаторно-курортного строительства.. На территории третьей зоны вводятся ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, загрязнением или истощением гидроминеральных ресурсов города-курорта, на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений,

- не допускать строительство предприятий и объектов, которые могут загрязнить почву, воздух и воду в пределах территории третьей зоны;

- выполнение краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2012 годы» (по заказу администрации муниципального образования Темрюкский район ГУП КК ПИ «Крайжилкоммунпроект» разработана «Генеральная схема очистки населенных пунктов Темрюкского района», прошедшая государственную экологическую экспертизу от 01 июня 2006 года № ЭК 01/-1452).

- строительство полигона и организация сбора отходов для вторичной переработки (г. Темрюк)

- оптимизация работы очистных сооружений, существующие мощности которых загружены менее чем на 43%;

- улучшение естественного дренажа и рекреационных условий рек, в связи с чем проводится ежегодная расчистка устьевой части р. Кубань, в том числе проведена расчистка Голинского гирла и Чайкинского гирла реки Кубань.

- запрещение деятельности, нарушающей сохранность памятников природы (федеральных (1 ООПТ) краевых (9) в границах их охранных зон;

- Синюю балку, Ачуевскую косу, побережье Таманского полуострова от мыса Тузла до Бугазской косы (за исключением проектируемых портовых территорий федерального сухогрузного порта Тамань), урочище Фанагория, урочище Приморское, грязевой вулкан Цимбалы, «участок песчаной степи» в ст. Тамань, окрестности села Веселовка, мыс Ахиллеон, мыс Пеклы, гору Комендантская, гору Горелая, гору Чиркова, Таманскую Швейцарию, балку Глубокую, Голубицкий останец, Баюр-гору, гору Бориса и Глеба, Ибрагимовский парк, Турецкий фонтан, гору Сопка, гору Гнилая, гору Камышеватую, гору Тиздор, хребет Яхно, гору Кидалит или Андреевскую, Старотитаровскую возвышенность, лиман Кизилташский, лиман Цокур требуют охраны, как имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. По вышеперечисленным территориям и объектам предлагается провести научно-исследовательскую работу по комплексному экологическому обследованию территорий, для придания им статуса ООПТ.

- экологическим воспитанием, образованием и просвещением населения муниципального образования Темрюкский район.

3.7.8 Выводы

Анализ результатов исследований и фондовых материалов по оценке экологической обстановки, определению приоритетных проблем и причин их возникновения в МО Темрюкский район позволяет сделать следующие основные выводы:

- Угрозу биоразнообразию на территории МО Темрюкский район представляет интенсивное освоение природных территорий, являющихся местом обитания растений и животных, численность которых сокращается в случае уничтожения местообитаний.

- На основании оценки существующей социально - экономической ситуации и характера воздействия на окружающую среду различных отраслей хозяйственной деятельности установлено, что в наибольшей степени негативное воздействие на окружающую среду оказывают такие отрасли как коммунальное хозяйство, промышленность, сельское хозяйство.

- Основными факторами, способствующими загрязнению водных объектов, являются: сброс в водные объекты недостаточно очищенных сточных вод, поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий, несоблюдение ограничений хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранных зон водных объектов, поступление биогенов с сельскохозяйственных угодий, уменьшение проточности и водности рек.

- Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории МО Темрюкский район обусловлен: нагрузкой на атмосферу, связанной с растущей эксплуатацией автотранспортных средств (особенно в летние месяцы), промышленных предприятий, стройиндустрии и агропромышленного комплекса, периодическим горением свалок бытовых и промышленных отходов. В целях снижения антропогенной нагрузки на жилой комплекс построены объездные дороги вокруг ст-цы Курчанской и г.Темрюка. Схемой территориального планирования предусматривается вынос транзитных магистральных автодорог за пределы населенных пунктов. С этой целью запроектированы объездные дороги поселков Пересыпь, Сенной, Приморский, станиц Голубицкой, Тамань, Вышестеблиевской,

- На основании анализа характера негативного воздействия отраслей хозяйственной деятельности на окружающую среду, определены основные источники и причины загрязнения, разработан комплекс мероприятий по охране природной среды (атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод), а также по защите от отходов производства и потребления, основными из которых являются:

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий и источников водоснабжения, водоохранных зон и прибрежных полос морей, рек и обозначение их на местности;

- проведение инвентаризации, межевания и внесение в земельный кадастр границ особоохраняемых природных объектов, расположенных на территории муниципального образования;

- разработка в соответствии с программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009 - 2012 годы» проекта обустройства полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса (г. Темрюк);

- консервация и санация действующих свалок твердых бытовых отходов, не отвечающих санитарно – гигиеническим и нормативным требованиям и внедрение более эффективные технологии сбора, утилизации отходов;

- обеспечение промышленными и сельскохозяйственными предприятиями соблюдения установленных для них экологических нормативов и правил;

- разработка и внедрение технологических регламентов подготовки органических удобрений на основе отходов животноводства и растениеводства;

- соблюдение режима охраны в пределах водохранных зон морей и рек;

- соблюдение режима охраны в пределах Тамно-Запорожского заказника (решение Краевого Совете Народных Депутатов от 11.05.1983г, №271) и водно-болотных угодий, имеющих международное значение (Рамсарские угодья) (Постановление Правительства РФ от 13.09.94 № 1050, Постановление главы Краснодарского края от 24.07.95 №413).

Выполнение мероприятий будет способствовать восполнению утраченных элементов природной среды, охране качества и естественных свойств ее компонентов, с целью формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности населения МО Темрюкский район.

3.8. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС

Темрюкский район расположен на Таманском полуострове в юго-западной части Краснодарского края, занимая западную окраину Кубанской равнины. Омывается Черным и Азовским морями, водами Керченского пролива. По суше граничит со Славянским, Крымским и Анапским районами. Граничит с государством Украина.

В составе муниципального образования Темрюкский район образованы муниципальные образования – 1 городское поселение, 11 сельских поселений, и установлены их границы:

– Темрюкское городское поселение;

– Ахтанизовское сельское поселение;

– Вышестеблиевское сельское поселение;

– Голубицкое сельское поселение;

– Запорожское сельское поселение;

– Краснострельское сельское поселение;

– Курчанское сельское поселение;

– Новотаманское сельское поселение;

– Сенное сельское поселение;

– Старотитаровское сельское поселение;

– Таманское сельское поселение;

– Фонталовское сельское поселение.

В состав Темрюкского района входят 1 город, 8 станиц, 28 поселков, 2 хутора.

Город Темрюк отнесен к 3 группе по ГО.

Согласно СНиП 2.01.51-90 г. территория Темрюкского района попадает в зоны возможных сильных и слабых разрушений, возможного опасного и сильного радиоактивного заражения. Частично является загородной зоной, предназначенной для размещения и укрытия эвакуируемого и местного населения.

Территория Темрюкского района попадает в зону светомаскировки. С целью исключения демаскирующих признаков объектов и населенных пунктов на территории поселения в особый период проектом предусматриваются режимы и технические решения по светомаскировке.

В населенных пунктах для укрытия проживающего населения, работающего персонала на проектируемой территории необходимо предусмотреть строительство противорадиационных укрытий или дооборудование подвальных помещений жилых и административных зданий с коэффициентом защиты равным: 200-для работающих смен предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время; 100 – для проживающего населения и эвакуируемого населения.

Темрюкский район отнесен к 3 группе по ГО, следовательно, имеет задание на эвакуацию населения. Рассредоточению и эвакуации подлежит население г. Темрюк в количестве 37,5 тыс. чел. и население, проживающее в Новотаманском и Таманском сельских поселениях, общая численность эвакуируемых в загородную зону составляет примерно 50,5 тыс. чел.

Возможными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Темрюкского района являются:

- применение оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие);

- пожары в жилых и общественных зданиях;

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения;

- аварии на транспорте;

- аварии на потенциально-опасных объектах.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, территория Темрюкского района по опасности ЧС в результате аварий на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения, а также на транспорте относится к зоне приемлемого риска, в мероприятиях по снижению риска нет необходимости; по опасности пожаров в жилых и общественных зданиях – к зоне неприемлемого риска, поэтому проектом предусмотрены меры по снижению риска.

С северо-запада на восток по территории Темрюкского района проходит магистральный газопровод Анастасиевская-Темрюк Ду 500, давлением 5.4 МПа, от него ведут два участка магистральных газопроводов Курчанская-Анапа и Темрюк-Тамань Ду 325.

По территории района проходит межпоселковый газопровод диаметром до 200 мм. За последние пять лет аварий на газопроводе не наблюдалось, поэтому возможность возникновения ЧС на газопроводе маловероятна.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории к наиболее неблагоприятным геологическим процессам в Темрюкском районе следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки и при аварии Краснодарского водохранилища;

- заболачивание;

- -эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, эоловая аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками;

- грязевой вулканизм;

- оползни;

- обвально-осыпные процессы.

Опасность природных явлений по категориям опасности в районе строительства в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» оценивается следующим образом:

- землетрясения – опасная категория;

- грязевой вулканизм – опасная категория;

- подтопление и затопление – весьма опасная категория;

- оползни – весьма опасная категория.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В специализированного раздела настоящего проекта «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории Темрюкского района к опасным природным явлениям, возможным на рассматриваемой территории, относятся: смерчи, ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения и подтопления в паводковый период (при заторах в пойме р. Кубань) и ливневых дождях. На море возможны штормы до 6 баллов, волновые и нагонные явления (затопления прибрежных территорий). В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 400С. Схема управления МО в ЧС природного и техногенного характера представлена в приложении Н.

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат ураганы – опасная категория. По опасности ЧС в результате ураганов проектируемая территория относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Проектом предусмотрена инженерная защита территории от указанных стихийных явлений и процессов.

Оповещение в случае ЧС населения Темрюкского района предусматривается по местным каналам телевидения и радиотрансляционным устройствам проводного/беспроводного вещания через вновь установленные радиоточки. Оповещение населения, находящегося вне зданий проектируемой территории, организуется через уличные громкоговорители и электросирены.

В проекте (специализированном разделе) приведены мероприятия по повышению устойчивости функционирования источников электро- водо-, тепло- и газоснабжения, а также сетей связи.

В ходе эксплуатации проектируемой территории следует предусматривать контроль со стороны государственных надзорных органов, комиссии по чрезвычайным ситуациям за содержанием и исправностью строительных конструкций, инженерных коммуникаций, проведением планово-предупредительных ремонтов сооружений и инженерных сетей в установленные сроки, контроля выполнения правил дорожного движения и пожарной безопасности.

В целом надежность и безопасность эксплуатации территории муниципального образования Темрюкский район будет обеспечиваться всем комплексом мероприятий, разработанных в специализированном разделе настоящего проекта «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

3.9. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в схеме территориального планирования муниципального образования Темрюкский район является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В настоящее время муниципального образования Темрюкский район функционирует четыре муниципальных пожарных депо: в городе Темрюк на ул. Таманской на 2 автомашины, в ст. Тамань на ул. К. Маркса– на 2 автомашины, в ст. Ахтанизовская– на 2 автомашины, в ст.  Старотитаровская - на 1 автомашину.

Дислокация подразделений пожарной охраны на проектируемой территории должна соответствовать условиям, при которых время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях (округах) не должно превышать 10 минут, в сельской местности – 20 мин.

Для обеспечения мероприятий по пожарной безопасности на территории муниципального образования Темрюкский район схемой территориального  планирования предусматривается:

- строительство еще одного пожарного депо в городе Темрюк на 6 автомашин–территория для его размещения зарезервирована проектом в западной части города в производственной зоне; все объекты пожарной охраны центра района рассчитаны также на обслуживание населенных пунктов Голубицкого и Краснострельского сельских поселений, удовлетворяющих требованиям 20-минутной доступности;

- строительство пожарного депо в станице Курчанской на 2 автомашины;

- реконструкция пожарного депо в станице Старотитаровская с доведением количества автомобилей до 3; реконструируемое пожарное депо рассчитано на обслуживание станицы Старотитаровской, Вышестеблиевского и Краснострельского поселения;

- строительство пожарного депо в поселке Таманский на 2 автомобиля, предназначенного для обслуживания населенных пунктов Новотаманского сельского поселения;

- строительство пожарного депо в поселке Сенной на 2 автомобиля, предназначенного для обслуживания населенных пунктов Сенного и Фонталовского сельских поселений;

- строительство пожарного депо в станице Запорожской на 2 автомобиля, предназначенного для обслуживания населенных пунктов Заорожского и Фонталовского сельских поселений.

Все эти мероприятия генерального плана продиктованы необходимостью соблюдения Федерального закона о 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормам пожарной безопасности НПБ-101-95, приложение 7. Вместимость автомобилей противопожарной службы также определена этим документом.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

3.10. Проектное предложение по использованию земель муниципального образования

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, зон с особыми условиями использования территории, экологических и экономических показателей и прогнозируемые показатели муниципального образования Темрюкский район определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

В целом Темрюкский район обладает определенными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений.

Прежде всего, в составе данного проекта нашли отражение планируемые изменения границ муниципального образования Темрюкский район в сторону увеличения – с 195,55 тыс. га до195,79 тыс. га - за счет планируемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» (ФГУ «Ространсмодернизация») строительства федерального «Сухогрузного района морского порта Тамань» и увеличения площади земель района за счет морской акватории (намывные земли под портовыми сооружениями и объектами).

Планируется постепенное существенное увеличение площади земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания и иного специального назначения и, соответственно, сокращение земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса в целях размещения:

- объектов промышленного района в юго-западной части Таманского полуострова Тамань, в том числе сухогрузного района морского порта Тамань,

- транспортного перехода Тамань – Крым и линейных и инфраструктурных объектов к транспортному переходу - федеральной автодороги, федеральной железной дороги, газопровода, ЛЭП и т.д.;

- размещения ряда объектов муниципального и регионального значения, связанных со строительством транспортного перехода и реализацией инвестиционных проектов.

Таким образом, планируемые показатели площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения должны составить 9,66 тыс. га при 5,58 тыс. га существующих.

На основании разработанных внесений изменений в генеральные планы ряда сельских поселений претерпели изменения и границы населенных пунктов. В результате площадь земель населенных пунктов в целом сократилась. Площадь земель населенных пунктов на расчетный срок составит 34720,98 га при 34908,90 га существующей.

Также проектом учтена необходимость постепенного перевода неиспользуемых земель в земли особо охраняемых территорий и объектов для развития туристско-рекреационного комплекса района на основании установленных показателей площадей особо охраняемых природных территорий  границ. Площадь земель особо охраняемых территорий и объектов на расчетный срок составит 871,32 га при 109,00 га существующей.

Планируемый баланс земель по категориям представлен ниже в таблице 55.

Прогноз распределения земель по категориям.

Таблица 55

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | Расчетный срок, 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель муниципального района в установленных границах | тыс.га | 195,55 | 195,79 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 102,40 | 98,36 |
| 2 | Земли населенных пунктов | тыс.га | 34,91 | 34,72 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания и др. | тыс.га | 5,58 | 9,66 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс.га | 0,109 | 0,871 |
| 5 | Земли лесного фонда | тыс.га | 0,867 | 0,867 |
| 6 | Земли водного фонда | тыс.га | 38,36 | 38,36 |
| 7 | Земли запаса | тыс.га | 13,32 | 12,95 |

3.11. Основные технико-экономические показатели

Таблица 56

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние, 2015 год | Расчет-ный срок, 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | тыс. га |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах муниципального района, в том числе территории земель | тыс. га | 195,55 | 195,79 |
| 1.1.1 | населенных пунктов | тыс. га | 34,91 | 34,72 |
| 1.1.2 | сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 102,40 | 98,36 |
| 1.1.3 | лесного фонда | тыс. га | 0,867 | 0,867 |
| 1.1.4 | промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | тыс. га | 5,58 | 9,66 |
| 1.1.5 | водного фонда | тыс. га | 38,36 | 38,36 |
| 1.1.6 | запаса | тыс. га | 13,32 | 12,95 |
| 1.1.7 | особо охраняемых территорий |  | 0,109 | 0,871 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 117,933 | 199,848 |
| 2.2. | Численность временного населения | тыс. чел. | 17,800 | 127,550 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -организованного | тыс. чел. | 8,865 | 53,330 |
|  | -неорганизованного | тыс. чел. | 6,435 | 44,220 |
|  | -краткосрочного пребывания | тыс. чел. | 2,500 | 30,000 |
| 2.2 | Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 19,8 | 41,3 |
|  |  | % от общ.числен. населения | 16,8 | 20,7 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 69,9 | 117,6 |
|  |  | % от общ.числен. населения | 59,3 | 58,8 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 28,2 | 40,9 |
|  |  | % от общ.числен. населения | 23,9 | 20,5 |
| 2.3 | Число поселений | ед. | 12 | 12 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД* | тыс. кв.м. общей площади |  |  |
| 3.1 | всего | кв.м./чел | 2720,5 | 5204,3 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью |  | 23,1 | 26,0 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 74 | 100 |
|  | канализацией | % | 74 | 100 |
|  | газопроводом | % | 94 | 100 |
|  | теплом | % | 71 | 100 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 4386 | 13552 |
| 4.1.2. | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 16980 | 26548 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | место | 2950 | 4950 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения: |  |  |  |
| 4.2.1. | Больницы | койка | 390 | 1920 |
| 4.2.2 | Поликлиники | посещен.в смену | 2393 | 3743 |
| 4.2.3 | ФАП | объект | 23 | 25 |
| 4.2.4. | Станции СМП | автомобиль | 11 | 28 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения клубного типа | место | 8739 | 16540 |
| 4.3.2 | Кинотеатры | место | 360 | 5000 |
| 4.3.3 | Библиотеки | тыс.ед.хранения | 354,7 | 940,0 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |
| 4.4.1. | Спортивные залы | м2 зала | 5550 | 16000 |
| 4.4.2. | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | - | 5000 |
| 4.4.3 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 150000 | 390000 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Плотность транспортной сети | км/100 кв.км |  |  |
|  | - железнодорожной | - |  |  |
|  | - автомобильной |  | 121,4 | 136,5 |
| 5.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 759,95 |  |
|  | в том числе: | - |  |  |
|  | - федерального значения | км | 68,00 | 108,00 |
|  | - регионального значения | км | 237,55 | 256,3 |
|  | - местного значения | км | 454,40 | 545,28 |
| 5.4 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 88 | 100 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобиль |  | 350-400 |
| 5.6 | Общая протяженность железных дорог |  |  |  |
| 5.7 | Количество железнодорожных вокзалов (станций): |  | 7 | 8 |
| 5.8 | Водный транспорт | - | - | - |
|  | - количество морских вокзалов | - | - | - |
|  | - количество морских причалов | - | - | - |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 37875,3 | 91841,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 37875,3 | 91841,58 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | 230 | 230-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 230 | 230-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 317,00 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по городскому округу - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 204289 |
|  | городское население | -«- | - | 61333 |
|  | сельское население |  | - | 142956 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | ГРС | 8 | 8 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 284,5 | 324,6 |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 783,5 | 1637,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 149,7 | 323,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 633,8 | 1313,9 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 8195 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5374 | 6574 |
| VII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | га |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 32 | 55 |
| 7.2 | Общее количество крематориев |  | - | - |