СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

# РЕШЕНИЕ № 811

LXXX   сессия                                                                                    V созыва

22 апреля 2015 года                                                                           г. Темрюк

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 3 июня 2014 года № 1300 «Об утверждении положения о порядке, составе и утверждению нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район», Совет муниципального образования Темрюкский район  р е ш и л:

- Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район (приложение).

- Опубликовать официально настоящее решение.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Темрюкский район Рытова А.В. и постоянную комиссию Совета по вопросам предпринимательства, жилищно-комунального хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, связи, бытового и торгового обслуживания (Перхун).

- Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности                                    Председатель Совета

главы  муниципального образования                    муниципального образования

Темрюкский район      	                                           Темрюкский район

_______________С.Г.Робилко                                  ___________А.И.Шерстнев

22 апреля 2015 года                                		    2 апреля  2015 года

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению LXXX  сессии

Совета муниципального образования Темрюкский район V созыва

от 22 апреля 2015 года  № 811

местные нормативы градостроительного проектирования МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

Часть 1

Основная часть.

Правила и область

применения расчетных показателей

Заказчик: Администрация муниципального образования Темрюкский район

Муниципальный контракт: от 5 декабря 2014 г. № 26-09/259

Исполнитель: ООО «Градпроект»

Шифр проекта:

г. Темрюк  2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4

2 ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	21

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район (местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП муниципального образования Темрюкский район) направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению:

- органами местного самоуправления муниципального района при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории, при принятии решений и развитии застроенных территорий;

- органами государственной власти Краснодарского края  при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципального района законодательства о градостроительной деятельности.

Действие местных нормативов градостроительного проектирования не распространяется на случаи, когда документация по планировке территории была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих МНГП муниципального образования Темрюкский район.

Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами местного значения и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (далее также – расчетные показатели)  муниципального образования.

Расчетные показатели  устанавливаются для видов объектов местного значения (ОМЗ) муниципального района, относящихся к областям, указанным в части 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также необходимых для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Темрюкский район

| ОМЗ муниципального района | Наименование расчетного показателя ОМЗ муниципального района, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ муниципального района |
| --- | --- | --- |
| В области образования |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, место | 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет или 68 мест на 1 тыс. человек общей численности населения |
|  | Размер земельного участка, кв. м/место | На 1 место при вместимости организации: |
|  |  | до 100 мест | 40 |
|  |  | свыше 100 мест | 35 |
|  |  | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее: |  |
|  |  | для детей ясельного возраста | 7,2 |
|  |  | для детей дошкольного возраста | 9,0 |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, учащийся | 100% охват основным общим образованием детей в возрасте от 7 до 16 лет, 75% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним (полным) общим образованием; или 140 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения |
|  | Размер земельного участка, кв. м/учащийся | На 1 учащегося при вместимости организации: |
|  |  | от 40 до 400 | 50 |
|  |  | от 400 до | 60 |
|  |  | от 500 до 600 | 50 |
|  |  | от 600 до 800 | 40 |
|  |  | от 800 до 1100 | 33 |
|  |  | от 1100 до 1500 | 21 |
|  |  | от 1500 до 2000 | 17 |
|  |  | - свыше 2000 | 16 |
| Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, место | 60,9% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет или 85 мест на 1 тыс. человек общей численности населения |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| В области физической культуры и массового спорта |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 80 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м | В составе жилого или общественного комплекса |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 350 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 3500 |
| Плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды | 25 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 3500 |
| Плоскостные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 1950 на 1 тыс. человек, в том числе по типу: |
|  |  | крытые плоскостные сооружения - 30% |
|  |  | открытые плоскостные сооружения – 70% |
|  | Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек | 5000 |
| В области здравоохранения |
| Аптечные организации | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 12 тыс. человек постоянного населения+1 на 10 тыс. чел. временного населения |
|  | Размер земельного участка, га | I-II группы | 0,3 га на объект |
|  |  | III-V группы | 0,25 га на объект |
|  |  | VI-VIII группы | 0,2 га или встроенные |
| Молочные кухни | Порция в сутки на 1 ребенка в возрасте до 1 года | 4 |
|  | Размер земельного участка, га | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | Кв. м общей площади на 1 ребенка в возрасте до 1 года | 0,3 |
|  | Размер земельного участка, га | встроенные |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Коек на 10 тыс. жителей | 40,8 |
|  | Размер земельного участка | При вместимости : до 50 коек 50-100 100-200 200-400 400-800 800-1000 Свыше 1000 | 150 кв. м. на 1 койку 150-100 100-80 80-75 75-70 70-60 60 |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного пребывания (психиатрические, туберкулёзные, восстановительные и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями. | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. |
|  | Размер земельного участка | При вместимости : до 50 коек 50-100 100-200 200-400 400-800 800-1000 Свыше 1000 | 300 кв. м. на 1 койку 300-200 200-140 140-100 100-80 80-60 60 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | Уровень обеспеченности, посещений на 10 тыс. жителей | 225,8 |
|  | Размер земельного участка | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га на объект |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | Количество врачей на 10 тыс. жителей | 19,7 |
|  | Размер земельного участка | 0,2 га на объект |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | Автомобилей на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15 мин. доступности | 1 |
|  | Размер земельного участка | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | Автомобилей на 5 тыс. чел. сельского поселения в пределах зоны 30 мин. доступности | 1 |
|  | Размер земельного участка | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |
| В области электро - , газоснабжения поселений |
| Объекты электро - , газоснабжения | Газоснабжение |
|  | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м | от 4,0 |
|  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности, га | при 10 тыс. т/год | 6,0 |
|  |  | при 20 тыс. т/год | 7,0 |
|  |  | при 40 тыс. т/год | 8,0 |
|  | Электроснабжение |
|  | Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % | 100 |
|  | Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов, кв.м | трансформаторные подстанции с высшим напряжением от 6 кВ до 10 кВ | не более 150 |
|  |  | подстанции и переключательные пункты от 20 кВ | не более 5000 |
| В области автомобильных дорог местного значения |
| Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района | Уровень автомобилизации населения по этапам, автомобилей, тыс. человек | I этап | 380 |
|  |  | II этап | 532 |
|  | Уровень обеспеченности населения личным автотранспортом | до 85% от уровня автомобилизации |
|  | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Магистральные скоростного движения | 150 |
|  |  | Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 120 |
|  |  | Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 100 |
|  |  | Местного значения грузового движения | 70 |
|  |  | Местного значения парковые | 50 |
|  | Ширина полосы движения, м | Магистральные скоростного движения | 3,75 |
|  |  | Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 3,75 |
|  |  | Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 3,75 |
|  |  | Местного значения грузового движения | 4,0 |
|  |  | Местного значения парковые | 3,0 |
|  | Число полос движения | Магистральные скоростного движения | 4-8 |
|  |  | Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 4-6 |
|  |  | Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 2-4 |
|  |  | Местного значения грузового движения | 2 |
|  |  | Местного значения парковые | 2 |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | Магистральные скоростного движения | 1000 |
|  |  | Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 600 |
|  |  | Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 400 |
|  |  | Местного значения грузового движения | 250 |
|  |  | Местного значения парковые | 125 |
|  | Наибольший продольный уклон, ‰ | Магистральные скоростного движения | 30 |
|  |  | Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 50 |
|  |  | Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 60 |
|  |  | Местного значения грузового движения | 70 |
|  |  | Местного значения парковые | 80 |
|  | Наибольшая ширина земляного полотна, м | Магистральные скоростного движения | 65 |
|  |  | Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 50 |
|  |  | Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 40 |
|  |  | Местного значения грузового движения | 20 |
|  |  | Местного значения парковые | 15 |
|  | Примечания. 1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона. 2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы "пик" по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов. 3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20% - до 4,5 м. Согласно п. 3.5.168 РНГП Краснодарского края установлены минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог. |
|  | Минимально необходимые требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса |
| Автомагистраль (IА),скоростная автомобильная дорога (IБ) | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км | мотель (кемпинг) | 250 |
| Нескоростная автомобильная дорога (IВ) | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км | пункт общественного питания | 100 |
|  |  | автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли) | 100 |
|  |  | станция технического обслуживания | 100 |
|  |  | площадка отдыха | 50 |
| Нескоростная автомобильная дорога (II) | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км | пункт общественного питания | 100 |
| Нескоростная автомобильная дорога (III) | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км | автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли) | 100 |
|  |  | станция технического обслуживания | 100 |
|  |  | площадка отдыха | 50 |
| Нескоростная автомобильная дорога (IV) | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км | пункт общественного питания | 150 |
|  |  | автозаправочная станция (включая предприятие торговли) | 150 |
|  |  | станция технического обслуживания | 150 |
|  |  | площадка отдыха | 75 |
| Нескоростная автомобильная дорога (V) | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км | автозаправочная станция (включая предприятие торговли) | 300 |
|  |  | пункт общественного питания | 300 |
| В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| Объекты транспортировки, обезвреживания и переработки бытовых отходов | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью до 100 тысяч тонн в год | 0,05 |
|  |  | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью 100 и более тысяч тонн в год | 0,04 |
|  |  | склады свежего компоста | 0,02 |
|  |  | полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) | 0,5 |
|  |  | поля компостирования | 2,0 |
|  |  | поля ассенизации | 0,2 |
|  |  | сливные станции | 0,04 |
|  |  | мусороперегрузочные станции | 0,3 |
|  |  | поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Размер земельного участка, кв. м | не менее 600 |  |
|  | Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |
|  |  | до автомобильных, железных дорог | 300 |
|  |  | до скотопрогонов и пастбищ | 200 |
| Установки термической утилизации биологических отходов | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |
| Объекты местного значения муниципального района в иных областях: |
| В области культуры |
| Учреждения культуры клубного типа | Уровень обеспеченности, посетительских мест | 100 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 6000 |
| Помещения для культурно – досуговой деятельности | Уровень обеспеченности, кв. м. площади пола на 1 тыс. чел. | 50 |
|  | Размер земельного участка | рекомендуется формировать единые комплексы с объектами спорта для организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности |
| Центральная районная библиотека (межпоселенческая) | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| Детская библиотека | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| Юношеская библиотека | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| Музеи | Уровень обеспеченности, объект | 3 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| Выставочные залы, галереи | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| Кинотеатры | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| Пожарные депо | Уровень обеспеченности, пожарное депо, автомобилей | Для населенных пунктов с численностью населения: |
|  |  | До 5 тыс. чел. | 1 пожарное депо на 2 автомобиля |
|  |  | от 5 до 20 тыс. человек | 1 пожарное депо на 6 автомобилей |
|  |  | от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек | 2 пожарных депо по 6 автомобилей |
|  |  | от 50 тыс. человек до 100 | 3 пожарных депо на 20 автомобилей (1объект на 8 автомобилей+2объекта на 6 автомобилей каждый) |
|  | Размер земельного участка, га | тип II - пожарные депо на 6 автомобилей для охраны городов | 1,2 |
|  |  | тип I - центральные пожарные депо на 6 автомобилей | 1,6 |
|  |  | тип I - центральные пожарные депо на 8 автомобилей | 1,75 |
|  |  | тип V – пожарные депо на 2 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов) | 0,8 |
|  |  | тип V – пожарные депо на 4 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов) | 0,85 |
| В области архивного дела |
| Муниципальные архивы | Уровень обеспеченности, объект | Не менее 1 на муниципальный район |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| В области содержания межпоселенческих мест захоронения и оказания ритуальных услуг |
| Кладбища смешанного и традиционного захоронения | Размер земельного участка для кладбища, га на 1 тыс. чел. | 0,24 Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается |
|  | Минимальные расстояния, м | от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон: для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов | при площади: 10 га и менее – 100; от 10 до 20 га – 300: от 20 до 40 га – 500; 50 |
| Кладбища для погребения после кремации | Размер земельного участка, га/1 тыс. чел. | 0,02 |
|  | Минимальные расстояния, м | До стен жилых домов; до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций | 50 |
| Объекты иного значения, определяющие параметры объектов местного значения муниципального района и качество среды |
| Объекты сельскохозяйственного назначения |
| Объекты сельскохозяйственного назначения | Площадь территории сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, га | Земельные участки, предоставляемые гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (если иное не определено законодательством Российской Федерации) |
|  |  | Размер земельного участка, га |
|  |  | крестьянского (фермерского) хозяйства | До 2,5 |
|  |  | животноводства | От 0,1 до 2,5 |
|  |  | садоводства, огородничества и дачного строительства | От 0,04 до 0,1 |
|  |  | личное подсобное хозяйство | До 1,5 |
|  | Минимальная плотность застройки площадок объектов сельскохозяйственного назначения, % | Предприятия: | Минимальная плотность застройки, % |
|  |  | однопролетные (ангарные) теплицы до 5 га | 42 |
|  |  | предприятия по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  |  | фермерские (крестьянские) хозяйства |
|  |  | по производству молока | 40 |
|  |  | по доращиванию и откорму крупного рогатого скота | 35 |
|  |  | по откорму свиней (с законченным производственным циклом) | 35 |
|  |  | овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений | 40 |
|  |  | козоводческие молочного и пухового направлений | 54 |
|  |  | птицеводческие яичного направления | 27 |
|  |  | птицеводческие мясного направления | 25 |

Объекты связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование объекта иного значения | Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа объектами иного значения |
| --- | --- | --- |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень обеспеченности, кв. м площади торговых объектов | 537,7 на 1 тыс. человек, в т. ч. |
|  |  | продовольственных товаров | 164,1 на 1 тыс. человек |
|  |  | непродовольственных товаров | 373,6 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га | на 100 кв. м торговой площади, при торговой площади: |
|  |  | до 20 кв. м | 0,05 га на объект |
|  |  | 20-50 | 0,04 га на объект |
|  |  | 50-100 | 0,03 га на объект |
|  |  | 100-500 | 0,03 га на объект |
|  |  | свыше 500 | 0,02 га на объект |
|  |  | в зоне малоэтажной жилой застройки | 0,2 га на объект. |
| Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности, место | 40 посадочных мест на 1 тыс. человек с учетом временного населения |
|  | Размер земельного участка, га | на 100 мест, при числе мест: |
|  |  | до 100 мест | 0,2 га на 100 мест |
|  |  | 100-150 | 0,15 га на 100 мест |
|  |  | свыше 150 мест | 0,1 га на 100 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень обеспеченности, рабочее место | 9 (7 для сельских округов) рабочих мест на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: |
|  |  | 10-50 | 0,1 га |
|  |  | 50-150 | 0,05 га |
|  |  | свыше 150 | 0,03 га |
|  |  | в зоне малоэтажной жилой застройки | 0,15 га на объект |
| Антенно-мачтовое сооружение | Размер земельного участка, га | 0,3 |
| В области создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения |
| Морские пляжи, в том числе: | Рекреационная нагрузка, чел/га | 2000 |
| естественные (при ширине пляжа до 25 м); | Рекреационная нагрузка, чел/га | не выше 2000 |
| надводные аэросолярии | Рекреационная нагрузка, чел/га | 2500 - 3000 |
| Прибрежные морские акватории Акватории (для купания), море: | Рекреационная нагрузка, чел/га | 2000 |
| до изобаты 1,5 м с учетом сменности купающихся | Рекреационная нагрузка, чел/га | 300 - 500 |
| для катания на весельных лодках (2 чел. на лодку) | Рекреационная нагрузка, чел/га | 2 - 5 |
| на моторных лодках и водных лыжах | Рекреационная нагрузка, чел/га | 0,5 - 1 |
| для парусного спорта | Рекреационная нагрузка, чел/га | 1 - 2 |
| для прочих плавсредств | Рекреационная нагрузка, чел/га | 5 - 10 |
| Берег и прибрежная акватория водоема (для любительского рыболовства): | Рекреационная нагрузка, чел/га | 10 - 20 |
| для ловли рыбы с лодки (2 чел. на лодку) | Рекреационная нагрузка, чел/га | 50 - 100 |
| для ловли рыбы с берега | Рекреационная нагрузка, чел/га |  |
| Территория для размещения палаточных лагерей: | Рекреационная нагрузка, чел/га |  |
| для прибрежных участков | Рекреационная нагрузка, чел/га | 300 - 400 |
| Размеры земельных участков для территорий санаторно-курортных и оздоровительных организаций и их комплексов |
|  | Вместимость комплекса, мест | Размер земельного участка, кв. м/место |
| Комплекс санаторно-курортных организаций для взрослых | 2000 - 5000 | 125 - 150 |
| Комплекс санаторно-курортных организаций для детей | 1000 - 2000 | 145 - 170 |
| Санаторий для взрослых | до 500 | 150 |
|  | 500 - 1000 | 125 |
| Комплексы детских санаториев и санаторных детских лагерей | 500-1000 | 200 |
| Санатории для родителей с детьми | 500-1000 | 145 - 170 |
| Приморские комплексы организаций отдыха <*> | 2000 - 7000 | 90-130 |
| Комплексы домов отдыха и пансионатов | до 500 500 – 1000 более 1000 | 130 120 90-100 |
| Комплексы домов отдыха (пансионатов) для семей с детьми <*> | по заданию на проектирование | 140 - 150 |
| Комплексы курортных гостиниц | по заданию на проектирование | 50 - 65 |
| Малые гостиницы | по заданию на проектирование | 40 - 60 |
| Мотели | 500 - 1000 | 75 - 100 |
| Комплексы туристических гостиниц и туристических баз | 500 - 1000 | 50 - 75 |
| Туристические гостиницы | от 25 до 50 от 50 до 100 от 100 до 250 от 250 до 500 от 500 до 700 от 700 до 1000 свыше 1000 | 65 55 35 30 25 20 15 |
| Кемпинги | До 500 500-1000 | 150 135 |
| Летние городки и базы отдыха | До 500 До 1000 1000-2000 | 140-160 120 100 |
| Детские лагеря и оздоровительные учреждения | 160 400 800 1600 | 200 175 150 135 |
| Летние молодежные лагеря отдыха | 400 500-1000 | 160 110-140 |
| Гостевые дома для сезонного проживания отдыхающих и туристов на территориях малоэтажной жилой застройки курортов Краснодарского края | до 30 мест (но не более 15 номеров) | 30 - 40 но не менее 300 кв.м общей площади |

Таблица 2 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения

| ОМЗ муниципального района | Расчетные показатели ОМЗ муниципального района, единица измерения | Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ муниципального района |
| --- | --- | --- |
| В области образования |
| Общеобразовательные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м(минут) | Пешеходная доступность: |
|  |  | В городе | 500 |
|  |  | В сельских населенных пунктах для начальных классов | 4000 2000 |
|  |  | Транспортная доступность (транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения): |
|  |  | для учащихся 1 ступени обучения общеобразовательных организаций | не более 15 минут в одну сторону |
|  |  | для учащихся 2-3 ступени обучения | не более 50 минут в одну сторону |
|  |  | для учащихся 2-3 ступени обучения в сельских населенных пунктах | не более 30 минут в одну сторону |
| Организации дополнительного образования | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 700 |
| В области здравоохранения |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | Уровень территориальной доступности для населения, мин. | В пределах 15 мин. на специальном автомобиле |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи для сельских поселений | Уровень территориальной доступности для населения, мин. | В пределах 30 мин. на специальном автомобиле |
| В области физической культуры и массового спорта |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 700 |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: 1500 м. |
| В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| Пожарные депо | Уровень территориальной доступности для населения, м | 3000 |
| В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |
| Предприятия общественного питания | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |
| Аптечные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 300 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 600 |

# . ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения Темрюкского района, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке схемы территориального планирования  (СТП), документации по планировке территории (ДТП).

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края (далее также – региональные нормативы градостроительного проектирования, РНГП Краснодарского края).

Если, в случае внесения изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район, то применяются расчетные показатели РНГП Краснодарского края, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.

Если, в случае внесения изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели РНГП Краснодарского края, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Таблица 3 Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня         обеспеченности объектами местного значения, применяемых при подготовке схемы территориального планирования, документации по планировке территории.

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ муниципального района | Единица измерения | СТП | ДПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В области образования |
| 1.1 | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | место | + | + |
| 1.2 | Размер земельного участка дошкольных образовательных организаций | кв. м/место |  | + |
| 1.3 | Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | учащийся | + | + |
| 1.4 | Размер земельного участка общеобразовательных организаций | кв.м/учащийся |  | + |
| 1.5 | Уровень обеспеченности организациями дополнительного образования | место | + | + |
| 1.6 | Размер земельного участка организаций дополнительного образования | кв. м/объект |  | + |
| 2 | В области физической культуры и массового спорта |
| 2.1 | Уровень обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок | кв. м общей площади/ тыс. человек | + | + |
| 2.2 | Размер земельного участка помещений для физкультурных занятий и тренировок | кв. м. |  | + |
| 2.3 | Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | кв. м общей площади/ тыс. чел. | + | + |
| 2.4 | Размер земельного участка физкультурно-спортивных залов | кв. м/тыс. человек |  | + |
| 2.5 | Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями | кв. м общей площади/ тыс. чел. | + | + |
| 2.6 | Размер земельного участка плоскостных сооружений | кв. м/тыс. человек |  | + |
| 2.7 | Уровень обеспеченности плавательными бассейнами | кв. м зеркала воды/ тыс. чел. | + | + |
| 2.8 | Размер земельного участка плавательных бассейнов | кв. м/тыс. человек |  | + |
| 3 | В области здравоохранения |
| 3.1 | Уровень обеспеченности аптечными организациями | Объект на 12 тыс. чел |  | + |
| 3.2 | Размер земельного участка аптечных организаций | Га на объект |  | + |
| 3.3 | Уровень обеспеченности молочными кухнями | Порций в сутки на 1 ребенка | + | + |
| 3.4 | Размер земельного участка для молочных кухонь | Га на 1 тыс. порций в сутки |  | + |
| 3.5 | Уровень обеспеченности раздаточными пунктами молочных кухонь | Кв. м. общей площади на 1 ребенка |  | + |
| 3.6 | Размер земельного участка для раздаточных пунктов | объект |  | + |
| 3.7 | Уровень обеспеченности стационарами для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Коек на 10 тыс. жителей | + | + |
| 3.8 | Размер земельного участка стационаров | Кв. м. на койку |  | + |
| 3.9 | Уровень обеспеченности стационарами для взрослых и детей для долговременного пребывания (психиатрические, туберкулёзные, восстановительные и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями. | По заданию на проектирование | + | + |
| 3.10 | Размер земельного участка стационаров | Кв. м. на койку |  | + |
| 3.11 | Уровень обеспеченности поликлиниками, амбулаториями, диспансерами без стационара | Посещений на 10 тыс. жителей | + | + |
| 3.12 | Размер земельного участка для поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара | Га на 100 посещений |  | + |
| 3.13 | Уровень обеспеченности фельдшерскими или фельдшерско-акушерскими пунктами | Кол. врачей на 10 тыс. жителей | + | + |
| 3.14 | Размер земельного участка для фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта | Га на объект |  | + |
| 3.15 | Уровень обеспеченности станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи | Автомобилей на 10 тыс. чел. | + | + |
| 3.16 | Размер земельного участка для станций (подстанций) скорой медицинской помощи | Га на автомобиль |  | + |
| 3.17 | Уровень обеспеченности выдвижными пунктами скорой медицинской помощи | Автомобилей на 5 тыс. чел. сельского поселения | + | + |
| 3.18 | Размер земельного участка для выдвижных пунктов скорой медицинской помощи | Га на автомобиль |  | + |
| 4. | В области электро - , газоснабжения поселений |
| 4.1 | Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения | % | + | + |
| 4.2 | Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов напряжением | кв. м |  | + |
| 4.3 | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения | % | + | + |
| 4.4 | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа | кв. м |  | + |
| 5 | В области автомобильных дорог местного значения |
| 5.1 | Уровень автомобилизации населения | автомобилей/ тыс. человек | + | + |
| 5.2 | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории | - | + | + |
| 5.3 | Уровень обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного сервиса | расстояние между объектами | + | + |
| 6 | В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| 6.1 | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов | га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | + | + |
| 6.2 | Размер земельного участка скотомогильника (биотермической ямы) | кв. м |  | + |
| 6.3 | Минимальные расстояния от объектов утилизации биологических отходов до зданий и сооружений | м | + | + |
| 6.4 | Минимальные расстояния от установки термической утилизации биологических отходов | м |  | + |
|  | Объекты местного значения муниципального района в иных областях. |
| 7 | В области культуры |
| 7.1 | Уровень обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности | Кв. м. площади пола на 1 тыс. чел. | + | + |
| 7.2 | Размер земельного участка для помещений для культурно-досуговой деятельности | Кв.м |  | + |
| 7.3 | Учреждения культуры клубного типа | Пос. мест на тыс. чел. | + | + |
| 7.4 | Размер земельного участка для учреждения культуры клубного типа | Кв. м на объект |  | + |
| 7.5 | Уровень обеспеченности выставочными залами, галереями | объект/ муниципальный район | + | + |
| 7.6 | Размер земельного участка выставочных залов, галерей | кв.м/объект |  | + |
| 7.7 | Уровень обеспеченности библиотеками, в том числе по типам: |  |  |  |
|  | центральная районная библиотека (межпоселенческая) | объект | + | + |
|  | детская | объект | + | + |
|  | юношеская | объект | + | + |
| 7.8 | Размер земельного участка библиотек | кв.м/объект |  | + |
| 7.9 | Уровень обеспеченности музеями, кинотеатрами | объект | + | + |
| 7.10 | Размер земельного участка музея, кинотеатра | Кв.м/объект |  | + |
| 8 | В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| 8.1 | Уровень обеспеченности пожарными депо | автомобилей | + | + |
| 8.2 | Размер земельного участка пожарных депо | кв. м |  | + |
| 9 | В области архивного дела |
| 9.1 | Уровень обеспеченности муниципальными архивами | объект | + | + |
| 9.2 | Размер земельного участка муниципальных архивов | кв. м/объект |  | + |
| 10 | В области содержания межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг |
| 10.1 | Размер земельного участка для кладбища смешанного и традиционного захоронения | га /1 тыс.чел. | + | + |
| 10.2 | Минимальные расстояния от мест захоронения до зданий и сооружений | м | + | + |
| 10.3 | Размер земельного участка кладбища для погребения после кремации | га/1 тыс. чел. | + | + |
| 10.4 | Минимальные расстояния от мест захоронения до зданий и сооружений | м | + | + |
|  | Расчетные показатели объектов иного значения, определяющих параметры объектов местного значения муниципального района и качество среды |
| 11 | В области развития сельского хозяйства |
| 11.1 | Площадь территорий сельскохозяйственного использования и размеры земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | га |  | + |
| 11.2 | Минимальная плотность застройки площадок объектов сельскохозяйственного назначения | % |  | + |
| 12 | В области связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 12.1 | Уровень обеспеченности торговыми предприятиями | Кв. м. торг. площади на 1 тыс. чел. | + | + |
| 12.2 | Размер земельного участка торгового предприятия | га на 100 кв. м. |  | + |
| 12.3 | Уровень обеспеченности предприятиями общественного питания | пос. мест | + | + |
| 12.4 | Размер земельного участка предприятия общественного питания | га на 100 пос. мест |  | + |
| 12.5 | Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания | раб. мест | + | + |
| 12.6 | Размер земельного участка предприятия бытового обслуживания | га на 10 раб. мест |  | + |
| 12.7 | Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения | га |  | + |
| 13 | В области создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения |
| 13.1 | Рекреационная нагрузка на морские пляжи | Чел./га | + | + |
| 13.2 | Рекреационная нагрузка на прибрежные морские акватории | Чел/га | + | + |
| 13.3 | Рекреационная нагрузка на территории для размещения палаточных лагерей | Чел/га |  | + |
| 13.4 | Размер земельного участка для размещения комплекса санаторно-курортных организаций для взрослых | Кв.м/место |  | + |
| 13.5 | Размер земельного участка для размещения комплекса санаторно-курортных организаций для детей | Кв.м/место |  | + |
| 13.6 | Размер земельного участка для размещения домов отдыха и пансионатов | Кв.м/место |  | + |
| 13.7 | Размер земельного участка для размещения курортных и туристических гостиниц | Кв.м/место |  | + |
| 13.8 | Размер земельного участка для размещения кемпингов и летних городков | Кв.м/место |  | + |
| 13.9 | Размер земельного участка для размещения детских лагерей | Кв.м/место |  | + |
| 13.10 | Размер земельного участка для размещения летних молодежных лагерей отдыха | Кв.м/место |  | + |
| 13.11 | Размер земельного участка для размещения гостевых домов для сезонного проживания отдыхающих и туристов на территориях малоэтажной жилой застройки | Кв.м/место |  | + |

Таблица 4 Перечень расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района, применяемых при подготовке схемы территориального планирования, документации по планировке территории

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единица измерения | СТП | ДПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В области образования |
| 1.1 | Уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций для населения | м/минут | + | + |
| 1.2 | Уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования | м | + | + |
| 2. | В области здравоохранения |
| 2.1 | Уровень территориальной доступности станций (подстанции) скорой медицинской помощи | минут |  | + |
| 2.2 | Уровень территориальной доступности выдвижных пунктов скорой медицинской помощи для сельских поселений | минут |  | + |
| 3. | В области физической культуры и массового спорта |
| 3.1 | Уровень территориальной доступности помещений для физкультурных занятий и тренировок | м |  | + |
| 3.2 | Уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | м |  | + |
| 4. | В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| 4.1 | Уровень территориальной доступности обслуживания пожарных депо для населения | м | + | + |
| 5. | В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Уровень территориальной доступности торгового предприятия для населения | м |  | + |
| 5.2 | Уровень территориальной доступности предприятия общественного питания для населения | м |  | + |
| 5.3 | Уровень территориальной доступности предприятия бытового обслуживания для населения | м |  | + |
| 5.4 | Уровень территориальной доступности аптечных организаций | м |  | + |

местные нормативы

градостроительного проектирования МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

Часть 2

Материалы по обоснованию

расчетных показателей, содержащихся

в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Заказчик: Администрация муниципального образования Темрюкский район

Муниципальный контракт:  от 5 декабря 2014 г. № 26-09/259

Исполнитель: ООО «Градпроект»

Шифр проекта:

СОДЕРЖАНИЕ

1       Термины и определения	4

2	Перечень используемых сокращений	9

3	Обзор нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, учитываемых при разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район	9

4	Понятие местных нормативов градостроительного проектирования. их Цели и задачи. состав и содержание	13

5	Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования	17

5.1	В области образования	17

5.1.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области образования	18

5.1.2	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования	19

5.2      В области физической культуры и массового спорта..……………………………………………………19

5.2.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта	19

5.2.2	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта	170

5.3	В области здравоохранения………………………………………………………………………………....…21

5.3.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения…………………………………………………………………………….…………..……..21

5.3.2	Расчетные показатели максимально допустимого уровня  территориальной доступности объектов местного значения в области здравоохранения……………………………………………………………..………………...…23

5.4	В области электро-, газоснабжения поселений	184

5.4.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения	25

5.4.2	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения	25

5.5	В области автомобильных дорог местного значения	26

5.5.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения	27

5.6	В области утилизации и переработки бытовых отходов	29

5.6.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области утилизации и переработки бытовых отходов	29

5.7	Объекты местного значения муниципального района в иных областях……………………………….31

5.7.1	В области культуры……………………………………………..……………………………………………..….31

5.7.2	В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций……………………….…...32

5.7.3    В области архивного дела……………………………………………………………………………………....33

5.7.4    В области содержания межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг………....33

5.8	Расчетные показатели объектов иного значения, определяющих параметры  объектов местного значения муниципального района и качество среды	34

5.8.1	В области развития сельского хозяйства………………………………………………………………………...34

5.8.2	В области  связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания……………………….……36

5.8.3   В области создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального образования Темрюкский район………………………….....38

6      Приложение 1 Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район…………………………………………….………………………………………………………………….…41

# 1 Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район приведенные понятия применяются в следующем значении:

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

автономный (локальный) источник тепловой энергии - котельная, предназначенная для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий;

стоянка для автомобилей — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;

антенно-мачтовые сооружения - инженерное высотное сооружение, предназначенное для размещения радиотехнического оборудования и антенно-фидерных устройств;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного или энергетического ресурса;

гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию;

жилое помещение – изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната);

жилой дом повышенной комфортности – жилой дом, обеспеченность общей площадью жилых помещений в которых составляет не менее 40 кв. м общей площади жилых помещений на человека. Расположение жилья повышенной комфортности преимущественно в близости от общественных городских центров или рекреационных объектов. Отличительными чертами данного уровня комфорта являются: повышенный уровень обеспеченности придомовой территории на 1 жителя, наличие закрытой наземной/подземной парковки, возможность проработки ландшафтного дизайна, концентрация объектов коммерческого, административного значения. Жилье повышенной комфортности должно быть оснащено централизованной приточно-вытяжной вентиляцией и климат-контролем, автономным или центральным отоплением (индивидуальный тепловой пункт). Возведение зданий осуществляется по индивидуальным проектам с подчеркнутой дизайнерской проработкой внешнего облика;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства – объект местного значения, представляющий собой территории для жилищного строительства в целях комплексного освоения и создания условий для развития жилья для целей коммерческого найма;

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

комплексное освоение –  подготовка документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

коммерческий найм – аренда жилых домов различной формы собственности, с различными уровнями платы за пользование жилыми помещениями, ориентированными на различные категории граждан;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

места захоронения - кладбища, крематории, колумбарии, расположенные на территории муниципального образования;

надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

объекты утилизации переработки бытовых и промышленных отходов - свалки, полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, скотомогильники, объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов;

объекты озеленения общего пользования — парки культуры и отдыха (общегородские, районные), детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа;

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоснабжение децентрализованное – теплоснабжение одного потребителя от одного источника тепловой энергии;

теплоснабжение централизованное – теплоснабжение нескольких потребителей объединенных общей тепловой сетью от единого источника тепловой энергии;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов;

централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

централизованная система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для электроснабжения потребителей от энергетической системы.

иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В местных нормативах градостроительного проектирования применяются следующие сокращения и обозначения:

Перечень принятых сокращений и обозначений

| Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- |
| Местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП муниципального образования Темрюкский район | Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район |
| ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| ЗК РФ | Земельный кодекс Российской Федерации |
| ГП | Генеральный план |
| ДПТ | Документация по планировке территории |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |
| ИСОГД | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности |
| АЗС | Автозаправочная станция |
| АМС | Антенно-мачтовые сооружения |
| ч. | часть |
| ст. | статья |
| ст.ст. | статьи |
| п. | пункт |
| пп. | подпункт |
| гг. | годы |
| в т.ч. | в том числе |
| т.д. | так далее |
| др. | другие |
| экз. | экземпляр |
| рис. | рисунок |

Принятые сокращения и единицы измерения

| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- |
| кВ | киловольт |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| м | метр |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| м3/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| кв.м | квадратный метр |
| тыс. кв. м | тысяча квадратных метров |
| куб.м | кубический метр |
| тыс. куб. м/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| чел. | человек |
| тыс. человек | тысяча человек |
| кв. м/ человек | квадратных метров на человек |
| кв. м/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| га | гектар |
| чел./га | человек на гектар |
| т/сут. | тонн в сутки |
| тыс.т/год | тысяча тонн в год |
| мин. | минуты |
| тыс.м2общ.пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |

3 ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

Градостроительный кодекс Российской Федерации является основополагающим нормативным правовым актом в области градостроительной деятельности.

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, в том числе нормативы градостроительного проектирования, не могут противоречить ГрК РФ.

Градостроительный кодекс Российской Федерации:

- устанавливает общие принципы градостроительного законодательства, во исполнение которых осуществляется подготовка нормативов градостроительного проектирования;

- определяет состав, содержание и общий порядок подготовки градостроительной документации, закрепляет полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по уточнению состава и порядка подготовки отдельных видов градостроительной документации;

- вводит понятие нормативов градостроительного проектирования;

- подразделяет нормативы градостроительного проектирования на региональные и местные (муниципального района, поселения, городского округа);

- устанавливает общие требования к содержанию нормативов градостроительного проектирования;

- устанавливает общие требования к подготовке и утверждению нормативов градостроительного проектирования;

- наделяет органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной деятельности полномочиями по утверждению региональных нормативов градостроительного проектирования;

- наделяет органы местного самоуправления полномочиями в области градостроительной деятельности по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования;

- определяет сферу применения нормативов градостроительного проектирования, согласно которой местные нормативы градостроительного проектирования (муниципальный район, поселение, городской округ) должны учитываться при разработке и согласовании градостроительной документации, принятии решений о развитии застроенной территории.

Земельный кодекс Российской Федерации  расширяет сферу применения местных нормативов градостроительного проектирования, устанавливая требования по их использованию в процессе комплексного освоения территории для жилищного строительства.

ЗК РФ определяет полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению (тем самым, исключая соответствующие вопросы из предмета регулирования местных нормативов):

1) предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства;

2) максимальных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно для целей, предусмотренных п. 1);

3) предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых бесплатно в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации, гражданам, имеющим трех и более детей.

ЗК РФ устанавливает возможность определения предельных размеров земельных участков для иных целей, в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Соответствующие вопросы могут быть урегулированы в местных нормативах градостроительного проектирования.

Водный кодекс Российской Федерации устанавливает требования к размеру и порядку установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос, таким образом, исключая соответствующие вопросы из предмета регулирования местных нормативов градостроительного проектирования.

Лесной кодекс Российской Федерации определяет общие требования к строительству, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежащие учету при определении показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район содержат расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, перечень которых определен в соответствии с  частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также с учетом полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район по решению вопросов  местного значения в соответствии со статьей 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Перечень объектов местного значения муниципального района, для которых в Местных нормативах градостроительного проектирования установлены расчетные показатели:

1) в области электро - , газоснабжения поселений:

- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 220 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 35 кВ включительно;

- линии электропередач напряжением от 35 до 110 кВ;

- Газораспределительные станции;

- Магистральные газопроводы.

2) в области автомобильных дорог местного значения:

- автомобильные дороги местного значения в границах муниципального образования Темрюкский район;

- автозаправочные станции в границах муниципального образования Темрюкский район;

3) в области образования :

- общеобразовательные организации;

- дошкольные образовательные организации;

- организации дополнительного образования;

4) в области физической культуры и массового спорта:

- помещения для физкультурных занятий и тренировок;

- физкультурно-спортивные залы;

- плоскостные сооружения;

- плавательные бассейны;

5) в области здравоохранения:

- аптечные организации;

- молочные кухни;

- стационары для взрослых и детей;

- поликлиники, амбулатории, диспансеры;

- фельдшерско-акушерские пункты;

- станции скорой медицинской помощи;

6) в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов  - полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, скотомогильники, объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов;

8) в иных областях:

- объекты культурно-досугового назначения (помещения для культурно-досуговой деятельности; музеи; выставочные залы, галереи; кинотеатры; учреждения культуры клубного типа; библиотеки);

- архивы;

- пожарные депо;

- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения;

- места захоронения (кладбища), расположенные на территории муниципального образования Темрюкский район;

- иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Краснодарского края, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования Темрюкский район.

Применение нормативных технических документов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Федеральный закон «О техническом регулировании»).

Особенности применения нормативных технических документов - документов в области стандартизации установлены Федеральным законом «О техническом регулировании».

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования подлежат применению, наряду с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, нормативные технические документы.

Наиболее важным для целей разработки местных нормативов градостроительного проектирования является СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Действие СНиП 2.07.01-89* распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений и включает основные требования к их планировке и застройке, конкретизацию которых следует осуществлять при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

В соответствии с п. 57 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» разделы 1 - 5, 6 (пункты 6.1 - 6.41, таблица 10*), 7 – 9; приложение 2 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» применяются на обязательной основе.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования на добровольной основе может применяться Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 №820 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В соответствии с п. 47 Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  от 01.06.2010 № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» применяется на добровольной основе, за исключением разделов 1 - 5, 6 (пункты 6.1 - 6.41, таблица 10*); 7 - 9; приложение 2.

Таким образом, местные нормативы градостроительного проектирования могут конкретизировать СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», но не могут устанавливать показатели ниже (хуже), чем показатели разделов 1 - 5, 6 (пункты 6.1 - 6.41, таблица 10*), 7 – 9; приложение 2 данных строительных норм и правил. При этом местные нормативы градостроительного проектирования могут свободно изменять (конкретизировать) показатели СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», не включенные в положения, подлежащие обязательному применению.

4 ПОНЯТИЕ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ИХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ

Согласно Федеральному закону от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации  введено понятие «нормативы градостроительного проектирования». Нормативы градостроительного проектирования подразделяются на региональные и местные (муниципального района, поселения, городского округа).

В соответствии со статьей 1 ГрК РФ нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район содержат показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, а также показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования муниципального образования, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Темрюкского района.

Местные нормативы градостроительного проектирования позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территорий, устанавливаемых в документах стратегического и территориального планирования муниципального образования Темрюкский район, таких как стратегия социально-экономического развития, схема территориального планирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район направлены на решение следующих основных задач:

1) установление минимального набора расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным  в документах стратегического планирования муниципального образования;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район учтены:

- предельно допустимые нагрузки на окружающую среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде;

- техногенные изменения окружающей среды;

- степень устойчивости территорий к различным природным и техногенным воздействиям.

В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Темрюкского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Темрюкского района);

2)  правила и область применения расчетных показателей;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

5 ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## В области образования

Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») и п.10 ст. 7 Устава муниципального образования Темрюкский район  к полномочиям органов местного самоуправления в области образования относится организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Краснодарского края; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях краевого значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования Темрюкский район, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В программе социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район на 2013-2017 годы, утвержденной XLIV сессией Совета муниципального образования Темрюкский район V созыва от 27.09.2013  № 573 «Об утверждении программы

социально-экономического  развития муниципального образования Темрюкский район на 2013-2017 годы», одним из основных направлений развития в области повышения качества социального обслуживания является повышение доступности услуг образовательных организаций.

Приоритеты и соответствующие им целевые показатели Программы социально-экономического развития в области образования выражаются следующим образом:

- увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольных образовательных организаций до 100 %;

- охват  учащихся 1-9 классов  средним  общим образованием до 100%, учащихся 10-11 классов до 75 %;

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами организаций дополнительного образования до 60,9%.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения выполнены с учетом демографического прогноза численности населения муниципального образования Темрюкский район, приведенного в Схеме территориального планирования муниципального образования Темрюкский район.

Проектная численность постоянного населения муниципального образования Темрюкский район к расчетному сроку (2031 г.) составит 199,9 тыс. человек. Количество детей дошкольного возраста (1-6 лет) составит 13552 чел. или 6,8 % от общей численности. Количество детей школьного возраста (7-17 лет) составит 28772 чел. или 14,4 % от общей численности.

На основе показателей Программы социально-экономического развития (коэффициентов охвата соответствующих возрастных групп  населения услугами образовательных организаций и их доли в общей численности населения района) в МНГП Темрюкского района установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения городского округа населения муниципального образования в области образования:

- дошкольными образовательными организациями:

- 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет  или 68 мест на 1 тыс. человек общей численности населения;

- общеобразовательными организациями:

- 100% охват основным общим образованием  детей в возрасте от 7 до 16 лет, 75 % охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним (полным) общим образованием: или 137 мест на 1 тыс. человек общей численности населения.

Согласно Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края минимальный процент обеспеченности детскими дошкольными учреждениями должен составлять 85%, обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях должна составлять 100% или не менее 140 мест на 1 тыс. жителей.

На основании этих требований принимаем следующие расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования муниципального образования Темрюкский район:

- Детские дошкольные учреждения – 100% обеспеченности или 68 мест на 1тыс. чел. общей численности населения.

- Общеобразовательные школы – 100% обеспеченности 1-9 кл. и 75% обеспеченности 10-11кл. или 140 мест на 1 тыс. чел. общей численности населения.

Согласно Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для дошкольных образовательных организаций  и общеобразовательных организаций:

- дошкольные образовательные организации

на 1 место при  вместимости организации:

- до 100 мест – 40 кв. м;

- свыше 100 мест – 35 кв. м;

- общеобразовательные организации

на 1 учащегося при вместимости организации:

- до 400 – 50 кв. м;

- от 400 до 500 – 60 кв. м;

- от 500 до 600 – 50 кв. м;

- от 600 до 800 – 40 кв. м;

- от 800 до 1100 – 33 кв. м;

- от 1100 до 1500 – 21 кв.  м;

- от 1500 до 2000 – 17 кв. м;

- свыше 2000 – 16 кв. м.

На основании ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для организаций дополнительного образования на уровне 3 тыс. кв. м на 1 объект.

### Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

Согласно п. 10.5 Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» установлены расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходной и транспортной) объектов местного значения муниципального района в области образования для населения:

- общеобразовательные организации

пешеходная доступность:

- в городе - 500 м;

- в сельских населенных пунктах – 4 км, для начальных классов – 2  км.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.

транспортная доступность:

- для учащихся 1 ступени обучения общеобразовательных организаций – не более  15 минут в одну сторону;

- для учащихся  2-3 ступени обучения в городе – не более 50 минут в одну сторону.

- для учащихся  2-3 ступени обучения в сельских населенных пунктах – не более 30 минут в одну сторону.

Уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций не нормируется,  согласно изменениям, предусмотренным СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».

## В области физической культуры и массового спорта

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 25 ст.7 Устава муниципального образования Темрюкский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Темрюкский район физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования Темрюкский район.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта

Согласно Программы социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район на 2013-2017 годы показатели обеспеченности спортивными сооружениями направлены на достижение целевых показателей: увеличение удельного веса горожан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом к 2017 г. до 35% (или коэффициент активности населения в области физической культуры и массового спорта – 0,35) .

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, а также с учетом показателя желаемого охвата населения услугами физической культуры и массового спорта (то есть, 35 %, согласно Программы социально-экономического развития), показателя частоты посещения спортивных сооружений активным жителем (к числу систематически занимающихся относятся лица, занимающиеся не менее трех раз в неделю, при объеме двигательной активности не менее 6 часов), показателя режима работы спортивных залов (количество рабочих дней в году), а также данных об удельной комфортной мощности спортивных сооружений (11 кв. м площади зала на 1 человека, 10,5 кв. м. зеркала воды на 1 чел.) и их уровне загруженности (4 смены по 2 часа) установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными сооружениями:

- физкультурно-спортивными залами – 350 кв. м общей площади на 1 тыс. человек;

- плавательными бассейнами – 25 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек;

- плоскостными сооружениями – 1950 кв. м общей площади на 1 тыс. человек.

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2012 «Об использовании помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой» разрешается использование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, спортивные сооружения при образовательных организациях должны быть учтены в общем уровне обеспеченности населения спортивными сооружениями.

С учетом климатических особенностей территории  установлен процент занимающихся в крытых спортивных сооружениях – 30%.

На основе приложения 7 раздела 2 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок - 80 кв. м общей площади на 1 тыс. человек, бассейны общего пользования – 25 кв. м. на 1 тыс. чел.

По данному виду объектов рекомендуется формировать единые комплексы с помещениями для культурно-досуговой деятельности.

На основании ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для спортивных сооружений:

- физкультурно-спортивные  залы – 3,5 тыс. кв. м на 1 тыс. человек;

- плавательные бассейны – 3,5 тыс. кв. м на 1 тыс. человек;

- плоскостные сооружения – 5,0  тыс. кв. м на 1 тыс. человек.

### Расчетные показатели максимально допустимого уровня  территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

С учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта:

помещения для физкультурных занятий и тренировок

пешеходная доступность:

- зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки - 500 м;

- зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.

физкультурно-спортивные залы

пешеходная доступность:

- 1500 м.

## В области здравоохранения

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  п.30.7  ст.7 Устава муниципального образования Темрюкский район  к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Темрюкский район (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Медицинские учреждения - составная часть системы общественного обслуживания, поэтому их размещение на территории Темрюкского района, мощность и типология, показатели деятельности тесно связаны с условиями социально-экономического развития муниципального образования и особенностями расселения жителей.

### Расчётные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения

Согласно Программы социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район на 2013-2017 годы обеспеченность населения больничными койками должна составлять не менее 40,8 коек на 10 тыс. жителей, амбулаторно-поликлиническими учреждениями не менее 225,8 посещений в смену на 10 тыс. жителей. Срок ожидания приезда скорой медицинской помощи не более 19 мин.

Согласно приложения Ж Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области здравоохранения для населения:

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района объектами в области здравоохранения.

| Наименование объекта | Наименование расчетного показателя объекта /единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района объектами здравоохранения |
| --- | --- | --- |
| Аптечные организации | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 12 тыс. человек постоянного населения+1 на 10 тыс. чел. временного населения |
|  | Размер земельного участка, га | I-II группы | 0,3 га на объект |
|  |  | III-V группы | 0,25 га на объект |
|  |  | VI-VIII группы | 0,2 га или встроенные |
| Молочные кухни | Порция в сутки на 1 ребенка в возрасте до 1 года | 4 |
|  | Размер земельного участка, га | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | кв. м общей площади на 1 ребенка в возрасте до 1 года | 0,3 |
|  | Размер земельного участка, га | встроенные |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Коек на 10 тыс. жителей | 40,8 |
|  | Размер земельного участка | При вместимости : до 50 коек 50-100 100-200 200-400 400-800 800-1000 Свыше 1000 | 150 кв. м. на 1 койку 150-100 100-80 80-75 75-70 70-60 60 |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного пребывания (психиатрические, туберкулёзные, восстановительные и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями. | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. |  |  |
|  | Размер земельного участка | При вместимости : до 50 коек 50-100 100-200 200-400 400-800 800-1000 Свыше 1000 | 300 кв. м. на 1 койку 300-200 200-140 140-100 100-80 80-60 60 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | Уровень обеспеченности, посещений на 10 тыс. жителей | 225,8 |
|  | Размер земельного участка | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га на объект |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | Количество врачей на 10 тыс. жителей | 19,7 |
|  | Размер земельного участка | 0,2 га на объект |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | Автомобилей на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15 мин. доступности | 1 |
|  | Размер земельного участка | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | Автомобилей на 5 тыс. чел. сельского поселения в пределах зоны 30 мин. доступности | 1 |
|  | Размер земельного участка | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |

### Расчетные показатели максимально допустимого уровня  территориальной доступности объектов местного значения в области здравоохранения

С учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района в области здравоохранения:

Станции (подстанции) скорой медицинской помощи - в пределах зоны 15 мин. доступности на специальном автомобиле;

Выдвижные пункты скорой медицинской помощи для сельских поселений - в пределах зоны 30 мин. доступности на специальном автомобиле.

## В области электро - , газоснабжения поселений

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.4 ст. 7 Устава муниципального образования Темрюкский район  к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области инженерного обеспечения относится организация в границах муниципального образования Темрюкский район электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

С учетом статьи 18.1 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район установлены расчетные показатели для следующих видов объектов местного значения муниципального района:

в области газоснабжения:

- газораспределительные станции;

- магистральные газопроводы;

в области электроснабжения:

- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 220 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 35 кВ включительно, расположенные на территории городского округа;

- линии электропередач от 35 до 110 кВ.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области электро-, газоснабжения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, заложенных в Программе социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район на период до 2017 года.

Для оптимального развития инфраструктуры Темрюкского района необходимо решение ряда стратегических задач:

- модернизация энергетической системы: реализация проектов реконструкции существующих и строительство новых сетевых и генерирующих объектов, внедрение программ по энергосбережению;

- газификация всех населенных пунктов Темрюкского района.

Основные направления в сфере развития инженерного обеспечения решающие стратегические задачи:

- реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;

- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления.

На основе направлений развития Программы социально-экономического развития в муниципального образования Темрюкский район установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности системами инженерного обеспечения.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним  из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Темрюкского района установлен уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения– 100%.

Основные направления развития системы газоснабжения должны предусматривать повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

-технологические нужды промышленности;

-хозяйственно-бытовые нужды населения;

-энергоноситель для теплоисточников.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения населения Темрюкского района в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на территории муниципального района.

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Темрюкского района установлен уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения – 100%.

В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ», установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения муниципального района в области электроснабжения, приведенные ниже (Таблица 2).

Таблица 2.  Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства

| Вид объекта | Размер земельного участка, кв.м |
| --- | --- |
| трансформаторные подстанции с высшим напряжением от 6 кВ до 10 кВ * | не более 150 |
| подстанции и переключательные пункты напряжением от 20 кВ до 35 кВ | не более 5000 |

Примечание: * - площади земельных участков, отводимых для распределительных пунктов принимать в соответствии с таблицей 3,  п.  3.1, раздел 3. Нормы отвода земель для подстанций ВСН 14278 тм-т1.

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице 3.

##### Таблица 3

| Категория городского округа, поселения | Городской округ, поселение (город, район) |
| --- | --- |
|  | с плитами на природном газе, кВт/чел. | состационарными электрическими плитами, кВт/чел. |
|  | в целом по городу, району | в том числе | в целом | в том числе |
|  |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки | по городу, району | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |
| Крупный | 0,36 | 0,50 | 0,22 | 0,43 | 0,55 | 0,35 |
| Большой | 0,33 | 0,46 | 0,20 | 0,39 | 0,50 | 0,32 |
| Средний | 0,30 | 0,41 | 0,19 | 0,35 | 0,44 | 0,30 |
| Малый | 0,26 | 0,37 | 0,18 | 0,31 | 0,40 | 0,28 |

## В области автомобильных дорог местного значения

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.5 ст. 7 Устава муниципального образования Темрюкский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Темрюкский район, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью инфраструктуры района, а степень ее развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными населенными пунктами района, а также удобство выхода на внешние транспортные коммуникации.

Для создания современного и надежного транспортного комплекса муниципального района, способного обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рационально запланировать дорожную сеть, правильно организовать общественный транспорт.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня автомобилизации населения индивидуальными легковыми автомобилями установлены исходя из современных данных и перспектив роста уровня автомобилизации населения с учетом сезонных отдыхающих, прибывающих на автомобилях, по этапам: I этап – 2014-2020 гг., II этап – 2021-2035 гг. (Таблица 4).

Таблица 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня  автомобилизации населения по этапам

| Этапы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации, автомобилей на 1 тыс. человек | Годы прохождения этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | 380 | 2014 – 2020 гг. |
| II этап | 532 | 2021 - 2035 гг. |

Согласно приложения «И» СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*, установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров дорог в соответствии их классификацией (Таблица 5).

Таблица 5  Категории и параметры автомобильных дорог систем расселения

| Категории дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, о/оо | Наибольшая ширина земляного полотна, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные: - скоростного движения - основные секторальные непрерывного и регулируемого движения - основные зональные непрерывного и регулируемого движения Местного значения: - грузового движения - парковые | 150 120 100 70 50 | 3,75 3,75 3,75 4,0 3,0 | 4-8 4-6 2-4 2 2 | 1000 600 400 250 175 | 30 50 60 70 80 | 65 50 40 20 15 |

Примечания.

1.   В сложных  топографических  и   природных   условиях допускается снижать расчетную скорость движения  до величины  последующей категории    дороги    с    соответствующей   корректировкой   параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.

2. При высокой неравномерности  автомобильных  потоков  в часы  "пик" по направлениям допускается устройство обособленной  центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов.

3. На магистральных  дорогах  с преимущественным  движением  грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20% - до 4,5 м.

Согласно п. 3.5.168 РНГП Краснодарского края установлены минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог.

Таблица 6. Минимально необходимые требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог.

| Класс (категория) автомобильной дороги | Вид объекта дорожного сервиса | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Автомагистраль (IА), скоростная автомобильная дорога (IБ) | мотель (кемпинг) | 250 |
| Нескоростная автомобильная дорога (IВ) | пункт общественного питания | 100 |
|  | автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли) | 100 |
|  | станция технического обслуживания | 100 |
|  | площадка отдыха | 50 |
| Нескоростная автомобильная дорога (II) | пункт общественного питания | 100 |
| Нескоростная автомобильная дорога (III) | автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли) | 100 |
|  | станция технического обслуживания | 100 |
|  | площадка отдыха | 50 |
| Нескоростная автомобильная дорога (IV) | пункт общественного питания | 150 |
|  | автозаправочная станция (включая предприятие торговли) | 150 |
|  | станция технического обслуживания | 150 |
|  | площадка отдыха | 75 |
| Нескоростная автомобильная дорога (V) | автозаправочная станция (включая предприятие торговли) | 300 |
|  | пункт общественного питания | 300 |

## В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

# Федеральный закон от 24.06.1998 №89 "Об отходах производства и потребления" определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Одними из основных принципов государственной политики в области обращения с отходами является:

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

- комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов.

Согласно статье 13 Федерального закона от 24.06.1998 №89 "Об отходах производства и потребления":

- территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями;

- организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

В соответствии со статьей 15  Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.12 ст.7 Устава муниципального образования Темрюкский район к вопросам местного значения муниципального района  относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

К видам объектов местного значения городского округа, подлежащим к отображению на схеме территориального планирования муниципального района, отнесены  объекты по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

В Перечень объектов местного значения муниципального района, для которых в Местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район установлены расчетные показатели в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов вошли полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, скотомогильники, объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов.

Установлены расчётные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, представленные ниже (Таблица 7).

Таблица 7.  Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения предприятий и сооружений по утилизации и переработке твёрдых бытовых отходов

| Предприятия и сооружения по утилизации и переработке бытовых отходов. | Единица измерения | Размеры земельных участков, не менее |
| --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тысяч тонн в год | до 100 | Площадь в га на 1000 тонн твердых бытовых отходов в год | 0,05 |
|  | 100 и более |  | 0,04 |
| Склады свежего компоста |  | 0,02 |
| Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) |  | 0,5 |
| Поля компостирования |  | 2,0 |
| Поля ассенизации |  | 0,2 |
| Сливные станции |  | 0,04 |
| Мусороперегрузочные станции |  | 0,3 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  | 0,3 |

Примечание:  при размещении предприятий и сооружений по утилизации и переработке твёрдых бытовых отходов необходимо обеспечивать нормативные санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы выбор и отвод земельного участка проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с требованиями п. 5.3 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Приказом Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для скотомогильников (биотермических ям):  не менее 600 кв. м.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермической ямы) определяется в соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район установлен расчетный показатель минимально допустимого расстояния от скотомогильников (биотермических ям), с учетом требования к размеру санитарно-защитной зоны, до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог  – 300 м.

В качестве объектов утилизации биологических отходов также возможно использование установок термической утилизации. Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от установок термической утилизации биологических отходов установлен на расстоянии не менее 1000 м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов).

Размеры земельных участков для размещения установок термической утилизации биологических отходов  принимаются в соответствии с выбранным типом установки и техническими условиями эксплуатации.

Размещение скотомогильников (биотермических ям)  и установок термической утилизации биологических отходов в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах и границах зоны горно-санитарной охраны курорта категорически запрещается.

## Объекты местного значения муниципального района в иных областях.

### В области культуры

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.17, п.18 ст.7 Устава муниципального образования Темрюкский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений  услугами организаций культуры, а также организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области культуры

Согласно приложению 7 раздела 2 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлено значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности:

- помещения для культурно-досуговой деятельности - 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

По данному виду объектов рекомендуется формировать единые комплексы с объектами спорта для организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности населения, в том числе детей и подростков.

На основе прогнозируемого Программой социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район коэффициента охвата населения культурно-массовыми мероприятиями, проводимыми муниципальными учреждениями культуры клубного типа (до 10% от общей численности населения), показателя частоты посещения данных учреждений активным жителем, показателя режима работы учреждений (количество рабочих дней в году, количество смен в рабочем дне), а также данных об удельной комфортной мощности таких учреждений (место/кв. м полезной  площади на 1 человека) установлено значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениям культуры клубного типа:

учреждения культуры клубного типа - 100 посетительских мест на 1 тыс. человек.

По требованиям Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениям культуры клубного типа 80 посетительских мест на 1 тыс. человек.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» установлены значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности для следующих организаций обслуживания:

- библиотеки: центральная районная библиотека (межпоселенческая) – 1 объект,         детская - 1 объект, юношеская - 1 объект;

- музеи - 3 объекта;

- выставочные залы, галереи - 1 объект на муниципальный район;

- кинотеатры - 1 объект.

На основании ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для организаций культуры:

- музеи, выставочные залы, галереи,  кинотеатры, библиотеки – 3 тыс. кв. м на  1 объект;

учреждения культуры клубного типа - 6 тыс. кв. м на  1 объект.

### В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьей 15  Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.21 ст. 7 Устава муниципального образования Темрюкский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район в области  предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций относится организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Темрюкский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим к отображению на схеме территориального планирования, отнесены  пожарные депо, осуществляющие деятельность в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Согласно Приложению 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной охраны для населенных пунктов с численностью населения:

- до 5 тыс. чел. – 1 пожарное депо на 2 автомобиля;

- от 5 до 20 тыс. человек - 1 пожарное депо на 6 автомобилей;

- от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек – 2 пожарных депо по 6 автомобилей;

- от 50 тыс. человек до 100 – 3 пожарных депо на 20 автомобилей (1объект на 8 автомобилей + 2 объекта на 6 автомобилей каждый).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пожарными депо муниципального района устанавливаются  исходя из численности населения отдельно для каждого населенного пункта.

Согласно п. 2.4. раздела 2, Приложения 2  НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности размеров земельных участков в зависимости от типа пожарного депо:

- тип II - пожарные депо на 6 автомобилей для охраны городов - 1,2 га;

- тип I - центральные пожарные депо на 6 автомобилей - 1,6 га;

- тип I - центральные пожарные депо на 8 автомобилей - 1,75 га;

- тип V – пожарные депо на 2 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов) – 0,8 га;

- тип V – пожарные депо на 4 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов) – 0,85 га.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Согласно п. 4 примечания к таблице прил. 7 к НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» установлен расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности (транспортной) пожарных депо для населения муниципального образования: не более 3000 м.

### В области архивного дела

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.14 ст.7 Устава муниципального образования Темрюкский район  к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений.

В соответствии с  Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района обязаны создавать архивы для хранения, комплектования (формирования), учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.

На основе этого в МНГП муниципального образования Темрюкский район устанавливаем расчетный показатель минимально допустимой обеспеченности муниципальными архивами -  не менее 1 муниципального архива на район.

На основании ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования установлен расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка для муниципального архива: 3 тыс. кв. м на 1 объект.

### В области содержания меж поселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг

В соответствии со статьей 15  Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.15 ст. 7 Устава муниципального образования Темрюкский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район относится содержание на территории муниципального образования Темрюкский район межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг.

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения мест погребения.

В соответствии с Приложением Ж Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчётный показатель минимально допустимого размера земельного участка для размещения кладбища смешанного и традиционного типа установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.

В соответствии с Приложением Ж Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчётный показатель минимально допустимого размера земельного участка кладбища для погребения после кремации     установлен: 0,02 га/1 тыс. чел.

Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет  не более 40 га.

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В Местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район в соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлен расчетный показатель минимально допустимого расстояния от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон до кладбищ смешанного и традиционного захоронения:

- размером 10 га и менее – 100 м;

- размером до 20 га – 300 м;

- размером от 20 до 40 га – 500 м;

- для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов – 50 м.

Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после кремации до  жилых домов, зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций  устанавливаются 50 м.

## Расчетные показатели объектов иного значения, определяющих параметры  объектов местного значения муниципального района и качество среды

### В области развития сельского хозяйства

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 24 статьи 7 Устава муниципального образования Темрюкский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Местные нормативы градостроительного проектирования направлены на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в области строительства объектов сельскохозяйственного назначения предусмотренных Программой социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский район на 2013 – 2017 годы.

Расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий сельскохозяйственного использования и земельных участков

Расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, определены на основании Закона Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», устанавливающего минимальные размеры (предельные нормативы) земельных участков предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (если иное не определено законодательством Российской Федерации).

Устанавливаем расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (если иное не определено законодательством Российской Федерации), для ведения:

а) коллективного огородничества – от 600 до 1500 кв. м.;

б) животноводства – от 1000 до 2000 кв.м.;

в) садоводства и дачного строительства – от 400 до 1000 кв. м.

Максимальный размер общей площади земельных участков (суммарная площадь приусадебного и полевого участков), которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, составляет 1,5 гектара, у граждан, занимающихся виноградарством, садоводством, молочным животноводством и откормом крупного рогатого скота - 2,5 гектара.

Расчетные показатели минимально допустимой плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

Нормативный размер земельного участка сельскохозяйственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.

Расчетные показатели минимально допустимой плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий установлены согласно Приложению В Свода правил СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*», с учетом местных особенностей развития сельскохозяйственного производства на территории района.

Вышеуказанный нормативный документ, согласно Приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 № 2079, содержится в Перечне документов в области стандартизации, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» кроме разделов 2, 3 (пунктов 3.1, 3.3 - 3.31, 3.38 - 3.42, 3.45, 3.48 - 3.51, 3.53 - 3.59, 3.62 - 3.63, 3.65 - 3.86), 4 (пунктов 4.1, 4.4, 4.7 - 4.9, первого абзаца пункта 4.11, пунктов 4.12 - 4.14, 4.16 - 4.18, 4.20 - 4.22, 4.26, 4.27) включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Применение Приложения В Свода правил СП 19.13330.2011относится к обязательным и указанные в нем данные о показателях минимальной плотности застройки земельных участков производственных объектов могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимой плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий (инвестиционных площадок в сфере развития агропромышленного комплекса).

Расчетные показатели минимально допустимой плотности застройки установлены для площадок сельскохозяйственного назначения:

- однопролетных (ангарных) теплиц до 5 га - 42%.

- площадок предприятий по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции - 50%.

Расчетные показатели минимально допустимой плотности застройки установлены для площадок фермерских (крестьянских) хозяйств:

- по производству молока – 40%;

- и откорму крупного рогатого скота – 35%;

- по откорму свиней (с законченным производственным циклом) – 35%;

- овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений – 40%;

- козоводческие молочного и пухового направлений – 54%;

- птицеводческие яичного направления – 27%;

- птицеводческие мясного направления – 25%.

### В области  связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  п.16 ст.7 Устава муниципального образования Темрюкский район  к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования Темрюкский район, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Торговля – активно развивающаяся отрасль экономики, которая является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения и находится в непосредственной зависимости от других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные отношения, содействует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного механизма.

Общественное питание – совокупность предприятий различных организационно-правовых форм и граждан-предпринимателей, занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции. Обеспеченность населения и отдыхающих сетью предприятий общественного питания – показатель, выраженный отношением фактического числа мест сети предприятий общественного питания, к расчетной численности потребителей.

Бытовое обслуживание населения - часть сферы обслуживания, где населению оказываются непроизводственные и производственные услуги. Бытовое обслуживание характеризуется общественно-организованными способами и формами удовлетворения непосредственных материальных и духовных потребностей людей вне их профессиональной и общественно-политической деятельности.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  предприятиями торговли установлены на основе  постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 года N 533 "Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов".

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями общественного питания, бытового обслуживания, расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходная доступность) для населения приведены ниже (Таблица 8, Таблица 9).

Таблица 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности жителей муниципального района объектами иного значения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование объекта иного значения | Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами иного значения |
| --- | --- | --- |
| Торговые предприятия(магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень обеспеченности, кв. м площади торговых объектов | 537,7 на 1 тыс. человек, в т. ч. |
|  |  | продовольственных товаров | 164,1 на 1 тыс. человек |
|  |  | непродовольственных товаров | 373,6 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га | на 100 кв. м торговой площади, при торговой площади: |
|  |  | до 20 кв. м | 0,05 га на объект |
|  |  | 20-50 | 0,04 га на объект |
|  |  | 50-100 | 0,03 га на объект |
|  |  | 100-500 | 0,03 га на объект |
|  |  | свыше 500 | 0,02 га на объект |
|  |  | в зоне малоэтажной жилой застройки | 0,2 га на объект. |
| Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности, место | 40 посадочных мест на 1 тыс. человек с учетом временного населения |
|  | Размер земельного участка, га | на 100 мест, при числе мест: |
|  |  | до 100 мест | 0,2 га на 100 мест |
|  |  | 100-150 | 0,15 га на 100 мест |
|  |  | свыше 150 мест | 0,1 га на 100 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень обеспеченности, рабочее место | 9 (7 для сельских округов) рабочих мест на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: |
|  |  | 10-50 | 0,1 га |
|  |  | 50-150 | 0,05 га |
|  |  | свыше 150 | 0,03 га |
|  |  | в зоне малоэтажной жилой застройки | 0,15 га на объект |

Таблица 9. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов иного значения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование объекта иного значения | Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения | Значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта иного значения |
| --- | --- | --- |
| Аптечные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 300 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 600 |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |

| Предприятия общественного питания | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |

С целью рационального использования территории устанавливаются расчетные показатели  минимально допустимых размеров земельных участков для размещения антенно-мачтовых сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» – 0,3  га.

### 5.8.3 В области создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального образования Темрюкский район.

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 22 ст. 7 Устава муниципального образования Темрюкский район  к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального образования Темрюкский район.

С целью рационального использования, обеспечения охраны и защиты природных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств курортных территорий Темрюкского района и в соответствии с п.5.2.71 РНГП Краснодарского края устанавливаются расчетные показатели рекреационной нагрузки на природный ландшафт.

Таблица 10. Расчетные показатели рекреационной нагрузки на природный ландшафт.

| Нормируемый компонент ландшафта и вид его использования | Рекреационная нагрузка, чел./га |
| --- | --- |
| Морские пляжи, в том числе: | 2000 |
| естественные (при ширине пляжа до 25 м); | не выше 2000 |
| надводные аэросолярии | 2500 - 3000 |
| Прибрежные морские акватории: | 2000 |
| акватории (для купания), море: |  |
| до изобаты 1,5 м с учетом сменности купающихся | 300 - 500 |
| для катания на весельных лодках (2 чел. на лодку) | 2 - 5 |
| на моторных лодках и водных лыжах | 0,5 - 1 |
| для парусного спорта | 1 - 2 |
| для прочих плавсредств | 5 - 10 |
| Берег и прибрежная акватория водоема (для любительского рыболовства): | 10 - 20 |
| для ловли рыбы с лодки (2 чел. на лодку) | 50 - 100 |
| для ловли рыбы с берега |  |
| Территория для размещения палаточных лагерей: |  |
| для прибрежных участков | 300 - 400 |

Таблица 11. Расчетные показатели территорий санаторно-курортных и оздоровительных организаций и их комплексов

| Наименование комплекса организаций | Вместимость комплекса, мест | Размер земельного участка, кв.м/место |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Санаторное лечение |
| Комплекс санаторно-курортных организаций для взрослых | 2000 - 5000 | 125 - 150 |
| Комплекс санаторно-курортных организаций для детей | 1000 - 2000 | 145 - 170 |
| Санаторий для взрослых | до 500 | 150 |
|  | 500 - 1000 | 125 |
| Комплексы детских санаториев и санаторных детских лагерей | -"- | 200 |
| Санатории для родителей с детьми | -"- | 145 - 170 |
| Круглогодичный отдых |
| Приморские комплексы организаций отдыха | 2000 - 7000 | 90 - 130 |
| Комплексы домов отдыха и пансионатов | до 500 | 130 |
|  | 500 - 1000 | 120 |
|  | более 1000 | 90 - 100 |
| Комплексы домов отдыха (пансионатов) для семей с детьми | по заданию на проектирование | 140 - 150 |
| Комплексы курортных гостиниц | по заданию на проектирование | 50 - 65 |
| Малые гостиницы | по заданию на проектирование | 40 - 60 |
| Мотели | 500 - 1000 | 75 - 100 |
| Комплексы туристических гостиниц и туристических баз | 500 - 1000 | 50 - 75 |
| Туристические гостиницы | от 25 до 50 | 65 |
|  | от 50 до 100 | 55 |
|  | от 100 до 250 | 35 |
|  | от 250 до 500 | 30 |
|  | от 500 до 700 | 25 |
|  | от 700 до 1000 | 20 |
|  | свыше 1000 | 15 |
| Сезонный и круглогодичный отдых |
| Кемпинги | до 500 | 150 |
|  | 500 - 1000 | 135 |
| Летние городки и базы отдыха | до 500 | 140 - 160 |
|  | до 1000 | 120 |
|  | 1000 - 2000 | 100 |
| Детский (сезонный и круглогодичный) отдых |
| Детские лагеря и оздоровительные | 160 | 200 |
| учреждения | 400 | 175 |
|  | 800 | 150 |
|  | 1600 | 135 |
| Сезонный отдых |
| Летние молодежные лагеря отдыха | 400 | 160 |
|  | 500 - 1000 | 110 - 140 |
| Гостевые дома для сезонного проживания отдыхающих и туристов на территориях малоэтажной жилой застройки курортов Краснодарского края | до 30 мест (но не более 15 номеров) | 30 - 40 но не менее 300 кв.м общей площади |

# Приложение 1.  Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Темрюкский район

Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 24.06.1998 №89 "Об отходах производства и потребления";

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  от 01.06.2010 № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 №820 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждённые Приказом Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469;

Письмо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.02.2005 № КС-7 «По вопросу действия СНИП, принятых в 2003г. и не прошедших регистрацию в Минюсте России».

Законодательные и нормативные акты

Краснодарского края

Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 717-КЗ "О местном самоуправлении в Краснодарском крае";

Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 года N 41-КЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края";

Постановление ЗС Краснодарского края от 24.06.2009 N 1381-П (ред. 24.09.2013)
"Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края";

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 сентября 2011 года N 1090 "Об утверждении Порядка зонирования особо охраняемых природных территорий Краснодарского края";

Приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 27 ноября 2006 года N 123 "Об утверждении методических рекомендаций об условиях строительства, реконструкции и эксплуатации гостевых домов для сезонного проживания отдыхающих и туристов на территориях малоэтажной жилой застройки курортов Краснодарского края"

Нормативные акты муниципального образования Темрюкский район

Устав муниципального образования Темрюкский район, принятый Решением Совета

муниципального образования Темрюкский район V созыва  от 25 марта 20011г. №174 (с изменениями, внесенными решением XXVI  сессии Совета муниципального образования Темрюкский район от 28.10.2011 г. № 256 и XXXVII сессии Совета муниципального образования Темрюкский район от 29.06.2012 г. № 390)

Решение XLIV сессии Совета муниципального образования Темрюкский район V созыва от 27.09.2013  № 573  «Об утверждении программы социально-экономического  развития муниципального  образования Темрюкский район на 2013-2017 годы».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);

Свод правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».

Свода правил СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*».

Санитарные правила и нормы и правила (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Строительные нормы (СН)

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994  № 36.